Додаток 10

до рішення НКРЗІ

від 12.01. 2012 № 18

(у редакції рішення НКРЗІ

від 20.10.2015 № 545)

Обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n)

РІ 24-2-1                                                               Дата прийняття:       12.01.2012

Дата внесення змін: 20.10.2015

РІ 24-2-1                                                               Дата прийняття:       12.01.2012

Дата внесення змін: 20.10.2015

1. Узагальнені умови застосування в смузі радіочастот 2400-2483,5 МГц:

| № | Найменування параметру | Опис | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Служба радіозв’язку | ФІКСОВАНА | Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів |
| 2. | Радіотехнологія | Широкосмуговий радіодоступ | Обладнання радіодоступу (адаптери, безпроводові картки, радіомодулі, приєднувальні пристрої, тощо) для безпроводових мереж передачі даних (WLAN), включаючи локальні безпроводові обчислювальні мережі (WАS/RLANs); технічні засоби телекомунікацій (базові станції, точки безпроводового доступу) для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів, термінальне (кінцеве) радіообладнання (абонентські станції радіодоступу) та обладнання фіксованого радіодоступу |
| 3. | Смуга радіочастот | 2400-2483,5 МГц* | - |
| 4. | Сітка (центральних) частот | 5 МГц | Формула утворення сітки центральних частот каналів: fn= 2412+5*(n-1), де n=1,2, …,13. 1) Центральні частоти каналів з шириною каналу 20 МГц: 2412 МГц, 2417 МГц, 2422 МГц, 2427 МГц, 2432 МГц, 2437 МГц, 2442 МГц, 2447 МГц, 2452 МГц, 2457 МГц, 2462 МГц, 2467 МГц, 2472 МГц; 2) Центральні частоти каналів з шириною каналу 40 МГц: 2422 МГц, 2427 МГц, 2432 МГц, 2437 МГц, 2442 МГц, 2447 МГц, 2452 МГц, 2457 МГц, 2462 МГц. |
| 5. | Тип модуляції/клас випромінювання | 20M0G1W (22M0G1D) 20M0D1W (22M0D1D) 40M0G1W (40M0G1D) 40M0D1W (40M0D1D) ** | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM з використанням технології ортогонального мультиплексування частотних каналів (OFDM) |
| 6. | Метод радіодоступу/дуплексу | СSMA-CA/TDD | Багатостанційний доступ з контролем несучої і попередженням колізії |
| 7. | Максимальна потужність передавача (передавачів) | 100 мВт | Максимальне середнє значення спектральної щільності ЕІВП до 10 мВт/МГц. Мінімальна потужність передавача 1 мВт При використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO) з двома та більше просторовими каналами передачі, сумарна ЕІВП усіх передавачів, які формують різні просторові канали передачі і використовуються у відповідній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати вказаних припустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП |
|  |  | ЕІВП ≤ 100 мВт (для використання на бездозвільній основі) |  |
| 8. | Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС | - | - |
| 9. | Порядок використання* | На бездозвільній основі всередині приміщень | Відповідно до пункту 4 розділу 1 або пункту 3 розділу 2 Норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (на бездозвільній та безоплатній основі) (далі – Норми) додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за № 201/26646 (далі – Перелік) |
|  |  | На бездозвільній основі абонентські станції радіодоступу | Відповідно до пункту 8 розділу 1 Норм Переліку |
|  |  | За дозволом на експлуатацію радіоелектронного засобу | На кожний РЕЗ видається дозвіл на експлуатацію в залежності від виду (місця у радіомережі) згідно з позицією 24 Вимог щодо отримання дозволу на експлуатацію видів РЕЗ (ВП) залежно від радіотехнології, в якій його застосовується (розділ ІІ Переліку). |
| 10. | Основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти) | ДСТУ ETSI EN 300 328:2008 ДСТУ ETSI EN 300 328:2008 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Системи з радіодоступом у діапазоні частот 2,4 ГГц. Загальні вимоги до радіоінтерфейсу (ETSI EN 300 328:2006, IDT) | - |
| 11. | Додаткові вимоги щодо умов застосування | - | При застосуванні всередині приміщень на бездозвільній основі щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівель, не повинна перевищувати мінус 110 дБ (Вт/м21 МГц) |
| 12. | Вимоги щодо антени | Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена | При застосуванні всередині приміщень з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі |
| 13. | Посилання | ДСТУ ETSI EN 300 328:20081/ / ERC/REC 70-03 ERC Recommendation 70-03 (Tromsш 1997 and subsequent amendments) Relating to the use of Short Range Devices (SRD) Додаток 3/ IEEE Std 802.11n-2009 IEEE Std 802.11n-2009 Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC)and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 5: Enhancements for Higher Throughput | Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання |

*Користування смугою радіочастот 2400-2483,5 МГц для надання телекомунікаційних послуг здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

** Огинаюча спектру випромінювання передавача (спектральна маска) (спектральні характеристики випромінювання РЕЗ (радіоінтерфейс IEEE 802.11n)

продовження Додатку 10

продовження Додатку 10

РІ 24-2-2                                                               Дата прийняття:       12.01.2012

Дата внесення змін: 20.10.2015

РІ 24-2-2                                                               Дата прийняття:       12.01.2012

Дата внесення змін: 20.10.2015

2. Узагальнені умови застосування в смугах радіочастот 5150-5350 МГц:

| № | Найменування параметру | Опис | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Служба радіозв’язку | РУХОМА, за винятком повітряної рухомої | Радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації |
| 2. | Радіотехнологія | Широкосмуговий радіодоступ | Обладнання радіодоступу (адаптери, безпроводові картки, радіомодулі, приєднувальні пристрої, тощо) для безпроводових мереж передачі даних (WLAN), включаючи локальні безпроводові обчислювальні мережі (WАS/RLANs); технічні засоби телекомунікацій (базові станції, точки безпроводового доступу), термінальне (кінцеве) радіообладнання (абонентські станції радіодоступу) та обладнання фіксованого радіодоступу |
| 3. | Смуга радіочастот | 5150-5250 МГц 5250-5350 МГц* | - |
| 4. | Сітка (центральних) частот | 5 МГц | Формула утворення сітки центральних частот каналів: fn= 5000+5*n, де 1) для ширини каналу 20 МГц n=32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64; Центральні частоти каналів з шириною каналу 20 МГц: 5160 МГц, 5180 МГц, 5200 МГц, 5220 МГц, 5240 МГц, 5260 МГц, 5280 МГц, 5300 МГц, 5320 МГц; 2) для ширини каналу 40 МГц n=38, 46, 56, 64; Центральні частоти каналів з шириною каналу 40 МГц: 5190 МГц, 5230 МГц, 5280 МГц, 5320 МГц. |
| 5. | Тип модуляції/клас випромінювання | 20M0G1W (20M0G1D) 20M0D1W (20M0D1D) 40M0G1W (40M0G1D) 40M0D1W (40M0D1D) ** | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM з використанням технології ортогонального мультиплексування частотних каналів (OFDM) |
| 6. | Метод радіодоступу/дуплексу | СSMA-CA/TDD | Багатостанційний доступ з контролем несучої і попередженням колізії |
| 7. | Максимальна потужність передавача (передавачів) | ЕІВП ≤ 200 мВт | У смузі радіочастот 5150-5350 МГц максимальне значення спектральної щільності ЕІВП не повинне перевищувати 10 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц. При використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO) з двома та більше просторовими каналами передачі, сумарна ЕІВП усіх передавачів, які формують різні просторові канали передачі і використовуються у відповідній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати вказаних припустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП |
|  |  | ЕІВП ≤ 100 мВт (для використання на бездозвільній основі) |  |
| 8. | Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС | - | Наявність алгоритмів контролю потужності випромінювання та динамічного вибору частоти згідно з вимогами стандарту ETSI EN 301 893 (ДСТУ 7115:2009) |
| 9. | Порядок використання* | На бездозвільній основі всередині приміщень | Відповідно до пункту 4 розділу 1 та пункту 3 розділу 2 Норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (на бездозвільній та безоплатній основі) (далі – Норми) додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за № 201/26646 (далі – Перелік) |
|  |  | На бездозвільній основі абонентські станції радіодоступу | Відповідно до пункту 8 розділу 1 Норм Переліку |
|  |  | За дозволом на експлуатацію радіоелектронного засобу | На кожний РЕЗ видається дозвіл на експлуатацію в залежності від виду (місця у радіомережі) згідно з позицією 24 Вимог щодо отримання дозволу на експлуатацію видів РЕЗ (ВП) залежно від радіотехнології, в якій його застосовується (розділ ІІ Переліку). |
| 10. | Основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти) | ДСТУ 7115:2009 ДСТУ 7115:2009 Обладнання радіодоступу діапазону частот 5 ГГц. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ЕTSI EN 301 893:2008, MOD) | - |
| 11. | Додаткові вимоги щодо умов застосування | - | При застосуванні всередині приміщень на бездозвільній основі щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівель, не повинна перевищувати мінус 110 дБ (Вт/м21 МГц) |
| 12. | Вимоги щодо антени | Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена | При застосуванні всередині приміщень з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі |
| 13. | Посилання |

ДСТУ 7115:20091,

ETSI EN 301 893 ETSI EN 301 893 V1.6.1 (2011-11) Broadband Radio Access Networks (BRAN);5 GHz high performance RLAN; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive /

/ ERC/DEC/(04)08 ECC/DEC/(04)08. ECC Decision of 09 July 2004 on the harmonised use of the 5 GHz frequency bands for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs)/ Резолюція 229 (перегл. ВКР-12) Резолюція 229 (переглянута ВКР-12) Использование полос частот 5150-5250 МГц, 5250-5350 МГц и 5470-5725 МГц подвижной службой для внедрения беспроводного доступа, включая локальные радиосети,

ITU-R M.1638 Rec.  ITU-R  M.1638. Characteristics of and protection criteria for sharing studies for radiolocation, aeronautical radionavigation and meteorological radars operating in the frequency bands between 5 250 and 5 850 MHz.

ITU-R SA.1632 Rec. ITU-R RS.1632. Sharing in the band 5 250-5 350 MHz between the Earth exploration-satellite service (active) and wireless access systems (including radio local area networks) in the mobile service

| IEEE Std 802.11n-2009 IEEE Std 802.11n-2009 Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC)and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 5: Enhancements for Higher Throughput | Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання |
| --- | --- |

*Користування смугою радіочастот 5250-5350 МГц для надання телекомунікаційних послуг здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України. Смуга радіочастот 5150-5250 МГц згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815, призначена для використання технологічними користувачами

** Огинаюча спектру випромінювання передавача (спектральна маска) (спектральні характеристики випромінювання РЕЗ (радіоінтерфейс IEEE 802.11n)

продовження Додатку 10

продовження Додатку 10

РІ 24-2-3                                                                Дата прийняття:       12.01.2012

Дата внесення змін: 20.10.2015

РІ 24-2-3                                                                Дата прийняття:       12.01.2012

Дата внесення змін: 20.10.2015

3. Узагальнені умови застосування в смузі радіочастот 5470-5670 МГц:

| № | Найменування параметру | Опис | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Служба радіозв’язку | РУХОМА, за винятком повітряної рухомої | Радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації |
| 2. | Радіотехнологія | Широкосмуговий радіодоступ | Обладнання радіодоступу (адаптери, безпроводові картки, радіомодулі, приєднувальні пристрої, тощо) для безпроводових мереж передачі даних (WLAN), включаючи локальні безпроводові обчислювальні мережі (WАS/RLANs); технічні засоби телекомунікацій (базові станції, точки безпроводового доступу), термінальне (кінцеве) радіообладнання (абонентські станції радіодоступу) та обладнання фіксованого радіодоступу |
| 3. | Смуга радіочастот | 5470-5670 МГц* | - |
| 4. | Сітка (центральних) частот | 5 МГц | Формула утворення сітки центральних частот каналів: fn= 5000+5*n, де 1) для ширини каналу 20 МГц n=100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132; Центральні частоти каналів шириною смуги випромінювання 20 МГц: 5500 МГц, 5520 МГц, 5540 МГц, 5560 МГц, 5580 МГц, 5600 МГц, 5620 МГц, 5640 МГц, 5660 МГц; 2) для ширини каналу 40 МГц n=98, 106, 114, 122, 130; Центральні частоти каналів: шириною смуги випромінювання 40 МГц: 5490 МГц, 5530 МГц, 5610 МГц, 5650 МГц. |
| 5. | Тип модуляції/клас випромінювання | 20M0G1W (20M0G1D) 20M0D1W (20M0D1D) 40M0G1W (40M0G1D) 40M0D1W (40M0D1D) ** | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM з використанням технології ортогонального мультиплексування частотних каналів (OFDM) |
| 6. | Метод радіодоступу/дуплексу | CSMA-CA/TDD | Багатостанційний доступ з контролем несучої і попередженням колізії |
| 7. | Максимальна потужність передавача | 250 мВт та ЕІВП ≤ 1 Вт | При застосуванні поза межами (ззовні) будівель. Максимальне значення спектральної щільності ЕІВП не повинне перевищувати 50 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц. При використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO) з двома та більше просторовими каналами передачі, сумарна ЕІВП усіх передавачів, які формують різні просторові канали передачі і використовуються у відповідній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати вказаних припустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП |
|  |  | ЕІВП ≤ 100 мВт (для використання на бездозвільній основі) |  |
| 8. | Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС | - | Наявність алгоритмів контролю потужності випромінювання та динамічного вибору частоти згідно з вимогами стандарту ETSI EN 301 893 (ДСТУ 7115:2009) |
| 9. | Порядок використання* | На бездозвільній основі всередині приміщень | Відповідно до пункту 4 розділу 1 та пункту 3 розділу 2 Норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (на бездозвільній та безоплатній основі) (далі – Норми) додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за № 201/26646 (далі – Перелік) |
|  |  | На бездозвільній основі абонентські станції радіодоступу | Відповідно до пункту 8 розділу 1 Норм Переліку |
|  |  | За дозволом на експлуатацію радіоелектронного засобу | На кожний РЕЗ видається дозвіл на експлуатацію в залежності від виду (місця у радіомережі) згідно з позицією 24 Вимог щодо отримання дозволу на експлуатацію видів РЕЗ (ВП) залежно від радіотехнології, в якій його застосовується (розділ ІІ Переліку). |
| 10. | Основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти) | ДСТУ 7115:2009 ДСТУ 7115:2009 Обладнання радіодоступу діапазону частот 5 ГГц. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ЕTSI EN 301 893:2008, MOD) | - |
| 11. | Додаткові вимоги щодо умов застосування | - | При застосуванні всередині приміщень на бездозвільній основі щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівель, не повинна перевищувати мінус 110 дБ (Вт/м21 МГц) |
| 12. | Вимоги щодо антени | Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена | При застосуванні всередині приміщень з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі |
| 13. | Посилання |

ДСТУ 7115:20091,

ETSI EN 301 893 ETSI EN 301 893 V1.6.1 (2011-11) Broadband Radio Access Networks (BRAN);5 GHz high performance RLAN; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive /

/ ERC/DEC/(04)08 ECC/DEC/(04)08. ECC Decision of 09 July 2004 on the harmonised use of the 5 GHz frequency bands for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs)/ Резолюція 229 ((перегл. ВКР-12) Резолюція 229 (переглянута ВКР-12) Использование полос частот 5150-5250 МГц, 5250-5350 МГц и 5470-5725 МГц подвижной службой для внедрения беспроводного доступа, включая локальные радиосети,

| IEEE Std 802.11n-2009 IEEE Std 802.11n-2009 Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC)and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 5: Enhancements for Higher Throughput | Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання |
| --- | --- |

*Користування смугою радіочастот 5470-5670 МГц для надання телекомунікаційних послуг здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

** Огинаюча спектру випромінювання передавача (спектральна маска) (спектральні характеристики випромінювання РЕЗ (радіоінтерфейс IEEE 802.11n)

продовження Додатку 10

продовження Додатку 10

РІ 24-2-4                                                               Дата прийняття:       12.01.2012

Дата внесення змін: 20.10.2015

РІ 24-2-4                                                               Дата прийняття:       12.01.2012

Дата внесення змін: 20.10.2015

4. Узагальнені умови застосування в смузі радіочастот 5725-5850 МГц:

| № | Найменування параметру | Опис | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Служба радіозв’язку | ФІСКОВАНА | Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів |
| 2. | Радіотехнологія | Широкосмуговий радіодоступ | Обладнання радіодоступу (адаптери, безпроводові картки, радіомодулі, приєднувальні пристрої, тощо) для безпроводових мереж передачі даних (WLAN), включаючи локальні безпроводові обчислювальні мережі (WАS/RLANs); технічні засоби телекомунікацій (базові станції, точки безпроводового доступу), термінальне (кінцеве) радіообладнання (абонентські станції радіодоступу) та обладнання фіксованого радіодоступу |
| 3. | Смуга радіочастот | 5725-5850 МГц* | - |
| 4. | Сітка (центральних) частот | 5 МГц | Формула утворення сітки центральних частот каналів: fn= 5000+5*n, де 1) для каналів з шириною смуги випромінювання 20 МГц n=148 - 168. Центральні частоти каналів шириною смуги випромінювання 20 МГц: 5740 МГц, 5745 МГц, 5750 МГц, 5755 МГц, 5760 МГц, 5765 МГц, 5770 МГц, 5775 МГц, 5780 МГц, 5785 МГц, 5790 МГц, 5795 МГц, 5800 МГц, 5805 МГц, 5810 МГц, 5815 МГц, 5820 МГц, 5825 МГц, 5830 МГц, 5835 МГц, 5840 МГц; 2) для каналів з шириною смуги випромінювання 40 МГц де n=156, 160, 162. Центральні частоти каналів шириною смуги випромінювання 40 МГц: 5780 МГц, 5800 МГц, 5810 МГц. |
| 5. | Тип модуляції/клас випромінювання | 20M0G1W (20M0G1D) 20M0D1W (20M0D1D) 40M0G1W (40M0G1D) 40M0D1W (40M0D1D) ** | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM з комбінованим використанням технології ортогонального мультиплексування частотних каналів (OFDM) |
| 6. | Метод радіодоступу/дуплексу | СSMA-CA/TDD | Багатостанційний доступ з контролем несучої і попередженням колізії |
| 7. | Максимальна потужність передавача | 250 мВт та ЕІВП ≤ 2 Вт | При застосуванні всередині будівель. Максимальне значення спектральної щільності ЕІВП не повинне перевищувати 50 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц. При використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO) з двома та більше просторовими каналами передачі, сумарна ЕІВП усіх передавачів, які формують різні просторові канали передачі і використовуються у відповідній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати вказаних припустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП |
|  |  | ЕІВП ≤ 100 мВт (для використання на бездозвільній основі) |  |
| 8. | Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС | - | Наявність алгоритмів контролю потужності випромінювання та динамічного вибору частоти згідно з вимогами стандарту ETSI EN 301 893 (ДСТУ 7115:2009) Максимальна середня щільність ЕІВП до 200 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц. |
| 9. | Порядок використання* | На бездозвільній основі всередині приміщень | Відповідно до пункту 4 розділу 1 та пункту 3 розділу 2 Норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (на бездозвільній та безоплатній основі) (далі – Норми) додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за № 201/26646 (далі – Перелік) |
|  |  | На бездозвільній основі абонентські станції радіодоступу | Відповідно до пункту 8 розділу 1 Норм Переліку |
|  |  | За дозволом на експлуатацію радіоелектронного засобу | На кожний РЕЗ видається дозвіл на експлуатацію в залежності від виду (місця у радіомережі) згідно з позицією 24 Вимог щодо отримання дозволу на експлуатацію видів РЕЗ (ВП) залежно від радіотехнології, в якій його застосовується (розділ ІІ Переліку). |
| 10. | Основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти) | ДСТУ 7115:2009 ДСТУ 7115:2009 Обладнання радіодоступу діапазону частот 5 ГГц. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ЕTSI EN 301 893:2008, MOD) | - |
| 11. | Додаткові вимоги щодо умов застосування | - | При застосуванні всередині приміщень на бездозвільній основі щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівель, не повинна перевищувати мінус 110 дБ (Вт/м21 МГц) |
| 12. | Вимоги щодо антени | Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена | При застосуванні всередині приміщень з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі |
| 13. | Посилання |

ДСТУ 7115:20091,

ETSI EN 302 502 ETSI EN 302 502 V1.2.1 (2008-07) Broadband Radio Access Networks (BRAN);5,8 GHz fixed broadband data transmitting systems; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive /

| / IEEE Std 802.11n-2009 IEEE Std 802.11n-2009 Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC)and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 5: Enhancements for Higher Throughput, | Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання |
| --- | --- |

Директор Департаменту

ліцензування                                                                                                                                                                   М.С. Сокирко

*Користування смугою радіочастот 5725-5850 МГц для надання телекомунікаційних послуг здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

** Огинаюча спектру випромінювання передавача (спектральна маска) (спектральні характеристики випромінювання РЕЗ  (радіоінтерфейс IEEE 802.11n)