Додаток 3

до рішення НКРЗІ

від 25.07.2017 № 393

«

Додаток 15

до рішення НКРЗІ

від 12.01.2012 № 18

(у редакції рішення НКРЗІ

від 25.07.2017 № 393)

Радіорелейні системи передавання

1. Узагальнені умови застосування в смузі радіочастот 5925-6425 МГц:

| № | Найменування параметру | Опис | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Служба радіозв’язку | ФІКСОВАНА | - |
| 2. | Радіотехнологія | Радіорелейний зв’язок | Цифрові радіорелейні системи передавання |
| 3. | Смуга радіочастот | 5925-6425 МГц | Дуплексне рознесення 252,04 МГц |
| 4. | Сітка (центральних) частот | 29,65 МГц | Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) з рознесенням центральних частот радіостволів 29,65 МГц (згідно з рекомендацією ITU-R F.383), f0=6175 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-259,45+29,65*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0-7,41+29,65*n, де n=1, 2...8 |
| 5. | Тип модуляції/клас випромінювання | 28M0F7W; 28M0G7W; 28M0D7W | Огинаюча спектру випромінювання передавача (спектральна маска) та типи модуляції (2FSK, 2PSK, 4FSK, 4QAM, 8PSK, 16QAM, 16APSK, 32QAM, 32APSK, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 512QAM) відповідно до ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092, (1024QAM, 2048QAM) відповідно до ETSI EN 302 217-22а. Займана ширина смуги радіочастот випромінювання не повинна перевищувати 29,65 МГц (ДСТУ 3254-95) |
| 6. | Метод дуплексу | FDD | З використанням методу ACAP (Adjacent Channel Alternate-Polarized - чередуванням поляризації у сусідніх каналах) відповідно до положень рекомендації МСЕ-R F.383 |
| 7. | Максимальна потужність передавача | ЕІВП ≤ 55 дБВт | Максимальна потужність визначається у дозволі на експлуатацію РЕЗ |
| 8. | Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС | - | Дистанційне управління потужністю передавача |
| 9. | Порядок використання | За дозволом на експлуатацію радіоелектронного засобу. Дозвіл видається на радіорелейний інтервал | Відповідно до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 N 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за N 201/26646 із змінами та доповненнями. |
| 10. | Основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти) | ETSI EN 302 217-22а (ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092) | - |
| 11. | Додаткові вимоги щодо умов застосування | - | - |
| 12. | Вимоги щодо антени | Зовнішня антена | Характеристики спрямованості антени повинні відповідати вимогам стандарту ETSI EN 302 217-42b, для відповідного діапазону частот і типу обладнання |
| 13. | Посилання | ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092, ETSI EN 302 217-22а, ETSI EN 302 217-42b/ CEPT/ERC/REC 14-01 | Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання |

2. Узагальнені умови застосування в смузі радіочастот 6425-7110 МГц:

| № | Найменування параметру | Опис | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Служба радіозв’язку | ФІКСОВАНА | - |
| 2. | Радіотехнологія | Радіорелейний зв’язок | Цифрові радіорелейні системи передавання |
| 3. | Смуга радіочастот | 6425-7110 МГц | Дуплексне рознесення 340 МГц |
| 4. | Сітка (центральних) частот | 20 МГц, 40 МГц | Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) з рознесенням центральних частот радіостволів 40 МГц (згідно з рекомендацією ITU-R F.384), f0=6770 МГц: 1) з рознесенням центральних частот радіостволів 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 14 МГц, 20 МГц): - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-350+20*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0-10+20*n, де n= 1, 2...16; 2) з рознесенням центральних частот радіостволів 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 28 МГц, 40 МГц): - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0 -350+40*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0 -10+40*n, де n= 1, 2...8 |
| 5. | Тип модуляції/клас випромінювання | 14M0F7W; 14M0G7W; 14M0D7W 20M0F7W; 20M0G7W; 20M0D7W 28M0F7W; 28M0G7W; 28M0D7W 40M0F7W; 40M0G7W; 40M0D7W | Огинаюча спектру випромінювання передавача (спектральна маска) та типи модуляції (2FSK, 2PSK, 4FSK, 4QAM, 8PSK, 16QAM, 16APSK, 32QAM, 32APSK, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 512QAM) відповідно до ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092, (1024QAM, 2048QAM) відповідно до ETSI EN 302 217-2-22а |
| 6. | Метод дуплексу | FDD | З використанням методу ACAP (Adjacent Channel Alternate-Polarized – з чередуванням поляризації у сусідніх каналах) відповідно до положень рекомендації МСЕ-R F.383 |
| 7. | Максимальна потужність передавача | ЕІВП ≤ 55 дБВт | Максимальна потужність визначається у дозволі на експлуатацію РЕЗ |
| 8. | Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС | - | Дистанційне управління потужністю передавача |
| 9. | Порядок використання | За дозволом на експлуатацію радіоелектронного засобу. Дозвіл видається на радіорелейний інтервал | Відповідно до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 N 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за N 201/26646 із змінами та доповненнями. |
| 10. | Основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти) | ETSI EN 302 217-22а (ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009) | - |
| 11. | Додаткові вимоги щодо умов застосування | - | - |
| 12. | Вимоги щодо антени | Зовнішня антена | Характеристики спрямованості антени повинні відповідати вимогам стандарту ETSI EN 302 217-42b, для відповідного діапазону частот і типу обладнання |
| 13. | Посилання | ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092, ETSI EN 302 217-22а, ETSI EN 302 217-43/ / CEPT/ERC/REC 14-02 | Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання |

3. Узагальнені умови застосування в смузі радіочастот 7900-8400 МГц, 7900-8500 МГц:

| № | Найменування параметру | Опис | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Служба радіозв’язку | ФІКСОВАНА | - |
| 2. | Радіотехнологія | Радіорелейний зв’язок | Цифрові радіорелейні системи передавання |
| 3. | Смуга радіочастот | 7900-8400 МГц (І) 7900-8500 МГц (ІІ) | Дуплексне рознесення 266 МГц (І) або 310 МГц (ІІ) |
| 4. | Сітка (центральних) частот | 1,75 МГц (ІІ), 3,5 МГц (ІІ), 7 МГц (І, ІІ), 14 МГц (І, ІІ), 28 МГц (І, ІІ) | І. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для смуги радіочастот 7900-8400 МГц, дуплексне рознесення 266 МГц (згідно з рекомендацією ITU-R F.386), f0=8157 МГц: 1) з рознесенням центральних частот радіостволів 7 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-252+7*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+14+7*n, де n=1, 2...32; 2) з рознесенням центральних частот радіостволів 14 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-259+14*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+7+14*n, де n=1, 2...16; 3) з рознесенням центральних частот радіостволів 28 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-259+28*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+7+28*n, де n=1, 2...8. ІІ. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для смуги радіочастот 7900-8500 МГц, дуплексне рознесення 310 МГц (згідно з рекомендацією ECC/REC/(02)063), f0=8200 МГц: 1) з рознесенням центральних частот радіостволів 1,75 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-295,875+1,75*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+14,125+1,75*n, де n=1, 2...160; 2) з рознесенням центральних частот радіостволів 3,5 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-296,75+3,5*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+13,25+3,5*n, де n=1, 2...80; 3) з рознесенням центральних частот радіостволів 7 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-298,5+7*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+11,5+7*n, де n=1, 2...40. 4) з рознесенням центральних частот радіостволів 14 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-302+14*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+8+14*n, де n=1, 2...20; 5) з рознесенням центральних частот радіостволів 28 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-309+28*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+1+28*n, де n=1, 2...8; 6) з рознесенням центральних частот радіостволів 56 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-295+28*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+15+28*n, де n=1, 2...9 |
| 5. | Тип модуляції/клас випромінювання | 1M75F7W; 1M75G7W; 1M75D7W (ІІ) 3M50F7W; 3M50G7W; 3M50D7W (ІІ) 7M00F7W; 7M00G7W; 7M00D7W (І, ІІ) 14M0F7W; 14M0G7W; 14M0D7W (І, ІІ) 28M0F7W; 28M0G7W; 28M0D7W (І, ІІ) 56M0F7W; 56M0G7W; 56M0D7W (ІІ) | Огинаюча спектру випромінювання передавача (спектральна маска) та типи модуляції (2FSK, 2PSK, 4FSK, 4QAM, 8PSK, 16QAM, 16APSK, 32QAM, 32APSK, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 512QAM) відповідно до ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092, (1024QAM, 2048QAM) відповідно до ETSI EN 302 217-22а |
| 6. | Метод дуплексу | FDD | З використанням методу ACAP (Adjacent Channel Alternate-Polarized - з чередуванням поляризації у сусідніх каналах) відповідно до положень рекомендації МСЕ-R F.3831 |
| 7. | Максимальна потужність передавача | ЕІВП ≤ 55 дБВт | Максимальна потужність визначається у дозволі на експлуатацію РЕЗ |
| 8. | Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС | - | Дистанційне управління потужністю передавача |
| 9. | Порядок використання | За дозволом на експлуатацію радіоелектронного засобу. Дозвіл видається на радіорелейний інтервал | Відповідно до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 N 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за N 201/26646 із змінами та доповненнями. |
| 10. | Основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти) | ETSI EN 302 217-22а (ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009) | - |
| 11. | Додаткові вимоги щодо умов застосування | - | - |
| 12. | Вимоги щодо антени | Зовнішня антена | Характеристики спрямованості антени повинні відповідати вимогам стандарту ETSI EN 302 217-42b, для відповідного діапазону частот і типу обладнання |
| 13. | Посилання | ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092, ETSI EN 302 217-22а, ETSI EN 302 217-42b, / ECC/REC/(02)06 | Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання |

4. Узагальнені умови застосування в смузі радіочастот 10,7-11,7 ГГц:

| № | Найменування параметру | Опис | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Служба радіозв’язку | ФІКСОВАНА | - |
| 2. | Радіотехнологія | Радіорелейний зв’язок | Цифрові радіорелейні системи передавання |
| 3. | Смуга радіочастот | 10,7-11,7 ГГц | Дуплексне рознесення 530 МГц або 490 МГц |
| 4. | Сітка (центральних) частот | 40 МГц, 5 МГц, 10 МГц | Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) (згідно з рекомендацією ITU-R F.387), f0=11200 МГц: 1) з рознесенням центральних частот радіостволів 40 МГц (для ширини радіоканалу 30 МГц, 40 МГц): - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-525+40*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+5+40*n, де n=1, 2...12; або - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-505+40*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0-15+40*n, де n=1, 2...12. 2) з рознесенням центральних частот радіостволів 10 МГц: -у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-505+10*n - у верхній половині смуги радіочастот = f0+25+10*n, де n=1, 2...47; 3) з рознесенням центральних частот радіостволів 5 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-500+5*n - у верхній половині смуги радіочастот = f0+30+5*n, де n=1, 2...93 |
| 5. | Тип модуляції/клас випромінювання | 30M0F7W; 30M0G7W; 30M0D7W 40M0F7W; 40M0G7W; 40M0D7W 10M0F7W; 10M0G7W; 10M0D7W 10M0F7W; 5M00G7W; 5M00D7W | Огинаюча спектру випромінювання передавача (спектральна маска) та типи модуляції (2FSK, 2PSK, 4FSK, 4QAM, 8PSK, 16QAM, 16APSK, 32QAM, 32APSK, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 512QAM) відповідно до ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092, (1024QAM, 2048QAM) відповідно до ETSI EN 302 217-22а |
| 6. | Метод дуплексу | FDD | З використанням методу ACAP (Adjacent Channel Alternate-Polarized – з чередуванням поляризації у сусідніх каналах) відповідно до положень рекомендації МСЕ-R F.3831 |
| 7. | Максимальна потужність передавача | ЕІВП ≤ 55 дБВт | Максимальна потужність визначається у дозволі на експлуатацію РЕЗ |
| 8. | Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС | - | Дистанційне управління потужністю передавача |
| 9. | Порядок використання | За дозволом на експлуатацію радіоелектронного засобу. Дозвіл видається на радіорелейний інтервал | Відповідно до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 N 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за N 201/26646 із змінами та доповненнями. |
| 10. | Основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти) | ETSI EN 302 217-22а (ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009) | - |
| 11. | Додаткові вимоги щодо умов застосування | - | - |
| 12. | Вимоги щодо антени | Зовнішня антена | Характеристики спрямованості антени повинні відповідати вимогам стандарту ETSI EN 302 217-42b, для відповідного діапазону частот і типу обладнання |
| 13. | Посилання | ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092, ETSI EN 302 217-22а, ETSI EN 302 217-42b/ CEPT/ERC/REC 12-06 | Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання |

5. Узагальнені умови застосування в смузі радіочастот 12,75-13,25 ГГц:

| № | Найменування параметру | Опис | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Служба радіозв’язку | ФІКСОВАНА | - |
| 2. | Радіотехнологія | Радіорелейний зв’язок | Цифрові радіорелейні системи передавання |
| 3. | Смуга радіочастот | 12,75-13,25 ГГц | Дуплексне рознесення 266 МГц |
| 4. | Сітка (центральних) частот | 3,5 МГц, 7 МГц, 14 МГц, 28 МГц, 56 МГц | Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) (згідно з рекомендацією ITU-R F.497 та CEPT/ERC/REC 12-023), f0=12996 МГц: 1) з рознесенням центральних частот радіостволів 3,5 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-246,75+3,5*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+19,25+3,5*n, де n=1, 2...64; 2) з рознесенням центральних частот радіостволів 7 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-248,5+7*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+17,5+7*n, де n=1, 2...32; 3) з рознесенням центральних частот радіостволів 14 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-252+14*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+14+14*n, де n=1, 2...16; 4) з рознесенням центральних частот радіостволів 28 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-259+28*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+7+28*n, де n=1, 2...8; 5) з рознесенням центральних частот радіостволів 56 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-246+28*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+21+28*n, де n=1, 2…7 |
| 5. | Тип модуляції/клас випромінювання | 3M50F7W; 3M50G7W; 3M50D7W 7M00F7W; 7M00G7W; 7M00D7W 14M0F7W; 14M0G7W; 14M0D7W 28M0F7W; 28M0G7W; 28M0D7W 56M0F7W; 56M0G7W; 56M0D7W | Огинаюча спектру випромінювання передавача (спектральна маска) та типи модуляції (2FSK, 2PSK, 4FSK, 4QAM, 8PSK, 16QAM, 16APSK, 32QAM, 32APSK, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 512QAM) відповідно до ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092, (1024QAM, 2048QAM) відповідно до ETSI EN 302 217-22а |
| 6. | Метод дуплексу | FDD | Вид поляризації визначається в залежності від ємності системи, класу спектральної ефективності та розносу центральних частот радіоканалів згідно з таблиці D.2a, D.2b ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092 |
| 7. | Максимальна потужність передавача | ЕІВП ≤ 55 дБВт | Максимальна потужність визначається у дозволі на експлуатацію РЕЗ |
| 8. | Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС | - | Дистанційне управління потужністю передавача |
| 9. | Порядок використання | За дозволом на експлуатацію радіоелектронного засобу. Дозвіл видається на радіорелейний інтервал | Відповідно до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 N 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за N 201/26646 із змінами та доповненнями. |
| 10. | Основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти) | ETSI EN 302 217-22а (ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009) | - |
| 11. | Додаткові вимоги щодо умов застосування | - | - |
| 12. | Вимоги щодо антени | Зовнішня антена | Характеристики спрямованості антени повинні відповідати вимогам стандарту ETSI EN 302 217-42b, для відповідного діапазону частот і типу обладнання |
| 13. | Посилання | ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092, ETSI EN 302 217-22а, ETSI EN 302 217-42b/ CEPT/ERC/REC 12-02 | Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання |

6. Узагальнені умови застосування в смузі радіочастот 17,7-19,7 ГГц:

| № | Найменування параметру | Опис | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Служба радіозв’язку | ФІКСОВАНА | - |
| 2. | Радіотехнологія | Радіорелейний зв’язок | Цифрові радіорелейні системи передавання |
| 3. | Смуга радіочастот | 17,7-19,7 ГГц | Дуплексне рознесення 1010 МГц |
| 4. | Сітка (центральних) частот | 13,7 МГц, 27,5 МГц, 55 МГц 5 МГц, 7,5 МГц | Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) (згідно з рекомендацією CEPT/ERC/REC 12-033 (Bonn 1994), дуплексне рознесення 1010 МГц), f0=18700 МГц: 1) з рознесенням центральних частот радіостволів 13,75 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-1000+13,75*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+10+13,75*n, де n=1, 2...70; 2) з рознесенням центральних частот радіостволів 27,5 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-1000+27,5*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+10+27,5*n, де n=1, 2...35; 3) з рознесенням центральних частот радіостволів 55 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-1000+55*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+10+55*n, де n=1, 2...17. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) (згідно з рекомендацією ITU-R F.595-8 Annex 4, дуплексне рознесення 1010 МГц), f0=18700 МГц: 1) з рознесенням центральних частот радіостволів 5 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-1002,5+5*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+7,5+5*n, де n=1,2...198; 2) з рознесенням центральних частот радіостволів 7,5 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-997,5+7,5*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+12,5+7,5*n, де n=1,2...131 |
| 5. | Тип модуляції/клас випромінювання | 13M8F7W; 13M8G7W; 13M8D7W 27M5F7W; 27M5G7W; 27M5D7W 55M0F7W; 55M0G7W; 55M0D7W 5M00F7W; 5M00G7W; 5M00D7W 7M50F7W; 7M50G7W; 7M50D7W | Огинаюча спектру випромінювання передавача (спектральна маска) та типи модуляції (2FSK, 2PSK, 4FSK, 4QAM, 8PSK, 16QAM, 16APSK, 32QAM, 32APSK, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 512QAM) відповідно до ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092, (1024QAM, 2048QAM) відповідно до ETSI EN 302 217-22а |
| 6. | Метод дуплексу | FDD | Вид поляризації визначається в залежності від ємності системи, класу спектральної ефективності та розносу центральних частот радіоканалів згідно з таблиці D.2a, D.2b ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092 |
| 7. | Максимальна потужність передавача | ЕІВП ≤ 46 дБВт | Максимальна потужність визначається у дозволі на експлуатацію РЕЗ |
| 8. | Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС | - | Автоматичне управління потужністю передавача згідно з вимогами рішення ERC/DEC/(00)073 |
| 9. | Порядок використання | За дозволом на експлуатацію радіоелектронного засобу. Дозвіл видається на радіорелейний інтервал | Відповідно до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 N 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за N 201/26646 із змінами та доповненнями. |
| 10. | Основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти) | ETSI EN 302 217-22а (ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009) | - |
| 11. | Додаткові вимоги щодо умов застосування | - | - |
| 12. | Вимоги щодо антени | Зовнішня антена | Характеристики спрямованості антени повинні відповідати вимогам стандарту ETSI EN 302 217-42b, для відповідного діапазону частот і типу обладнання |
| 13. | Посилання | ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092, ETSI EN 302 217-22а, ETSI EN 302 217-42b, CEPT/ERC/REC 12-03 | Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання |

7. Узагальнені умови застосування в смузі радіочастот 31,8-33,4 ГГц:

| № | Найменування параметру | Опис | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Служба радіозв’язку | ФІКСОВАНА | - |
| 2. | Радіотехнологія | Радіорелейний зв’язок | Цифрові радіорелейні системи передавання |
| 3. | Смуга радіочастот | 31,8-33,4 ГГц | Дуплексне рознесення 812 МГц |
| 4. | Сітка (центральних) частот | 3,5 МГц, 7 МГц, 14 МГц, 28 МГц, 56 МГц | Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) (згідно з рекомендацією ITU-R F.1520-2), fr =32599 МГц: 1) рознесення центральних частот радіостволів 3,5 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= fr-785,75 МГц+n*3,5 МГц, - у верхній половині смуги радіочастот = fr +26,25 МГц+n*3,5 МГц, де n=1, 2,...216; 2) рознесення центральних частот радіостволів 7 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= fr -787,5 МГц+n*7 МГц, - у верхній половині смуги радіочастот = fr+24,5 МГц+n*7 МГц, де n=1, 2,...108; 3) рознесення центральних частот радіостволів 14 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= fr -791 МГц+n*14 МГц, - у верхній половині смуги радіочастот = fr+21 МГц+n*14 МГц, де n=1, 2,...54; 4) рознесення центральних частот радіостволів 28 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= fr -798 МГц+n*28 МГц, - у верхній половині смуги радіочастот = fr +14 МГц+n*28 МГц, де n=1, 2,...27; 5) рознесення центральних частот радіостволів 56 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= fr -756 МГц+n*56 МГц, - у верхній половині смуги радіочастот = fr +56 МГц+n*56 МГц, де n=1, 2,...12 |
| 5. | Тип модуляції/клас випромінювання | 3M50F7W; 3M50G7W; 3M50D7W 7M00F7W; 7M00G7W; 7M00D7W 14M0F7W; 14M0G7W; 14M0D7W 28M0F7W; 28M0G7W; 28M0D7W 56M0F7W; 56M0G7W; 56M0D7W | Огинаюча спектру випромінювання передавача (спектральна маска) та типи модуляції (2FSK, 2PSK, 4FSK, 4QAM, 8PSK, 16QAM, 16APSK, 32QAM, 32APSK, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 512QAM) відповідно до ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092, (1024QAM, 2048QAM) відповідно до ETSI EN 302 217-22а |
| 6. | Метод дуплексу | FDD | Вид поляризації визначається в залежності від ємності системи, класу спектральної ефективності та розносу центральних частот радіоканалів згідно з таблиці Е.2 ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092 |
| 7. | Максимальна потужність передавача | ЕІВП ≤ 50 дБВт | Максимальна потужність визначається у дозволі на експлуатацію РЕЗ |
| 8. | Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС | - | Дистанційне управління потужністю передавача |
| 9. | Порядок використання | За дозволом на експлуатацію радіоелектронного засобу. Дозвіл видається на радіорелейний інтервал | Відповідно до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 N 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за N 201/26646 із змінами та доповненнями. |
| 10. | Основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти) | ETSI EN 302 217-22а (ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009) | - |
| 11. | Додаткові вимоги щодо умов застосування | - | - |
| 12. | Вимоги щодо антени | Зовнішня антена | Характеристики спрямованості антени повинні відповідати вимогам стандарту ETSI EN 302 217-42b, для відповідного діапазону частот і типу обладнання |
| 13. | Посилання | ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092, ETSI EN 302 217-22а, ETSI EN 302 217-42b, / CEPT/ERC/REC (01)02 | Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання |

продовження Додатку 15

8. Узагальнені умови застосування в смузі радіочастот 3800-4200 МГц:

| № | Найменування параметру | Опис | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Служба радіозв’язку | ФІКСОВАНА | - |
| 2. | Радіотехнологія | Радіорелейний зв’язок | Цифрові радіорелейні системи передавання |
| 3. | Смуга радіочастот | 3800-4200 МГц | Дуплексне рознесення 213 МГц |
| 4. | Сітка (центральних) частот | 29 МГц | Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) з рознесенням центральних частот радіостволів 29 МГц (згідно з рекомендацією CEPT/ERC/REC 12-08, додаток B, частина 1), f0=4003,5 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-208+29*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+5+29*n, де n=1, 2...6. |
| 5. | Тип модуляції/клас випромінювання | 29M0F7W; 29M0G7W; 29M0D7W; 28M0F7W; 28M0G7W; 28M0D7W | Огинаюча спектру випромінювання передавача (спектральна маска) та типи модуляції (2FSK, 2PSK, 4FSK, 4QAM, 8PSK, 16QAM, 16APSK, 32QAM, 32APSK, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 512QAM) відповідно до ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092, (1024QAM, 2048QAM) відповідно до ETSI EN 302 217-22а. |
| 6. | Метод дуплексу | FDD | - |
| 7. | Максимальна потужність передавача | ЕІВП ≤ 55 дБВт | Максимальна потужність визначається у дозволі на експлуатацію РЕЗ |
| 8. | Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС | - | Автоматичне управління потужністю передавача. |
| 9. | Порядок використання | За дозволом на експлуатацію радіоелектронного засобу. Дозвіл видається на радіорелейний інтервал | Відповідно до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 N 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за N 201/26646 із змінами та доповненнями. |
| 10. | Основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти) | ETSI EN 302 217-22а (ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009) | - |
| 11. | Додаткові вимоги щодо умов застосування | - | - |
| 12. | Вимоги щодо антени | Зовнішня антена | Характеристики спрямованості антени повинні відповідати вимогам стандарту ETSI EN 302 217-42b, для відповідного діапазону частот і типу обладнання |
| 13. | Посилання | ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092, ETSI EN 302 217-22а, ETSI EN 302 217-42b , ДСТУ 3937/ / CEPT/ERC/REC 12-081, Rec. ITU-R F.382-8, Rec. ITU-R F.635-6 | Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання |

продовження Додатку 15

9. Узагальнені умови застосування в смузі радіочастот 7110-7750 МГц:

| № | Найменування параметру | Опис | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Служба радіозв’язку | ФІКСОВАНА | - |
| 2. | Радіотехнологія | Радіорелейний зв’язок | Цифрові радіорелейні системи передавання |
| 3. | Смуга радіочастот | 7110-7750 МГц (І) 7125-7425 МГц (ІІ) 7250-7550 МГц (ІІІ) 7425-7725 МГц (ІV) 7110-7750 МГц (V) 7250-7550 МГц | Дуплексне рознесення 161 МГц, 168 ГГц та 196 МГц |
| 4. | Сітка (центральних) частот | 7 МГц, 14 МГц, 28 МГц для (І), (ІІ) та (ІІІ); 28 МГц для (ІV); 3,5 МГц, 7 МГц, 14 МГц, 28 МГц для (V) | Для (І), (ІІ), (ІІІ) формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) (згідно з рекомендацією ITU-R F.385-9), (І) f0=7275 МГц, (ІІ) f0=7400 МГц, (ІІІ) f0=7575 МГц: 1) з рознесенням центральних частот радіостволів 7 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-154+7*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+7+7*n, де n=1, 2...20; 2) з рознесенням центральних частот радіостволів 14 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-157,5+14*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+3,5+14*n, де n=1, 2...10; 3) з рознесенням центральних частот радіостволів 28 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-164,5+28*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+3,5+28*n, де n=1, 2, 3, 4 та 5. Для (ІV) формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) (згідно з рекомендацією ITU-R F.385-91), f0l=7275 МГц, f0h=7597 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn l = f0l -182+28*n, - у верхній половині смуги радіочастот l = f0l +14+28*n, - у нижній половині смуги радіочастот fn h = f0h -168+28*n, - у верхній половині смуги радіочастот h = f0 h +28*n, де n=1, 2, 3, 4 та 5. Для (V) формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) (згідно з рекомендацією ITU-R F.385-91), f0=7400 МГц: 1) з рознесенням центральних частот радіостволів 28 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-161+28*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+28*n, де n=1, 2...5; 2) з рознесенням центральних частот радіостволів 14 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-154+14*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+7+14*n, де n=1, 2...9; 3) з рознесенням центральних частот радіостволів 7 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-154+7*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+7+7*n, де n=1, 2...20; 4) з рознесенням центральних частот радіостволів 3,5 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-150,5+3,5*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+10,5+3,5*n, де n=1, 2…39. |
| 5. | Тип модуляції/клас випромінювання | 3M50F7W, 3M50G7W, 3M50D7W для (V); 7M00F7W, 7M00G7W, 7M00D7W для (І), (ІІ), (ІІІ) та (V); 14M0F7W, 14M0G7W, 14M0D7W для (І), (ІІ), (ІІІ) та (V); 28M0F7W, 28M0G7W, 28M0D7W для (І), (ІІ), (ІІІ), (ІV) та (V); | Огинаюча спектру випромінювання передавача (спектральна маска) та типи модуляції (2FSK, 2PSK, 4FSK, 4QAM, 8PSK, 16QAM, 16APSK, 32QAM, 32APSK, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 512QAM) відповідно до ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092, (1024QAM, 2048QAM) відповідно до ETSI EN 302 217-22а. |
| 6. | Метод дуплексу | FDD | - |
| 7. | Максимальна потужність передавача | ЕІВП ≤ 50 дБВт | Максимальна потужність визначається у дозволі на експлуатацію РЕЗ |
| 8. | Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС | - | Автоматичне управління потужністю передавача. |
| 9. | Порядок використання | За дозволом на експлуатацію радіоелектронного засобу. Дозвіл видається на радіорелейний інтервал | Відповідно до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 N 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за N 201/26646 із змінами та доповненнями. |
| 10. | Основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти) | ETSI EN 302 217-22а (ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009) | - |
| 11. | Додаткові вимоги щодо умов застосування | - | - |
| 12. | Вимоги щодо антени | Зовнішня антена | Характеристики спрямованості антени повинні відповідати вимогам стандарту ETSI EN 302 217-42b, для відповідного діапазону частот і типу обладнання |
| 13. | Посилання | ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092, ETSI EN 302 217-22а, ETSI EN 302 217-42b, ДСТУ 3937/ / ITU-R F.385-91 | Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання |

продовження Додатку 15

10. Узагальнені умови застосування в смузі радіочастот 14,4 - 14,635 ГГц, 14,795 - 15,145 ГГц, 15,285 - 15,35 ГГц:

| № | Найменування параметру | Опис | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Служба радіозв’язку | ФІКСОВАНА | - |
| 2. | Радіотехнологія | Радіорелейний зв’язок | Цифрові радіорелейні системи передавання |
| 3. | Смуга радіочастот | 14,4 - 14,635 ГГц, 14,795 - 15,145 ГГц, 15,285 - 15,35 ГГц | Дуплексне рознесення 490 МГц |
| 4. | Сітка (центральних) частот | 3,5 МГц, 7 МГц, 14 МГц, 28 МГц | Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) (згідно з рекомендацією ITU-R F.636-3), fr=11701 МГц: 1) з рознесенням центральних частот радіостволів 28 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= fr+2688+28*n, де n=1, 2...8, 15, 16; - у верхній половині смуги радіочастот = fr+3626-28*(N-n), де n=1, 2...9, 15, 16, N=16; 2) з рознесенням центральних частот радіостволів 14 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= fr+2702+14*n, де n=1, 2...16, 29, 30..32; - у верхній половині смуги радіочастот = fr+3640-14*(N-n), де n=1, 2...17, 29, 30...32, N=32; 3) з рознесенням центральних частот радіостволів 7 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= fr+2670,5+28n+7*m, - у верхній половині смуги радіочастот = fr+3608,5-28(N-n)+7*m, де n=1, 2... 9, 15, 16, а m=1, 2, 3 або 4; N=16 (у нижній половині смуги радіочастот для n = 9 m = 1); 4) з рознесенням центральних частот радіостволів 3,5 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= fr+2672,25+28n+3,5*m, - у верхній половині смуги радіочастот = fr+3610,25-28(N-n)+3,5*m, де n=1, 2... 9, 15, 16, а m=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 або 8; N=16 (у нижній половині смуги радіочастот для n = 9 m = 1, 2); |
| 5. | Тип модуляції/клас випромінювання | 3M50F7W, 3M50G7W, 3M50D7W; 7M00F7W, 7M00G7W, 7M00D7W; 14M0F7W, 14M0G7W, 14M0D7W; 28M0F7W, 28M0G7W, 28M0D7W; | Огинаюча спектру випромінювання передавача (спектральна маска) та типи модуляції (2FSK, 2PSK, 4FSK, 4QAM, 8PSK, 16QAM, 16APSK, 32QAM, 32APSK, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 512QAM) відповідно до ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092, (1024QAM, 2048QAM) відповідно до ETSI EN 302 217-22а |
| 6. | Метод дуплексу | FDD | - |
| 7. | Максимальна потужність передавача | ЕІВП ≤ 55 дБВт | Максимальна потужність визначається у дозволі на експлуатацію РЕЗ |
| 8. | Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС | - | Автоматичне управління потужністю передавача. |
| 9. | Порядок використання | За дозволом на експлуатацію радіоелектронного засобу. Дозвіл видається на радіорелейний інтервал | Відповідно до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за № 201/26646 із змінами та доповненнями. |
| 10. | Основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти) | ETSI EN 302 217-22а (ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009) | - |
| 11. | Додаткові вимоги щодо умов застосування | - | - |
| 12. | Вимоги щодо антени | Зовнішня антена | Характеристики спрямованості антени повинні відповідати вимогам стандарту ETSI EN 302 217-42b, для відповідного діапазону частот і типу обладнання |
| 13. | Посилання | ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092, ETSI EN 302 217-22а, ETSI EN 302 217-42b, ДСТУ 3937/ ITU-R F.636-31 | Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання |

продовження Додатку 15

11. Узагальнені умови застосування в смузі радіочастот 22-23,6 ГГц:

| № | Найменування параметру | Опис | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Служба радіозв’язку | ФІКСОВАНА | - |
| 2. | Радіотехнологія | Радіорелейний зв’язок | Цифрові радіорелейні системи передавання |
| 3. | Смуга радіочастот | (І) 22-22,6 ГГц у парі з 23-23,6 ГГц (ІІ) 22,6-23 ГГц | Для (І) дуплексне рознесення 1008 МГц. |
| 4. | Сітка (центральних) частот | 3,5 МГц, 7 МГц, 14 МГц, 28 МГц та 56 МГц для (І) 56 МГц для (ІІ) | Для (І) формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) (згідно з рекомендацією T/R 13-024), f0=21196 МГц: 1) з рознесенням центральних частот радіостволів 56 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0+826+56*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+1834+56*n, де n=1, 2...9; 2) з рознесенням центральних частот радіостволів 28 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0+798+28*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+1806+28*n, де n=1, 2...20; 3) з рознесенням центральних частот радіостволів 14 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0+805+14*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+1813+14*n, де n=1, 2,...41; 4) з рознесенням центральних частот радіостволів 7 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0+808,5+7*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+1816,5+7*n, де n=1, 2...83; 5) з рознесенням центральних частот радіостволів 3,5 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0+805+3,5*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+1813+3,5*n, де n=1, 2…168. Для (ІІ) формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) (згідно з рекомендацією ITU-R F.637, f0=22617 МГц: fn= f0+28*n, де n=1, 2...14. |
| 5. | Тип модуляції/клас випромінювання | 3M50F7W, 3M50G7W, 3M50D7W, 7M00F7W, 7M00G7W, 7M00D7W, 14M0F7W, 14M0G7W, 14M0D7W, 28M0F7W, 28M0G7W, 28M0D7W, 56M0F7W, 56M0G7W, 56M0D7W для (І) 28M0F7W, 28M0G7W, 28M0D7W для (ІІ) | Огинаюча спектру випромінювання передавача (спектральна маска) та типи модуляції (2FSK, 2PSK, 4FSK, 4QAM, 8PSK, 16QAM, 16APSK, 32QAM, 32APSK, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 512QAM) відповідно до ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092, (1024QAM, 2048QAM) відповідно до ETSI EN 302 217-22а. |
| 6. | Метод дуплексу | FDD | Для (ІІ) застосовується симплексний режим. |
| 7. | Максимальна потужність передавача | ЕІВП ≤ 50 дБВт | Максимальна потужність визначається у дозволі на експлуатацію РЕЗ. |
| 8. | Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС | - | Автоматичне управління потужністю передавача. |
| 9. | Порядок використання | За дозволом на експлуатацію радіоелектронного засобу. Дозвіл видається на радіорелейний інтервал | Відповідно до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 N 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за N 201/26646 із змінами та доповненнями. |
| 10. | Основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти) | ETSI EN 302 217-22а (ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009) | - |
| 11. | Додаткові вимоги щодо умов застосування | - | - |
| 12. | Вимоги щодо антени | Зовнішня антена | Характеристики спрямованості антени повинні відповідати вимогам стандарту ETSI EN 302 217-42b, для відповідного діапазону частот і типу обладнання |
| 13. | Посилання | ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092, ETSI EN 302 217-22а, ETSI EN 302 217-42b, ДСТУ 3937/ / T/R 13-02, ITU-R F.6371 | Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання |

продовження Додатку 15

12. Узагальнені умови застосування в смузі радіочастот 36-40,5 ГГц:

| № | Найменування параметру | Опис | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Служба радіозв’язку | ФІКСОВАНА | - |
| 2. | Радіотехнологія | Радіорелейний зв’язок | Цифрові радіорелейні системи передавання |
| 3. | Смуга радіочастот | (І) 37-39,5 ГГц (ІІ) 36-37 ГГц (ІІІ) 39,5-40,5 ГГц | Для (І) дуплексне рознесення 1260 МГц. Для (ІІ) та (ІІІ) дуплексне рознесення 462 МГц. |
| 4. | Сітка (центральних) частот | 3,5 МГц, 7 МГц, 14 МГц, 28 МГц та 56 МГц | Для (І) формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) (згідно з рекомендацією ITU-R F.749-2), (І) f0=38248 МГц: 1) з рознесенням центральних частот радіостволів 56 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-1218+56*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+42+56*n, де n=1, 2...20; 2) з рознесенням центральних частот радіостволів 28 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-1204+28*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+56+28*n, де n=1, 2...40; 3) з рознесенням центральних частот радіостволів 14 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-1197+14*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+63+14*n, де n= 1, 2...80; 4) з рознесенням центральних частот радіостволів 7 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-1193,5+7*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+66,5+7*n, де n=1, 2...160; 5) з рознесенням центральних частот радіостволів 3,5 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-1191,75+3,5*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+68,25+3,5*n, де n=1, 2…320. Для (ІІ) та (ІІІ) формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) (згідно з рекомендацією ITU-R F.749-21), (ІІ) f0=36498 МГц, (ІІІ) f0=39998 МГц: 1) з рознесенням центральних частот радіостволів 56 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-476+56*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0-14+56*n, де n=1, 2...8; 2) з рознесенням центральних частот радіостволів 28 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-448+28*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+14+28*n, де n=1, 2...15; 3) з рознесенням центральних частот радіостволів 14 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-434+14*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+28+14*n, де n= 1, 2...29; 4) з рознесенням центральних частот радіостволів 7 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-427+7*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+35+7*n, де n=1, 2...57; 5) з рознесенням центральних частот радіостволів 3,5 МГц: - у нижній половині смуги радіочастот fn= f0-423,5+3,5*n, - у верхній половині смуги радіочастот = f0+38,5+3,5*n, де n=1, 2…113. |
| 5. | Тип модуляції/клас випромінювання | 3M50F7W, 3M50G7W, 3M50D7W, 7M00F7W, 7M00G7W, 7M00D7W, 14M0F7W, 14M0G7W, 14M0D7W, 28M0F7W, 28M0G7W, 28M0D7W, 56M0F7W, 56M0G7W, 56M0D7W | Огинаюча спектру випромінювання передавача (спектральна маска) та типи модуляції (2FSK, 2PSK, 4FSK, 4QAM, 8PSK, 16QAM, 16APSK, 32QAM, 32APSK, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 512QAM) відповідно до ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092, (1024QAM, 2048QAM) відповідно до ETSI EN 302 217-22а. |
| 6. | Метод дуплексу | FDD | - |
| 7. | Максимальна потужність передавача | ЕІВП ≤ 50 дБВт | Максимальна потужність визначається у дозволі на експлуатацію РЕЗ |
| 8. | Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС | - | Автоматичне управління потужністю передавача. |
| 9. | Порядок використання | За дозволом на експлуатацію радіоелектронного засобу. Дозвіл видається на радіорелейний інтервал | Відповідно до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 N 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за N 201/26646 із змінами та доповненнями. |
| 10. | Основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти) | ETSI EN 302 217-22а (ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009) | - |
| 11. | Додаткові вимоги щодо умов застосування | - | - |
| 12. | Вимоги щодо антени | Зовнішня антена | Характеристики спрямованості антени повинні відповідати вимогам стандарту ETSI EN 302 217-42b, для відповідного діапазону частот і типу обладнання |
| 13. | Посилання | ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:20092, ETSI EN 302 217-22а, ETSI EN 302 217-42b, ДСТУ 3937/ / ITU-R F.749-21 | Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання |

Продовження додатку 15

13. Узагальнені умови застосування в смугах радіочастот 74-76 ГГц та 84-86 ГГц:

| № | Найменування параметру | Опис | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Служба радіозв’язку | ФІКСОВАНА | - |
| 2. | Радіотехнологія | Радіорелейний зв’язок | Цифрові радіорелейні системи передавання |
| 3. | Смуга радіочастот | (І) 74-76 ГГц (ІІ) 84-86 ГГц (ІІІ) 74-76 ГГц/ . 84-86 ГГц | Для (ІІІ) дуплексне рознесення 10 ГГц |
| 4. | Сітка (центральних) частот | 250 МГц | Для (І) формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) (згідно з рекомендацією ECC/REC/(05)07), (І) f0=71000 МГц: fn= f0+250*n, де n=13, 14…19. Для (ІІ) формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) (згідно з рекомендацією ECC/REC/(05)071), (І) f0=81000 МГц: fn= f0+250*n, де n=13, 14…19. Для (ІІІ) формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) (згідно з рекомендацією ECC/REC/(05)071), f0н=71000 МГц, f0в=81000 МГц): - у нижній половині смуги радіочастот fnн= f0н+250*n, - у верхній половині смуги радіочастот в= f0в+250*n, де n=13, 14…19. Ширина каналу більше 250 МГц отримуються шляхом об’єднання сусідніх каналів за умови забезпечення електромагнітної сумісності між РРЛ, що використовують канали різної ширини* |
| 5. | Тип модуляції/клас випромінювання | 250MF7W 250MG7W, 250M5D7W 500MF7W 500MG7W, 500M5D7W 750MF7W 750MG7W, 750M5D7W 1G00F7W 1G00MG7W, 1G00D7W 1G25F7W 1G25MG7W, 1G25D7W 1G50F7W 1G50MG7W, 1G50D7W 1G75F7W 1G75MG7W, 1G75D7W | Огинаюча спектру випромінювання передавача (спектральна маска) та типи модуляції (2FSK, 2PSK, 4FSK, 4QAM, 8PSK, 16QAM, 16APSK, 32QAM, 32APSK, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 512QAM, 1024QAM, 2048QAM) відповідно до ETSI EN 302 217-2. В деяких випадках дозволяється застосування класів випромінювання 62M5F7W, 62M5G7W, 62M5D7W та 125MF7W 125MG7W, 125M5D7W |
| 6. | Метод дуплексу | FDD (ІІІ) або TDD (І, ІІ) | - |
| 7. | Максимальна потужність передавача | ≤30 дБм (нормальний режим роботи) ≤35 дБм (максимальна потужність в режимі АТРС) ЕІВП≤85 дБм | Максимальна потужність визначається у дозволі на експлуатацію РЕЗ. За умови відкритого інтервалу на РРЛ і наявності системи автоматичного управління потужністю передавача (АТРС), під час погіршення умов розповсюдження радіохвиль (опади) і викликаних цим завмиранням рівня сигналу на вході приймача, дозволяється тимчасове збільшення потужності передавача до 35 дБм відповідно до вимог стандарту ETSI EN 302 217-3. |
| 8. | Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС | - | Автоматичне управління потужністю передавача (АТРС) |
| 9. | Порядок використання | За дозволом на експлуатацію радіоелектронного засобу. Дозвіл видається на радіорелейний інтервал | Відповідно до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за № 201/26646 із змінами та доповненнями. |
| 10. | Основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти) | ETSI EN 302 217-22 | 1) Автоматичне управління потужністю передавача (АТРС) не може бути відключене користувачем. 2) У смугах радіочастот 74-76 ГГц, 84-86 ГГц, 92-94 ГГц застосовується обов'язкова маска сигналу -41- 14 (f-86) дБВт/100 МГц для 86,0 5≤ f ≤ 87 ГГц і -55 дБВт/100 МГц для 87 ≤ f ≤ 91,95 ГГц відповідно до Резолюції 750 (ВКР-12) |
| 11. | Додаткові вимоги щодо умов застосування | - | - |
| 12. | Вимоги щодо антени | Зовнішня антена | Характеристики спрямованості антени повинні відповідати вимогам стандарту ETSI EN 302 217-42a, для відповідного діапазону частот і типу обладнання |
| 13. | Посилання | ETSI EN 302 217-22, ETSI EN 302 217-33, ETSI EN 302 217-42a, ДСТУ 3937/ / ECC/REC/(05)071/ РЕЗОЛЮЦІЯ 750 (перегл. ВКР-12)4, Рек. ITU-R F.2006 | Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання |

Заступник директора

Департаменту ліцензування                                                                                                                                       І.Ю. Чернявська

*довідково

| План розміщення каналів у смузі радіочастот 74-76 ГГц (І) |  | План розміщення каналів у смузі радіочастот 84-86 ГГц (І) |
| --- | --- | --- |
| № | fn мін., МГц | fn центр., МГц | fn макс.МГц |  | № | fn мін., МГц | fn центр., МГц | fn макс.МГц |
| 13 | 74125 | 74250 | 74375 |  | 13 | 84125 | 84250 | 84375 |
| 14 | 74375 | 74500 | 74625 |  | 14 | 84375 | 84500 | 84625 |
| 15 | 74625 | 74750 | 74875 |  | 15 | 84625 | 84750 | 84875 |
| 16 | 74875 | 75000 | 75125 |  | 16 | 84875 | 85000 | 85125 |
| 17 | 75125 | 75250 | 75375 |  | 17 | 85125 | 85250 | 85375 |
| 18 | 75375 | 75500 | 75625 |  | 18 | 85375 | 85500 | 85625 |
| 19 | 75625 | 75750 | 75875 |  | 19 | 85625 | 85750 | 85875 |

|  | План розміщення каналів у смугах радіочастот 74-76 ГГц/84-86 ГГц (ІІІ) |
| --- | --- |
| № fn | fn мін., МГц | fn центр., МГц | fn макс., МГц |  | № | мін., МГц | центр., МГц | макс., МГц |
| 13 | 74125 | 74250 | 74375 |  | 131 | 84125 | 84250 | 84375 |
| 14 | 74375 | 74500 | 74625 |  | 141 | 84375 | 84500 | 84625 |
| 15 | 74625 | 74750 | 74875 |  | 151 | 84625 | 84750 | 84875 |
| 16 | 74875 | 75000 | 75125 |  | 161 | 84875 | 85000 | 85125 |
| 17 | 75125 | 75250 | 75375 |  | 171 | 85125 | 85250 | 85375 |
| 18 | 75375 | 75500 | 75625 |  | 181 | 85375 | 85500 | 85625 |
| 19 | 75625 | 75750 | 75875 |  | 191 | 85625 | 85750 | 85875 |

Приклад отримання каналів шириною більше 250 МГц у смузі радіочастот 74-76 ГГц (І)

|  | Ширина каналу |  |
| --- | --- | --- |
| fn центр., МГц | 250 МГц | 500 МГц | 750 МГц | 1000 МГц | 1250 МГц | 1500 МГц | 1750 МГц |  |
| 74125 74375 74625 74875 75125 75375 75625 75875 |  |  |
|  | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 3 |  | канали шириною від 250 МГц до 750 МГц |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  | канали шириною від 250 МГц до 500 МГц |  |  |  |
|  | 19 | канал шириною 250 МГц | канал шириною 250 МГц |  |  | канал шириною 250 МГц |  |  |

Приклад отримання каналів шириною менше за 250 МГц у смузі радіочастот 74-76 ГГц (І)

|  | Ширина каналу |  |
| --- | --- | --- |
| fn центр., МГц | 250 МГц | 125 МГц | 62,5 МГц |  |
| 74625 74875 75125 |  |  |
|  | 15 | 15-1 | 15-1 |  |
|  |  |  | 15-2 |  |
|  |  | 15-2 | 15-3 |  |
|  |  |  | 15-4 |  |
|  | 16 | 16-1 | 16-1 |  |
|  |  |  | 16-2 |  |
|  |  | 16-2 | 16-3 |  |
|  |  |  | 16-4 |  |

# Footnotes

Рекомендація ITU-R F.383-8 "Radio-frequency channel arrangements for high capacity radio-relay systems operating in the lower 6 GHz band"

## ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2: 2009 «Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 2-2. Характеристики та вимоги до радіообладнання, для якого застосовують координацію частот (ETSI ЕN 302 217-2-2:2007, IDT)»

## 2а ETSI EN 302 217-2 (версії V3.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2: Digital systems operating in frequency bands from 1 GHz to 86 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

2b ETSI EN 302 217-4 (версії V2.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 4: Antennas

CEPT/ERC/REC 14-01 "Radio-frequency channel arrangements for high capacity analogue and digital radio-relay systems operating in the band 5925 MHz - 6425 MHz"

Рекомендація ITU-R F.384-10: "Radio-frequency channel arrangements for medium and high capacity digital fixed wireless systems operating in the upper 6 GHz band"

## ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2: 2009 «Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 2-2. Характеристики та вимоги до радіообладнання, для якого застосовують координацію частот (ETSI ЕN 302 217-2-2:2007, IDT)»

## 2а ETSI EN 302 217-2 (версії V3.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2: Digital systems operating in frequency bands from 1 GHz to 86 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

## 2b ETSI EN 302 217-4 (версії V2.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 4: Antennas

CEPT/ERC/REC 14-02: "Radio-frequency channel arrangements for medium and high capacity analogue or high capacity digital radio-relay systems operating in the band 6425 MHz - 7125 MHz"

Рекомендація ITU-R F.386-8: "Radio-frequency channel arrangements for medium and high capacity analogue or digital radio-relay systems operating in the 8 GHz band"

## ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2: 2009 «Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 2-2. Характеристики та вимоги до радіообладнання, для якого застосовують координацію частот (ETSI ЕN 302 217-2-2:2007, IDT)»

## 2а ETSI EN 302 217-2 (версії V3.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2: Digital systems operating in frequency bands from 1 GHz to 86 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

## 2b ETSI EN 302 217-4 (версії V2.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 4: Antennas

ECC Recommendation (02)06 (revised June 2007 and May 2011) "Channel arrangements for digital fixed service systems operating in the frequency range 7125-8500 MHz"

Рекомендація ITU-R F.387-10: "Radio-frequency channel arrangements for radio-relay systems operating in the 11 GHz band"

## ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2: 2009 «Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 2-2. Характеристики та вимоги до радіообладнання, для якого застосовують координацію частот (ETSI ЕN 302 217-2-2:2007, IDT)»

## 2а ETSI EN 302 217-2 (версії V3.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2: Digital systems operating in frequency bands from 1 GHz to 86 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

## 2b ETSI EN 302 217-4 (версії V2.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 4: Antennas

CEPT/ERC/REC 12-06: "Harmonized radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the band 10.7 GHz to 11.7 GHz"

Рекомендація ITU-R F.497-7: "Radio-frequency channel arrangements for radio-relay systems operating in the 13 GHz frequency band"

## ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2: 2009 «Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 2-2. Характеристики та вимоги до радіообладнання, для якого застосовують координацію частот (ETSI ЕN 302 217-2-2:2007, IDT)»

## 2а ETSI EN 302 217-2 (версії V3.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2: Digital systems operating in frequency bands from 1 GHz to 86 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

## 2b ETSI EN 302 217-4 (версії V2.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 4: Antennas

CEPT/ERC/REC 12-02 "Harmonized radio frequency channel arrangements for analogue and digital terrestrial fixed systems operating in the band 12.75 GHz to 13.25 GHz"

Рекомендація ITU-R F.595-8 "Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the 18 GHz frequency band"

## ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2: 2009 «Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 2-2. Характеристики та вимоги до радіообладнання, для якого застосовують координацію частот (ETSI ЕN 302 217-2-2:2007, IDT)»

## 2а ETSI EN 302 217-2 (версії V3.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2: Digital systems operating in frequency bands from 1 GHz to 86 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

## 2b ETSI EN 302 217-4 (версії V2.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 4: Antennas

CEPT/ERC/REC 12-03 "Harmonised radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the band 17.7 GHz to 19.7 GHz"

Рекомендація ITU-R  F.1520-2 Radio-frequency arrangements for systems in the fixed service operating in the band 31.8-33.4 GHz

## ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2: 2009 «Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 2-2. Характеристики та вимоги до радіообладнання, для якого застосовують координацію частот (ETSI ЕN 302 217-2-2:2007, IDT)»

## 2а ETSI EN 302 217-2 (версії V3.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2: Digital systems operating in frequency bands from 1 GHz to 86 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

## 2b ETSI EN 302 217-4 (версії V2.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 4: Antennas

ERC Recommendation (01)02 (revised Rottach Egern, February 2010) Preferred channel arrangements for fixed service systems operating in the frequency band 31.8 – 33.4 GHz

CEPT/ERC/RECOMMENDATION 12-08 E (Podebrady 1997, Saariselkä 1998) Harmonised radio frequency channel arrangements and block allocations for low, medium and high capacity systems in the band 3600 MHz to 4200 MHz

## ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2: 2009 «Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 2-2. Характеристики та вимоги до радіообладнання, для якого застосовують координацію частот (ETSI ЕN 302 217-2-2:2007, IDT)»

## 2а ETSI EN 302 217-2 (версії V3.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2: Digital systems operating in frequency bands from 1 GHz to 86 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

## 2b ETSI EN 302 217-4 (версії V2.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 4: Antennas

ДСТУ 3937-1999 Системи передачі прямої видимості радіорелейні. Класифікація. Основні параметри. Методи вимірювань

Рекомендація   МСЭ-R  F.382-8 Планы размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем*, работающих в диапазонах 2 и 4 ГГц

Рекомендація  ITU-R F.635-6 Radio-frequency channel arrangements based on a homogeneous pattern for fixed wireless systems operating in the 4 GHz band

Рекомендація МСЭ-R F.385-9 «Планы размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем, действующих в диапазоне 7 ГГц (7110–7900 МГц)»

## ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2: 2009 «Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 2-2. Характеристики та вимоги до радіообладнання, для якого застосовують координацію частот (ETSI ЕN 302 217-2-2:2007, IDT)»

## 2а ETSI EN 302 217-2 (версії V3.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2: Digital systems operating in frequency bands from 1 GHz to 86 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

## 2b ETSI EN 302 217-4 (версії V2.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 4: Antennas

ДСТУ 3937-1999 Системи передачі прямої видимості радіорелейні. Класифікація. Основні параметри. Методи вимірювань

Рекомендація ITU-R  F.636-3* «Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the 15 GHz  (14.4-15.35 GHz)  Band»

## ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2: 2009 «Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 2-2. Характеристики та вимоги до радіообладнання, для якого застосовують координацію частот (ETSI ЕN 302 217-2-2:2007, IDT)»

## 2а ETSI EN 302 217-2 (версії V3.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2: Digital systems operating in frequency bands from 1 GHz to 86 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

## 2b ETSI EN 302 217-4 (версії V2.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 4: Antennas

ДСТУ 3937-1999 Системи передачі прямої видимості радіорелейні. Класифікація. Основні параметри. Методи вимірювань

Рекомендація ITU-R F.637-3* «Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the 23 GHz band»

## ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2: 2009 «Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 2-2. Характеристики та вимоги до радіообладнання, для якого застосовують координацію частот (ETSI ЕN 302 217-2-2:2007, IDT)»

## 2а ETSI EN 302 217-2 (версії V3.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2: Digital systems operating in frequency bands from 1 GHz to 86 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

## 2b ETSI EN 302 217-4 (версії V2.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 4: Antennas

ДСТУ 3937-1999 Системи передачі прямої видимості радіорелейні. Класифікація. Основні параметри. Методи вимірювань

Рекомендація T/R 13-02 (Montreux 1993, amended Tromso, May 2010)  «Preferred channel arrangements for fixed service systems in the frequency range 22.0 - 29.5 GHz»

Рекомендація ITU-R F.749-2* «Radio-frequency arrangements for systems of the fixed service operating in the 38 GHz band»

## ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2: 2009 «Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 2-2. Характеристики та вимоги до радіообладнання, для якого застосовують координацію частот (ETSI ЕN 302 217-2-2:2007, IDT)»

## 2а ETSI EN 302 217-2 (версії V3.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2: Digital systems operating in frequency bands from 1 GHz to 86 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

## 2b ETSI EN 302 217-4 (версії V2.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 4: Antennas

ДСТУ 3937-1999 Системи передачі прямої видимості радіорелейні. Класифікація. Основні параметри. Методи вимірювань

ECC Recommendation (05)07 Radio frequency channel arrangements for Fixed Service Systems operating in the bands 71-76 GHz and 81-86 GHz

ETSI EN 302 217-2 (версії V3.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2: Digital systems operating in frequency bands from 1 GHz to 86 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

2a ETSI EN 302 217-4 (версії V2.1.1 (2017-05) або пізнішої) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 4: Antennas

ETSI EN 302 217-3 V2.2.1 (2014-04) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 3: Equipment operating in frequency bands where both frequency coordinated or uncoordinated deployment might be applied; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Резолюція 750 (перегл. ВКР-12) Совместимость между спутниковой службой исследования Земли (пассивной) и соответствующими активными службами

ДСТУ 3937-1999 Системи передачі прямої видимості радіорелейні. Класифікація. Основні параметри. Методи вимірювань

Рекомендація ITU-R F.2006  «Планы размещения частот радиостволов и блоков радиочастот для систем фиксированной беспроводной связи, действующих в полосах 71–76 и 81–86 ГГц»

# Text boxes

РІ 27-1                                                           Дата прийняття:       12.01.2012

Дата внесення змін: 25.07.2017

продовження Додатку 15

РІ 27-2                                                           Дата прийняття:       12.01.2012

Дата внесення змін: 25.07.2017

продовження Додатку 15

РІ 27-3                                                            Дата прийняття:       12.01.2012

Дата внесення змін: 25.07.2017

РІ 27-4                                                            Дата прийняття:       12.01.2012

Дата внесення змін: 25.07.2017

продовження Додатку 15

продовження Додатку 15

РІ 27-5                                                             Дата прийняття:       12.01.2012

Дата внесення змін: 25.07.2017

продовження Додатку 15

РІ 27-6                                                           Дата прийняття:       12.01.2012

Дата внесення змін: 25.07.2017

продовження Додатку 15

РІ 27-7                                                           Дата прийняття:       12.01.2012

Дата внесення змін: 25.07.2017

РІ 27-8                                                             Дата прийняття:       16.08.2012

Дата внесення змін: 25.07.2017

РІ 27-9                                                           Дата прийняття:       16.08.2012

Дата внесення змін: 25.07.2017

РІ 27-10                                                          Дата прийняття:       16.08.2012

Дата внесення змін: 25.07.2017

РІ 27-11                                                         Дата прийняття:       16.08.2012

Дата внесення змін: 25.07.2017

РІ 27-12                                                         Дата прийняття:       16.08.2012

Дата внесення змін: 25.07.2017

РІ 27-13                                                          Дата прийняття:       20.10.2015

Дата внесення змін: 25.07.2017