### Додаток до рішення НКРЗІ

### від 12.03.2019 № 116

### Пропозиції щодо внесення змін

### до Плану використання радіочастотного ресурсу України

### Позицію 22.1 розділу 1 «Діючі радіотехнології» викласти в такій редакції:

| Радіотехнологія | Радіослужба | Вид радіозв'язку | Базові стандарти | Основні загальні стандарти | Положення РР МСЕ, резолюції ВКР, рекомендації МСЕ, СЕПТ, рішення ЄКК, міжнародні угоди, акти законодавства ЄС | Смуга радіочастот | Особливості застосування радіотехнологій | Строк припи- нення вико- ристан- ня радіо- техно- логії |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1. Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT | рухома | стільниковий радіозв'язок | LTE (та подальші релізи) UMTS (та подальші релізи) | ETSI EN 301 908-1 ETSI EN 301 908-2 ETSI EN 301 908-3 ETSI EN 301 908-11 ETSI EN 301 908-13 ETSI EN 301 908-14 ETSI EN 301 908-15 ETSI TS 137 145 ETSI EN 301 908-18 ETSI EN 301 511 ETSI EN 301 502 ETSI EN 303 609 ETSI TS 145 005 ETSI EN 302 480 | ITU-R M.2012 M.687 M.817 M.1034 M.1035 M.1036 M.1455 M.1457 ECC/DEC/ (06)13 рішення ЄК 2009/766/EC 2011/251/EU ECC/DEC/ (06)07 рішення ЄК 2008/294/EC 2013/654/EU (EU) 2016/2317 рекомендація ЄК 2008/295/EC ECC/DEC/ (08)08 рішення ЄК 2010/166/EU (EU) 2017/191 рекомендація ЄК 2010/167/EC резолюція 223 (ВКР-15) ECC/REC/ (08)02 ECC Rep 040 ECC Rep 041 ECC Rep 082 | 1710 - 1785 МГц 1805 - 1880 МГц | смуги радіочастот 1710 - 1785 МГц, 1805 - 1880 МГц є парними. Використання РЕЗ на борту повітряних та морських суден здійснюється відповідно до рекомендацій ЄС 2008/295/EC, 2010/167/EC і згідно з технічними та експлуатаційними вимогами, визначеними у рішеннях ЄК 2008/294/EC, 2013/654/EU, (EU) 2016/2317, 2010/166/EU, (EU) 2017/191. Базові станції пікосот (Pico BTS) та архітектури Home eNode B із потужністю випромінювання до 200 мВт використовуються всередині приміщень відповідно до Б01 за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв'язку, що має відповідну ліцензію. Смуги радіочастот можуть використовуватися радіотехнологією "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" та радіотехнологією "Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800" за умови видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у цьому діапазоні на конкурсних або тендерних засадах із початком дії таких ліцензій з 1 липня 2018 року. З метою захисту прав споживачів умови конкурсу або тендера на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у цих смугах повинні передбачати можливість забезпечення безперервності надання телекомунікаційних послуг споживачам діючими користувачами у межах певних смуг радіочастот, визначених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, за участю цих користувачів Л01, Д01 |  |
|  | рухома, фіксована | стільниковий радіозв'язок | LTE (та подальші релізи) | ETSI EN 301 908-1 ETSI EN 301 908-13 ETSI EN 301 908-14 ETSI EN 301 908-18 ETSI TS 137 145 | ITU-R M.2012 ITU-R M.1036 ECC/DEC/ (14)02 ECC/REC/ (14)04 ECC Report 203 | 2300-2345 МГц | Смуги радіочастот можуть використовуватися радіотехнологією "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" та іншими радіотехнологіями за умови видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у цьому діапазоні на конкурсних або тендерних засадах, а також із застосуванням умов мінімальних технічних обмежень, що визначаються граничною маскою сигналу (ВЕМ) мереж мобільного (фіксованого) звя’зку (MFCN), на території України за виключенням Миколаївської області, а в смузі 2305-2320 МГц також за виключенням м. Київ, Дніпропетровської, Донецької, Одеської, Харківської, Запорізької областей Л01, Д01 |  |
|  | рухома, за винятком повітряної рухомої | стільниковий радіозв'язок | LTE (та подальші релізи) UMTS (та подальші релізи) | ETSI EN 301 908-1 ETSI EN 301 908-13 ETSI EN 301 908-14 ETSI EN 301 908-15 ETSI EN 301 908-18 ETSI TS 137 145 | ITU-R M.2012 ECC/DEC/ (05)05 ECC/REC/ (11)05 рішення ЄК 2008/477/EC | 2510 - 2545 МГц 2565 - 2570 МГц 2630 - 2665 МГц 2685 - 2690 МГц | смуги радіочастот 2510 - 2545 МГц і 2630 - 2665 МГц, 2565 - 2570 МГц і 2685 - 2690 МГц є парними. Використання смуг радіочастот 2630 - 2635 МГц і 2640 - 2660 МГц рухомою радіослужбою обмежено в Житомирській і Запорізькій областях умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення. Базові станції архітектури Home eNode B із потужністю випромінювання до 200 мВт використовуються всередині приміщень відповідно до Б01 за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв'язку, що має відповідну ліцензію. Смуги радіочастот можуть використовуватися радіотехнологією "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" та іншими радіотехнологіями з 1 січня 2018 р. за умови видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у цьому діапазоні на конкурсних або тендерних засадах після їх вивільнення існуючими користувачами Л01, Д01 |  |

### Позицію 24 розділу 1 «Діючі радіотехнології» викласти в такій редакції:

| 24. Широкосмуговий радіодоступ | фіксована | радіозв'язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів | EN 301 753 |  | резолюція 750 (ВКР-12) | 1427 - 1451,5 МГц 1477 - 1497,5 МГц | максимальний рівень потужності небажаного випромінювання від станцій активних служб зазначено у таблиці 1-2 резолюції 750 (ВКР-07) Л01, Д01. Використання кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ETSI EN 302 326-2 |  | 1785-1805 МГц 1900-1920 МГц | смуги радіочастот можуть використовуватися рухомою радіослужбою Л01, Д01. Використання кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01 |
|  |  |  |  |  |  | 1900 - 1920 МГц 1980 - 2000 МГц | смуги радіочастот 1900 - 1920 МГц і 1980 - 2000 МГц є парними та можуть використовуватися рухомою радіослужбою. У смузі радіочастот 1980 - 1985 МГц РЕЗ радіотехнології "Широкосмуговий радіодоступ" не повинні створювати позасмугових завад РЕЗ радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)" та вимагати захисту від них. Вхідні фільтри базових станцій цифрового стільникового радіозв'язку IMT-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980 - 2000 МГц повинні забезпечувати мінімізацію інтер-модуляційних завад. РЕЗ загальних користувачів не повинні створювати завад діючим РЕЗ спеціального призначення та вимагати захисту від них. |
|  |  |  |  |  |  |  | Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01 Л01, Д01 |
|  |  |  |  |  | ERC Report 65 ITU-R F.1098-1 T/R 13-01E | 2100 - 2110 МГц 2200 - 2232 МГц | смуги радіочастот 2100 - 2110 МГц і 2200 - 2232 МГц є парними, смуга радіочастот 2210 - 2232 МГц може використовуватися в режимі TDD, а в окремих випадках - рухомою радіослужбою Л01, Д01 або Л01, Д02 |
|  |  |  | IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11-2007 | ДСТУ ETSI EN 300 328 | ITU-R M.1450-2 | 2400 - 2483,5 МГц | для експлуатації РЕЗ, які обладнані зовнішніми (не інтегрованими) антенами, встановлюються обмеження щодо їх застосування. Експлуатація таких РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Подальша експлуатація неспеціалізованих пристроїв короткого радіуса дії (EN 300 440) здійснюється в рамках радіотехнології "Телеметрія та радіодистанційне керування" |
|  | малопотужні застосування | радіозв'язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів | IEEE 802.11 для WLAN та подальші релізи IEEE 802.15 для WPAN та подальші релізи | EN 300 328 (версія V2.1.1 або пізніша) | ITU-R M.1450-5 ERC/REC 70-03 діапазон 57c додатка до рішення ЄК 2006/771/ЕС ECC Report 172 | 2400 - 2483,5 МГц | Л03, Б01 (з шириною каналу 20 МГц або 40 МГц) або Т01, Б01 РЕЗ повинні мати ненаправлені інтегровані (конструктивні) антени з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної сумарної еквівалентної ізотропної випромінюваної потужності до 100 мВт. До 1 січня 2027 р. при побудові мереж RLAN поза межами приміщень висота встановлення антен РЕЗ мережі не повинна перевищувати 6 метрів над рівнем землі. Поза межами приміщень та для забезпечення доступу до Інтернету в громадських місцях та на транспорті загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен) організація мережі RLAN виключно за схемою "точка-багатоточка". До 1 січня 2027 р. до РЕЗ технологічних користувачів застосовують режим дослідної експлуатації протягом 1 року від дати встановлення з метою забезпечення відсутності завад РЕЗ широкосмугового радіодоступу фіксованої радіослужби. Власники ліцензій Л03 не мають права вимагати захисту та створювати радіозавади РЕЗ широкосмугового радіодоступу фіксованої радіослужби. Смуга радіочастот може використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3000 метрів з максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю передавача точки безпроводового доступу не більше ніж 100 мВт за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти над територією України, - органом країни реєстрації літака |
|  | фіксована | радіозв'язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів | IEEE 802.11a IEEE 802.11n IEEE 802.11ac | ДСТУ 7115 EN 301 893 | ECC/DEC (04)08 ITU-R M.1461 ITU-R M.1450-5 ITU-R M.1652-1 | 5670 - 5725 МГц | Л02, Д01 або Л02, Б01 (для застосування всередині приміщень) РЕЗ повинні мати реалізацію технології DFS відповідно до EN 301 893 (версія V 1.8.1 або пізніша) та не створювати радіозавад роботі метеорологічним радарам, які використовують суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандартів IEEE 802.11n та IEEE 802.11ас здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт |
|  |  |  | IEEE 802.11a IEEE 802.11n EN 301 893 IEEE 802.11ac | ДСТУ 7115 EN 302 502 | ITU-R M.1450-5 | 5725 - 5850 МГц | Л01, Д01, К01 експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандартів IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт |
|  | фіксована, рухома | радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації | IEEE 802.16 | ETSI EN 302 326-2 | ITU-R M.2079 резолюція 228 (ВКР-03) | 2300 2345 - 2400 МГц | на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення К01, Л01, Д01. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01 |
|  |  |  |  | EN 302 326 | ITU-R F.1488 M.2109 ERC/REC 13-04 ERC/REC 14-03 ECC/REC 04-05 ECC/REP 76 ECC/DEC (07)02 | 3400 - 3600 МГц | Л01, Д01 на етапі координації частотних присвоєнь з адміністраціями зв'язку сусідніх держав застосовуються положення пунктів 9.17, 9.18 і 9.21 Регламенту радіозв'язку МСЕ. Щільність потоку потужності на висоті 3 метри над рівнем землі не повинна перевищувати - 154,5 дБВт / (кв. м * 4 кГц) для більш як 20 відсотків часу на кордоні сусідньої держави. Станції рухомої служби не повинні вимагати більшого захисту від космічних станцій, ніж це передбачено таблицею 21-4 Регламенту радіозв'язку МСЕ. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01 |
|  | рухома | радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації | IEEE 802.16 IEEE 802.11a IEEE 802.11n IEEE 802.11ac | ДСТУ 7115 EN 301 893 | ECC/DEC (04)08 ERC/REC 70-03 резолюція 229 (ВКР-03) ITU-R M.1638 ITU-R SA.1632 ITU-R M.1450-5 рекоменда-ція ЄК 2003/203/ЕС | 5150 - 5250 МГц | Т01, Д01 використання РЕЗ виключно всередині приміщень або з еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 200 мВт. Експлуатація термінального обладнання стандарту IEEE 802.11n з інтегрованою антеною і максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 100 мВт здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01. Експлуатація РЕЗ стандарту IEEE 802.11ac здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі і обмеженням максимальної еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт. Смуга радіочастот може використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3000 метрів з максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю передавача точки безпроводового доступу не більше ніж 100 мВт за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією України, - органом країни реєстрації літака |
|  |  |  |  |  |  | 5250 - 5350 МГц | Л02, Д01 або Л02, Б01 смуга радіочастот використовується в режимі TDD. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандартів IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт. Смуга радіочастот може використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3000 метрів з максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю передавача точки безпроводового доступу не більше ніж 100 мВт за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією України, - органом країни реєстрації літака |
|  |  |  |  |  | ECC/DEC (04)08 ERC/REC 70-03 ITU-R M.1450-5 | 5470 - 5670 МГц | Л01, Д01 смуга радіочастот використовується в режимі TDD. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандартів IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт |

### Позицію 25 розділу 1 «Діючі радіотехнології» викласти в такій редакції:

| 25. Мультисервісний радіо-доступ | фіксована | радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації | ДСТУ EN 300 749 |  |  | 2300 - 2400 МГц | Смуга радіочастот 2300-2400 МГц може використовуватись в Миколаївській області. Смуга радіочастот 2305-2320 МГц може використовуватись в м. Київ, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Харківській, Запорізькій областях Л01, Д01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EN 301 021 EN 301 124 |  | ECC/REC (04)05 ERC/REC 13-04 ERC/REC 14-03 ITU-R F.1488 | 3600 - 3700 МГц | Л01, Д01 |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 12-05 ERC/REC 13-04 | 10,15 - 10,3 ГГц 10,5 - 10,65 ГГц | смуги радіочастот 10,15 - 10,3 ГГц та 10,5 - 10,65 ГГц є парними Л02, Д01 |
|  |  |  | ETSI EN 302 326-2 | ETSI EN 302 326-2 | резолюція 751 (ВКР-07) | 10,5 - 10,65 ГГц | смуга радіочастот використовується в режимі TDD з шириною каналу 20 МГц, 40 МГц, 80 МГц. РЕЗ не повинні створювати шкідливих радіозавад радіоастрономічній службі у смузі радіочастот 10,6 - 10,68 ГГц і радіолокаційній службі у смузі радіочастот 10,35 - 10,5 ГГц Л02, Д01. Використання абонентських терміналів здійснюється відповідно до Б01 |
|  |  |  | ТУ У 32.2-21800377-001:2006 |  |  | 12,75 - 13,25 ГГц | Л02, Д01 |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 13-04 ERC/REC (00)05 | 24,5 - 26,5 ГГц | Л01, Д01 |
|  |  |  |  |  | ERC/REC T/R 13-02 ERC/REC 13-04 | 27,5 - 29,5 ГГц | Л01, Д01 |
|  | фіксована, рухома | радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації | ДСТУ EN 300 749 EN 300 744 IEEE 802.16 |  |  | 2500 - 2510 МГц 2545 - 2565 МГц 2570 - 2630 МГц 2665 - 2685 МГц | на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення Л01, Д01, К01. Використання абонентських терміналів здійснюється відповідно до Б01 |
|  |  |  |  |  |  | 2510 - 2545 МГц 2565 - 2570 МГц 2630 - 2665 МГц 2685 - 2690 МГц | на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення. Використання абонентських терміналів здійснюється відповідно до Б01. Смуги радіочастот можуть використовуватися до їх вивільнення існуючими користувачами для подальшої видачі на конкурсних або тендерних засадах для радіо-технології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" Л01, Д01, К01 |
|  |  |  |  |  |  | 2690 - 2700 МГц | на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення. Використання абонентських терміналів здійснюється відповідно до Б01. Смуга радіочастот може використовуватися до закінчення строку дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України. Видача нових ліцензій на користування радіочастотним ресурсом або їх продовження припиняється Л01, Д01, К01 |