Додаток

до рішення НКРЗІ

від  21.05.2019 №  243

ЗАХОДИ

для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров’я та безпеки людей, домашніх тварин та майна, за умови яких можлива демонстрація радіообладнання ТОВ «лайфселл»

Заходи для уникнення шкідливих завад:

1. Обладнання базової станції типу «Transceiver, 5G Test bed (KRC 162 06/1)» в шасі RBS 6202 (далі – тестова базова станція) повинно керуватися спеціалізованим тестовим ядром мережі (5GC). Не допускається підключення ядра мережі (5GC) до телекомунікаційної мережі загального користування;

2. В рамках заявлених ТОВ «лайфселл» умов демонстрації (лист ТОВ «лайфселл» від 02.05.2019 № 1961) допускається робота на випромінювання тільки тестової базової станції, без підключення до неї (використання для демонстрації) кінцевого обладнання (тестового радіообладнання);

3. ТОВ «лайфселл» повинен налаштувати випромінювання електромагнітної енергії тестової базової станції (зони покриття) виключно всередині приміщення Конгресно-виставкового центру «Парковий». При цьому щільність потоку потужності, що створюється тестовою базовою станцією на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не повинна перевищувати значення мінус 110 дБ (Вт/м-2×1МГц).

4. ТОВ «лайфселл» зобов’язаний провести демонстрацію радіообладнання у спосіб, який виключає будь-які радіозавади радіоелектронним засобам спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України, які використовують сусідню смугу радіочастот 27-27,5 ГГц, а також застосовують смуги радіочастот 27,5-28,5 ГГц відповідними радіослужбами, додатково розподіленими для радіоелектронних засобів спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України згідно з приміткою У093 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 № 1208;

5. У разі створення радіозавади роботі інших радіоелектронних засобів інших користувачів ТОВ «лайфселл» повинен негайно припинити роботу (випромінювання) тестової базової станції до моменту усунення дії радіозавади.

Заходи для уникнення електромагнітних завад, ризику для здоров’я та безпеки людей, домашніх тварин та майна:

1. Монтаж, 	встановлення та випромінювання електромагнітної енергії тестової базової станції повинні відповідати Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» із проведенням належного аналізу ризиків та доведенням до громадян про достовірну і своєчасну інформацію про наявні та можливі фактори ризику для їх здоров'я та їх ступінь, від впливу електромагнітних випромінювань тестової базової станції.

2. Демонстраційний сегмент під час демонстрації повинен відповідати вимогам:

- додатку 2 до Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1067;

- додатку 1 до Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1077;

- пункту 8 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355.

4. Радіообладнання (демонстративний сегмент) повинно мати видиме позначення, на якому чітко зазначено, що таке радіообладнання не може бути надане на ринку та введено в експлуатацію до його приведення у відповідність з вимогами Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355.

Заступник директора департаменту –

начальник відділу радіотехнологій

Департаменту ліцензування НКРЗІ				   Олексій КУЗНЕЦОВ