Додаток

до рішення НКРЗІ

від 24.12.2019 № 628

ПРОЕКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

__.__.2019                                          м. Київ                                                  №

Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

Відповідно до частини другої статті 14, частини першої статті 42 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», з урахуванням Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 23 грудня 2014 року № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2015 року за № 201/26646, що додаються.

2. Департаменту ліцензування подати в установленому законодавством порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова						Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації _____________ 2019 року № ____

ЗМІНИ 
до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

- У таблиці розділу ІІ:

- позицію 7 викласти в такій редакції:

«

| 7 | Безпосередній ультракороткохвильовий радіозв'язок | НД | НД | ДБ-4 або ДБ-5 | ДБ-4 або ЗД-7 | ДБ-5 або ЗД-7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

- позицію 8 виключити:

- позиції 33 та 46 викласти в такій редакції:

«

| 33 | Супутниковий радіозв'язок з використанням земних станцій на мобільних платформах | Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 | Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 | Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція-ДВ-1 | ДБ-4 | ДБ-5 РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6 | Особливості застосування РЕЗ на борту повітряного судна визначені Планом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Радіомікрофони для виділених Планом смуг радіочастот у діапазоні: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 30,01-47 МГц | НД | НД | ЗД-7 або ДБ-5 | ЗД-7 або ДБ-4 | ЗД-7 або ДБ-5 |  |
|  | - 87,5-108 МГц, 863-865 МГц | НД | НД | ЗД-7 | ЗД-7 | ЗД-7 | використання радіо-обладнання, що працює у смузі радіочастот 863-865 МГц у трикіло-метровій зоні навколо аеродромів (аеропортів) заборонено. Інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
|  | - 174-216 МГц, 470-786 МГц, 786-789 МГц, 823-826 МГц, 826-832 МГц | НД | НД | ДБ-5 | ДБ-5 | ДБ-5 | використання радіо-обладнання, здійс-нюється за умови нестворення завад іншим РЕЗ, що працюють у таких смугах радіочастот |

»;

- позицію 35 виключити;

- доповнити таблицю новою позицією 59 такого змісту:

«

| 59 | Спеціалізовані пристрої технологічних користувачів | НД | НД | НД | ЗД-7 | ЗД-7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

- У Нормах, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимоги частини восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (на бездозвільній та безоплатній основі), наведених у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою:

- Розділ 6 «Пристрої радіовизначення»:

доповнити новою позицією 12 такого змісту:

«

| 12 | Пристрій сигналізації | Радіовизначення місцезнаходження об'єктів / ETSI EN 300 220 | 868,6-868,7 МГц |  |  | ЕВП до 10 мВт | робочий цикл до 1 % часу. Сітка радіочастот з кроком 25 кГц, уся смуга частот може також використовуватися як єдиний канал для високошвидкісної передачі даних |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

- Розділ 7 «Спеціалізовані пристрої телематики транспортних систем»

позицію 2 викласти в такій редакції:

«

| 2.1 | Автомобільний радар (із сигналом категорії В відповідно до ETSI EN 302 858) | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 302 858 | 24,075 - 24,15 ГГц |  |  | ЕІВП до 0,1 мВт | у разі використання додаткової технології запобігання завадовому впливу шляхом автоматичного відключення обладнання під час роботи в радіусі 35 км від м. Євпаторія-19 (АР Крим, НЦУВКЗ, антенний комплекс П-2500 (радіотелескоп РТ-70) з ЕІВП до 100 мВт) | для встановлення на автомобільному транспортному засобі (без спеціальних вимог) | автомобільний радар у складі автомобільних систем безпеки дорожнього руху, попередження зіткнень і контролю сліпих зон для застосування у складі інтелектуальних транспортних систем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Автомобільний радар (із сигналом категорії C відповідно до ETSI EN 302 858) | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 302 858 | 24,075 - 24,15 ГГц |  |  | ЕІВП до 100 мВт | для мінімізації завадового впливу автомобільних радарів на РЕЗ інших служб повинні використовуватися додаткові технології запобігання завадовому впливу: максимальний час зайняття визначеного частотного діапазону, накоплюваний кожні 3 мс, повинен становити ≤ 4 мкс / 40 кГц. Додатково застосовується вимога мінімального діапазону частотної модуляції або мінімальної миттєвої ширини смуги частот -250 кГц | радар встановлюється на автомобільному транспорті виключно за умови його розміщення за бампером транспортного засобу | автомобільний радар у складі автомобільних систем безпеки дорожнього руху, попередження зіткнень і контролю сліпих зон для застосування у складі інтелектуальних транспортних систем |
| 2.3 | Автомобільний радар (із сигналом категорії C відповідно до ETSI EN 302 858) | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 302 858 | 24,075 - 24,15 ГГц |  |  | ЕІВП до 100 мВт | для мінімізації завадового впливу автомобільних радарів на РЕЗ інших служб повинні використовуватися додаткові технології запобігання завадовому впливу: максимальний час зайняття визначеного частотного діапазону, накоплюваний кожні 3 мс, повинен становити ≤ 3 мкс / 40 кГц. додатково застосовується вимога мінімального діапазону частотної модуляції або мінімальної миттєвої ширини смуги частот -250 кГц | радар встановлюється на автомобільному транспорті за відсутності вимоги його розміщення виключно за бампером транспортного засобу (дозволяється встановлення «без бампера») | автомобільний радар у складі автомобільних систем безпеки дорожнього руху, попередження зіткнень і контролю сліпих зон для застосування у складі інтелектуальних транспортних систем |
| 2.4 | Автомобільний радар (із сигналом категорії D відповідно до ETSI EN 302 858) | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 302 858 | 24,075 - 24,15 ГГц |  |  | ЕІВП до 100 мВт | для мінімізації завадового впливу автомобільних радарів на РЕЗ інших служб повинні використовуватися додаткові технології запобігання завадовому впливу: максимальний час зайняття визначеного частотного діапазону, накоплюваний кожні 40 мс, повинен становити ≤ 1 мс / 40 кГц. Додатково застосовується вимога мінімального діапазону частотної модуляції або мінімальної миттєвої ширини смуги частот -250 кГц | для встановлення на автомобільному транспортному засобі (встановлено без бампера) Радар встановлюється на автомобільному при будь якому варіанті розміщення радару на транспортному засобі (за бампером або «без бампера») | автомобільний радар у складі автомобільних систем безпеки дорожнього руху, попередження зіткнень і контролю сліпих зон для застосування у складі інтелектуальних транспортних систем |

»;

доповнити новими позиціями 12-15 такого змісту:

«

| 12 | Точка безпроводового доступу RLAN (мобільний маршрутизатор Wi-Fi), які встановлені та/або призначені для використання у складі транспортних засобів (Wi-Fi, діапазон 2,4 ГГц) | Широко-смуговий радіо-доступ / ETSI EN 300 328 | 2400-2483,5 МГц |  | ненаправлена інтегрована/ конструк-тивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі | ЕІВП до 100 мВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу | для організація мережі RLAN винятково за схемою "точка-багатоточка" всередині транспортних засобів (у тому числі залізничному, морському, річковому, автомобільному, а також міському електротранс-порті, метрополітені) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Точка безпроводового доступу RLAN (мобільний маршрутизатор Wi-Fi), які встановлені та/або призначені для використання у складі транспортних засобів (Wi-Fi, діапазон 5,2 ГГц) | Широко-смуговий радіо-доступ / ETSI EN 301 893 | 5150-5250 МГц |  | ненаправлена інтегрована/ конструк-тивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі | ЕІВП до 200 мВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу | для організація мережі RLAN винятково за схемою "точка-багатоточка" всередині залізничного транспорту (у тому числі в метрополітені) |  |
| 14 | Точка безпроводового доступу RLAN (мобільний маршрутизатор Wi-Fi), які встановлені та/або призначені для використання у складі транспортних засобів (Wi-Fi, діапазон 5,2 ГГц) | Широко-смуговий радіо-доступ / ETSI EN 301 893 | 5150-5250 МГц |  | ненаправлена інтегрована/ конструк-тивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі | ЕІВП до 40 мВт. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу | для організація мережі RLAN винятково за схемою "точка-багатоточка" всередині автомобілів (у тому числі автомобільному транспортні загального користування) |  |
| 15 | Точка безпроводового доступу RLAN (мобільний маршрутизатор Wi-Fi), які встановлені та/або призначені для використання у складі транспортних засобів (Wi-Fi, діапазон 5,8 ГГц) | Телемет-рія та радіо-дистан-ційне керуван-ня / ETSI EN 300 440 | 5725-5875 МГц |  | ненаправлена інтегрована/ конструк-тивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі | ЕІВП до 25 мВт. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу | для організація мережі RLAN винятково за схемою "точка-багатоточка" всередині транспортних засобів (у тому числі залізничному, морському, річковому, автомобільному, а також міському електротранс-порті, метрополітені) |  |

»;

- У розділі 10 «Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої, інші радіоелектронні засоби»:

позицію 3 викласти в такій редакції:

«

| 3 | Портативна (носима) радіостанція PMR446 для персонального радіотелефонного зв’язку в діапазоні 446 МГц | Безпосеред-ній ультракорот-кохвильовий радіозв’язок / ETSI EN 303 405 | 446,0-446,2 МГц (центральні частоти радіоканалів: 446,00625 МГц; 446,01875 МГц; 446,03125 МГц; 446,04375 МГц; 446,05625 МГц; 446,06875 МГц; 446,08125 МГц; 446,09375 МГц; 446,103125 МГц; 446,109375 МГц; 446,115625 МГц; 446,121875 МГц; 446,128125 МГц; 446,134375 МГц; 446,140625 МГц; 446,146875 МГц; 446,153125 МГц; 446,159375 МГц; 446,165625 МГц; 446,171875 МГц; 446,178125 МГц; 446,184375 МГц; 446,190625 МГц; 446,196875 МГц) | 0,5 Вт | ненаправлена інтегрована антена |  | максимальний час роботи передавача-180 секунд після початку передачі Push-To-Talk (PTT) | носимі (портативні) радіостанції для персонального радіозв’язку в режимі безпосереднього зв’язку для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів, організації інфраструктури) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

позицію 4 виключити;

позиції 20, 22, 23 викласти в такій редакції:

«

| 20 | Радіооблад-нання для передавання звуку | Радіомікро-фони / ETSI EN 301 357 | 87,5-108 МГц | 50 нВт | ненаправлена інтегрована/ конструктив-на антена | ЕВП 50 нВт | тільки для безпроводових аудіо- та мультимедій-них надмало-потужних передавачів з аналоговою частотною модуляцією (FM). Сітка радіочастот з кроком 200 кГц і необхідна ширина смуги випромінювання не має пере-вищувати 200 кГц |  | інформація про конкретні типи радіооб-ладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Радіооблад-нання для передавання звуку | Радіомікро-фони / ETSI EN 300 422 | 30,01-33 МГц, 33,2 МГц, 33,35 МГц, 33,45 МГц, 33,55-33,6 МГц, 33,725-33,75 МГц, 33,85-33,9 МГц, 34,15-34,2 МГц, 34,25 МГц, 34,3 МГц, 34,375-34,4 МГц, 34,5 МГц, 35,225 МГц, 35,5 МГц, 35,65 МГц, 35,775-35,825 МГц, 35,95-35,975 МГц, 36,025 МГц, 36,075 МГц, 36,125 МГц, 36,175 МГц, 36,225 МГц, 36,275 МГц, 36,325-36,375 МГц, 36,425-36,475 МГц, 36,525 МГц, 36,575 МГц, 36,625 МГц, 36,675 МГц, 36,725 МГц, 36,775 МГц, 36,825 МГц, 36,875-36,925 МГц, 36,975-37,025 МГц, 37,075 МГц, 37,125-37,175 МГц, 37,225 МГц, 37,275 МГц, 37,325-37,425 МГц, 37,475 МГц, 37,525-37,675 МГц, 37,725-37,775 МГц, 37,825 МГц, 37,875-37,95 МГц, 38,025 МГц, 38,075 МГц, 38,125-38,175 МГц, 38,225-38,275 МГц, 38,325-38,375 МГц, 38,425 МГц, 38,475 МГц, 38,525 МГц, 38,575 МГц, 38,625 МГц, 38,675-38,725 МГц, 38,775-38,825 МГц, 39,225 МГц, 39,4 МГц, 39,6 МГц, 39,75 МГц, 39,85 МГц, 39,925 МГц, 39,975 МГц, 40,025-40,075 МГц, 40,15 МГц, 40,25-40,425 МГц, 40,65 МГц, 40,825 МГц, 41,125-41,15 МГц, 41,225 МГц, 41,275-41,4 МГц, 41,5 МГц, 41,6-41,8 МГц, 41,9 МГц, 41,95 МГц, 42,1-42,125 МГц, 42,25 МГц, 42,3 МГц, 42,35-42,375 МГц, 42,425-42,475 МГц, 42,525-42,75 МГц, 42,825-42,85 МГц, 42,925-43 МГц, 43,15-43,35 МГц, 43,4 МГц, 43,45-43,75 МГц, 43,8-43,875 МГц, 43,95-44 МГц, 44,05-44,075 МГц, 44,125-44,175 МГц, 44,25-44,275 МГц, 44,325 МГц, 44,4-44,425 МГц, 44,475-44,5 МГц, 44,55-44,575 МГц, 44,625-44,7 МГц, 44,75 МГц, 44,85 МГц, 44,975 МГц, 45,2 МГц, 45,25 МГц, 45,45-45,5 МГц, 45,575 МГц, 45,65 МГц, 45,75 МГц, 45,8 МГц, 45,95-45,975 МГц, 46,125 МГц, 46,175 МГц, 46,225 МГц, 46,425-46,45 МГц, 46,55-46,6 МГц, 46,65-46,7 МГц, 46,775-46,875 МГц, 46,925-46,975 МГц | 10 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктив-на антена | ЕВП 10 мВт | встановлення та застосуван-ня тільки все-редині примі-щень |  |  |
| 23 | Пристрої дистанцій-ного радіокеру-вання | Радіокерування моделями / ETSI EN 300 220 | 26990-27000 кГц; 27040-27050 кГц; 27090-27100 кГц; 27140-27150 кГц; 27190-27200 кГц (центральні частоти радіоканалів: A: 26995 кГц; B: 27045 кГц; C: 27095 кГц; D: 27145 кГц; E: 27195 кГц | 100 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктив-на антена | ЕВП 100 мВт | робочий цикл до 0,1 % часу. Обладнання радіокерування моделями може працювати без обмежень робочого циклу |  | інформація про конкретні типи радіооб-ладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |

»;

- Доповнити новими розділами 12 «Технічні засоби телекомунікацій на борту повітряного або морського суден» та 13 «Спеціалізовані пристрої технологічних користувачів» згідно з додатком.

Директор

Департаменту ліцензування                                               Ірина ЧЕРНЯВСЬКА

Додаток

до Змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

(у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від ___.___.2019 № ___)

| Розділ 12. Технічні засоби телекомунікацій на борту повітряного або морського суден |
| --- |
| 1 | Земна станція на борту повітряного судна (Aircraft Earth Stations) | Супутниковий радіозв'язок з використанням земних станцій на мобільних платформах/ AES, ETSI EN 302 186 | 14-14,5 ГГц (напрямок Земля-космос)/ 10,7-11,7 ГГц (напрямок космос-Земля), 12,5-12,75 ГГц (напрямок космос-Земля) |  |  | ЕІВП до 50 дБВт | робота земної станції на борту повітряного судна дозволяється на висоті понад 3000 м | для встановлення на борту повітряного судна. Використовуються геостаціонарними супутниковими системами (GSO) для забезпечення зв'язку із земними станціями на борту повітряного судна (AES), що застосовуються як частина супутникової мережі, за умови нестворення завад фіксованій супутниковій службі та іншим радіослужбам | застосовуються пункт 4 і додаток 1 рішення ЄКК ECC/DEC/(05)11, та положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 |
| 2 | Земна станція на борту повітряного судна (Aircraft Earth Stations) | Супутниковий радіозв'язок з використанням земних станцій на мобільних платформах/ GSO ESOMPs, ETSI EN 303 978 | 29,5-30 ГГц (напрямок Земля-космос)/ 19,7-20,2 ГГц (напрямок космос-Земля) |  |  | ЕІВП до 55 дБВт | робота земної станції на борту повітряного судна дозволяється на висоті понад 3000 м | для встановлення на борту повітряного судна. Використовуються геостаціонарними супутниковими системами (GSO) для забезпечення зв'язку із земними станціями на борту повітряного судна (GSO ESOMPs), що застосовуються як частина супутникової мережі, за умови нестворення завад фіксованій супутниковій службі та іншим радіослужбам | застосовуються пункт 3 і додаток 3 рішення ЄКК ECC/DEC/(13)01, та положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 |
| 3 | Базова станція aircraft BTS/NCU системи GSM (airborne GSM systems) | Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800/ ETSI EN 302 480 | 1805-1880 МГц/ 1710-1785 МГц |  | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена |  | робота базової станції на борту повітряного судна дозволяється на висоті понад 3000 м. Максимальна ЕІВП ззовні корпусу повітряного судна визначена у додатку до рішення ЄКК ECC/DEC/(06)07. Базова станція aircraft BTS/NCU системи GSM повинна обмежувати потужність передачі абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM, що працюють в діапазоні 1800 МГц, до номінального значення 0 дБм/200 кГц на всіх етапах зв'язку, включаючи початкову авторизацію | для встановлення на борту повітряного судна. Використовується оператором телекомунікацій країни місця реєстрації повітряного судна для надання послуг зв’язку на борту повітряного судна (послуги MCA) в рухомій радіослужбі, розподіленої на вторинній основі | технічні та експлуатаційні вимоги до повітряної мобільної системи зв’язку визначено у додатку до рішення ЄКК ECC/DEC/(06)07 |
| 4 | Базова станція aircraft Node B/NCU системи LTE (airborne LTE systems) | Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT ETSI EN 302 480 | 1805-1880 МГц/ 1710-1785 МГц |  | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена |  | робота базової станції на борту повітряного судна дозволяється на висоті понад 3000 м. Максимальна ЕІВП ззовні корпусу повітряного судна визначена у додатку до рішення ЄКК ECC/DEC/(06)07. Базова станція aircraft Node B/NCU системи LTE повинна обмежувати потужність передачі абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку LTE, що працюють в діапазоні 1800 МГц, до номінального значення 5 дБм/5 МГц на всіх етапах зв'язку, включаючи початкову авторизацію | для встановлення на борту повітряного судна. Використовується оператором телекомунікацій країни місця реєстрації повітряного судна для надання послуг зв’язку на борту повітряного судна (послуги MCA) в рухомій радіослужбі, розподіленої на вторинній основі | технічні та експлуатаційні вимоги до повітряної мобільної системи зв’язку визначено у додатку до рішення ЄКК ECC/DEC/(06)07 |
| 5 | Базова станція vessel-BS системи LTE (LTE systems onboard vessels) | Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT ETSI EN 302 480 | 1805-1880 МГц/ 1710-1785 МГц |  | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена |  | робота базової станції дозволяється у межах територіального моря, за виключенням внутрішніх вод, акваторій морських портів України. Максимальна ЕІВП ззовні корпусу повітряного судна визначена у додатках 1-3 до рішення ЄКК ECC/DEC/(08)08 | для встановлення на борту морського судна. Використовується оператором телекомунікацій країни місця реєстрації морського судна для надання послуг зв’язку на борту морського судна (послуги MCV) в рухомій радіослужбі, розподіленої на вторинній основі | технічні та експлуатаційні вимоги до повітряної мобільної системи зв’язку визначено у додатках 1-3 до рішення ЄКК ECC/DEC/(08)08 |
| 6 | Точка безпроводового доступу (Wi-Fi) для встановлення на борту повітряних суден, діапазон 2,4 ГГц | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 300 328 | 2400-2483,5 МГц | 100 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі | ЕІВП до 100 мВт | робота точки безпроводового доступу на борту повітряного судна дозволяється на висоті понад 3000 м | для встановлення на борту повітряного судна |  |
| 7 | Точка безпроводового доступу (Wi-Fi) для встановлення на борту повітряних суден, діапазон 5,2 ГГц | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 | 5150-5250 МГц | 100 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі | ЕІВП до 100 мВт | робота точки безпроводового доступу на борту повітряного судна дозволяється на висоті понад 3000 м | для встановлення на борту повітряного судна |  |
| 8 | Точка безпроводового доступу (Wi-Fi) для встановлення на борту повітряних суден, діапазон 5,3 ГГц) | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 | 5250-5350 МГц | 100 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі | ЕІВП до 100 мВт | робота точки безпроводового доступу на борту повітряного судна дозволяється на висоті понад 3000 м | для встановлення на борту повітряного судна |  |
| Розділ 13. Спеціалізовані пристрої технологічних користувачів |
| 1 | Спеціалізовані пристрої короткого радіусу дії технологічних користувачів | Спеціалізовані пристрої технологічних користувачів / ETSI EN 305 550 | 61-61,5 ГГц | 10 мВт для РЕЗ, які передба-чається застосову-вати всередині приміщень |  | ЕІВП до 100 мВт |  |  |  |
| 2 | Спеціалізовані пристрої короткого радіусу дії технологічних користувачів | Спеціалізовані пристрої технологічних користувачів / ETSI EN 305 550 | 122-122,25 ГГц |  |  | ЕІВП до 10 дБм у смузі радіочастот 250 МГц та мінус 48 дБм/МГц при горизонтальному куті нахилу діаграми спрямованості антени вище 30° |  |  |  |
| 3 | Спеціалізовані пристрої короткого радіусу дії технологічних користувачів | Спеціалізовані пристрої технологічних користувачів / ETSI EN 305 550 | 122,25-123 ГГц |  |  | ЕІВП до 100 мВт |  |  |  |
| 4 | Спеціалізовані пристрої короткого радіусу дії технологічних користувачів | Спеціалізовані пристрої технологічних користувачів / ETSI EN 305 550 | 244-246 ГГц |  |  | ЕІВП до 100 мВт |  |  |  |