Додаток

до рішення НКРЗІ

від 18.05.2020 № 199

ЗАХОДИ

для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров’я та безпеки людей, домашніх тварин та майна, за умови яких можлива демонстрація радіообладнання технології 5G

Організація, яка заявляє про показ радіообладнання: дочірнє підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Еріксcон», код ЄДРПОУ 21662343, місцезнаходження: вул. Миколи Пимоненка, буд. 13, м. Київ, 04050

Підстави для проведення: пункт 18 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355

Заявлений строк  проведення: з 01.06.2020 по 30.11.2020

Заходи для уникнення шкідливих завад:

1. Технічні характеристики та вимоги до умов застосування обладнання:

1.1. Технічні характеристики обладнання 4G/LTE, яке буде використовуватись як «якірна» мережа для 5G (NSA mode):

| Тип обладнання | Обладнання базової станції типу Radio DOT System, у складі Radio Dot 4442 та IRU 2242 із цифровим модулем Вaseband 6630 виробництва компанії "Ericsson AB", Швеція |
| --- | --- |
| Тип антен | інтегрована (Antenna unit Dot 4442 (KRY901399/1)) |
| Умови застосування | всередині приміщення |
| Смуга радіочастот передавання/приймання базової станції | 2630-2640 МГц/2510-2520 МГц, для LTE-2600* 1845-1865 МГц/1750-1770 МГц, для LTE-1800* |
| Ширина каналу | 10 МГц для LTE-2600 20 МГц для LTE-1800 |
| Максимальна потужність передавача | 4х50 мВт (4 x 17dBm) |
| Коефіцієнт підсилення антен | 3 дБі, висота підвісу на рівні стелі (3-6 м) |

* смуги радіочастот використовуються приватним акціонерним товариством «ВФ Україна» відповідно до ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

1.2. Технічні характеристики обладнання 5G/NR, яке буде використовуватись для тестування та демонстрації:

| Тип обладнання | Обладнання базової станції типу Radio DOT System, у складі Dot 4479 та IRU 8846 із цифровим модулем Вaseband 6630 виробництва компанії "Ericsson AB", Швеція |
| --- | --- |
| Тип антен | інтегрована (Antenna unit Dot 4479 (KRE 107 03/1)) |
| Умови застосування | всередині приміщення |
| Смуга радіочастот передавання/приймання базової станції | 3400–3600 МГц |
| Ширина каналу | 100 МГц |
| Максимальна потужність передавача | 4х250 мВт (4 x 24 дБм) |
| Коефіцієнт підсилення антен | 0 дБі, висота підвісу на рівні стелі (3-6 м) |

1.3. Керування обладнанням базових станцій здійснювати спеціалізованим тестовим ядром мережі (5G EPC) з обмеженою функціональністю (доступ до публічної мережі Інтернет, послуга MCPTT). Умови підключення ядра мережі (5G EPC) до телекомунікаційної мережі загального користування повинно бути  узгоджено із Службою безпеки України.

2. В рамках заявлених дочірнім підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Еріксcон» умов демонстрації (лист від 17.03.2020 № 20-7722) допускається робота на випромінювання тестових базових станцій, із можливістю підключення до них (використання для демонстрації) кінцевого обладнання із тестовими SIM-картками у кількості 15 шт.

3. Дочірнє підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Еріксcон» повинно забезпечити налаштувати випромінювання електромагнітної енергії тестових базових станцій (зони покриття) виключно всередині заявлених приміщень:

1) офіс ДП «Ерікссон» (м. Київ, вул. Миколи Пимоненка 13);

2) офіс ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, пр-т Перемоги 49/2).

При цьому щільність потоку потужності, що створюється тестовою базовою станцією на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не повинна перевищувати значення мінус 110 дБ (Вт/м2×1МГц).

Запропонувати звернутися у встановленому порядку до державного підприємства «Український державний центр радіочастот» для здійснення заходів щодо забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів (за потреби).

4. Дочірнє підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Еріксcон» зобов’язаний провести демонстрацію радіообладнання у спосіб, який виключає будь-які радіозавади радіоелектронним засобам спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України, які використовують сусідню смугу радіочастот 3300- 3400 МГц, а також можуть використовувати  смуги радіочастот 3400- 3600 МГц відповідними радіослужбами, додатково розподіленими для радіоелектронних засобів спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України згідно з приміткою У093 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 № 1208;

5. У разі створення радіозавади роботі інших радіоелектронних засобів інших користувачів дочірнє підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Еріксcон» повинно негайно припинити роботу (випромінювання) тестових базових станцій до моменту усунення дії шкідливих радіозавади.

Заходи для уникнення електромагнітних завад, ризику для здоров’я та безпеки людей, домашніх тварин та майна:

1. Монтаж, 	встановлення та випромінювання електромагнітної енергії тестових базових станцій повинен відповідати Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» із проведенням належного аналізу ризиків та доведенням до громадян достовірну і своєчасну інформацію про наявні та можливі фактори ризику для їх здоров'я та їх ступінь, від впливу електромагнітних випромінювань тестових базових станцій.

2. Демонстраційний сегмент під час демонстрації повинен відповідати вимогам:

- додатку 2 до Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1067;

- додатку 1 до Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1077;

- пункту 8 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355.

3. Радіообладнання (демонстративний сегмент) повинно мати видиме позначення, на якому чітко зазначено, що таке радіообладнання не може бути надане на ринку та введено в експлуатацію до його приведення у відповідність з вимогами Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355.

4. Демонстрація радіообладнання технології 4 G/5G повинна відповідати вимогам Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» після відміни на відповідних територіях карантину та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», а також дотриманням інших передбачених відповідними нормативно-правовими актами заходів.

Директор

Департаменту ліцензування                              Ірина ЧЕРНЯВСЬКА