Додаток

до рішення НКРЗІ

від 02.11.2021 № 416

ЗАХОДИ

для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров’я та безпеки людей, домашніх тварин та майна, за умови яких можлива демонстрація радіообладнання дочірнім підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Ерікссон» на території Акціонерного товариства «Харківський машинобудівний завод «Світло Шахтаря» у місті Харків

Організація, яка заявляє про показ радіообладнання: дочірнє підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Ерікссон», код ЄДРПОУ 21662343, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд. 13 (далі – Заявник).

Підстави для проведення: лист дочірнього підприємства з 100%  іноземними інвестиціями «Ерікссон» (далі - ДП «Ерікссон»)  від 01.10.2021 № 21-8563 (вхідний НКРЗІ від 07.10.2021 № 41205) та пункт 18 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355 (далі – Технічний регламент радіообладнання).

Заявлений строк  проведення: з 01 листопада 2021 по 30 квітня 2022 року

Заявлені учасники демонстрації:

- ДП «Ерікссон»;

- ПрАТ «ВФ Україна»;

- АТ «Світло Шахтаря».

Заявлене місце для проведення демонстрації: на території Акціонерного товариства «Харківський машинобудівний завод «Світло Шахтаря» (далі-АТ «Світло Шахтаря»), м. Харків, вул. Світло Шахтаря, 4/6, (географічні координати - широта 49° 58' 22,3'' довгота 36° 12' 12,48'').

Заявлена мета демонстрації: тестування можливостей технології 5G для автоматизації виробничих процесів.

Заявлений спосіб підключення до телекомунікаційної мережі загального користування: демонстрація буде здійснюватися спеціалізованим тестовим ядром мережі (5G EPC) з обмеженою функціональністю (доступ до публічної мережі Інтернет, послуга MCPTT), 5G NR діапазон n77, а також «якірною» мережею 4G (для LTE 1800 діапазон 3, для LTE 2600 діапазон 7).

Для демонстрації Заявником планується використання наступного кінцевого обладнання  демонстраційного сегменту 5G: мобільний телефон  Samsung S20 (клас 3 згідно з ETSI TS 138 101-1, 23 дБм), мобільні телефони Samsung S21 (клас 3 згідно з ETSI TS 138 101-1, 23 дБм),  Xiaomi Mi9 (клас 3 згідно з ETSI TS 138 101-1, 23 дБм),  модуль Quectel RM502Q-GL 5G з чотирма Omni антенами (клас 3 згідно з ETSI TS 138 101-1, 23 дБм) та  тестові SIM-картки.

Заходи для уникнення електромагнітних завад, ризику для здоров’я та безпеки людей, домашніх тварин та майна:

1. Монтаж, 	встановлення та випромінювання електромагнітної енергії демонстраційного радіообладнання повинно відповідати Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» із проведенням належного аналізу ризиків та доведенням в установленому порядку до учасників демонстрації достовірної та своєчасної інформації про наявні та можливі фактори ризику для їх здоров'я і їх ступінь, від впливу електромагнітних випромінювань нового радіообладнання.

Заявник надав до НКРЗІ копію робочого проекту «Проектування демонстраційного закритого тестового сегменту мережі 5G  
ПрАТ «ВФ Україна». Базова станція KHA KHA SSH, за адресою: м. Харків, вул. Світ Шахтаря, 4/6, Оцінка впливу на навколишнє середовище (KHA KHA SSH-OBHC) (далі – робочий проект EMF), згідно з висновками якого:

«будівництво і експлуатація індор-лабораторії 4G, 5G не вимагає введення санітарно-захисної зони.

Сумарним впливом передавальних антен обумовлена необхідність введення зони довготривалого перебування людей. Мінімальна висота – 5.851 м.

Перебування людей знаходиться поза зоною обмеження. При встановленні зони обмеження перебування людей навколо даного радіотехнічного об'єкту створюване ним електромагнітне поле є безпечним для здоров'я людей.

У запровадженні заходів щодо нормалізації електромагнітної обстановки потреби немає. В цілому умови розміщення та експлуатації проектованої індор-лабораторії 4G, 5G за адресою: АТ «Світло Шахтаря»), 
м. Харків, вул. Світло Шахтаря, 4/6, як джерела електромагнітного випромінювання, відповідають вимогам «Санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затверджених наказом МОЗ України від 01.08.1996 № 239, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.08.1996 за № 488/1513 (далі-  Правила).

Відповідно до висновку протоколу від 15.09.2021 № ЛЕМП та ФФ 13/2021 досліджень електромагнітного поля, копію якого надав до НКРЗІ Заявник (далі – протокол вимірів EMF), «щільність потоку УВЧ НВЧ випромінювання в усіх точках вимірювання складає величини, які не перевищують гранично допустимі норми згідно з ДСН № 239-96».

1.1. Заявник повинен забезпечити до початку демонстрації (тестового включення) радіообладнання:

- встановлення попереджувальних знаків «Неіонізуюче випромінювання» згідно з додатком 2 до Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1262 (зі змінами) в зоні встановлення антен згідно з робочим проектом EMF (на висоті  2 м або в аналогічний спосіб, наприклад, на стіні);

- нанесення на кожний зразок (одиницю) радіообладнання (демонстративний сегмент) видиме позначення, на якому чітко зазначено, що таке радіообладнання не може бути надане на ринку та введено в експлуатацію до його приведення у відповідність з вимогами Технічного регламенту радіообладнання;

- доведенням в установленому порядку до обслуговуючого персоналу (радіоінженерів) робочий проект EMF.

1.2. Заявник повинен забезпечити під час демонстрації (тестового включення) радіообладнання:

- доведення в установленому порядку до учасників демонстрації про:

1)  мету демонстрації, правила техніки безпеки;

2) достовірну та своєчасну інформацію про наявні та можливі фактори ризику для їх здоров'я і їх ступінь, від впливу електромагнітних випромінювань, робочий проект EMF та протокол вимірів EMF;

3) значення питомої потужності поглинання випромінення людським тілом (SAR) мобільних телефонів Samsung S20, Samsung S21, та модулю Quectel RM502Q-GL 5G відповідно до вимог стандарту, що застосований виробником для охоплення вимог щодо захисту здоров’я, безпеки людей і домашніх тварин, яке передбачено у вимогах пункту 6 Технічного регламенту радіообладнання, стосовно обмеження впливу на людину електромагнітних полів, та максимальне значення, установлене таким стандартом (для порівняння);

- проведення постійного контролю та моніторингу заявлених параметрів;

- проведення інших заходів, передбачених законодавством.

2. Демонстраційний сегмент під час демонстрації повинен відповідати вимогам:

- додатку 2 до Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1067;

- додатку 1 до Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1077;

- пункту 8 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355

- пункту 1.6.5 Правил.

Заходи для уникнення шкідливих завад:

1. Технічні характеристики та вимоги до умов застосування обладнання:

1.1. Технічні характеристики обладнання яка буде використовуватись для тестування та демонстрації:

| Тип обладнання | Спеціалізоване тестове ядро мережі (5G EPC) з обмеженою функціональністю (доступ до публічної мережі Інтернет, послуга MCPTT) в діапазоні 3500 МГц та «якірною» мережею 4G в діапазоні 2635 МГц (для LTE 2600 діапазон 7) та 1855 МГц (для LTE 1800 діапазон 3) станція базова типу Radio Dot System, системи міжнародного рухомого (мобільного) зв’язку IMT (5G NR) у складі Dot 4479 та IRU 8846 із цифровим модулем Вaseband 6630, виробництва «Ерікссон AБ», Швеція; станція базова типу Radio Dot System, системи міжнародного рухомого (мобільного) зв’язку IMT (4G) у складі Radio Dot 4442 та IRU 2242 із цифровим модулем Вaseband 6630, виробництва «Ерікссон AБ», Швеція. |
| --- | --- |
| Радіотехнологія | Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT (4G та 5G NR) |
| Смуга радіочастот передавання/приймання базових станцій | 3400-3600 МГц (5G NR діапазон n77); 2510-2520 МГц та 2630-2640 МГц («якірна» мережа 4G (LTE 2600* діапазон 7)); 1750-1770 МГц та 1845-1865 МГц («якірна» мережа 4G ( LTE 1800* діапазон 3) |
| Ширина каналу | 100 МГц для 5G NR (діапазон n77); 10 МГц для LTE 2600 («якірна» мережа 4G діапазон 7); 20 МГц для LTE 1800 («якірна» мережа 4G діапазон 3) |
| Вихідна потужність на виході одного передавача | 4 × 250 мВт (4 × 24 дБм) для 5G NR діапазон n77; 2 × 50 мВт** (2 × 17 дБм) для «якірної» мережі 4G (для LTE 2600 діапазон 7, для LTE 1800 діапазон 3)) |
| Об’єднання каналів | Так |
| Тип антен | інтегрована MIMO 4×4 (Antenna unit Dot 4479 (KRE 107 03/1) для 5G NR діапазон n77, Antenna unit Dot 4442 (KRE101 2340/1) для «якірної» мережі 4G (для LTE 2600 діапазон 7, для LTE 1800 діапазон 3)) |
| Коефіцієнт підсилення антени | 2 дБі для 5G NR діапазон n77; 2 дБі для «якірної» мережі 4G (для LTE 2600 діапазон 7, для LTE 1800 діапазон 3)) |
| Умови застосування | застосування всередині будівлі |

* смуги радіочастот використовуються приватним акціонерним товариством                           «ВФ Україна» відповідно до ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України від 01.07.2018 № 9512, від 06.03.2018 №№ 9447, 9448.

** код автоматичної ідентифікації базової станції «якірної» мережі не повинен ідентифікуватися кінцевим обладнанням, яке знаходиться поза межами приміщення, де проводиться демонстрація

1.2. Демонстрація повинна бути закритою, доступ до мережі тільки з тестовими (непублічними) SIM картками.

Умови підключення ядра мережі (5G EPC) до телекомунікаційної мережі загального користування повинно бути узгоджено із Службою безпеки України.

2. У разі створення радіозавад роботі інших радіоелектронних засобів інших користувачів ДП «Ерікссон» повинно негайно припинити роботу (випромінювання) тестового радіообладнання до моменту усунення дії шкідливих радіозавад.

3. Запропонувати ДП «Ерікссон» звернутися у встановленому порядку до державного підприємства «Український державний центр радіочастот» для здійснення відповідних заходів щодо забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.

Директор

Департаменту ліцензування                                   Ірина ЧЕРНЯВСЬКА