Додаток

до рішення НКРЗІ

від 21.12.2021 № 508

ЗАХОДИ

для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров’я та безпеки людей, домашніх тварин та майна, за умови яких можлива демонстрація радіообладнання ТОВ «Хуавей Україна» у місті Києві.

Організація, яка заявляє про показ радіообладнання: товариство з обмеженою відповідальністю «Хуавей Україна»,  код ЄДРПОУ 33501267, місцезнаходження: 03124, Київ, вул. Радищева 10/14, БЦ «ІРВА» (далі – Заявник).

Підстави для демонстрації: лист ТОВ «Хуавей Україна» щодо продовження терміну демонстрації радіообладнання від 23.11.2021 № 7323 (вхідний НКРЗІ                    від 26.11.2021 № 48838) та пункт 18 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355 (далі – Технічний регламент радіообладнання). Листом від 02.11.2021 (вх. НКРЗІ від 09.11.2021 № 47450), Заявник надав Звіт про демонстрацію у попередній період.

Заявлений строк  демонстрації: з січня 2022 року по червень 2022 року

Заявлені учасники демонстрації:

- ПрАТ «ВФ Україна»;

- Unit.City;

- IT компанії: Sensorama, Global Logic, та інші;

- ТОВ «Хуавей Україна».

Заявлене місце для проведення демонстрації: на базі інноваційного парку UNIT.City в місті Києві «Unit.City», корпус «uCode IT academy» за адресою: вул. Дорогожицька, 3, (координати будівлі: широта 50° 28' 8,6'' і довгота 30° 27' 44,6''), та корпус B9 (прилегла територія).

Заявлена мета демонстрації: розробка IT-компаніями сценаріїв використання технології 5G, що допоможе оператору та учасникам оцінити можливості використання нової технології радіодоступу 5G та витрати на впровадження цього рішення.

Для демонстрації планується використання термінальних пристроїв Huawei Mate 40 Pro

Заходи для уникнення електромагнітних завад, ризику для здоров’я та безпеки людей, домашніх тварин та майна:

1. Монтаж, 	встановлення та випромінювання електромагнітної енергії демонстраційного радіообладнання повинно відповідати Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» із проведенням належного аналізу ризиків та доведенням в установленому порядку до учасників демонстрації достовірної та своєчасної інформації про наявні та можливі фактори ризику для їх здоров'я і їх ступінь, від впливу електромагнітних випромінювань нового радіообладнання.

Заявник надав до НКРЗІ копію робочого проекту «Улаштування закритого тестового сегменту мережі 5G ПрАТ «ВФ Україна». Базова станція KIE KIE UN2, за адресою: м. Київ, вул. Cім`ї Хохлових, 8 "Unit City", Оцінка впливу на навколишнє середовище (KIE KIE UN2_5G-OBHC) (далі – робочий проект EMF), згідно з висновками якого:

«Сумарна густина потоку електромагнітної енергії на прилеглій території на висоті 2,0 м від рівня поверхні землі на відстані 0-250 м від передавальних антен не перевищує 100 мкВт/см2.

Сумарним впливом передавальних антен базової станції обумовлена необхідність введення санітарно-захисної зони у приміщенні. Мінімальна санітарно-захисна зона не нижче 2,643 м. Встановлювати санітарно-захисну зону у приміщенні не потрібно.

Створюване базовою станцією електромагнітне поле є безпечним для здоров'я людей. У запровадженні заходів щодо нормалізації електромагнітної обстановки потреби немає.

В цілому, умови розміщення та експлуатації проектованої базової станції ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: Київська обл., м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, «Unit City», як джерела електромагнітного випромінювання, відповідають вимогам «Санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затверджених наказом МОЗ України від 01.08.96 р. № 239, зареєстрованих в Мінюсті України 29.08.96 за № 488/1513.».

Відповідно до висновку протоколу від 29.06.2021 № 111/21 досліджень електромагнітного поля, копію якого надав до НКРЗІ Заявник (далі – протокол вимірів EMF), «щільність потоку УВЧ НВЧ випромінювання в усіх точках вимірювання складає величини, які не перевищують гранично допустимі норми згідно з ДСН № 239-96».

1.1. Заявник повинен забезпечити до початку демонстрації (тестового включення) радіообладнання:

- встановлення попереджувальних знаків «Неіонізуюче випромінювання» згідно з додатком 2 до Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1262 (зі змінами) в зоні встановлення антен згідно з робочим проектом EMF (на висоті  2 м або в аналогічний спосіб, наприклад, на стіні);

- нанесення на кожний зразок (одиницю) радіообладнання (демонстративний сегмент) видиме позначення, на якому чітко зазначено, що таке радіообладнання не може бути надане на ринку та введено в експлуатацію до його приведення у відповідність з вимогами Технічного регламенту радіообладнання;

- доведенням в установленому порядку до обслуговуючого персоналу (радіоінженерів та ІТ-спеціалістів) робочий проект EMF.

1.2. Заявник повинен забезпечити під час демонстрації (тестового включення) радіообладнання:

- доведення в установленому порядку до учасників демонстрації про:

1)  мету демонстрації, правила техніки безпеки;

2) достовірну та своєчасну інформацію про наявні та можливі фактори ризику для їх здоров'я і їх ступінь, від впливу електромагнітних випромінювань, робочий проект EMF та протокол вимірів EMF;

3) висновки розділу робочого проекту «Оцінка впливу на навколишнє середовище» та про результати вимірювань електромагнітного поля згідно із протоколом;

4) значення питомої потужності поглинання випромінення людським тілом (SAR) термінальних пристроїв Huawei Mate 40 Pro відповідно до вимог стандарту, що застосований виробником для охоплення вимог щодо захисту здоров’я, безпеки людей і домашніх тварин, яке передбачено у вимогах пункту 6 Технічного регламенту радіообладнання, стосовно обмеження впливу на людину електромагнітних полів, та максимальне значення, установлене таким стандартом (для порівняння);

- проведення постійного контролю та моніторингу заявлених параметрів;

- проведення інших заходів, передбачених законодавством.

2. Демонстраційний сегмент під час демонстрації повинен відповідати вимогам:

- додатку 2 до Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1067;

- додатку 1 до Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1077;

- пункту 8 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355

- пункту 1.6.5 Правил.

Заходи для уникнення шкідливих завад:

1. Заявник повинен звернутися до УДЦР для визначення умов забезпечення електромагнітної сумісності радіообладнання демонстраційного сегменту із радіоелектронними засобами загальних та спеціальних користувачів, погодити тестові випробування радіообладнання із визначеними для демонстрації умовами.

1.1. Граничні технічні характеристики та вимоги до умов застосування обладнання:

| Тип обладнання | Станція базова системи міжнародного рухомого (мобільного) зв’язку IMT т.м. Huawei моделі DBS5900, з використанням багатоелементного смарт-антенного модуля (Massive MIMO) AAU5639, двох радіо модулів RRU5836E та ядра мережі 5G на основі архітектури Stand Alone виробництва «Huawei Technologies Co., Ltd», Китай |
| --- | --- |
| Радіотехнологія | Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT (5G NR) |
| Смуга радіочастот | 3700 – 3800 МГц |
| Умови застосування | поза межами приміщення |
|  | RRU5836E | AAU5639 |
| Випромінювана потужність виході передавача | 0.1 Вт | 0.39 Вт |
| Коефіцієнт підсилення антени | 11 дБі | 25 дБі |
| Азимут антени | 270° | 270° |
| Висота встановлення фазового центру антени | 2.8 м | 17.5 м |

1.2. Демонстрація повинна бути закритою (без підключення до зовнішніх телекомунікаційних мереж загального користування), доступ до 5G мережі за допомогою багатоелементного смарт-антенного модуля (Massive MIMO) та радіомодулів повинно бути надано тільки інженерам     ТОВ «Хуавей Україна» та іншим учасникам демонстрації із заявленими терміналами та демонстраційними (не публічними) SIM-картками.

2. У разі створення радіозавад роботі інших радіоелектронних засобів інших користувачів ТОВ «Хуавей Україна» повинно негайно припинити роботу (випромінювання) тестового радіообладнання до моменту усунення дії шкідливих радіозавад.

3. Запропонувати ТОВ «Хуавей Україна» звернутися у встановленому порядку до державного підприємства «Український державний центр радіочастот» для здійснення відповідних заходів щодо забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.

Директор

Департаменту ліцензування                                   Ірина ЧЕРНЯВСЬКА