Додаток  6

до рішення НКРЗІ

від 12.01.2012 № 18

Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM

1. Узагальнені умови застосування в смузі радіочастот 888-915 МГц / 933-960 МГц:

| № | Найменування параметру | Опис | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Служба радіозв’язку | РУХОМА, за винятком повітряної рухомої | Стільниковий радіозв’язок |
| 2. | Радіотехнологія | Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM | Мобільне абонентське (термінальне) обладнання для системи цифрового стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-900 (радіотелефони, радіотермінали (адаптери, безпроводові картки), радіомодулі, приєднувальні пристрої, шлюзи тощо) |
| 3. | Смуга радіочастот | 888-915 МГц/ 933-960 МГц | 888-915 МГц - смуга радіочастот передачі, 933-960 МГц - смуга радіочастот прийому, дуплексне рознесення 45 МГц |
| 4. | Сітка (центральних) частот | 200 кГц | Центральні частоти, МГц: 1) GSM-900: - передача fn= 890+0,2*n, - прийом =935+0,2*n, де n=1,2...124; 2) E-GSM: - передача fn= 890+0,2*(n-1024), - прийом =935+0,2*(n-1024), де n=1014,1015...1023 |
| 5. | Тип модуляції/клас випромінювання | 200KF7W (200KF7D) 200KG7W (200KG7D) | Види модуляції: GMSK, 8-PSK (передача інформації в режимі пакетування даних GPRS/EDGE) |
| 6. | Метод радіодоступу | TDMA/FDMA з 8 часовими слотами |  |
| 7. | Максимальна потужність передавача | 2 Вт | - |
| 8. | Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС | - | - |
| 9. | Порядок використання | На бездозвільній основі | Відповідно до умов застосування РЕЗ на бездозвільній основі, які визначені в рішенні НКРЗ від 06.09.2007 № 914 «Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», зареєстрованим Міністерством юстиції України 20.11.2007 за № 1297/14564 |
| 10. | Основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізова-ні чи міжнародні стандарти) | ДСТУ ETSI EN 301 511:2007 | - |
| 11. | Додаткові вимоги щодо умов застосування | - | - |
| 12. | Вимоги щодо антени | Інтегрована або зовнішня (неспрямована) | Коефіцієнт підсилення до 3 дБі |
| 13. | Посилання | ДСТУ ETSI EN 301 511:20071, ДСТУ ETSI TS 101 087:2007, ДСТУ 4361:2004 / ERC/DEC (94)01, ECC/REC/(05)08/ | Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання |

2. Узагальнені умови застосування в смузі радіочастот 1710-1785 МГц / 1805-1880 МГц:

| № | Найменування параметру | Опис | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Служба радіозв’язку | РУХОМА | Стільниковий радіозв’язок |
| 2. | Радіотехнологія | Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 | Мобільне абонентське (термінальне) обладнання для системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 (радіотелефони, радіотермінали (адаптери, безпроводові картки), радіомодулі, приєднувальні пристрої, шлюзи тощо) |
| 3. | Смуга радіочастот | 1710-1785 МГц / 1805-1880 МГц | 1710-1785 МГц - смуга радіочастот передачі, 1805-1880 МГц - смуга радіочастот прийому, дуплексне рознесення 95 МГц |
| 4. | Сітка (центральних) частот | 200 кГц | Центральні частоти, МГц: - передача fn= 1710,2+0,2*(n-512), - прийом =1805,2+0,2*(n-512), де n=512, 513...885 |
| 5. | Тип модуляції/клас випромінювання | 200KF7W (200KF7D) 200KG7W (200KG7D) | Види модуляції: GMSK, 8-PSK (передача інформації в режимі пакетування даних GPRS/EDGE) |
| 6. | Метод радіодоступу | TDMA/FDMA з 8 часовими слотами |  |
| 7. | Максимальна потужність передавача | 1 Вт | - |
| 8. | Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС | - | - |
| 9. | Порядок використання | На бездозвільній основі | Відповідно до умов застосування РЕЗ на бездозвільній основі, які визначені в рішенні НКРЗ від 06.09.2007 № 914 «Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», зареєстрованим Міністерством юстиції України 20.11.2007 за № 1297/14564 |
| 10. | Основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізова-ні чи міжнародні стандарти) | ДСТУ ETSI EN 301 511:2007 | - |
| 11. | Додаткові вимоги щодо умов застосування | - | - |
| 12. | Вимоги щодо антени | Інтегрована або зовнішня (неспрямована) | Коефіцієнт підсилення до 3 дБі |
| 13. | Посилання | ДСТУ ETSI EN 301 511:20071, ДСТУ ETSI TS 101 087:2007, ДСТУ 4361:2004 / ERC/DEC (95)03, ECC/DEC/(06)07, ECC/REC/(05)08/ | Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання |

# Footnotes

### ДСТУ ETSI EN 301 511:2007 Обладнання систем стільникового радіозв’язку стандарту GSM абонентське. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 301 511:2003, IDT)

### ДСТУ ETSI TS 101 087:2007 Обладнання систем стільникового радіозв'язку стандарту GSM базове. Основні параметри та методи вимірювання (ETSI TS 101 087:2000, IDT)

ДСТУ 4361:2004 Системи стільникового радіозв'язку цифрові. Терміни та визначення понять

ERC Decision of 24th October 1994 on the frequency bands to be designated for the coordinated introduction of the GSM digital pan-European communications system

ECC Recommendation (05)08 (replacing recommendations T/R 20-08 and 22-07) Frequency planning and frequency coordination for  the GSM 900, GSM 1800, E-GSM and GSM-r land mobile systems

### ДСТУ ETSI EN 301 511:2007 Обладнання систем стільникового радіозв’язку стандарту GSM абонентське. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 301 511:2003, IDT)

### ДСТУ ETSI TS 101 087:2007 Обладнання систем стільникового радіозв'язку стандарту GSM базове. Основні параметри та методи вимірювання (ETSI TS 101 087:2000, IDT)

ДСТУ 4361:2004 Системи стільникового радіозв'язку цифрові. Терміни та визначення понять

ERC Decision of 1 December 1995 on the frequency bands to be designated for the introduction of DCS 1800

ECC Decision of 1st December 2006 on the harmonised use of airborne GSM systems in the frequency bands 1710-1785 and 1805-1880 MHz (amended 13th March 2009)

ECC Recommendation (05)08 (replacing recommendations T/R 20-08 and 22-07) Frequency planning and frequency coordination for  the GSM 900, GSM 1800, E-GSM and GSM-r land mobile systems

# Text boxes

РІ 20-1                                                                   Дата прийняття: 12.01.2012

РІ 21-1                                                                   Дата прийняття: 12.01.2012

продовження Додатку 6