Додаток

до Рішення НКРЗІ

від 16.07.2013 № 446

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

__.___.2013                                     м. Київ                                             № ____

Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів 
та випромінювальних пристроїв, для ввезення яких, 
в тому числі переміщення у міжнародних поштових 
відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, 
не потрібні дозволи

# Відповідно до статей 14 та 29 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення яких, в тому числі переміщення у міжнародних поштових  відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях,  не потрібні дозволи, що додається.

2. Доручити Департаменту регулювання та ліцензування у встановленому законодавством порядку подати рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності після державної реєстрації забезпечити оприлюднення рішення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова                                                                                                   П. Яцук

ПЕРЕЛІК

радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення яких, в тому числі переміщення у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, не потрібні дозволи

Загальні положення

1. До цього Переліку внесені радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, а також інша продукція, до складу якої входять радіоелектронні засоби (далі - радіообладнання), для переміщення яких через митний кордон України не потрібні дозволи на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що видаються державним підприємством «Український державний центр радіочастот» (далі - дозвіл).

2. Смуги радіочастот, у яких дозволено застосовування радіообладнання визначені у Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 № 1208 та Плані використання радіочастотного ресурсу України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815. Для кінцевого обладнання (радіообладнання), що призначено для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі зазначається тільки основна система радіозв’язку чи система безпроводового доступу.

3. Цей Перелік розповсюджується тільки на радіообладнання, що призначено для застосування загальними користувачами, за виключенням спеціальних користувачів, перелік яких встановлений частиною другою статті 5 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (далі - Закон).

4. Відповідно до частини третьої статті 29 Закону радіообладнання, що ввозиться в Україну згідно з цим Переліком на бездозвільній основі, повинно мати виданий у встановленому порядку документ про підтвердження його відповідності стандартам.

5. Громадяни України, іноземці, особи без громадянства можуть ввозити радіообладнання без дозволу у якості предметів особистого користування, що відповідає пунктам 1-24, 27-29 цього Переліку без дотримання вимог пункту 4 Загальних положень.

Ця норма також застосовується у випадках, коли громадяни України, іноземці, особи без громадянства є власниками або одержувачами радіообладнання у якості предметів особистого користування (наприклад, придбаного в інтернет-магазині або інтернет-аукціоні), яке переміщується через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях відповідно до вимог Митного кодексу України.

| № з/п | Радіообладнання | Код за УКТЗЕД | Основна система радіозв’язку або смуги радіочастот | Дозволена потужність передавача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одна радіостація СВ діапазону1, у тому числі, якщо вона встановлена на транспортному засобі | 8517 69 90 00 | 26,960- 27,410 МГц (Citizen’s Band) | до 4 Вт включно |
| 2 | Не більше двох радіотелефонів систем стільникового радіозв’язку (включаючи так звані смартфони, комунікатори) | 8517 12 00 00 8517 69 10 00 | Для систем: GSM UMTS CDMA | до 2 Вт включно |
| 3 | Один абонентський термінал глобальної системи рухомого супутникового зв’язку1 | 8517 12 00 00 8517 18 00 00 | Для систем: Thuraya SpaceChecker Inmarsat Globalstar Iridium | до 0,5 Вт включно |
|  |  |  | Euteltracs | до 2 Вт включно |
| 4 | Не більше двох телефонних апаратів для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT (крім офісної радіо АТС) | 8517 11 00 00 | 1880 - 1900 МГц | до 10 мВт включно |
| 5 | Не більше двох радіоприймачів глобальної супутникової мережі позиціонування для систем ГЛОНАСС, GPS, GALLILEO, що мають радіопередачі | 8526 91 20 90 | Для систем: ГЛОНАСС GPS GALLILEO | тільки прийом радіохвиль |
|  |  |  | FM Transmitter | до 50*10-9 Вт включно |
|  |  |  | Bluetooth | до 10 мВт включно |
| 6 | Не більше чотирьох радіопристроїв охоронної сигналізації, що використовуються в моторних транспортних засобах та їх частини (радіопульти), у тому числі якщо вони встановлені на транспортному засобі | 8512 30 10 8512 90 10 | Індуктивні радіозастосування |  |
|  |  |  | 433,05-434,79 МГц | до 10 мВт включно |
|  |  |  | 868-868,6 МГц | до 25 мВт включно |
|  |  |  | Для систем GSM | до 2 Вт включно |
| 7 | Не більше чотирьох дитячих радіопереговорних засобів | 8517 69 20 00 8518 30 95 90 | 26,975-27,410 МГц | до 10 мВт включно |
| 8 | Не більше чотирьох дитячих радіокерованих іграшок, у тому числі у вигляді моделей суден або літаючих апаратів і т.п. | 8526 92 00 90 | 26,957-27,283 МГц 34,995-35,225 МГц 40,665 - 40,695 МГц | до 10 мВт включно |
|  |  |  | 2400-2483,5 МГц | до 100 мВт включно |
| 9 | Не більше двох персональних комп’ютерів (включаючи так звані ноутбуки, планшетні персональні комп’ютери, нетбуки, комунікатори), що містять у своєму складі радіомодулі безпроводового доступу | 8471 30 00 00 8471 41 00 00 8471 49 00 00 8471 50 00 00 8471 80 00 00 | Для систем: GSM UMTS CDMA | до 2 Вт включно |
|  |  |  | WiMAX | до 1 Вт включно |
|  |  |  | WiFi | до 200 мВт включно |
|  |  |  | Bluetooth | до 10 мВт включно |
|  |  |  | 2400-2483,5 МГц | до 10 мВт включно |
| 10 | Не більше чотирьох адаптерів (терміналів) радіодоступу (адаптери каналів зв’язку і перетворювачі сигналів) систем стільникового радіозв’язку та інших систем безпроводового доступу | 8471 60 70 00 | Для систем: GSM UMTS CDMA | до 2 Вт включно |
|  |  |  | WiMAX | до 1 Вт включно |
|  |  |  | WiFi | до 200 мВт включно |
|  |  |  | Bluetooth | до 10 мВт включно |
|  |  |  | 2400-2483,5 МГц | до 10 мВт включно |
| 11 | Не більше двох безпроводових мікротелефонних гарнітур із радіоінтерфейсом для підключення до радіотелефонів і т.п. | 8518 30 95 90 | Bluetooth | до 2,5 мВт включно |
| 12 | Не більше чотирьох безпроводових навушників, що мають радіопередавач | 8518 30 95 90 | 433,05-434,79 МГц 863 - 865 МГц | до 10 мВт включно |
| 13 | Не більше двох кишенькових машинок для записування, відтворювання і візуального представлення даних з обчислювальними функцiями (включаючи так звані цифрові щоденники, електронні книги, маленькі кишенькові електронні пристрої (мінікомп’ютери), комунікатори), що містять у своєму складі радіомодулі безпроводового доступу | 8470 10 00 00 | Для систем: GSM UMTS CDMA | до 2 Вт включно |
|  |  |  | WiMAX | до 1 Вт включно |
|  |  |  | WiFi | до 200 мВт включно |
|  |  |  | Bluetooth | до 10 мВт включно |
|  |  |  | 2400-2483,5 МГц | до 10 мВт включно |
| 14 | Не більше чотирьох безпроводових пристроїв введення та/або виведення, у тому числі клавіатури, маніпулятори типу миша і т.п. для машин автоматичного оброблення інформації | 8471 60 | Побутова апаратура та обладнання |  |
| 15 | Не більше чотирьох принтерів та копіювальних апаратів, що містять у своєму складі радіомодулі безпроводового доступу | 8443 32 10 00 8443 32 30 00 | Апаратура та обладнання | до 100 мВт включно |
| 16 | Не більше чотирьох телефонних відповідачів, апаратура, що використовує оптичні або напівпровідникові носії, які призначені для приєднання до акустичних пристроїв, що містять у своєму складі радіомодулі безпроводового доступу, за виключенням систем стільникового радіозв’язку | 8519 81 | Побутова апаратура та обладнання |  |
| 17 | Не більше чотирьох комплектів апаратури для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього, що містять у своєму складі радіомодулі безпроводового доступу, за виключенням систем стільникового радіозв’язку | 8521 | Побутова апаратура та обладнання |  |
| 18 | Печі та камери діелектричні, печі мікрохвильові, магнітно-резонансні томографи2 | 8514 20 80 00 8516 50 00 00 9018 13 00 00 | Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої |  |
| 19 | Не більше чотирьох цифрових камер та/або записувальних відеокамер (включаючи так звані «камкодери», «веб-камери», що містять у своєму складі радіомодулі безпроводового доступу, за виключенням систем стільникового радіозв’язку | 8525 80 30 00 8525 80 99 00 | Побутова апаратура та обладнання |  |
| 20 | Радіоприймачі глобальної супутникової мережі позиціонування2 для систем ГЛОНАСС, GPS, GALLILEO, що не мають у своєму складі радіопередавачі | 8526 91 20 90 | Для систем: ГЛОНАСС GPS GALLILEO Differential GPS | тільки прийом радіохвиль |
| 21 | Не більше чотирьох комплектів радіоапаратури дистанційного керування механізмами | 8526 92 00 90 | Побутова апаратура та обладнання | до 25 мВт включно |
| 22 | Не більше чотирьох побутових радіоприймачів всіх типів (включаючи настільні моделі, моделі консольного типу, приймачі для установлення в меблях, на стінах і т.п., портативні моделі, автомобільні радіоприймачі, кишенькові касетні програвачі (плейєри) з радіоприймачем, стереосистеми (системи високоякісного відтворення), гучномовець для стереосистеми та ін.), що містять у своєму складі радіомодулі безпроводового доступу, за виключенням систем стільникового радіозв’язку | 8527 | Побутова апаратура та обладнання |  |
| 23 | Не більше чотирьох моніторів, проекторів, приймальної апаратура для телевізійного зв’язку, (включаючи телевізійні приймачі наземного, кабельного або супутникового мовлення, поєднані або не поєднані з радіоприймачем, відеомагнітофоном, DVD-плейером, приймачем супутникового зв’язку і т.п.), що містять у своєму складі радіомодулі безпроводового доступу, за виключенням систем стільникового радіозв’язку | 8528 | Побутова апаратура та обладнання |  |
| 24 | Не більше чотирьох дзвоників електричних, зумерів, панелей індикаторних, індикаторів приміщення і т.п., що містять у своєму складі радіомодулі безпроводового доступу, за виключенням систем стільникового радіозв’язку | 8531 | Побутова апаратура та обладнання |  |
| 25 | Транспондери2 системи моніторингу якості поштових послуг в рамках системи REIMS | 8531 10 | Індуктивні радіозастосування |  |
| 26 | Не більше двадцяті транспондерів2 (включаючи так звані RFID-мітки та безконтактні чіпові картки для радіочастотної ідентифікації пасивні, що не мають власного (вбудованого) джерела енергії) | 8531 10 | Індуктивні радіозастосування |  |
| 27 | Вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, розетки для комутації електричних кіл, що містять у своєму складі радіопристрої дистанційного керування перемиканням електричних кіл | 8536 50 | Побутова апаратура та обладнання |  |
| 28 | Не більше чотирьох окулярів для підключення до телевізійних приймачів або персональних комп’ютерові та моніторів за технологією 3D та містять у своєму складі радіомодулі безпроводового доступу | 9004 10 99 00 9004 90 90 00 | Побутова апаратура та обладнання |  |
| 29 | Не більше чотирьох фотокамер (крім кінокамер) та фотоспалахів, що містять у своєму складі радіомодулі безпроводового доступу та/або пристрої Індуктивні радіозастосування чи радіоприймач GPS (A-GPS) | 9006 | Побутова апаратура та обладнання |  |
| 30 | Прилади та пристрої, що використовуються у медицинi, хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї, включаючи сцинтографiчну апаратуру та iншу електромедичну апаратуру, що використовує електромагнітну енергію в закритих об’ємах2 | 9018 | Наукові та медичні випромінювальні пристрої |  |
| 301 | Не більше чотирьох осцилоскопів, спектроаналiзаторів та iншiх приладів i комплектів апаратури для вимiрювання або контролю за електричними величинами параметрів РЕЗ або ВП2 | 9030 | Промислові та наукові випромінювальні пристрої |  |
| 31 | Не більше десяти радіомікрофонів1, 2 - для організації концертів в митному режимі «Тимчасове ввезення» | 8518 10 95 90 | 30,01-47 МГц 66-74 МГц 87,5-92 МГц 100-108 МГц 174,4-174,6 МГц 174,9-175,1 МГц 433,05-434,79 МГц 863-865 МГц | до 10 мВт включно |
|  |  |  | 174-216 МГц1 470-862 МГц1 | до 50 мВт включно |
| 32 | Один комплект засобів радіозв’язку2 - для забезпечення роботи суддівських колегій при проведенні спортивних змагань в митному режимі «Тимчасове ввезення» | 8517 62 00 00 8517 69 20 00 8517 69 90 00 | 446-446,1 МГц 446,1-446,2 МГц | до 0,5 Вт включно |

1 Експлуатація в Україні радіоелектронного засобу у вказаних смугах радіочастот здійснюється за дозволами на їх експлуатацію.

2 Вимоги пунктів 4 та 6 Загальних положень не застосовуються.

Примітка: позначення WiFi, Bluetooth, WiMAX, GPS (A-GPS), GSM, UMTS, CDMA, Thuraya, SpaceChecker, Inmarsat, Globalstar, Iridium, Euteltracs, DECT, ГЛОНАСС, GALLILEO є загальноприйнятим позначенням систем радіозв’язку та застосовуються тільки для цілей візуальної ідентифікації, що нанесені на радіообладнання, упаковку або у посібнику користувача.

Директор Департаменту

регулювання та ліцензування												 М. С. Сокирко

# Text boxes

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

1

3

4

4

4

4

4

4