НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

__.___.2013 м. Київ № ________

Про затвердження Переліку

радіоелектронних засобів та

випромінювальних пристроїв, для

експлуатації яких не потрібні

дозволи на експлуатацію

Відповідно до частини другої статті 29 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України:

від 6 вересня 2007 року № 914 «Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2007 року за № 1297/14564;

від 14 травня 2009 року № 1499 «Про затвердження Змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв,для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2009 року за № 654/16670;

від 27 травня 2010 року № 238 «Про затвердження Змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 червня 2010 року за № 430/17725.

3. Департаменту регулювання та ліцензування подати рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ П. Яцук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

__.__. 2013 № _____

ПЕРЕЛІК

радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію

1. Загальні положення

1.1 До цього Переліку внесені види радіоелектронних засобів (далі – РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (далі – ВП) і умови застосування цих РЕЗ або ВП без отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ або ВП (на бездозвільній основі).

Усі РЕЗ та ВП, види яких визначені у цьому Переліку, повинні бути внесені до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, який веде Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, відповідно до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 3 листопада 2005 року № 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 року за № 1574/11854 (у редакції рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10 листопада 2011 року № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 грудня 2011 року за № 1391/20129).

1.2. РЕЗ та ВП, які експлуатуються на бездозвільній основі відповідно до цього Переліку, не повинні створювати радіозавади та вимагати захисту від завадового впливу РЕЗ, які експлуатуються на підставі дозволів на експлуатацію.

1.3 Експлуатація РЕЗ  на бездозвільній основі відповідно до цього Переліку, не гарантує роботу без завад з боку інших РЕЗ.

1.4. Умови експлуатації РЕЗ або ВП на бездозвільній основі, визначені у цьому Переліку, не охоплюють випадки, які не пов’язані безпосередньо з користуванням радіочастотним ресурсом України, і які вимагають додаткових погоджень і отримання дозволів (право власності, захист здоров`я, інтелектуальна власність, безпека праці, тощо).

1.5. У цьому Переліку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

абонентська станція радіодоступу – РЕЗ, який є засобом передавання та/або приймання даних від/до пункту закінчення телекомунікаційної мережі, де ці дані створюються або використовуються, із застосуванням радіотехнологій широкосмугового або мультисервісного радіодоступу під управлінням базової станції або точки безпроводового доступу, належить до кінцевого обладнання, що не може використовуватися для взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж;

адаптер – будь-який автономно реалізований радіомодуль з адаптованим інтерфейсом і можливістю зовнішнього підключення до обладнання технологічного, побутового призначення, засобів обчислювальної техніки тощо;

застосування всередині приміщень - спосіб встановлення та використання РЕЗ всередині приміщень будівель, при якому зона покриття, що забезпечується таким РЕЗ, обмежується зовнішніми стінами будівлі, а  щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі  не перевищує значення -110 дБ(Вт/(м2×1МГц));

інтегрована (вбудована) антена (integral antenna) - антена, яка є незнімною частиною обладнання та не застосовує зовнішній з’єднувач і яку користувач не може від’єднати від обладнання з метою приєднання іншої антени. Таку антену монтують всередині або ззовні обладнання;

конструктивна (зовнішня) антена (dedicated antenna) – антена, що застосовує антенний з’єднувач з кабелем або хвилеводом і яку було призначено або розроблено для одного або декількох конкретних  типів радіообладнання та яка є  складовою частиною комплекту постачання радіоелектронного засобу. Довжина коаксіального кабелю, який з’єднує антену з передавачем радіоелектронного засобу, не повинен перевищувати  3 м. Радіообладнання із застосуванням конструктивної антени повинно відповідати умовам застосування, визначених цим Переліком;

радіомодуль – РЕЗ з функціями абонентської станції радіодоступу або точки безпроводового доступу, який входить до складу пристроїв, блоків, обладнання технологічного, побутового призначення, засобів обчислювальної техніки тощо, і який забезпечує обмін даними в телекомунікаційній мережі персонального (особистого) користування або технологічного призначення, а також для організації радіодоступу до ресурсів  телекомунікаційних мереж;

смарт-антенний модуль – обладнання РЕЗ, у якому оптимізацію можливостей випромінювання й/чи приймання здійснюють об’єднанням багатоелементних антен із каналами передавання й/чи приймання з функціями оброблення сигналів (наприклад просторове мультиплексування, формування діаграми спрямованості, рознесення методом циклічної затримки сигналу, системами за багатьма входами та виходами (МІМО) тощо;

телекомунікаційні мережі персонального (особистого) користування - телекомунікаційні мережі, що створюються для забезпечення особистих потреб, в яких доступ до ресурсів та обміну даних надається обмеженому колу осіб без права надання телекомунікаційних послуг. До таких телекомунікаційних мереж не відносяться мережі, які будь-яким чином з’єднують частини телекомунікаційної мережі загального користування або забезпечують резервний канал передачі даних між такими мережами;

точка безпроводового доступу – РЕЗ із функціями управління і обміну даними між іншими РЕЗ радіотехнологій широкосмугового або мультисервісного радіодоступу і який забезпечує доступ абонентських станцій радіодоступу до телекомунікаційних мереж різного призначення;

пристрій короткого радіусу дії (Short Range Devices) – РЕЗ, що призначений для забезпечення зв'язку на коротких відстанях та характеризується малим значенням еквівалентної ізотропно випромінюваної потужності (далі – ЕІВП) та здатністю не створювати неприпустимих завад роботі інших РЕЗ за рахунок реалізації технологій мінімізації завадового впливу.

Інші терміни, що використовуються у цьому Переліку, вживаються у значеннях, що визначені Законами України «Про радіочастотний ресурс України», «Про телекомунікації», Регламентом радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку та національних стандартах.

2.   Радіоелектронні засоби, що входять до складу мережі радіозв’язку (радіомережі)

| № з/п | Вид РЕЗ | Умови застосування |
| --- | --- | --- |
|  |  | Радіотехнологія / стандарт для радіомережі (РЕЗ)1/ (джерела acquis або ЄКК2) | Смуга радіочастот або номінали радіочастот (передача/прийом) | Максимальна потужність передавача | Вимоги до антени | Максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність | Особливості застосування в Україні |
| 1. | Базова станція архітектури Home Node B (femtocell base station) цифрового стільникового зв’язку IMT–2000 | Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT–2000 (UMTS) ETSI TR 125 967 | 2110–2170 МГц/ 1920–1980 МГц | 100 мВт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена | 10 дБВт У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
| 2. | Точка безпроводового доступу | Широкосмуговий радіодоступ/ IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11-2007 (ДСТУ ETSI EN 300 328) / (ERC/DEC/(01)07) | 2400–2483,5 МГц | 100 мВт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі | 10 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь якій смузі шириною 1МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ IEEE 802.11a, (ДСТУ 7115)/ (2005/513/EC) | 5150-5250 МГц 5250-5350 МГц | 200 мВт – за умови функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (ТРС та DFS). За умови відсутності функціональної реалізації в РЕЗ вищезазначених алгоритмів, максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 100 мВт. | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі | -7 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь якій смузі шириною 1МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень за умови побудови мережі за топологією «точка – багатоточка» |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ IEEE 802.11n (ДСТУ 7115) / (2005/513/EC) | 5150-5250 МГц 5250–5350 МГц 5470–5670 МГц 5725–5850 МГц | 100 мВт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі | -10 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь якій смузі шириною 1МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень за умови побудови мережі за топологією «точка – багатоточка» |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ IEEE 802.11a, IEEE 802.16 (ДСТУ 7115) /(2005/513/EC) | 5470–5670 МГц | 250 мВт – за умови функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (ТРС та DFS). За умови відсутності функціональної реалізації в РЕЗ вищезазначених алгоритмів, максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 125 мВт. | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі | 6 дБВт та максимальна середня спектральна щільністю ЕІВП 10 мВт у будь якій смузі шириною 1МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ IEEE 802.11a, ETSI EN 301 893 (ДСТУ 7115) / (ECC/REC/(06)04) | 5725–5850 МГц | 250 мВт – за умови функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (ТРС та DFS). За умови відсутності функціональної реалізації в РЕЗ вищезазначених алгоритмів, максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 125 мВт. | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі | 6 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь якій смузі шириною 1МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень оператором, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України. |
| 3. | Радіорелейна станція системи MGWS (FLANE) | Радіорелейний зв’язок/ ETSI TR 102 555 | 59,3-62,3 ГГц | 10 мВт | Направлена, інтегрована або конструктивна антена | 40 дБм |  |
| 4. | Базова станція фіксованого абонентського радіодоступу системи DECT | Цифрова безпроводова телефонія/ ETSI EN 301 406 / (ERC/DEC/(98)22) | 1880–1900 МГц | 10 мВт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 3 дБі |  | Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень для організації мережі фіксованого абонентського радіодоступу |
| 5. | Радіотелефон, радіомодуль, адаптер системи стільникового радіозв’язку | Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA–450/ TIA-EIA-IS-2000 | 450,6–459,6 МГц/ 460,6–469,6 МГц | 1 Вт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена |  | Без функції посиленого криптографічного захисту інформації |
|  |  | Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA–800/ TIA-EIA-IS-95, TIA-EIA-IS-2000 | 824,07–842,97 МГц/ 869,07–887,97 МГц | 1 Вт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена |  | Без функції посиленого криптографічного захисту інформації |
|  |  | Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM–900/ ДСТУ ETSI EN 301 511 | 888–925 МГц/ 933–960 МГц | 2 Вт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена |  | Без функції посиленого криптографічного захисту інформації |
|  |  | Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM–1800/ ДСТУ ETSI EN 301 511 | 1710–1785 МГц/ 1805–1880 МГц | 1 Вт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена |  | Без функції посиленого криптографічного захисту інформації |
|  |  | Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT–2000 (UMTS/FDD)/ ETSI EN 301 908-2 | 1920–1980 МГц/ 2110–2170 МГц | 0,25 Вт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена |  | Без функції посиленого криптографічного захисту інформації |
|  |  | Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT–2000 (UMTS/TDD)/ ETSI EN 301 908-6 | 2010–2025 МГц | 0,25 Вт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена |  | Без функції посиленого криптографічного захисту інформації |
| 6. | Абонентська станція радіодоступу | Широкосмуговий радіодоступ/ ETSI EN 301 753 | 1785–1805 МГц 1900-1920 МГц/ 1980-2000 МГц | 500 мВт | Направлена, інтегрована або конструктивна антена | 0 дБВт У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ ІЕЕЕ 802.16, ETSI EN 302 326 | 2300–2400 МГц | 250 мВт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена | 0 дБВт У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Може застосовуватися у фіксованій та рухомій службах. Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11-2007 (ДСТУ ETSI EN 300 328) / (ERC/DEC/(01)07) | 2400–2483,5 МГц | 100 мВт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена | 10 дБВт У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Тільки за умови експлуатації в мережі радіодоступу за топологією «точка – багатоточка». |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ ІЕЕЕ 802.16, ETSI EN 302 326 | 3400–3600 МГц | 250 мВт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена | 0 дБВт У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Може застосовуватися у фіксованій та рухомій службах. Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ IEEE 802.11a, IEEE 802.16 (ДСТУ 7115) / (2005/513/EC) | 5150-5250 МГц 5150-5250 МГц | 200 мВт – за умови функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (ТРС та DFS). За умови відсутності функціональної реалізації в РЕЗ вищезазначених алгоритмів, максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 100 мВт. | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі | -7 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь якій смузі шириною 1МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Тільки за умови експлуатації в мережі радіодоступу за топологією «точка – багатоточка». |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ IEEE 802.11n (ДСТУ 7115) /(2005/513/EC) | 5150-5250 МГц 5250–5350 МГц 5470–5670 МГц 5725–5850 МГц | 100 мВт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі | -10 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь якій смузі шириною 1МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Тільки за умови експлуатації в мережі радіодоступу за топологією «точка – багатоточка». |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ IEEE 802.11a, IEEE 802.16 (ДСТУ 7115) / (2005/513/EC) | 5470–5670 МГц | 250 мВт – при наявності функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (TPC і DFS). За умови відсутності функціональної реалізації в РЕЗ вищезазначених алгоритмів, максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 125 мВт. | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена | 0 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь якій смузі шириною 1МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ IEEE 802.11a, ETSI EN 301 893 (ДСТУ 7115) / (ECC/REC/(06)04) | 5725–5850 МГц | 250 мВт – при наявності функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (TPC і DFS). За умови відсутності функціональної реалізації в РЕЗ вищезазначених алгоритмів, максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 125 мВт. | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена | 3 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь якій смузі шириною 1МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Мультисервісний радіодоступ ДСТУ ETSI EN 300 749 | 2300–2400 МГц | 250 мВт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена | 0 дБВт У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Застосування у фіксованій службі тільки за умови експлуатації в мережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Мультисервісний радіодоступ/ ІЕЕЕ 802.16, ETSI EN 302 326 | 2500–2690 МГц | 250 мВт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена | 0 дБВт У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Може застосовуватися у фіксованій та рухомій службах тільки за умови експлуатації в мережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Мультисервісний радіодоступ/ ETSI TS 136 521 (FDD) | 2500–2570 МГц/ 2620-2690 МГц | 250 мВт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена | 0 дБВт У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Може застосовуватися у фіксованій та рухомій службах тільки за умови експлуатації в мережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Мультисервісний радіодоступ/ ETSI TS 136 521 (TDD) | 2570–2620 МГц | 250 мВт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена | 0 дБВт У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Може застосовуватися у фіксованій та рухомій службах тільки за умови експлуатації в мережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Мультисервісний радіодоступ/ ETSI EN 301 021, ETSI EN 301 124 | 3600–3700 МГц | 75 мВт – за умови функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму автоматичного управління потужністю передавача (AТРС). | направлена, інтегрована або конструктивна антена | 0 дБВт У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Мультисервісний радіодоступ/ | 10,5–10,65 ГГц/ 10,15–10,3 ГГц | 100 мВт | направлена, інтегрована або конструктивна антена | 20 дБВт У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Мультисервісний радіодоступ/ ТУ У 32.2-21800377-001:2006 | 12,75–13,25 ГГц | 10 мВт | направлена, інтегрована або конструктивна антена | 17 дБВт | Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Мультисервісний радіодоступ/ | 25,5–26,5 ГГц/ 24,5–25,5 ГГц 28,5–29,5 ГГц/ 27,5–28,5 ГГц | 100 мВт | направлена, інтегрована або конструктивна антена | 30 дБВт | Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
| 7. | Безпроводовий телефон системи DECT | Цифрова безпроводова телефонія/ ETSI EN 301 406/ (ERC/DEC/(98)22) | 1880–1900 МГц | 10 мВт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 3 дБі |  |  |
| 8. | Земна станція супутникового зв’язку типу VSAT (абонентський супутниковий VSAT–термінал) | Супутниковий радіозв’язок/ ДСТУ ETSI EN 301 360, ДСТУ ETSI EN 301 459/ (ECC/DEC/(05)01) | 29,5-31 ГГц/ 18,3-20,2 ГГц | 3 Вт |  |  | Застосування РЕЗ виключно радіомережі оператора фіксованого супутниковго звязку, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України. |
| 9. | Аналоговий безпроводовий телефон | Аналогові безпроводові телефони/ ETSI EN 300 422 | 30,075–31,3 МГц | 10 мВт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена |  |  |
| 10. | Радіомодуль, адаптер | Широкосмуговий радіодоступ/ IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11-2007, IEEE 802.15.1, (ДСТУ ETSI EN 300 328) / (ERC/DEC/(01)07) | 2400–2483,5 МГц | 100 мВт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі | -10 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь якій смузі шириною 1МГц. | Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень, за умови побудови мережі за топологією «точка – багатоточка» |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ IEEE 802.11n (ДСТУ 7115) / (2005/513/EC) | 5150-5250 МГц 5250–5350 МГц 5470–5670 МГц 5725–5850 МГц | 100 мВт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі | -10 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь якій смузі шириною 1МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень, за умови побудови мережі за топологією «точка – багатоточка». |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ IEEE 802.11a, (ДСТУ 7115) / (2005/513/EC) | 5150-5250 МГц 5250–5350 МГц | 200 мВт – за умови функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (ТРС та DFS). За умови відсутності функціональної реалізації в РЕЗ вищезазначених алгоритмів, максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 100 мВт. | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі | -7 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь якій смузі шириною 1МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень, за умови побудови мережі за топологією «точка – багатоточка» |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ IEEE 802.11a, (ДСТУ 7115) / (2005/513/EC) | 5470–5670 МГц | 250 мВт – при наявності функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (TPC і DFS). За умови відсутності функціональної реалізації в РЕЗ вищезазначених алгоритмів, максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 125 мВт. | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена | 0 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь якій смузі шириною 1МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень, за умови побудови мережі за топологією «точка – багатоточка» |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ IEEE 802.11a, ETSI EN 301 893 (ДСТУ 7115) / (ECC/REC/(06)04) | 5725–5850 МГц | 250 мВт – при наявності функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (TPC і DFS). За умови відсутності функціональної реалізації в РЕЗ вищезазначених алгоритмів, максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 125 мВт. | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена | 0 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь якій смузі шириною 1МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень, за умови побудови мережі за топологією «точка – багатоточка» |
| 11. | Радіомодуль, адаптер або кінцеве обладнання для проводового зв'язку в поєднанні з безпроводовою трубкою системи DECT | Цифрова безпроводова телефонія/ ETSI EN 301 406 / (ERC/DEC/(98)22) | 1880–1900 МГц | 10 мВт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 3 дБі |  |  |
| 12. | Радіомодуль, адаптер системи MGWS (WAS/RLAN) | Надширокосмуговий радіодоступ/ ETSI EN 302 567 / (2006/771/EC) | 57–66 ГГц |  | Інтегрована або конструктивна антена | 20 дБмВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 13 дБмВт у будь якій смузі шириною 1МГц. | Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень |
| 13. | Радіомодуль, адаптер системи автоматизованого управління, контролю та обліку енергоресурсів і контролю технологічних процесів | Широкосмуговий радіодоступ/ IEEE 802.15.4, ETSI EN 300 440, ДСТУ ETSI EN 300 328:2008 / (ERC/DEC/(01)07) | 2400–2483,5 МГц |  | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 3 дБі | 50 мВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь якій смузі шириною 1МГц. – для режиму роботи з DSSS, або 100 мВт. – для режиму роботи з FHSS | Для режиму роботи з DSSS робочий цикл не більше 50%. Для режиму роботи з FHSS робочий цикл 100%. |
| 14. | Персональна радіостанція PMR446 | Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок / ETSI EN 300 296 / (ERC/DEC(98)25) | 446,0–446,1 МГц | 0,5 Вт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена |  | Максимальний час роботи передавача 180 секунд після початку передачі Центральні частоти радіоканалів: 446,00625 МГц; 446,01875 МГц; 446,03125 МГц; 446,04375 МГц; 446,05625 МГц; 446,06875 МГц; 446,08125 МГц; 446,09375 МГц |
| 15. | Персональна радіостанція dPMR446 | Безпосередній цифровий ультракороткохвильовий радіозв’язок/ ETSI EN 301 166 / (ECC/DEC/(05)12) | 446,1–446,2 МГц | 0,5 Вт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена |  | Максимальний час роботи передавача 180 секунд після початку передачі Центральні частоти радіоканалів: 446,103125 МГц; 446,109375 МГц; 446,115625 МГц; 446,121875 МГц; 446,128125 МГц; 446,134375 МГц; 446,140625 МГц; 446,146875 МГц; 446,153125 МГц; 446,159375 МГц; 446,165625 МГц; 446,171875 МГц; 446,178125 МГц; 446,184375 МГц; 446,190625 МГц; 446,196875 МГц |
| 16. | Персональна радіостанція CB (Citizen`s Band) | Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок / ETSI EN 300 433, ETSI EN 300 135 / (ECC/DEC/(11)03) | 26960–27410 кГц | 4 Вт | Ненаправлена антена |  | Носимі, возимі або стаціонарні радіостанції для персонального радіозв’язку в режимі безпосереднього зв’язку для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів, організації інфраструктури). Центральні частоти радіоканалів: 1к: 26,965 МГц; 2к: 26,975 МГц; 3к: 26,985 МГц; 4к: 27,005 МГц; 5к: 27,015 МГц; 6к: 27,025 МГц; 7к: 27,035 МГц; 8к: 27,055 МГц; 9к: 27,065 МГц; 10к: 27,075 МГц; 11к: 27,085 МГц; 12к: 27,105 МГц; 13к: 27,115 МГц; 14к: 27,125 МГц; 15к: 27,135 МГц; 16к: 27,155 МГц; 17к: 27,165 МГц; 18к: 27,175 МГц; 19к: 27,185 МГц; 20к: 27,205 МГц; 21к: 27,215 МГц; 22к: 27,225 МГц; 23к: 27,235 МГц; 24к: 27,245 МГц; 25к: 27,255 МГц; 26к: 27,265 МГц; 27к: 27,275 МГц; 28к: 27,285 МГц; 29к: 27,295 МГц; 30к: 27,305 МГц; 31к: 27,315 МГц; 32к: 27,325 МГц; 33к: 27,335 МГц; 34к: 27,345 МГц; 35к: 27,355 МГц; 36к: 27,365 МГц; 37к: 27,375 МГц; 38к: 27,385 МГц; 39к: 27,395 МГц; 40к: 27,405 МГц Канал 19 є каналом виклику і використовується для встановлення зв’язку. Після входження у зв’язок необхідно перейти на інший канал. Канал 18 використовується для передачі повідомлень про небезпеку та сигналів біди. Канал 9 використовується переважно для зв’язку між радіостанціями, встановленими на транспортних засобах з метою: 1) передачі інформації, яка поліпшує безпеку руху; 2) передачі інформації про шляхи об’їзду пунктів із напруженим дорожнім рухом; 3) підвищення безпеки водіїв, пасажирів та вантажу |

3. Пристрої короткого радіусу дії, випромінювальні пристрої та інші види РЕЗ

| № з/п | Вид РЕЗ та ВП | Умови застосування |
| --- | --- | --- |
|  |  | Радіотехнологія/ стандарт1 для РЕЗ, ВП (джерела acquis або ЄКК2) | Смуга радіочастот або номінали радіочастот | Максимальна потужність передавача | Вимоги до антени | Максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність/ ефективна випромінювана потужність, /напруженість електричного або магнітного поля | Особливості застосування в Україні |
| 1. | Пристрій короткого радіусу дії | Телеметрія та радіодистанційне керування/ ETSI EN 300 330 / (2006/771/EC) | 6765–6795 кГц 13,553–13,567 МГц |  | У разі використання зовнішньої антени допускається використання тільки індуктивної антени | Напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  | Телеметрія та радіодистанційне керування/ ETSI EN 300 220 (ДСТУ ETSI EN 300 220-2) / (2006/771/EC) | 40,660–40,700 МГц | 10 мВт | Ненаправлена інтегрована або конструктивна антена | ЕВП 10 мВт |  |
|  |  |  | 433,05–434,79 МГц | 1 мВт | Ненаправлена інтегрована або конструктивна антена | ЕВП 1 мВт для необхідної ширини смуги радіочастот до 250 кГц, або спектральна щільність потужності випромінювання мінус 13 дБм у будь–якій смузі шириною 10 кГц для методу модуляції з необхідною шириною смуги понад 250 кГц | За виключенням передачі аудіо та відеоінформації |
|  |  |  | 433,05–434,79 МГц | 10 мВт | Ненаправлена інтегрована або конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени до 2 дБі. | ЕВП 10 мВт | Робочий цикл менше 10 % |
|  |  |  | 868,0–868,6 МГц | 25 мВт | Ненаправлена інтегрована або конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени до 2 дБі. | ЕВП 25 мВт | Робочий цикл менше 1 %. Робочий цикл може бути більше 1% за умови використання методу зниження завадового впливу LBT (режим прослуховування перед включенням передавача) та широкосмугової модуляції з розширенням спектру методом стрибкоподібної зміни частоти |
| 2. |  | Радіопереговорні пристрої/ LPD433, ETSI EN 300 220 (ДСТУ ETSI EN 300 220-2) / (2006/771/EC) | 433,05–434,79 МГц | 10 мВт | Ненаправлена інтегрована або конструктивна антена | ЕВП 10 мВт | Тільки для передачі голосу. Робочий цикл менше 10 %. Максимальна необхідна ширина смуги радіочастот каналу ≤ 25 кГц. |
| 3. |  | Широкосмуговий радіодоступ/ ETSI EN 300 440/ (2006/771/EC) | 2400–2483,5 МГц | 10 мВт | Ненаправлена інтегрована або конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени до 5 дБі. | ЕВП 25 мВт | При використанні технології розширення спектру методом FHSS (стрибкоподібної зміни частоти) робочий цикл до 100%. При використанні методу розширення спектру DSSS (прямої послідовності) робочий цикл до 50% |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ IEEE 802.15.4, ETSI EN 300 328:2008 / (ERC/DEC/(01)07) | 2400–2483,5 МГц | 10 мВт | Ненаправлена інтегрована або конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени до 6 дБі. | ЕВП 32 мВт | Без застосування повторювачів або шлюзів і організації інфраструктури |
| 4. |  | Радіовизначення місцезнаходження об’єктів/ ETSI EN 300 718 | 457 кГц (456,9–457,1 кГц) |  | Ненаправлена інтегрована або конструктивна антена | Напруженість магнітного поля 7 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м | Немодульована несуча. Робочий цикл 100 % |
|  |  | Радіовизначення місцезнаходження об’єктів/ ETSI EN 300 220 (ДСТУ ETSI EN 300 220-2) /(2006/771/EC) | 868,6–868,7 МГц | 10 мВт | Ненаправлена інтегрована або конструктивна антена | ЕВП 10 мВт | Рознесення каналів 25 кГц. Робочий цикл до 1 %. Вся смуга радіочастот може використовуватися як один канал для швидкої передачі даних. |
| 5. |  | Індуктивні радіозастосування/ ETSI EN 300 330 / (2006/771/EC) | 9-59,75 кГц |  | Ненаправлена інтегрована або конструктивна антена | Напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  | 59,75-60,25 кГц |  |  | Напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  | 60,250-74,75 кГц |  |  | Напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  | 74,75-75,25 кГц |  |  | Напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  | 75,25-77,25 кГц |  |  | Напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  | 77,25-77,75 кГц |  |  | Напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  | 77,75-90 кГц |  |  | Напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  | 90-119 кГц |  |  | Напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  | 119-128,6 кГц |  |  | Напруженість магнітного поля 66 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  | 128,6-129,6 кГц |  |  | Напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  | 129,6-135 кГц |  |  | Напруженість магнітного поля 66 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  | 135-140 кГц |  |  | Напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  | 140-148,5 кГц |  |  | Напруженість магнітного поля 37,7 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  | 3155-3400 кГц |  |  | Напруженість магнітного поля 13,5 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  | 6765-6795 кГц |  |  | Напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  | 7400-8800 кГц |  |  | Напруженість магнітного поля 9 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  | 10200-11000 кГц |  |  | Напруженість магнітного поля 9 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  | 13553-13567 кГц |  |  | Напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  | 26957-27283 кГц |  |  | Напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
| 6. |  | Медичні радіоімплантати/ ETSI EN 302 195 / (2006/771/EC) | 9–315 кГц |  | Ненаправлена інтегрована або конструктивна антена | Напруженість магнітного поля 30 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м | Робочий цикл до 10 % |
|  |  | Медичні радіоімплантати/ ETSI EN 302 510/ (2006/771/EC) | 30,0–37,5 МГц |  |  | ЕВП 1 мВт |  |
|  |  | Медичні радіоімплантати/ ETSI EN 301 839/ (2006/771/EC) | 402–405 МГц |  |  | ЕВП 25 мкВт |  |
|  |  | Медичні радіоімплантати/ ETSI EN 302 536/ (2006/771/EC) | 315–600 кГц |  |  | Напруженість магнітного поля –5 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
| 7. |  | Радіомікрофони/ ETSI EN 301 357/ (2006/771/EC) | 87,5–92 МГц 100–108 МГц | 50 нВт | Ненаправлена інтегрована або конструктивна антена | ЕВП 50 нВт | Необхідна ширина смуги випромінювання не повинна перевищувати 200 кГц |
| 8. |  | Безпроводові аудіозастосування/ ETSI EN 301 357/ (2006/771/EC) | 863–865 МГц | 10 мВт | Ненаправлена інтегрована або конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 3 дБі. | ЕВП 10 мВт | Тільки для передачі голосу. Алгоритм роботи РЕЗ повинен забезпечувати виключення випромінювання якщо РЕЗ не використовується |
| 9. 10. |  | Радіомікрофони / ETSI EN 300 422 | 30,01–33 МГц; 66–74 МГц 87,5–92 МГц 100–108 МГц 174,4–174,6 МГц 174,9–175,1 МГц | 10 мВт | Ненаправлена інтегрована або конструктивна антена | ЕВП 10 мВт |  |
|  |  | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 302 372 | 35–37,5 ГГц |  | Конструктивна антена | ЕВП 10 дБм та спектральна щільність ЕВП за межами резервуара до мінус 41,3 дБм у будь–якій смузі шириною 1 МГц | Для встановлення в металевих або залізобетонних резервуарах чи аналогічних конструкціях з матеріалу з аналогічними характеристиками поглинання радіохвиль |
| 11. |  | Радіокерування моделями / ETSI EN 300 220 (ДСТУ ETSI EN 300 220-2) / (ERC/DEC/(01)10, ERC/DEC/(01)11, ERC/DEC/(01)12, 2006/771/EC) | 26990–27200 кГц | 10 мВт | Ненаправлена інтегрована або конструктивна антена | ЕВП 10 мВт | Центральні частоти радіоканалів: A: 26995 кГц, B: 27045 кГц, C: 27095 кГц, D: 27145 кГц, E: 27195 кГц |
|  |  |  | 34,995–35,225 МГц |  |  |  | Тільки для роботи пристроїв дистанційного керування літаючими імітаційними моделями. Центральні частоти радіоканалів: 35,000 МГц, 35,010 МГц, 35,020 МГц, 35,030 МГц, 35,040 МГц, 35,050 МГц, 35,060 МГц, 35,070 МГц, 35,080 МГц, 35,090 МГц, 35,100 МГц, 35,110 МГц, 35,120 МГц, 35,130 МГц, 35,140 МГц, 35,150 МГц, 35,160 МГц, 35,170 МГц, 35,180 МГц, 35,190 МГц, 35,200 МГц, 35,210 МГц, 35,220 МГц |
|  |  |  | 40,660–40,700 МГц |  |  |  | Центральні частоти радіоканалів: A: 40,665 МГц, B: 40,675 МГц, C: 40,685 МГц, D: 40,695 МГц |
| 12. |  | Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 301 091 / (2006/771/EC) | 76–77 ГГц |  | Конструктивна антена | Пікова ЕІВП 55 дБм, Для імпульсних радарів середня ЕІВП ≤ 23,5 дБм |  |
| 2.1 | Промисловий випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 16,7-19,4 кГц (18 кГц ±7,5 %) |  |  | 70 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.2 | Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 20,4-23,7 кГц (22 кГц ±7,5 %) |  |  | 70 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.3 | Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 40-48 кГц (44 кГц ±10 %) |  |  | 70 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.4 | Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 59-74 кГц (66 кГц +2 %; -10 %) |  |  | Напруженість електричного поля до 70 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.5 | Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 429-451 кГц (440 кГц ±2,5 %) |  |  | Напруженість електричного поля до 70 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.6 | Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 871-889 кГц (880 кГц ±1 %) |  |  | Напруженість електричного поля до 70 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.7 | Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 1720-1800 кГц (1760 кГц ±2,5 %) |  |  | Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.8 | Промисловий або медичний випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 2610-2670 кГц (2640 кГц ±1 %) |  |  | Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.9 | Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 5150-5410 кГц (5280 кГц ±2,5 %) |  |  | Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.10 | Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 6767-6794 кГц (6780 кГц ±0,2 %) |  |  | Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.11 | Промисловий випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 13424-13696 кГц (13560 кГц ±1 %) |  |  | Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.12 | Науковий або медичний випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 13553,2-13566,8 кГц (13560 кГц ±0,05 %) |  |  | Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.13 | Промисловий випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 26850-27390 кГц (27120 кГц ±1 %) |  |  | Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.14 | Науковий або медичний випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 26957-27283 кГц (27120 кГц ±0,6 %) |  |  | Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.15 | Інші промислові, наукові, випромінювальні пристрої | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 40,3-41,1 МГц (40,68 МГц ±1 %) |  |  | Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.16 | Медичний випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 40,66-40,70 МГц (40,68 МГц ±0,05 %) |  |  | Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.17 | Промисловий випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 80,6-82,2 МГц (81,36 МГц ±1 %) |  |  | Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.18 | Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 433,05-434,79 МГц (433,92 МГц ±0,2 %) |  |  | Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.19 | Промисловий, науковий, медичний або побутовий випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 2400-2500 МГц (2450 МГц ±2 %) |  |  | Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.20 | Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 5725-5875 МГц (5800 МГц ±1,3 %) |  |  | Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.21 | Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 24-24,25 ГГц (24,125 ГГц ±0,5 %) |  |  | Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
|  |  | Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої (радіолокаційні вимірювачі) ETSI EN 302 288 |  |  |  | Пікова ЕІВП 100 мВт | Пікова ЕІВП до 20 дБм (за умови робочого циклу до 1%). У смузі радіочастот 22–24,1 ГГц та 24,25–26,625 ГГц середня спектральна щільність потужності випромінювання не повинна перевищувати –36 дБм у будь–якій смузі шириною 1МГц. Заборонено використання в радіусі 35 км від м. Євпаторія–19 (АР Крим, НЦУВКЗ, антенний комплекс П–2500 (радіотелескоп РТ–70) |
| 2.22 | Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 41,3-43,4 ГГц (42,3 ГГц ±2,5 %) |  |  | Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.23 | Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 45-47,4 ГГц (46,2 ГГц ±2,5 %) |  |  | Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.24 | Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 47,2-49,6 ГГц (48,4 ГГц ±2,5 %) |  |  | Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.25 | Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 61-61,5 ГГц (61,25 ГГц ±0,4 %) |  |  | Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.26 | Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 122-123,0 ГГц (122,5 ГГц ±0,4 %) |  |  | Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 2.27 | Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій | Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/ ГОСТ 23450-79, норми 5-89 | 244-246,0 ГГц (245 ГГц ±0,4 %) |  |  | Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м | Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208. |
| 3 | Радіоприймальний пристрій, у тому числі приймальне обладнання супутникових радіонавігаційних систем GPS, ГЛОНАСС, GALILEO (без функцій передачі даних по радіоканалу), приймач аварійного оповіщення, у тому числі, що працює на частотах електромагнітних коливань 1077,6 Гц і 1068,4 Гц тощо, за виключенням тих, що потребують захисту частотних присвоєнь (радіоастрономічна служба та ін.) | В радіотехнологіях, визначених Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 року № 815 | 9 кГц-275 ГГц |  |  |  | Не вносяться до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування |

1 Позначення та назва стандартів наведені у таблиці 1

2 Позначення джерел acquis або Європейської комісії з комунікацій (ЄКК) наведені у таблиці 2

4. Радіоелектронні засоби спеціальних користувачів, експлуатація яких здійснюється у смугах радіочастот загального користування

| № з/п | Вид РЕЗ | Умови застосування |
| --- | --- | --- |
|  |  | Радіотехнологія /категорія або вид системи зв’язку (стандарт на систему) | Смуга радіочастот або номінали радіочастот | Максимальна потужність передавача | Вимоги до антени | Максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність | Особливості застосування в Україні |
| 1. | Абонентська станція радіодоступу | Радіозв’язок у системі передавання даних | 5865 МГц 5885 МГц | 250 мВт | Інтегрована або конструктивна антена | 2 Вт | РЕЗ використовуються виключно спеціальними користувачами, перелік яких визначений статтею 5 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» |

Директор Департаменту

регулювання та ліцензування                 М.С. Сокирко

Таблиця 1. Позначення та назва стандартів

| Позначення стандарту | Назва стандарту |
| --- | --- |
| ДСТУ 4184 | Радіостанції з кутовою модуляцією суходільної рухомої служби. Класифікація. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання |
| ДСТУ 4893 | Радіообладнання цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT). Загальні технічні вимоги (ETSI EN 301 406:2003, MOD) |
| ДСТУ 7115 | Обладнання радіодоступу діапазону частот 5 ГГц. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ЕTSI ETSI EN 301 893:2008, MOD) |
| ДСТУ ETSI EN 300 220 (ДСТУ ETSI EN 300 220-2)-2 | Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіусу дії діапазону частот від 25 МГц до 1000 МГц з рівнем потужності до 500 мВт. Частина 2. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 300 220 (ДСТУ ETSI EN 300 220-2)-2:2007, IDT) |
| ДСТУ ETSI EN 300 749 | ДСТУ ETSI EN 300 749:2004 Системи розподільчі мікрохвильові багатоточкові (MMDS) у діапазоні частот нижче 10 ГГц. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 300 749:1997, IDT) |
| ДСТУ ETSI EN 301 360 | Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові діапазону частот від 27,5 ГГц до 29,5 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування (EТSI ETSI EN 301 360:2006, IDT) |
| ДСТУ ETSI EN 301 459 | Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові діапазону частот від 29,5 ГГц до 30, 0 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування (EТSI ETSI EN 301 459:2007, IDT) |
| ДСТУ ETSI EN 301 511 | Обладнання систем стільникового радіозв’язку стандарту GSM абонентське. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 301 511:2003, IDT) |
| ГОСТ 23450-79 | Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных, медицинских и бытовых высокочастотных установок. Нормы и методы измерений |
| норми 5-89 | Радиопомехи индустриальные. Промышленные, научные, медицинские и бытовые высокочастотные установки. Допустимые значения. Методы испытаний. |
| ETSI EN 300 135 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Citizens' Band (CB) radio equipment; Angle-modulated Citizens' Band radio equipment (PR 27 Radio Equipment) |
| ETSI EN 300 220 (ДСТУ ETSI EN 300 220-2) | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW |
| ETSI EN 300 296 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment using integral antennas intended primarily for analogue speech |
| ETSI EN 300 330 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz |
| ETSI EN 300 422 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range |
| ETSI EN 300 433 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Citizens' Band (CB) radio equipment |
| ETSI EN 300 440 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range |
| ETSI EN 300 718 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Avalanche Beacons; Transmitter-receiver systems |
| ETSI EN 301 021 | Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment; Time Division Multiple Access (TDMA); Point-to-multipoint digital radio systems in frequency bands in the range 3 GHz to 11 GHz |
| ETSI EN 301 091 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range |
| ETSI EN 301 124 | Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipement; Direct Sequence Code Division Multiple Access (DS-CDMA) point-to-multipoint digital radio systems in frequency bands in the range 3 GHz to 11 GHz |
| ETSI EN 301 166 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment for analogue and/or digital communication (speech and/or data) and operating on narrow band channels and having an antenna connector |
| ETSI EN 301 357 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2 000 MHz |
| ETSI EN 301 753 | Fixed Radio Systems; Multipoint equipment and antennas; Generic harmonized standard for multipoint digital fixed radio systems and antennas covering the essential requirements under article 3.2 of the Directive 1999/5/EC |
| ETSI EN 301 893 | Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN; Harmonized ETSI EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive |
| ETSI EN 301 908-2 | IMT cellular networks; Harmonized ETSI EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) User Equipment (UE) |
| ETSI EN 301 908-6 | IMT cellular networks; Harmonized ETSI EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 6: CDMA TDD (UTRA TDD) User Equipment (UE) |
| ETSI EN 302 288 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short range radar equipment operating in the 24 GHz range |
| ETSI EN 302 372 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Equipment for Detection and Movement; Tanks Level Probing Radar (TLPR) operating in the frequency bands 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz and 77 GHz |
| ETSI EN 302 510 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio equipment in the frequency range 30 MHz to 37,5 MHz for Ultra Low Power Active Medical Membrane Implants and Accessories |
| ETSI EN 302 536 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 315 kHz to 600 kHz |
| ETSI EN 302 567 | Broadband Radio Access Networks (BRAN); 60 GHz Multiple-Gigabit WAS/RLAN Systems |
| ETSI TR 125 967 | Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); FDD Home Node B (HNB) RF Requirements (3GPP TR 25.967) |
| ETSI TR 102 555 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical characteristics of multiple gigabit wireless systems in the 60 GHz range System Reference Document |
| ІЕЕЕ 802.11a | Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) speciﬁcations: High-speed Physical Layer in the 5 GHz Band |
| ІЕЕЕ 802.11b | Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) speciﬁcations: Higher-Speed Physical Layer Extension in the 2.4 GHz Band |
| ІЕЕЕ 802.11g | Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications Amendment 4: Further Higher Data Rate Extension in the 2.4 GHz Band |
| ІЕЕЕ 802.11n | Wireless LAN Medium Access. Control (MAC) and Physical Layer. (PHY) Specifications: Enhancements for Higher Throughput (Amendment 5) |
| IEEE 802.11-2007 | Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications |
| ІЕЕЕ 802.15.1 | Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for Wireless Personal Area Networks (WPANs) |
| IEEE 802.15.4 | Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for Wireless Personal Area Networks (WPANs) |
| IEEE 802.16 | Air Interface for Broadband Wireless Access Systems |
| TIA/EIA/IS-95 | Mobile Station/Base Station Compatibility Standard for Wideband Spread Spectrum Cellular Systems |
| TIA/EIS/IS-2000 | Standard for cdma2000® Spread Spectrum Systems |

Таблиця 2. Позначення джерел acquis або Європейської комісії з комунікацій (ЄКК)

| Позначення | Назва джерела acquis або ЄКК англійською мовою | Назва джерела acquis або ЄКК українською мовою |
| --- | --- | --- |
| 2005/513/EC | COMMISSION DECISION of 11 July 2005 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the implementation of wireless access systems including radio local area networks (WAS/RLANs) | Рішення Європейської Комісії від 11 липня 2005 року щодо гармонізації використання радіочастотного спектру в діапазоні частот 5 ГГц для впровадження систем широкосмугового радіодоступу, включаючи локальні радіомережі (WAS/ RLANs) |
| ECC/REC/(06)04 | Electronic Communications Committee (ECC) Recommendation (06)04 use of the band 5 725-5 875 MHz for broadband fixed wireless access (BFWA) | Рекомендація ЄКК (06)04 щодо використання смуги радіочастот 5725-5875 МГц для фіксованого широкосмугового радіодоступу (BFWA) |
| ERC/DEC/(98)22 | ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of DECT equipment, except fixed parts which provide for public access | Рішення Європейського комітету з радіозв’язку від 23 листопада 1998 щодо звільнення від індивідуальних дозволів для обладнання DECT, за винятком фіксованої частини, які забезпечують надання телекомунікаційних послуг |
| ERC/DEC/(01)07 | ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Radio Local Area Networks (RLANs) operating in the frequency band 2400 - 2483.5 MHz | Рішення Європейського комітету з радіозв’язку від 12 березня 2001 року щодо гармонізацію радіочастот, технічні характеристики і звільнення від індивідуальних дозволів для пристроїв короткого радіусу для застосування в локальних радіомережах (RLANs), що працюють в смузі радіочастот 2400-2483,5 МГц |
| ERC/DEC(98)25 | ERC Decision (98)25 "The harmonised frequency band to be designated for analogue PMR 446" | Рішення Європейського комітету з радіозв’язку (98)25 «Гармонізація використання радіочастот радіостанціями аналогового зв’язку типу PMR 446» |
| ECC/DEC/(05)12 | ECC Decision of 28 October 2005 on harmonised frequencies, technical characteristics, exemption from individual licensing and free carriage and use of digital PMR 446 applications operating in the frequency band 446.1- 446.2 MHz | Рішення ЄКК від 28 жовтня 2005 року щодо гармонізації радіочастот, технічних характеристик, та звільнення від індивідуальних дозволів на ввезення і використання радіостанцій цифрового зв’язку типу PMR 446, що працюють в смузі частот 446,1- 446.2 МГц |
| ECC/DEC/(05)01 | ECC Decision (05)01 «The use of the band 27.5-29.5 GHz by the Fixed Service and uncoordinated Earth stations of the Fixed-Satellite Service (Earth-to-space)» | Рішення ЄКК (05)01 «Використання смуги радіочастот 27,5-29,5 ГГц фіксованою службою та нескоординованими земними станціями фіксованої супутникової службі (Земля-космос)» |
| ERC/DEC/(01)10 | ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Model control operating on the frequencies 26.995, 27.045, 27.095, 27.145 and 27.195 MHz | Рішення Європейського комітету з радіозв’язку від 12 березня 2001 року щодо гармонізації радіочастот, технічних характеристик і звільнення від індивідуальних дозволів для пристроїв короткого радіусу дії, що застосовуються для радіоуправління моделями, що працюють на радіочастотах 26,995, 27,045, 27,095, 27,145 та 27,195 МГц |
| ERC/DEC/(01)11 | ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Flying Model control operating in the frequency band 34.995 - 35.225 MHz | Рішення Європейського комітету з радіозв’язку від 12 березня 2001 року щодо гармонізації радіочастот, технічних характеристик і звільнення від індивідуальних дозволів для пристроїв короткого радіусу дії, що застосовуються для радіоуправління моделями в смузі радіочастот 34,995-35,225 МГц |
| ERC/DEC/(01)12 | ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Model control operating on the frequencies 40.665, 40.675, 40.685 and 40.695 MHz | Рішення Європейського комітету з радіозв’язку від 12 березня 2001 року щодо гармонізації радіочастот, технічних характеристик і звільнення від індивідуальних дозволів для пристроїв короткого радіусу дії, що застосовуються для радіоуправління моделями на частотах 40,665, 40,675, 40,685 і 40,695 МГц |
| ECC/DEC/(11)03 | ECC Decision (11)03 «The harmonised use of frequencies for Citizens’ Band (CB) radio equipment» | Рішення ЄКК (11)03 «Гармонізація використання радіочастот радіостанціями типу CB (Citizens’ Band)» |
| 2006/771/EC | COMMISSION DECISION of 9 November 2006 on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices | Рішення Європейської Комісії від 9 листопада 2006 року щодо гармонізації використання радіочастотного спектру для застосування пристроїв короткого радіусу дії |

# Text boxes

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

Додаток                         до рішення НКРЗІ          від 22.10.2013 № 687