Додаток до рішення НКРЗІ

від 01.03.2012 № 104

Проект

# РІШЕННЯ

„___”______ 2012                                м. Київ                                             №___

Про затвердження Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України

Відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про телекомунікації», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року 1067/2011, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту зв’язку та Департаменту правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова                                                                                                          П. Яцук

Проект

Порядок маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України

Загальні положення

Порядок маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про телекомунікації» з урахуванням положень:

- Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням НКРЗ від 10.12.2009 № 1789 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13.01.2010 за № 19/17314;

- Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку затверджених рішенням НКРЗ від 26.01.2006 № 179 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.02.2006 за № 145/12019;

- Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України 29.07.2010 № 348 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.09.2010 року за № 688/17983;

- Керівного нормативного документа «Система автоматизованого телефонного зв’язку для мереж загального користування. Основні положення»

- Правил взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням НКРЗ від 08.12.2005 № 155 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27.01.2006 за № 71/11945 (далі – Правила взаємоз’єднання);

- Національного плану нумерації України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.11.2006 № 1105 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.12.2006 за № 1284/13158 (далі – Національний план нумерації);

- Нормативного документа «Спільноканальна сигналізація № 7. Національна версія України. Правила використання у телефонній мережі загального користування. Версія 3.0», затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 13.12.2007 № 1164;

- Технічних вимог до взаємоз’єднання та взаємодії телефонних мереж загального користування з різними технологіями обробки, комутації, перенесення сигналів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 04.08.2010 N 558;

- Технічних вимог до маршрутизації трафіка в телефонній мережі загального користування України, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 20.08.2010 N 607;

- Директиви ЄС 2002/22;

- Рекомендацій МСЕ-Т E.164.

1. Визначення термінів

  - У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

виклик - дії, вчинені споживачем з метою встановлення з’єднання свого кінцевого обладнання з кінцевим обладнанням іншого споживача та обміну інформацією голосом у реальному часі;

вузол телекомунікаційної мережі (комутаційна станція) – комплекс програмно-технічних засобів телекомунікацій, який виконує функції комутації та/або маршрутизації трафіка голосової телефонії;

маршрут

1) для мереж з комутацією каналів – певна послідовність каналів електрозв’язку, станцій і вузлів мережі, що утворює нерозривний (складений) канал електрозв’язку і яка використовується для встановлення з’єднань між двома заданими комутаційними станціями;

2) для мереж з комутацією пакетів – шлях утворюваний вузлами телекомунікаційної мережі з комутацією пакетів для передачі певної одиниці даних через одну або декілька мереж від вузла початку з’єднання (ініціації) до вузла призначення;

маршрутизація трафіка голосової телефонії

1) для мереж з комутацією каналів – правила вибору маршруту(ів) комутаційною станцією для встановлення з’єднання з телекомунікаційною мережею призначення для пропуску та/або транзиту трафіка голосової телефонії;

2) для мережі з комутацією пакетів – правила вибору маршруту комутатором та/або маршрутизатором для передачі певного обсягу даних через одну або декілька мереж передачі даних для пропуску та/або транзиту трафіка голосової телефонії з метою встановлення з’єднання з телекомунікаційною мережею призначення;

мережа з комутацією пакетів – мережа, яка базується на ІР або інших стандартизованих протоколах з пакетизацією даних та призначена для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання інформації (голос, відео, данні), перетвореної в пакети, що передаються незалежно по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах;

мережа з комутацією каналів – мережа, яка базується на технологіях частотного або часового ущільнення каналів електрозв’язку та призначена для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання інформації (голос, данні) з використанням виділених каналів електрозв’язку по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах;

місцевий трафік голосової телефонії – трафік між вузлами місцевої телекомунікаційної мережі що знаходяться в межах однієї місцевої телефонної мережі;

міжміський трафік голосової телефонії – трафік між вузлами телекомунікаційної мережі що знаходяться в різних місцевих мережах та/або в різних зонах нумерації України;

міжнародний трафік  голосової телефонії – трафік між вузлами телекомунікаційної мережі що знаходяться в різних країнах;

міжнародний центр комутації (МЦК) - вузол телекомунікаційної мережі оператора, що встановлюється (один або декілька) на території держави та забезпечує з’єднання вузлів ТМЗК України з вузлами телекомунікаційних мереж розміщених на території інших країн;

номер абонента «А» – телефонний номер абонента, що викликає;

номер абонента «Б» – телефонний номер абонента, якого викликають;

трафік голосової телефонії – сукупність інформаційних сигналів за допомогою яких здійснюється обмін інформацією голосом у реальному часі між вузлами телекомунікаційних мереж одного або декількох операторів, за визначений інтервал часу;

трафік голосової телефонії рухомого (мобільного) зв’язку – трафік від вузлів мереж рухомого (мобільного) зв’язку (далі – мереж РМЗ), які розташовані на території України;

трафік голосової телефонії фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації (далі – мереж НПН) - трафік від вузлів мереж НПН, які розташовані на території України;

початок з’єднання  – встановлення та підтримка мережею оператора телекомунікацій фізичного та/або логічного з’єднання від кінцевого обладнання абонента, який викликає, до точки взаємоз’єднання з телекомунікаційною мережею іншого оператора телекомунікацій.

1.2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених Законом України «Про телекомунікації» та іншими нормативно-правовими актами у сфері телекомунікацій.

2. Загальні положення

2.1 Даний Порядок встановлює вимоги щодо маршрутизації трафіка голосової телефонії операторами телекомунікацій на телекомунікаційній мережі загального користування України (далі - ТМЗК) незалежно від технологій, які при цьому застосовуються.

Предметом регулювання цього документу є порядок складання маршруту трафіка голосової телефонії в ТМЗК.

2.2. Дія цього Порядку поширюється на діяльність суб’єктів ринку   телекомунікацій.

2.3. Дія цього Порядку не поширюється на телекомунікаційні мережі, що не взаємодіють з ТМЗК України.

2.4. Маршрутизація трафіка голосової телефонії в ТМЗК України здійснюється операторами відповідно до вимог діючих нормативно-технічних актів. Умови  договорів про взаємоз’єднання мереж операторів повинні відповідати вимогам Правил взаємоз’єднання та цього Порядку.

2.5 Трафік голосової телефонії поділяється на види:

- місцевий трафік голосової телефонії;

- міжміський трафік голосової телефонії;

- міжнародний трафік голосової телефонії;

- трафік голосової телефонії РМЗ;

- трафік голосової телефонії мереж НПН.

3. Організаційні вимоги щодо порядку

пропуску та маршрутизації трафіка голосової телефонії

в телекомунікаційній мережі загального користування України

3.1. Маршрутизація трафіка голосової телефонії має здійснюватися відповідно до параметрів виклику, сформованого кінцевим обладнанням, з якого ініційовано виклик.

3.2. Термінація трафіка голосової телефонії здійснюється відповідно до вимог цього Порядку, діючих нормативно-технічних актів і укладених договорів з операторами телекомунікацій, на мережах яких він завершується та/або на власних телекомунікаційних мережах.

3.3. Для створення маршрутів голосової телефонії оператор телекомунікацій здійснює взаємоз’єднання власної телекомунікаційної мережі з телекомунікаційними мережами інших операторів телекомунікацій відповідно до чинних нормативно-правових актів в сфері телекомунікацій. При цьому здійснюється визначення груп каналів, що використовуються для маршрутизації необхідних видів трафіка голосової телефонії.

3.4. Оператори телекомунікацій, які беруть участь у технологічному процесі маршрутизації трафіка голосової телефонії повинні підключати своє телекомунікаційне обладнання до точок взаємоз’єднання, що відповідають вимогам, встановленим чинними нормативними документами.

3.5. Для трафіка голосової телефонії оператори телекомунікацій взаємоз’єднаних телекомунікаційних мереж повинні створювати основні та резервні, альтернативні маршрути тільки через вузли телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, які мають право надання відповідних телекомунікаційних послуг.

Оператор телекомунікацій зобов’язаний укладати договір про взаємоз’єднання для використання основних та резервних маршрутів з оператором телекомунікацій через мережу якого він здійснює маршрутизацію трафіка голосової телефонії.

3.6. Оператори телекомунікацій, які здійснюють транзит або термінацію трафіка голосової телефонії, повинні забезпечити трансляцію оригінального абонентського номеру «А» у форматі відповідно до вимог Національного плану нумерації (для національної мережі) та Рекомендації МСЕ-Т (для міжнародної мережі).

У разі використання аналогово комутаційного обладнання, при транзиті або термінації місцевого трафіка, забезпечення трансляції оригінального абонентського номеру «А» здійснюється за наявності технічної можливості.

3.7. Маршрутизація місцевого трафіка голосової телефонії здійснюється операторами фіксованого телефонного зв’язку та операторами фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі через АТС та/або ОПТС, ТС (за їх наявності).

В якості ОПТС/АТС може використовуватися обладнання, яке відповідає наступним вимогам:

- має код пункту сигналізації для національного інтерфейсу (крім мереж взаємоз’єднаних за технологією комутації пакетів);

- має сертифікат про підтвердження відповідності або дозвіл ЦОВЗ для застосування в якості ОПТС/АТС;

- має проектну документацію щодо підключення до ТМЗК України в якості ОПТС/АТС. Маршрутизація місцевого трафіка голосової телефонії з використанням технології комутації пакетів до мереж з комутацією каналів повинна здійснюватися через відповідні міжмережеві шлюзи.

3.8. В разі спільного використання комутаційного  обладнання ОПТС/АТС декількома операторами маршрутизацію трафіка між мережами цих операторів здійснювати за внутрішніми таблицями маршрутизації ОПТС/АТС.

3.9. Маршрутизація міжміського трафіка голосової телефонії повинна здійснюватися лише через АМТС операторів.

В якості АМТС може використовуватися обладнання, яке відповідає наступним вимогам:

- має код пункту сигналізації СКС-7 для національного інтерфейсу (крім мереж взаємоз’єднаних за технологією комутації пакетів);

- має сертифікат про підтвердження відповідності або дозвіл ЦОВЗ для застосування в якості АМТС;

- має проектну документацію щодо підключення до ТМЗК України в якості АМТС.

Маршрутизація міжміського трафіка голосової телефонії з використанням технології комутації пакетів до мереж з комутацією каналів повинна здійснюватися через АМТС з функціями медіа шлюзу.

3.10. Маршрутизація міжнародного трафіка голосової телефонії повинна здійснюватися лише через МЦК.

В якості МЦК може використовуватися обладнання, яке відповідає наступним вимогам:

- має міжнародний код пункту сигналізації СКС-7 для міжнародного інтерфейсу і національний код пункту сигналізації для національного інтерфейсу (крім мереж взаємоз’єднаних за технологією комутації пакетів);

- має сертифікат про підтвердження відповідності або дозвіл ЦОВЗ для застосування в якості МЦК;

- має проектну документацію щодо підключення до ТМЗК України в якості МЦК.

Маршрутизація міжнародного трафіка з використанням технології комутації пакетів повинна здійснюватися до мереж з комутацією каналів через МЦК з функціями медіашлюзу.

3.11 Маршрутизація вхідного міжнародного трафіка голосової телефонії здійснюється операторами від станцій комутації вищого ієрархічного рівня до станцій того самого або нижчого ієрархічного рівня без переходів трафіка голосової телефонії з нижчих ієрархічних рівнів на вищі у кожному з маршрутів.

3.12. При безпосередньому підключенні до МЦК ОПТС/АТС міста, де розташований МЦК, допускається виключення АМТС зони абонента, якого викликають, з порядку обрання вузлів телекомунікаційної мережі.

3.13. При безпосередньому підключенні до МЦК ЦКРЗ допускається виключення АМТС з порядку обрання вузлів телекомунікаційної мережі, якою передається цей трафік.

3.14. Маршрутизація трафіка між вузлами телекомунікаційних мереж які мають національні ідентифікаційні коди мереж призначення та/або національні коди зон призначення здійснюється на міжміському рівні.

3.15. Операторам телекомунікацій забороняється:

- здійснювати маршрутизацію трафіка за допомогою будь-яких технічних засобів телекомунікацій, що не відповідають вимогам Закону України «Про телекомунікації»;

- формувати в якості номерів абонента «А» неіснуючі номери, номери у неіснуючому форматі або формувати виклик без номеру абонента «А» (у разі використання аналогово комутаційного обладнання - при наявності технічної можливості);

- вносити зміни до параметрів, характеристик та даних трафіка з метою зміни виду трафіка (наприклад, представляти міжнародний трафік як міжміський або місцевий);

- встановлювати та використовувати кінцеве обладнання для маршрутизації трафіка між мережами;

- використовувати телефонні номери з номерного ресурсу інших зон нумерації;

- направляти трафік через точки взаємоз’єднання між телекомунікаційними мережами з порушенням умов договору.

4. Порядок маршрутизації трафіка голосової телефонії

4.1. Порядок маршрутизації  місцевого трафіка голосової телефонії.

4.1.1 Маршрутизація трафіка голосової телефонії від місцевих мереж фіксованого телефонного зв’язку встановлюється в порядку:

а) в межах місцевої мережі фіксованого телефонного зв’язку:

- АТС абонента, який викликає;

- ОПТС, що здійснює транзит (за необхідності);

- ОПТС або ТС (за їх наявності);

- АТС абонента, якого викликають.

б) до місцевих мереж фіксованого телефонного зв’язку своєї зони нумерації:

- АТС абонента, який викликає;

- ОПТС, що здійснює транзит (за необхідності);

- АМТЗ зони нумерації;

- ОПТС, що здійснює транзит (за необхідності);

- ОПТС або ТС (за їх наявності);

- АТС абонента, якого викликають.

в) до місцевих мереж фіксованого телефонного зв’язку іншої зони нумерації:

- АТС абонента, який викликає;

- ОПТС, що здійснює транзит (за необхідності);

- АМТС зони абонента який викликає;

- АМТС, що здійснює транзит (за необхідності);

- АМТС зони абонента якого викликають;

- ОПТС, що здійснює транзит (за необхідності);

- ОПТС або ТС (за їх наявності);

- АТС абонента, якого викликають.

г) до мереж інших країн:

- АТС абонента, який викликає;

- ОПТС, що здійснює транзит (за необхідності);

- АМТС зони абонента який викликає;

- АМТС, що здійснює транзит (за необхідності);

- МЦК в Україні;

- МЦК іншої країни.

д) до мереж РМЗ:

- АТС абонента, який викликає;

- ОПТС, що здійснює транзит (за необхідності);

- АМТС зони абонента який викликає або ЦКРЗ або ЦКРЗ/АМТС;

- АМТС, що здійснює транзит (за необхідності);

- ЦКРЗ.

е) до мереж НПН:

- АТС абонента, який викликає;

- ОПТС, що здійснює транзит (за необхідності);

- АМТС зони абонента який викликає;

- АМТС оператора НПН.

4.1.2. Маршрутизація вхідного трафіку до місцевих мереж (термінація) здійснюється в зворотньому порядку обрання вузлів телекомунікаційних мереж відносно порядку вказаному в п. 4.1.1.

4.2. Порядок маршрутизації трафіка голосової телефонії РМЗ.

4.2.1. Маршрутизація трафіка голосової телефонії від мереж РМЗ встановлюється в порядку:

а) в межах своєї або до інших мереж РМЗ - через ЦКРЗ та/або за необхідності, АМТС, що здійснює транзит;

б) до мереж місцевого зв’язку - відповідно до п. 4.1.1.д):

в) до мереж НПН:

- ЦКРЗ мережі РМЗ;

- АМТС, що здійснює транзит (за необхідності);

- АМТС оператора НПН.

г) до мереж інших країн:

- ЦКРЗ мережі РМЗ;

- МЦК в Україні;

- МЦК інших країн.

4.2.2. Маршрутизація вхідного трафіку до мереж РМЗ (термінація) здійснюється в зворотньому порядку обрання вузлів телекомунікаційних мереж відносно порядку вказаному в п.п. 4.2.1 та 4.1.1.д).

4.3. Порядок маршрутизації трафіка голосової телефонії мереж НПН.

4.3.1. Маршрутизація трафіка голосової телефонії від мереж НПН встановлюється в порядку:

а) в межах своєї або до інших мереж НПН - через власні АМТС та/або за необхідності, АМТС, що здійснює транзит;

б) до мереж місцевого зв’язку - відповідно до п. 4.1.1.е);

в) до мереж РМЗ – відповідно до п. 4.2.1.в);

г) до мереж інших країн:

- АМТС мережі НПН;

- МЦК в Україні;

- МЦК інших країн.

4.3.2. Маршрутизація вхідного трафіка до мереж НПН (термінація) здійснюється в зворотньому порядку обрання вузлів телекомунікаційних мереж відносно порядку вказаному в п.п. 4.3.1, 4.1.1.е), 4.2.1.в).

4.4. Маршрутизація транзитного міжнародного трафіка голосової телефонії встановлюється у такому порядку обрання вузлів телекомунікаційної мережі:

- МЦК держави, яка надсилає міжнародний трафік голосової телефонії;

- МЦК України;

- МЦК держави, яка отримує міжнародний трафік голосової телефонії.

5. Порядок маршрутизації трафіка при використанні

скорочених номерів (СН)

5.1. Трафік голосової телефонії на СН служб екстреної допомоги (101, 102, 103, 104, 112) здійснюється:

- від місцевих мереж – через вузли спеціальних служб до відповідних служб;

- від мереж РМЗ та НПН – за схемами маршрутизації екстрених викликів, визначених ЦОВЗ.

5.2. Трафік голосової телефонії на СН інформаційних, довідкових, замовних, розважальних або інших послуг (контент послуги) маршрутизується всіма операторами до мережі оператора, який отримав дозвіл НКРЗІ на використання зазначеного СН.

6. Порядок контролю

Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюється НКРЗІ відповідно до вимог Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій.

Директор Департаменту зв’язку			                              	В.П. Гресько