Додаток

до рішення НКРЗІ

від 22.03.2012 № 153

Пропозиції

щодо внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України

1. До Національної таблиці розподілу смуг  радіочастот України, затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів України від 15 грудня 2005  р.  №  1208:

1) у розділі «90-283,5кГц» позицію

| 130-148,5 ФIКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА 5.64 5.67 | 130-148,5 ФIКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА У001 У005 У031 У093 | ЗК |
| --- | --- | --- |

замінити такими позиціями:

| 130-135,7 ФIКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА 5.64 5.67 | 130-135,7 ФIКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА У001 У005 У031 У093 | ЗК |
| --- | --- | --- |
| 135,7-137,8 ФIКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА Аматорська 5.64 5.67 5.67A | 135,7-137,8 ФIКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА Аматорська У001 У005 У031 У093 У095 | ЗК |
| 137,8-148,5 ФIКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА 5.64 5.67 | 137,8-148,5 ФIКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА У001 У005 У031 У093 | ЗК |

2) у розділі «40,98-117,975 МГц» позицію

| 47 - 68 РАДІОМОВНА 5.162А 163.5 164.5 165.5 169.5 171 | 47 - 68 РАДІОМОВНА У027 У028 У031 У092 У093 | 47,000-48,975- згідно з приміткою У092; 49,0-68,0 - ЗК |
| --- | --- | --- |

замінити позицією:

| 47 - 68 РАДІОМОВНА 5.162А 163.5 164.5 165.5 169.5 171 | 47 - 68 РАДІОМОВНА У027 У028 У031 У092 У093 У096 | 47,000-48,975- згідно з приміткою У092; 49,0-68,0 – ЗК |
| --- | --- | --- |

3) Розділ «Примітки» доповнити новими примітками У095, У096 такого змісту:

«У095. Станції в аматорської службі використовують смугу частот 
135,7-137,8 кГц.  Максимальна ізотропно випромінювальна потужність до 1 Вт за умови не створення шкідливих завад станціям радіонавігаційної служби в країнах, за умови нестворення шкідливих завад станціям радіонавігаційної служби у країнах, зазначених у примітці 5.67 Регламенту радіозв’язку (ВКР-07)».

«У096. Смуга радіочастот 50,080-50,280 МГц може використовуватися службою аматорського радіозв’язку на вторинній основі з допустимою потужністю передавачів до 50 Вт за умови забезпечення електромагнітної сумісності з діючими РЕЗ радіомовної служби».

2. До  Плану  використання  радіочастотного   ресурсу України, затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України 
від 9 червня 2006 р.  № 815:

1) Позицію 51 «Аматорський радіозв'язок» викласти у новій редакції:

| Радіотехнологія | Радіослужба | Вид радіозв'язку | Базові стандарти | Основні загальні стандарти | Положення РР МСЕ, резолюції ВКР, рекомендації МСЕ, СЕПТ, рішення ЄКК та міжнародні угоди | Смуга радіочастот | Особливості застосування радіотехнологій | Строк припинення використання радіотехнології |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. Аматорський радіозв'язок | Аматорська | аматорський радіозв'язок |  | EN 301 783 |  | 135,7-137,8 кГц 1715-1800 кГц 1850-2000 кГц 10100-10150 кГц 50,08-50,28 МГц 5650-5670 МГц 10,0-10,15 ГГц 75,5-77,5 ГГц 79-81 ГГц 122,25-123 ГГц 136-141 ГГц 241-248 ГГц | Впроваджується на вторинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв’язку України Д03 |  |
|  |  |  |  | EN 301 783 |  | 7000-7100 кГц 14000-14250 кГц 21000-21450 кГц 24890-24990 кГц 28,0-29,7 МГц 144-146 МГц 24,00-24,05 ГГц 47,0-47,2 ГГц 77,5-78,0 ГГц 134-136 ГГц 248-250 ГГц | Впроваджується на первинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв’язку України Д03 |  |
|  |  |  |  | EN 301 783 |  | 1810-1850 кГц 3500-3800 кГц 7100-7200 кГц 14250-14350 кГц 18068-18168 кГц 430-440 МГц | Впроваджується на первинній основі сумісно з іншими радіослужбами відповідно до Регламенту аматорського радіозв’язку України.Д03 |  |

2) Позицію 52 «Аматорський супутниковий радіозв'язок» викласти у новій редакції:

| Радіотехнологія | Радіослужба | Вид радіозв'язку | Базові стандарти | Основні загальні стандарти | Положення РР МСЕ, резолюції ВКР, рекомендації МСЕ, СЕПТ, рішення ЄКК та міжнародні угоди | Смуга радіочастот | Особливості застосування радіотехнологій | Строк припинення використання радіо-технології |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52. Аматорський супутниковий радіозв'язок | Аматорська супутникова | аматорський супутниковий радіозв'язок |  |  | CEPT/ERC/REC 74-01 (додаток 6) | 5660-5670 МГц (Земля-космос) 5830-5850 МГц (космос-Земля) 10,45-10,50 ГГц 75,5-77,5 ГГц 78-79 ГГц 79-81 ГГц (космос-Земля) 136-141 ГГц 241-248 ГГц | Впроваджується на вторинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв’язку України Д03 |  |
|  |  |  |  |  | CEPT/ERC/REC 74-01 (додаток 6) | 7000-7100 кГц 14000-14250 кГц 18068-18168 кГц 21000-21450 кГц 24890-24990 кГц 28-29,7 МГц 144-146 МГц 435-438 МГц 24-24,05 ГГц 47-47,2 ГГц 77,5-78 ГГц 134-136 ГГц 248-250 ГГц | Впроваджується на первинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв’язку України Д03 |  |

3) Позицію 31 «Супутниковий радіозв’язок» викласти у новій редакції:

| Радіотехнологія | Радіослужба | Вид радіозв'язку | Базові стандарти | Основні загальні стандарти | Положення РР МСЕ, резолюції ВКР, рекомендації МСЕ, СЕПТ, рішення ЄКК та міжнародні угоди | Смуга радіочастот | Особливості застосування радіотехнологій | Строк припи-нення вико рис-тання радіотех-нології |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. Супутни-ковий радіозв’язок | супутникова служба дослiдження Землi | радіозв'язок супут-никової рухомої та фіксованої радіослужб |  |  |  | 2200-2290 МГц | експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Т01, Д01 |  |
|  |  |  | ДСТУ 4162 |  |  | 8025-8400 МГц | експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Т01, Д01 |  |
|  | служба космічних досліджень | радіозв'язок супутни-кової рухомої та фіксованої радіослужб |  |  |  | 7145-7235 МГц 8400-8500 МГц | Використовується тільки у м. Євпаторія-19. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Т01, Д01 |  |
|  | фіксована супутникова | радіозв'язок супут-никової рухомої та фіксованої радіослужб | ДСТУ 4162 | ДСТУ 4162 ДСТУ 3560 EN 301 443 EN 301 443 | ITU-R S.1064-1 ITU-R S.726-1 | 3400-4200 МГц | використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос-Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | ДСТУ 4162 | ДСТУ 4162 ДСТУ 3560 | план фіксованої супутникової служби додаток 30В РР МСЕ | 4500-4800 МГц | експлуатація земних станцій у напрямку космос-Земля здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | ДСТУ 4162 | ДСТУ 4162 ДСТУ 3560 EN 301 443 | ITU-R S.524-9 ITU-R S.726-1 ITU-R S.727-2 ITU-R S.728-1 ITU-R S.1064-1 | 5725-5920 МГц 5925-6725 МГц | використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку Земля-космос. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | ГСТУ 45.002 | ДСТУ 3560 | план фіксованої супутникової служби додаток 30В РР МСЕ | 6725-7025 МГц | експлуатація земних станцій у напрямку Земля-космос здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | ГСТУ 45.002 ДСТУ 4510 | ДСТУ 3560 EN 301 428 ДСТУ ETSI EN 301 430 | план фіксованої супутникової служби додаток 30В РР МСЕ ERC/DEC/(00)08 | 10,7-10,95 ГГц | експлуатація земних станцій у напрямку космос-Земля здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 Експлуатація VSAT-терміналів, що працю-ють в мережі, побудованої за топологією «зірка», здійснюється відповідно до техніч-них параметрів супутникової мережі, що за-значені у дозволі на експлуатацію централь-ної земної станції цієї мережі відповідно до Л02, Д03. Експлуатація пересувних земних станцій SNG здійснюється відповідно до Д03 |  |
|  |  |  | ДСТУ 4510 | EN 301 428 ДСТУ 3560 ДСТУ ETSI EN 301 430 | ITU-R S.727-2 ERC/DEC (00)08 | 10,95-11,2 ГГц | використовується супутниковими геостаціо-нарними системами у напрямку космос-Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 Експлуа-тація VSAT-терміналів, що працюють в ме-режі, побудованої за топологією «зірка», здій-снюється відповідно до технічних параметрів супутникової мережі, що зазна-чені у дозволі на експлуатацію центральної земної станції цієї мережі відповідно до Л02, Д03. Експлуатація пересувних земних станцій SNG здійснюється відповідно до Д03 |  |
|  |  |  | ДСТУ 4510 | EN 301 428 ДСТУ 3560 ДСТУ ETSI EN 301 430 | план фіксованої супутникової служби додаток 30В РР МСЕ ERC/DEC/(00)08 | 11,2-11,45 ГГц | експлуатація земних станцій у напрямку кос-мос-Земля здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 Експлуатація VSAT-терміналів, що працюють в мережі, побудованої за топо-логією «зірка», здійснюється відповідно до технічних параметрів супутникової мережі, що зазначені у дозволі на експлуатацію цент-ральної земної станції цієї мережі відповідно до Л02, Д03. Експлуатація пересувних зем-них станцій SNG здійснюється відповідно до Д03 |  |
|  |  |  | ДСТУ 4510 | EN 301 428 ДСТУ 3560 ДСТУ ETSI EN 301 430 | ERC/DEC (00)08 ITU-R S.727-2 | 11,45-11,7 ГГц | використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос-Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 Експлуатація VSAT-терміналів, що працюють в мережі, побудованої за тополо-гією «зірка», здійснюється відповідно до тех-нічних параметрів супутникової мережі, що зазначені у дозволі на експлуатацію цент-ральної земної станції цієї мережі відповідно до Л02, Д03. Експлуатація пересувних зем-них станцій SNG здійснюється відповідно до Д03 |  |
|  |  |  | ДСТУ 4510 | EN 301 428 ДСТУ 3560 ДСТУ ETSI EN 301 430 | ITU-R S.727-2 | 12,5-12,75 ГГц | використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос-Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 Експлуатація VSAT-терміналів, що працюють в мережі, побудованої за тополо-гією «зірка», здійснюється відповідно до тех-нічних параметрів супутникової мережі, що зазначені у дозволі на експлуатацію цент-ральної земної станції цієї мережі відповідно до Л02, Д03. Експлуатація пересувних зем-них станцій SNG здійснюється відповідно до Д03 |  |
|  |  |  | ДСТУ 4510 | ДСТУ ETSI ДСТУ 3560 | план фіксованої супутникової служби додаток 30В РР МСЕ | 12,75-13,25 ГГц | експлуатація земних станцій у напрямку Земля-космос здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | ДСТУ 4510 | EN 301 428 ДСТУ ETSI ЕN 301 430 ДСТУ 3560 | ITU-R S.524-9 ITU-R S.726-1 ITU-R S.727-2 ITU-R S.728-1 ITU-R S.1064-1 | 13,75-14,5 ГГц | використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку Земля-космос. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 Експлуатація VSAT-терміналів, що працюють в мережі, побудованої за топо-логією «зірка», здійснюється відповідно до технічних параметрів супутникової мережі, що зазначені у дозволі на експлуатацію цент-ральної земної станції цієї мережі відповідно до Л02, Д03. Експлуатація пересувних зем-них станцій SNG здійснюється відповідно до Д03 |  |
|  |  |  | ДСТУ 4510 | ДСТУ 3560 | план фідерних ліній для радіомовної супутникової служби у смузі 11,7-12,5 ГГц додаток 30А РР МСЕ ECC/DEC/(05)08 ERC/DEC/(00)07 | 17,3-18,1 ГГц | експлуатація земних станцій у напрямку Земля-космос здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | ДСТУ 4162 | ДСТУ EТSI EN 301 360 ДСТУ EТSI EN 301 459 | ECC/DEC/(05)08 ITU-R S.727-2 ITU-R S.1064-1 | 18,1-21,2 ГГц | використовується супутниковими геоста-ціонарними системами. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01. Експлуатація VSAT-терміналів здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Л02, Б01 |  |
|  |  |  | ДСТУ 4162 | ДСТУ EТSI EN 301 360 ДСТУ EТSI EN 301 459 | ECC/DEC/(05)08 ITU-R S.524-9 ITU-R S.726-1 ITU-R S.727-2 ITU-R S.728-1 ITU-R S.1064-1 | 27,5-31 ГГц | використовується супутниковими геоста-ціонарними системами. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01. Експлуатація VSAT-терміналів здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Л02, Б01 |  |

Позначення:

| Національні стандарти |
| --- |
| ДСТУ 3560 | ДСТУ 3560:2007 Системи телекомунікаційні супутникові. Терміни та визначення понять |
| ДСТУ 4162 | ДСТУ 4162:2003 (ETSI EN 301 443 V 1.2.1:2001, NEQ) Станції супутникової системи зв'язку земні. Класифікація. Основні параметри та методи вимірювання |
| ДСТУ 4510 | ДСТУ 4510:2005 (ETSI EN 301 428:2001, MOD) Станції супутникової системи зв'язку земні діапазону 11/12/14 Гц. Технічні вимоги та методи випробування |
| ДСТУ EТSI EN 301 360 | ДСТУ EТSI EN 301 360:2008 (EТSI EN 301 360:2006, IDT) Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові діапазону частот від 27,5 ГГц до 29,5 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування |
| ДСТУ ETSI EN 301 430 | ДСТУ ETSI EN 301 430:2009 Супутникові земні станції та системи. Станції земні пересувні супутникової мережі збирання новин діапазонів частот 11-12/13-14 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 430:2000, IDT) |
| ДСТУ EТSI EN 301 459 | ДСТУ EТSI EN 301 459:2008 (EТSI EN 301 459:2007, IDT) Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові діапазону частот від 29, 5 ГГц до 30,0 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування |
| Європейські гармонізовані стандарти |
| EN 301 428 | Harmonized EN for Very Small Aperture Terminal (VSAT); Transmit-only, transmit/receive or receive-only satellite earth stations operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive |
| EN 301 443 | Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Very Small Aperture Terminal (VSAT); Transmit-only, transmit-and-receive, receive-only satellite earth stations operating in the 4 GHz and 6 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive |
| Рекомендації |
| ERC/DEC/(00)08 | ERC Decision of 19 October 2000 on the use of the band 10.7 - 12.5 GHz by the fixed service and Earth stations of the broadcasting-satellite and fixed-satellite service (space-to-Earth) |
| ECC/DEC/(05)08 | ECC Decision of 24 June 2005 on the availability of frequency bands for high density applications in the Fixed-Satellite Service (space-to-Earth and Earth-to-space) |
| ERC/DEC/(00)07 | ERC Decision of 19 October 2000 on the shared use of the band 17.7 - 19.7 GHz by the fixed service and Earth stations of the fixed-satellite service (space-to-Earth) |
| ERC/REC 13-03 | The use of the band 14.0-14.5 GHz for Very Small Aperture Terminals (VSAT) and Satellite News Gathering (SNG) |
| ITU-R S.524-9 | Максимально допустимые уровни плотности внеосевой э.и.и.м., создаваемой земными станциями в геостационарных спутниковых сетях работающими в фиксированной спутниковой службе, ведущих передачу в полосах частот 6 ГГц, 13 ГГц, 14 ГГц и 30 ГГц |
| ITU-R S.726-1 | Maximum permissible level of spurious emissions from very small aperture terminals (VSATs) |
| ITU-R S.727-2 | Кроссполяризационная развязка со станциями с антеннами очень малой апертуры (VSAT |
| ITU-R S.728-1 | Maximum permissible level of off-axis e.i.r.p. density from very small aperture terminals (VSATs) |
| ITU-R S.1064-1 | Pointing accuracy as a design objective for earthward antennas on board geostationary satellites in the fixed-satellite service |

4) Позицією 27 «Радіорелейний зв’язок» викласти у такій редакції:

| Радіо-технологія | Радіо-служба | Вид радіо-зв'язку | Базові стандарти | Основні загальні стандарти | Положення РР МСЕ, резолюції ВКР, рекомендації МСЕ, СЕПТ, рішення ЄКК та міжнародні угоди | Смуга радіочастот | Особливості застосування радіотехнологій | Строк припинення використання радіо-технології |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.Радіорелейний зв’язок | фіксована | Радіо-релейний зв’язок фіксова-ної радіо-служби | EN 302 217 | ДСТУ 3937 ДСТУ ETSI EN 302 217 |  | 3400-3800 МГц | смуга радіочастот використовується діючими магістральними радіорелейними лініями. Видача ліцензій припиняється з 1 січня 2010 року. Видача дозволів на експлуатацію радіорелейних станцій здійснюється на строк, що не перевищує строк дії відповідної ліцензії Л02, Д01 | 1 січня 2015 р. |
|  |  |  | EN 302 217 | ДСТУ 3937 ДСТУ ETSI EN 302 217 | ITU-R F.382 ЕRC/REC 12-08 (додаток В) | 3800-4200 МГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | EN 302 217 | ДСТУ 3937 ДСТУ ETSI EN 302 217 |  | 5670-5920 МГц | смуга радіочастот використовується діючими магістральними радіорелейними лініями. Видача ліцензій припиняється з 1 січня 2010 року. Видача дозволів на експлуатацію радіорелейних станцій здійснюється на строк, що не перевищує строк дії відповідної ліцензії Л02, Д01 | 1 січня 2015 р. |
|  |  |  | EN 302 217 | ДСТУ 3937 ДСТУ ETSI EN 302 217 | ITU-R F.383 ERC/REC 14-01 | 5925-6425 МГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | EN 302 217 | ДСТУ 3937 ДСТУ ETSI EN 302 217 | ITU-R F.384 ERC/REC 14-02 | 6425-7110 МГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | EN 302 217 | ДСТУ 3937 ДСТУ ETSI EN 302 217 | ITU-R F.385 EСC/REC/(02)06 | 7110-7750 МГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | EN 302 217 | ДСТУ 3937 ДСТУ ETSI EN 302 217 | ITU-R F.386 ITU-R F.384 ITU-R F.385 EСC/REC/(02)06 | 7900-8500 МГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | EN 302 217 | ДСТУ 3937 ДСТУ ETSI EN 302 217 | ERC/REC 12-05 | 10-10,68 ГГц | видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію радіорелейних станцій припиняється з 1 липня 2006 року Л02, Д01 |  |
|  |  |  | EN 302 217 | ДСТУ 3937 ДСТУ ETSI EN 302 217 | ITU-R F.387 ERC/REC 12-06 | 10,7-11,7 ГГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | EN 302 217 | ДСТУ 3937 ДСТУ ETSI EN 302 217 | ITU-R F.497 ERC/REC 12-02 | 12,75-13,25 ГГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | EN 302 217 | ДСТУ 3937 ДСТУ ETSI EN 302 217 | ITU-R F.636 | 14,4-14,5 ГГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | EN 302 217 | ДСТУ 3937 ДСТУ ETSI EN 302 217 | ITU-R F.636 | 14,8-15,35 ГГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | EN 302 217 | ДСТУ 3937 ДСТУ ETSI EN 302 217 | ITU-R F.595 (додаток 4) ЕRC/REC 12-03 | 17,7-19,7 ГГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | EN 302 217 | ДСТУ 3937 ДСТУ ETSI EN 302 217 | T/R 13-02 ITU-R F.637-3 (додаток 3) | 22-22,6 ГГц 23-23,6 ГГц | смуги радіочастот 22-22,6 ГГц та 23-23,6 ГГц є парними і використовуються радіорелейними станціями з дуплексним розносом 1008 МГц. Радіорелейні станції з іншим дуплексним розносом експлуатуються до 1 січня 2020 року. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | EN 302 217 | ДСТУ 3937 ДСТУ ETSI EN 302 217 | ITU-R F.637 (додаток 5) | 22,6-23 ГГц | застосовується симплексний режим роботи РЕЗ. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | EN 302 217 | ДСТУ 3937 ДСТУ ETSI EN 302 217 | ITU-R F.1520-2 ERC/REC 01-02 | 31,8-33,4 ГГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | EN 302 217 | ДСТУ 3937 ДСТУ ETSI EN 302 217 | ITU-R F.749 | 36-40,5 ГГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | EN 302 217 | ДСТУ 3937 ДСТУ ETSI EN 302 217 | ERC/REC 12-10 Резолюція 750 (Перегл. ВКР-12) | 48,5-50,2 ГГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | EN 302 217 | ДСТУ 3937 ДСТУ ETSI EN 302 217 | ERC/REC 12-11 Резолюція 750 (Перегл. ВКР-12) | 51,4-52,6 ГГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | EN 302 217 | ДСТУ 3937 ДСТУ ETSI EN 302 217 | ERC/REC 12-12 | 55,78-57 ГГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | EN 302 217 | ДСТУ 3937 ДСТУ ETSI EN 302 217 | ERC/REC 12-09 | 57-59 ГГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | EN 302 217 | ДСТУ 3937 ДСТУ ETSI EN 302 217 | ECC/REC/(09)01 | 59-64 ГГц | використання радіочастот здійснюється за умови забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03 |  |
|  |  |  | EN 302 217 | ДСТУ ETSI EN 302 217 | ECC/REC/(05)07 ECC Report 124 ITU-R RA.1031-2 Резолюція 750 (Перегл. ВКР-12) | 74-76 ГГц 84-86 ГГц | Застосовується обов’язкова маска сигналу -41- 14 (f-86) дБВт/100 МГц для 86,05f87 ГГц та -55 дБВт/100 МГц для 87f91,95 ГГц. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03 |  |
|  |  |  |  |  | Резолюція 750 (Перегл. ВКР-12) | 92-94 ГГц | Користування смугою радіочастот передбачає проведення дослідження Л02, Д03 або Т01, Д03 Застосовується обов’язкова маска сигналу -41- 14 (92-f) дБВт/100 МГц для 91f ГГц та -55 дБВт/100 МГц для 86,05f91 ГГц |  |

Позначення:

| Національні стандарти |
| --- |
| ДСТУ ETSI EN 302 217 | Серія стандартів ДСТУ ETSI EN 302 217хх: 2009 «Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання…» |
| Європейські гармонізовані стандарти |
| EN 302 217 | Серія стандартів EN 302 217 Fixed Radio Systems;Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antenna |
| Рекомендації та ін. |
| EСC/REC/(02)06 | Channel arrangements for digital fixed service systems operating in the frequency range 7125-8500 MHz |
| ECC/REC/(05)07 | Radio frequency channel arrangements for fixed service systems operating in the bands 71-76 GHz and 81-86 GHz |
| ECC Report 124 | Coexistence between fixed service operating in 71-76 / 81-86 GHz and the passive services |
| ITU-R F.637-3 | Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the 23 GHz band |
| ITU-R RA.1031-2 | Защита радиоастрономической службы в полосах частот, используемых совместно с другими службам |
| Резолюція 750 (Перегл. ВКР-12) | Совместимость между спутниковой службой исследования Земли (пассивной) и соответствующими активными службами |

5) З метою покращення надання телекомунікаційних послуг рухомого мобільного зв’язку позиції 20, 21, 22 викласти у наступних редакціях:

| Радіотехнологія | Радіослужба | Вид радіозв'язку | Базові стандарти | Основні загальні стандарти | Положення РР МСЕ, резолюції ВКР, рекомендації МСЕ, СЕПТ, рішення ЄКК та міжнародні угоди | Смуга радіочастот | Особливості застосування радіотехнологій | Строк припинення використання радіо-технології |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900 | рухома, за винятком повітряної рухомої | стільниковий радіозв’язок | GSM-900 | ДСТУ ETSI EN 301 502 ДСТУ ETSI EN 301 511 ETSI TS 145 005 ГОСТ 30318 ГОСТ 30338 ГОСТ 30429 норми 18-85 | ERC/DEC (94)01 | 890-915 МГц 935-960 МГц | смуги радіочастот 890-915 МГц, 935-960 МГц є парними Л01, Д01 Використання базових станцій пікосот (Pico BTS) здійснюється виключно операторами стільникового зв’язку, що мають відповідну ліцензію на користування радіочастотного ресурсу України відповідно до Д03 |  |
| 21. Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800 | рухома | стільниковий радіозв’язок | DCS-1800 | ДСТУ ETSI EN 301 502 ДСТУ ETSI EN 301 511 ETSI TS 145 005 ГОСТ 30318 ГОСТ 30338 ГОСТ 30429 норми 18-85 | ERC/DEC (95)03 ERC/REC T/R 22-07 | 1710-1785 МГц 1805-1880 МГц | Л01, Д01 смуги радіочастот 1710-1785 МГц, 1805- 1880 МГц є парними і можуть використовуватися на борту літаків на висоті понад 3000 метрів згідно з технічними та експлуатаційними вимогами, зазначеними у додатку ECC/DEC (06)07, за умови погодження сертифіката літака Державною авіаційною службою адміністрацією відповідно до Б01 Використання базових станцій пікосот (Pico BTS) здійснюється виключно операторами стільникового зв’язку, що мають відповідну ліцензію на користування радіочастотного ресурсу України відповідно до Д03 |  |
| 22. Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS) | рухома | стільниковий радіозв'язок | IMT-2000 (UMTS/FDD) ETSI TS 122 220 ETSI TS 125 367 ETSI TS 125 467 | EN 301 908-11 ETSI TS 125 104 ETSI TS 125 141 ГОСТ 30318 ГОСТ 30338 ГОСТ 30429 норми 18-85 | рекомендації МСЕ-Р M.687-2 M.817 M.1034-1 M.1035 M.1036-2 M.1455-2 M.1457-3 ECC/DEC (06)01 | 1935-1950 МГц 2125-2140 МГц | смуги радіочастот 1935-1950 МГц та 2125-2140 МГц є парними Л01, Д01 Базові станції цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000/(UMTS/FDD) архітектури Home Node B з потужністю випромінювання до 100 мВт використовуються всередині приміщень відповідно до Б01 за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв’язку, що має відповідну ліцензію |  |
|  |  |  |  |  |  | 1920-1935 МГц 1950-1980 МГц 2110-2125 МГц 2140-2170 МГц | смуги радіочастот 1920-1935 МГц, 2110-2125 МГц є парними, 1950-1980 МГц, 2140-2170 МГц є парними К01, Л01, Д01 Базові станції цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000/(UMTS/FDD) архітектури Home Node B з потужністю випромінювання до 100 мВт використовуються всередині приміщень відповідно до Б01 за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв’язку, що має відповідну ліцензію |  |
|  |  |  | IMT-2000 (UMTS/TDD) | EN 301 908 ГОСТ 30318 ГОСТ 30338 ГОСТ 30429 норми 18-85 | рекомендації МСЕ-Р M.687-2 M.817 M.1034-1 M.1035 M.1036-2 ECC/DEC (06)01 | 2015-2020 МГц | смуга радіочастот призначена для організації непарних каналів у режимі TDD Л01, Д01 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010-2015 МГц 2020-2025 МГц | смуги радіочастот призначені для організації непарних каналів у режимі TDD К01, Л01, Д01 |  |

Позначення:

| Національні стандарти |
| --- |
| ДСТУ ETSI EN 301 502 | ДСТУ ETSI EN 301 502:2007 Обладнання систем стільникового радіозв’язку стандарту GSM базове. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 301 502:2001, IDT) |
| ДСТУ ETSI EN 301 511 | ДСТУ ETSI EN 301 511:2007 Обладнання систем стільникового радіозв’язку стандарту GSM абонентське. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 301 511:2003, IDT) |
| Європейські гармонізовані стандарти |
| EN 301 908-11 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular n etworks; Part 11: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (Repeaters) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive |
| ETSI TS 145 005 | Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005 version 10.0.0 Release 10 |
| ETSI TS 122 220 | Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Service requirements for Home Node B (HNB) and Home eNode B (HeNB) (3GPP TS 22.220 version 9.6.0 Release 9 |
| ETSI TS 125 367 | Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Mobility procedures for Home Node B (HNB); Overall description; Stage 2 (3GPP TS 25.367 version 9.4.0 Release 9 |
| ETSI TS 125 467 | Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN architecture for 3G Home Node B (HNB); Stage 2 (3GPP TS 25.467 version 8.3.0 Release 8 |
| ETSI TS 125 104 | Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRA (BS) FDD; Radio transmission and reception (3GPP TS 25.104 version 4.3.0 Release 4 |
| ETSI TS 125 141 | Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) conformance testing (FDD) (3GPP TS 25.141 version 8.8.0 Release 8 |

6) Доповнити новою позицією 24.1 «Надширокосмуговий радіодоступ» у такій редакції:

| Радіотехнологія | Радіослужба | Вид радіозв'язку | Базові стандарти | Основні загальні стандарти | Положення РР МСЕ, резолюції ВКР, рекомендації МСЕ, СЕПТ, рішення ЄКК та міжнародні угоди | Смуга радіочастот | Особливості застосування радіотехнологій | Строк припинення використання радіо-технології |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.1 Надширокосмуговий радіодоступ | малопотужні радіозастосування | інший вид радіозв’язку | EN 302 567 | EN 302 567 ETSI TR 102 555 (MGWS WAS/RLAN) | ERC/REC 70-03 ECC/REC/(09)01 Rep 114 ECC | 57-66 ГГц | Користування смугою радіочастот передбачає проведення дослідження щодо забезпечення санітарних норм захисту населення від впливу електромагнітного випромінювання. Експлуатація РЕЗ передбачається виключно всередині приміщень відповідно доБ01 зі спектральною щільністю еквівалентної ізотропної випромінюваної потужності до 13 дБмВт/МГц (при обмеженні максимального значення ЕІВП до 40 дБмВт) |  |

Позначення:

| Європейські гармонізовані стандарти |
| --- |
| EN 302 567 | Broadband Radio Access Networks (BRAN); 60 GHz Multiple-Gigabit WAS/RLAN Systems;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive |
| ETSI TR 102 555 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical characteristics of multiple gigabit wireless systems in the 60 GHz range System Reference Documen |
| Рекомендації та ін. |
| ERC/REC 70-03 | Relating to the use of Short Range Devices (SRD), додаток 3 |
| ECC/REC/(09)01 | Use of the 57 - 64 GHz frequency band for point-to-point fixed wireless systems |
| Rep 114 ECC | ECC Report 114 Compatibility studies between multiple gigabit wireless systems in frequency range 57-66 GHz and other services and systems (except its in 63-64 GHz) |

7) Доповнити новою позицією 3.1 «Цифровий ультракороткохвильовий радіозв’язок» такої редакції:

| Радіотехнологія | Радіослужба | Вид радіозв'язку | Базові стандарти | Основні загальні стандарти | Положення РР МСЕ, резолюції ВКР, рекомендації МСЕ, СЕПТ, рішення ЄКК та міжнародні угоди | Смуга радіочастот | Особливості застосування радіотехнологій | Строк припинення використання радіо-технології |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Цифровий ультракоротко-хвильовий радіозв’язок | рухома, за винятком повітряної рухомої | радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб | APCO 25 (ТІА-102) DMR рівень II NXDN | ДСТУ 4184 EN 300 113 EN 300 390 EN 301 166 ТІА-102 TS 102 361-1 TS 102 361-2 TS 102 361-3 | ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 | 150,05 -156,7625 МГц 156,8375-162,75 МГц 163,2-168,5 МГц | смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2. Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  |  |  |  | 413-420 МГц 432-430 МГц | смуги радіочастот 413-420 МГц та 432-430 МГц є праними Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  |  |  |  | 440,0-442,125 МГц 442,525-446 МГц 446,4-447,725 МГц 448,15-450,0 МГц | Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |

Позначення:

| Національні стандарти |
| --- |
| ДСТУ 4184 | ДСТУ 4184:2003 Радіостанції з кутовою модуляцією суходільної рухомої служби. Класифікація. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання |
| Європейські гармонізовані стандарти |
| EN 300 113 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data (and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation and having an antenna connector; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive |
| EN 300 390 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and using an integral antenna; Part 1: Technical characteristics and test conditions; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive |
| EN 301 166 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment for analogue and/or digital communication (speech and/or data) and operating on narrow band channels and having an antenna connector; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive |
| TS 102 361-1 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Digital Mobile Radio (DMR) Systems; Part 1: DMR Air Interface (AI) protocol |
| TS 102 361-2 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Digital Mobile Radio (DMR) Systems; Part 2: DMR voice and generic services and facilities |
| TS 102 361-3 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Digital Mobile Radio (DMR) Systems; Part 3: DMR data protocol |
| Рекомендації та ін. |
| ERC/REC T/R 25-08 | Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29.7-921 MHz |
| ECC/DEC/(06)06 | ECC Decision of 7 July 2006 on the availability of frequency bands for the introduction of Narrow Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 80 MHz, 160 MHz and 400 MHz bands |
| APCO 25 (ТІА-102) | Серія стандартів цифрового радіозв’язку TIA/EIA 102 Series - Telecommunications - Land Mobile Communications (APCO/Project 25) |
| DMR рівень II | Digital Mobile Radio system; Tier II: DMR systems operating under individual licences working in direct mode (unit-to-unit) or using a Base Station (BS) for repeating |

8) Позицію 13 «Радіозв’язок передавання даних» Розділу 1. Діючі радіотехнології викласти у новій редакції:

| Радіотехнологія | Радіослужба | Вид радіозв'язку | Базові стандарти | Основні загальні стандарти | Положення РР МСЕ, резолюції ВКР, рекомендації МСЕ, СЕПТ, рішення ЄКК та міжнародні угоди | Смуга радіочастот | Особливості застосування радіотехнологій | Строк припинення використання радіо-технології |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.Радіозв’язок передавання даних | рухома | радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб | ДСТУ 4184 | ДСТУ 4184 EN 300 113 | ERC/REC T/R 25-08 | 413-420 МГц 423-430 МГц | смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот з кроком 25 кГц Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |
|  |  |  | ДСТУ 4184 (Widanet) | ДСТУ 4184 | ERC/REC T/R 25-08 | 450-450,6 МГц 460-460,6 МГц | смуги радіочастот 450-450,6 МГц та 460-460,6 МГц є парними і можуть використовуватися для ультракороткохвильового радіотелефонного зв’язку з можливістю пакетної передачі даних Л02, Д01 |  |
|  |  |  | ДСТУ 4184 TRIMARK | EN 300 113 | ERC/REC T/R 25-08 | 462,525 МГц | Радіочастота може використовуватися тільки в зоні відчуження Чорнобильської АЕС Т01,Д01 |  |
|  |  |  | ДСТУ 4184 TRIMARK | ДСТУ 4184 | ERC/REC T/R 25-08 | 440,0-442,125 МГц 442,525-446 МГц 446,4-447,725 МГц 448,15-450,0 МГц | В окремих випадках застосовується сітка радіочастот з кроком 25 кГц . Потужність випромінювання РЕЗ не повинна перевищувати 25 Вт. Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |

Позначення:

| Національні стандарти |
| --- |
| ДСТУ 4184 | ДСТУ 4184:2003 Радіостанції з кутовою модуляцією суходільної рухомої служби. Класифікація. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання |
| Рекомендації та ін. |
| ERC/REC T/R 25-08 | Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29.7-921 MHz |

9) Позицію 14 «Цифровий транкінговий радіозв’язок» викласти у новій редакції:

| Радіотехнологія | Радіослужба | Вид радіозв'язку | Базові стандарти | Основні загальні стандарти | Положення РР МСЕ, резолюції ВКР, рекомендації МСЕ, СЕПТ, рішення ЄКК та міжнародні угоди | Смуга радіочастот | Особливості застосування радіотехнологій | Строк припинення використання радіо-технології |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. Цифровий транкінговий радіозв’язок | рухома, за винятком повітряної рухомої | транкінговий радіозв’язок | TETRA та модифікації Air-TETRA TETRA-COMPAKT TETRA-DIMETRA APCO 25 (ТІА-102) DMR рівень III ДСТУ 4184 NXDN | ДСТУ 4184 EN 303 035 EN 300 392 EN 301 166 ТІА-102 TS 102 361-1 TS 102 361-2 TS 102 361-3 TS 102 361-4 | ERC/DEC (96)04 ECC/DEC (03)01 ECC DEC (02)03 ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 | 413-420 МГц 423-430 МГц | смуги радіочастот 413-420 МГц та 423- 430 МГц є парними Л02, Д01 або Т01, Д01 В окремих випадках застосовується сітка радіочастот з кроком 25 кГц |  |
|  |  |  | APCO 25 (TIA-102) DMR рівень III ДСТУ 4184 NXDN | ДСТУ 4184 ТІА-102 EN 301 166 TS 102 361-1 TS 102 361-2 TS 102 361-3 TS 102 361-4 | ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 | 150,05-156,7625 МГц 156,8375-162,75 МГц 163,2-168,5 МГц | Л02, Д01 або Т01, Д01 |  |

Позначення:

| Національні стандарти |
| --- |
| ДСТУ 4184 | ДСТУ 4184:2003 Радіостанції з кутовою модуляцією суходільної рухомої служби. Класифікація. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання |
| Європейські гармонізовані стандарти |
| EN 301 166 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment for analogue and/or digital communication (speech and/or data) and operating on narrow band channels and having an antenna connector; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive |
| TS 102 361-1 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Digital Mobile Radio (DMR) Systems; Part 1: DMR Air Interface (AI) protocol |
| TS 102 361-2 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Digital Mobile Radio (DMR) Systems; Part 2: DMR voice and generic services and facilities |
| TS 102 361-3 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Digital Mobile Radio (DMR) Systems; Part 3: DMR data protocol |
| TS 102 361-4 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Digital Mobile Radio (DMR) Systems; Part 4: DMR trunking protocol |
| Рекомендації та ін. |
| ERC/REC T/R 25-08 | Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29.7-921 MHz |
| ECC/DEC/(06)06 | ECC Decision of 7 July 2006 on the availability of frequency bands for the introduction of Narrow Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 80 MHz, 160 MHz and 400 MHz bands |
| APCO 25 (ТІА-102) | Серія стандартів цифрового радіозв’язку TIA/EIA 102 Series - Telecommunications - Land Mobile Communications (APCO/Project 25) |
| DMR рівень IIІ | Digital Mobile Radio system; Tier III: DMR trunking systems under individual licences operating with a controller function that automatically regulates the communications |

10) Позицією 24 «Широкосмуговий радіодоступ» викласти у такій редакції:

| Радіотехнологія | Радіослужба | Вид радіозв'язку | Базові стандарти | Основні загальні стандарти | Положення РР МСЕ, резолюції ВКР, рекомендації МСЕ, СЕПТ, рішення ЄКК та міжнародні угоди | Смуга радіочастот | Особливості застосування радіотехнологій | Строк припинення використан-ня радіо-технології |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. Широко-смуговий радіодоступ | фіксована | радіозв’язок у системі передавання даних з використан-ням шумо-подібних сигналів | EN 301 753 |  | Резолюція 750 (Перегл. ВКР-12) | 1427-1451,5 МГц 1477-1497,5 МГц | максимальний рівень потужності небажаного випромінювання від станцій активних служб зазначено у таблиці 1-2 резолюції 750 (ВКР-07) Л01, Д01 Використання абонентських РЕЗ здійснюється відповідно до Д03 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1785-1805 МГц 1900-1920 МГц | Смуги радіочастот можуть використовуватися рухомою радіослужбою Л01, Д01 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1900-1920 МГц 1980-2000 МГц | смуги радіочастот 1900-1920 МГц та 1980-2000 МГц є парними та можуть використовуватися рухомою радіослужбою Л01, Д01 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2100-2110 МГц 2200-2232 МГц | смуги радіочастот 2100-2110 МГц та 2200-2232 МГц є парними Л01, Д01 |  |
|  |  |  | IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n ІЕЕЕ 802.11-2007 IEEE 802.15.1 ІЕЕЕ 802.15.4 | ДСТУ ETSI EN 300 328 EN 300 328 EN 300 440 | ERC/DEC (01)07 ERC/REC 70-03 ITU-R M.1450-2 | 2400-2483,5 МГц | для експлуатації РЕЗ, які обладнані зовнішніми (не інтегрованими) антенами, встановлюються обмеження щодо їх застосування. Експлуатація таких РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01. Експлуатація абонентських РЕЗ здійснюється відповідно до Б01 або Д03. Експлуатація абонентських РЕЗ стандарту ІЕЕЕ 802.11n з інтегрованою антенною і максимальною сумарною ЕІВП до 100 мВт здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01. Для стандарту IEEE 802.11n використання РЕЗ виключно всередині приміщення, експлуатація базових станцій із сумарною еквівалентною випромінювальною потужністю до 100 мВт всередині одного приміщення здійснюється відповідно до Б01 |  |
|  |  |  | ІЕЕЕ 802.11а IEEE 802.11n EN 301 893 | ДСТУ 7115 |  | 5725-5850 МГц | Л01, Д01, К01 експлуатація абонентських РЕЗ здійснюється відповідно до Б01 або Д03. Експлуатація абонентських РЕЗ стандарту ІЕЕЕ 802.11n з інтегрованою антенною і максимальною сумарною ЕІВП до 100 мВт здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01. Для стандарту IEEE 802.11n використання РЕЗ виключно всередині приміщення, експлуатація базових станцій із сумарною еквівалентною випромінювальною потужністю до 100 мВт всередині одного приміщення здійснюється відповідно до Б01 |  |
|  | фіксована, рухома | радіозв’язок у багато-канальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації | ІЕЕЕ 802.16 | ETSI EN 302 326-2 | ITU-R M.2079 резолюція 228 (ВКР-03) | 2300-2400 МГц | на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення К01, Л01, Д01. Використання Експлуатація абонентських РЕЗ терміналів здійснюється відповідно до Б01 або Д03. |  |
|  |  |  |  | EN 302 326 | ITU-R F.1488 M.2109 ERC/REC 13-04 ERC/REC 14-03 ECC/REC 04-05 ECC/REP 76 ECC/DEC (07)02 | 3400-3600 МГц | Л01, Д01 застосування рухомої служби на відстані менше ніж 120 км від державного кордону заборонено до 17 листопада 2010 року, за винятком прикордонної території з тими державами, з якими укладено координаційні угоди щодо рухомої служби, та території м. Києва. На етапі координації частотних присвоєнь з адміністраціями зв’язку сусідніх держав застосовуються положення пунктів 9.17, 9.18 і 9.21 Регламенту радіозв’язку МСЕ. Щільність потоку потужності на висоті 3 метрів над рівнем землі не повинна перевищувати -154,5 дБВт/(кв.м * 4 кГц) для більш як 20 відсотків часу на кордоні сусідньої держави. Станції рухомої служби не повинні вимагати більшого захисту від космічних станцій, ніж це передбачено таблицею 21-4 Регламенту радіозв’язку МСЕ. Використання Експлуатація абонентських РЕЗ терміналів здійснюється відповідно до Б01 або Д03. |  |
|  | рухома | радіозв’язок у багато-канальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації | ІЕЕЕ 802.16 ІЕЕЕ 802.11а IEEE 802.11n | ДСТУ 7115 EN 301 893 | ECC/DEC (04)08 ERC/REC 70-03 резолюція 229 (ВКР-03) ITU-R M.1638 ITU-R SA.1632 | 5150-5250 МГц | Т01, Д01 використання РЕЗ виключно всередині приміщень або з еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 200 мВт. Експлуатація абонентських РЕЗ стандарту ІЕЕЕ 802.11n з інтегрованою антенною і максимальною сумарною ЕІВП до 100 мВт здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01. Для стандарту IEEE 802.11n використання РЕЗ виключно всередині приміщення, експлуатація базових станцій із сумарною еквівалентною випромінювальною потужністю до 100 мВт всередині одного приміщення здійснюється відповідно до Б01 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5250-5300 МГц | Л02, Д01 або Л02, Б01 cмуга радіочастот використовується в режимі TDD. Використання Експлуатація абонентських РЕЗ терміналів здійснюється відповідно до Б01 або Д03. Експлуатація абонентських РЕЗ стандарту ІЕЕЕ 802.11n з інтегрованою антенною і максимальною сумарною ЕІВП до 100 мВт здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01. Для стандарту IEEE 802.11n використання РЕЗ виключно всередині приміщення, експлуатація базових станцій із сумарною еквівалентною випромінювальною потужністю до 100 мВт всередині одного приміщення здійснюється відповідно до Б01 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5300-5350 МГц | Л02, Д01 або Л02, Б01 cмуга радіочастот використовується в режимі TDD. Використання Експлуатація абонентських РЕЗ терміналів здійснюється відповідно до Б01 або Д03. Експлуатація абонентських РЕЗ стандарту ІЕЕЕ 802.11n з інтегрованою антенною і максимальною сумарною ЕІВП до 100 мВт здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01. Для стандарту IEEE 802.11n використання РЕЗ виключно всередині приміщення, експлуатація базових станцій із сумарною еквівалентною випромінювальною потужністю до 100 мВт всередині одного приміщення здійснюється відповідно до Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ECC/DEC (04)08 ERC/REC 70-03 | 5470-5670 МГц | Л01, Д01 cмуга радіочастот використовується в режимі TDD. Використання Експлуатація абонентських РЕЗ терміналів здійснюється відповідно до Б01 або Д03. Експлуатація абонентських РЕЗ стандарту ІЕЕЕ 802.11n з інтегрованою антенною і максимальною сумарною ЕІВП до 100 мВт здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01. Для стандарту IEEE 802.11n використання РЕЗ виключно всередині приміщення, експлуатація базових станцій із сумарною еквівалентною випромінювальною потужністю до 100 мВт всередині одного приміщення здійснюється відповідно до Б01 |  |

Позначення:

| Національні стандарти |
| --- |
| ДСТУ ETSI EN 300 328 | ДСТУ ETSI EN 300 328:2008 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Системи з радіодоступом у діапазоні частот 2,4 ГГц. Загальні вимоги до радіоінтерфейсу (ETSI EN 300 328:2006, IDT) |
| ДСТУ 7115 | ДСТУ 7115:2009 Обладнання радіодоступу діапазону частот 5 ГГц. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ЕTSI EN 301 893:2008, MOD) |
| Рекомендації та ін. |
| Резолюція 229 (Перегл. ВКР-12) | Использование полос частот 5150–5250 МГц, 5250–5350 МГц и 5470–5725 МГц подвижной службой для внедрения систем беспроводного доступа, включая локальные радиосети |
| Резолюція 750 (Перегл. ВКР-12) | Совместимость между спутниковой службой исследования Земли (пассивной) и соответствующими активными службами |

11) Позицією 19 «Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800» викласти у такій редакції:

| Радіотехнологія | Радіослужба | Вид радіозв'язку | Базові стандарти | Основні загальні стандарти | Положення РР МСЕ, резолюції ВКР, рекомендації МСЕ, СЕПТ, рішення ЄКК та міжнародні угоди | Смуга радіочастот | Особливості застосування радіотехнологій | Строк припинення використання радіо-технології |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800 | фіксована | стільниковий радіозв’язок | TIA/EIA/IS-95 TIA/EIA/IS-2000 | TIA/EIA-98-E TIA-866-A ГОСТ 30318 ГОСТ 30338 ГОСТ 30429 норми 18-85 |  | 824,07-831,63 МГц 869,07-876,63 МГц | смуги радіочастот 824,07-831,63 МГц та 869,07-876,63 МГц є парними і можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби. У зв'язку з впровадженням цифрового телевізійного мовлення строк дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію РЕЗ установлюється до 1 січня 2016 року Л01, Д01 | 1 січня 2016 року |
|  |  |  | TIA/EIA/IS-95 TIA/EIA/IS-2000 | TIA/EIA-98-E TIA-866-A ГОСТ 30318 ГОСТ 30338 ГОСТ 30429 норми 18-85 |  | 840,45-842,97 МГц 885,45-887,97 МГц | смуги радіочастот 840,45-842,97 МГц та 885,45-887,97 МГц є парними і можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби. У зв'язку з впровадженням цифрового телевізійного мовлення строк дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію РЕЗ установлюється до 1 січня 2016 року Л01, Д01 | 1 січня 2016 року |
|  |  |  | TIA/EIA/IS-95 TIA/EIA/IS-2000 | TIA/EIA-98-E TIA-866-A ГОСТ 30318 ГОСТ 30338 ГОСТ 30429 норми 18-85 |  | 831,63-835,40 МГц 876,63-880,40 МГц 835,41-840,45 МГц 880,41-885,45 МГц | смуги радіочастот 831,63-835,40 МГц та 876,63-880,40 МГц, 835,41-840,45 МГц та 880,41-885,45 МГц є парними і можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби. Використання окремих смуг радіочастот обмежується умовами електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального користування. У зв'язку з впровадженням цифрового телевізійного мовлення строк дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію РЕЗ установлюється до 1 січня 2016 року Л01, Д01 | 1 січня 2016 року |

Позначення:

| Міжнародні стандарти |
| --- |
| TIA/EIA-98-E | Recommended Minimum Performance Standards for cdma2000® Spread Spectrum Mobile Stations |
| TIA-866-A | Recommended Minimum Performance Standards for cdma2000®High rate Packet Data Access Terminal |

12) Доповнити Розділ 2 новими позиціями у таких редакціях:

| Назва радіотехнології | Базові стандарти | Радіослужба, якою планується використання радіотехнологій | Смуга радіочастот | Особливості впровадження радіотехнологій | Початок впровадження |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Аматорський радіозв'язок | EN 301 783 | Аматорський радіозв'язок | 1240-1300 МГц 2300-2450 МГц 5670-5850 МГц 10,150-10,50 ГГц 78-79 ГГц | Смуга радіочастот потребує дослідження щодо її подальшого використання аматорською радіослужбою на вторинній основі |  |
| х. Аматорський супутниковий радіозв'язок |  | Аматорський супутниковий радіозв'язок | 2400-2450 МГц 5650-5660 МГц (Земля-космос) 122,25-123 МГц | Смуга радіочастот потребує дослідження щодо її подальшого використання аматорською супутниковою радіослужбою на вторинній основі |  |
| х.Радіорелейний зв’язок |  | Фіксована радіослужба | 94,1-95 ГГц 95-100 ГГц 102-105 ГГц 106,5-109,5 ГГц 111,8-113 ГГц 130-134 ГГц 141-148,5 ГГц | Необхідні подальші дослідження стосовно сумісного використання смуг радіочастот різними радіослужбами з урахуванням результатів ВКР-15 |  |
| х.Надширокосмугового радіодоступу | EN 302 065 EN 302 500-2 | малопотужні застосування | 3,1-4,8 ГГц 6-9 ГГц | потребує дослідження щодо спільного використання смуг радіочастот різними радіотехнологіями відповідно до Б01 |  |
| х.Цифровий ультракоротко-хвильовий радіозв’язок |  | рухома, за винятком повітряної рухомої | 150,05-156,7625 МГц 156,8375-162,75 МГц 163,2-168,5 МГц 413-420 МГц 423-430 МГц 440,0-442,125 МГц 442,525-446 МГц 446,4-447,725 МГц 448,15-450,0 МГц | Застосовування сітка радіочастот з кроком 6,25 кГц буде визначено за результатами дослідження | з 01.01.2013 |
| х.Цифровий транкінговий радіозв’язок |  | рухома, за винятком повітряної рухомої | 150,05 -156,7625 МГц 156,8375-162,75 МГц 163,2-168,5 МГц 413-420 МГц 432-430 МГц | Застосовування сітка радіочастот з кроком 6,25 кГц буде визначено за результатами дослідження | з 01.01.2013 |

Позначення:

| Європейські стандарти |
| --- |
| EN 301 783 | Electromagnetic compatibilityand Radio Spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Commercially available amateur radio equipment; Part 1: Technical characteristics andmethods of measurement; Part 2: Harmonized EN covering essential requirementsunder article 3.2 of the R&TTE Directive |
| EN 302 500-2 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD) using Ultra WideBand (UWB) technology; Location Tracking equipment operating in the frequency range from 6 GHz to 9 GHz;Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive |
| EN 302 065 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB) for communications purposes; Harmonized EN covering the essential requirementsof article 3.2 of the R&TTE Directive |