Додаток до рішення НКРЗ від 20.10.11 № 582

Порядок

маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України

Порядок маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України (далі – Порядок) розроблено відповідно до:

Закону України «Про телекомунікації;

Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням НКРЗ від 10.12.2009 № 1789 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13.01.2010 за № 19/17314;

Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку затверджених Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 26.01. 06 № 179 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.02.2006 за № 145/12019 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку від 12.03.2009 № 1398 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.04.2009 за № 297/16313;

Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України 29.07.2010 № 348 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.09.2010 року за № 688/17983;

Керівного нормативного документа «Система автоматизованого телефонного зв’язку для мереж загального користування. Основні положення» (далі – КНД 45-076-98);

Правил взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням НКРЗ від 08.12.2005 № 155 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27.01.2006 за № 71/11945 (далі – Правила взаємоз’єднання);

Національного плану нумерації України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.11.2006 № 1105 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.12.2006 за № 1284/13158 (далі – Національний план нумерації);

Нормативного документа «Спільноканальна сигналізація № 7. Національна версія України. Правила використання у телефонній мережі загального користування. Версія 3.0», затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 13.12.2007 № 1164;

Технічних вимог до взаємоз’єднання та взаємодії телефонних мереж загального користування з різними технологіями обробки, комутації, перенесення сигналів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 04.08.2010 N 558;

Технічних вимог до маршрутизації трафіка в телефонній мережі загального користування України, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 20.08.2010 N 607;

Директиви ЄС 2002/22;

Рекомендацій МСЕ-Т E.164;

Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України 02.08.2007 № 874 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2007 року за № 966/14233.

1. Терміни та їх визначення:

1.1. Визначення термінів, що вживаються у цьому Порядку, наведено у статті 1 Закону України «Про телекомунікації».

1.2. Інші терміни, що наведені в цьому Порядку, вживаються в такому значенні:

вузол телекомунікаційної мережі – комплекс програмно-технічних засобів телекомунікацій, якій виконує функції комутації та маршрутизації трафіку голосової телефонії;

мережа з комутацією пакетів – мережа, яка базується на ІР або інших стандартизованих протоколах та призначена для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання інформації (голос, відео, данні), перетвореної в пакети, що комутуються незалежно по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах;

мережа з комутацією каналів – мережа, яка базується на технологіях частотного або часового ущільнення каналів електрозв’язку та призначена для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання інформації (голос, данні) з використанням виділених каналів електрозв’язку  по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах;

маршрут

1) для мереж з комутацією каналів – певна послідовність каналів, станцій і вузлів мережі, що утворює нерозривний (складений) канал електрозв’язку і яка використовується для встановлення з’єднань між двома заданими комутаційними станціями;

2) для мереж з комутацією пакетів – шлях від телекомунікаційної мережі ініціації трафіку для передачі певної одиниці даних через одну або декілька мереж відповідної технології до телекомунікаційної мережі призначення;

маршрутизація трафіка голосової телефонії

- для мереж з комутацією каналів – правила вибору маршруту(ів) комутаційною станцією для встановлення з’єднання з телекомунікаційною мережею призначення для пропуску та/або транзиту трафіка голосової телефонії;

- для мережі з комутацією пакетів –  правила вибору оптимального маршруту комутатором та/або маршрутизатором для передачі певного обсягу даних (пакет, комірка тощо) через одну або декілька мереж передачі даних з метою встановлення з’єднання з телекомунікаційною мережею призначення для пропуску та/або транзиту трафіка голосової телефонії;

ініціація трафіка голосової телефонії – встановлення та підтримка мережею оператора телекомунікацій фізичного та/або логічного з’єднання від кінцевого обладнання абонента, який викликає, до точки взаємоз’єднання з телекомунікаційною мережею іншого оператора телекомунікацій

місцевий трафік голосової телефонії – трафік голосової телефонії між вузлами телекомунікаційної мережі що знаходяться в межах однієї місцевої телефонної мережі (зони нумерації);

міжміський трафік голосової телефонії – трафік голосової телефонії між вузлами телекомунікаційної мережі що знаходяться в різних зонах нумерації України;

міжнародний трафік голосової телефонії – трафік голосової телефонії між вузлами телекомунікаційної мережі що знаходяться в різних країнах;

міжнародний центр комутації (МЦК) - комутаційний вузол, центр (станція), що встановлюється (один або декілька) на території держави і входить до складу міжнародної мережі з виділеним кодом країни, призначений для забезпечення зв'язку між національною мережею країни та міжнародною телекомунікаційною мережею;

місцева телекомунікаційна мережа – сукупність технічних засобів телекомунікацій і каналів, обмежених територією одного населеного пункту  за допомогою яких забезпечується з'єднання споживачів населеного пункту та доступ до інших телекомунікаційних мереж;

міжміська телекомунікаційна мережа - сукупність технічних засобів телекомунікацій і каналів, за допомогою яких забезпечується з'єднання споживачів, розташованих у різних зонах нумерації;

міжнародна телекомунікаційна мережа - сукупність технічних засобів телекомунікацій і каналів, за допомогою яких забезпечується з'єднання споживачів, розташованих у різних країнах;

номер абонента «А» – телефонний номер абонента, що викликає;

номер абонента «Б» – телефонний номер абонента, якого викликають;

телефонний виклик - дії, вчинені споживачем з метою встановлення з'єднання свого кінцевого обладнання з кінцевим обладнанням іншого споживача та обміну інформацією голосом у реальному часі;

трафік голосової телефонії рухомого (мобільного) зв’язку – трафік голосової телефонії між споживачами, якщо хоч один з них є абонентом мережі рухомого (мобільного) зв’язку.

- Загальні положення

2.1. Даний Порядок встановлює вимоги щодо маршрутизації трафіка голосової телефонії операторами телекомунікацій на телекомунікаційній мережі загального користування України (далі - ТМЗК) незалежно від технологій, які при цьому застосовуються.

2.2. Дія цього Порядку поширюється на діяльність суб’єктів ринку   телекомунікацій.

2.3. Дія цього Порядку не поширюється на телекомунікаційні мережі, що не взаємодіють з ТМЗК України.

2.4. Маршрутизація трафіка голосової телефонії в ТМЗК України без дотримання вказаних в Порядку  вимог не допускається.

2.5. Маршрутизація трафіка голосової телефонії в ТМЗК України здійснюється операторами відповідно до вимог цього Порядку та у відповідності з умовами договорів на надання послуг з абонентом.

2.6. Трафік голосової телефонії поділяється на види:

- місцевий трафік голосової телефонії;

- міжміський трафік голосової телефонії;

- міжнародний трафік голосової телефонії;

- трафік голосової телефонії рухомого (мобільного) зв’язку.

2.7. Технічні вимоги щодо порядку пропуску та маршрутизації трафіка голосової телефонії встановлює Центральний орган виконавчої влади в галузі зв’язку.

3. Організаційні вимоги щодо порядку пропуску та маршрутизації

трафіка голосової телефонії в телекомунікаційній мережі

загального користування України.

3.1. Маршрутизація вхідного трафіка здійснюється операторами від станцій комутації вищого ієрархічного рівня до станцій того самого або нижчого ієрархічного рівня без переходів трафіка з нижчих ієрархічних рівнів на вищі у кожному з маршрутів.

3.2. Маршрутизація вихідного трафіка здійснюється операторами від станцій комутації нижчого ієрархічного рівня до станцій того самого або вищого ієрархічного рівня без переходів трафіка з вищих ієрархічних рівнів на нижчі у кожному з маршрутів.

3.3. Ініціація трафіка голосової телефонії здійснюється відповідно до укладених договорів із споживачами телекомунікаційних послуг та/або з операторами телекомунікацій, до мереж яких підключене кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг.

3.4. Термінація трафіка голосової телефонії здійснюється відповідно до укладених договорів з операторами телекомунікацій, на мережах яких він завершується та в межах власних телекомунікаційних мереж

3.5. Для створення маршрутів голосової телефонії оператор телекомунікацій здійснює взаємоз’єднання власної телекомунікаційної мережі з телекомунікаційними мережами інших операторів телекомунікацій відповідно до чинних нормативно-правових актів в сфері телекомунікацій. При цьому здійснюється визначення груп каналів, що використовуються для маршрутів міського, міжміського і міжнародного трафіку голосової телефонії.

3.6. Оператори телекомунікацій, які беруть участь у технологічному процесі з маршрутизації трафіка голосової телефонії повинні підключати своє телекомунікаційне обладнання до точок взаємоз'єднання, що відповідають вимогам, встановленим НКРЗ.

3.7. Для трафіка голосової телефонії оператори телекомунікацій взаємоз’єднаних телекомунікаційних мереж повинні створювати основні та резервні, альтернативні маршрути тільки через вузли телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, які мають право надання відповідних телекомунікаційних послуг.

Оператор телекомунікацій зобов'язаний укладати договір про взаємоз’єднання для використання основних та обхідних маршрутів з оператором телекомунікацій через мережу якого він здійснює направлення трафіка голосової телефонії.

3.8. Оператори телекомунікацій при маршрутизації трафіка голосової телефонії повинні забезпечити трансляцію оригінального номеру абонента „А” у форматі відповідно до вимог Національного плану нумерації (для національної мережі) та Рекомендації МСЕ-Т E.164 (для міжнародної мережі).

3.9. Забороняється використовувати в якості номерів абонента „А” неіснуючі номери або номери у неіснуючому форматі, маршрутизувати трафік голосової телефонії без презентації номерів абонента „А”, а також здійснювати модифікацію (підміну, скорочення, подовження, стирання тощо) номеру абонента „А”.

При вхідних міжнародних викликах, в номері абонента, який викликає в повідомленні IAM (початкове адресне повідомлення), отриманому від міжнародної мережі іншої держави, не допускається модифікація (підміна, скорочення, подовження, стирання і т.п.) параметру "Calling party number" при маршрутизації цих викликів на мережу іншого національного оператора.

3.10. Операторам телекомунікацій забороняється:

- здійснювати маршрутизацію трафіка за допомогою будь-яких технічних засобів телекомунікацій, що не відповідають вимогам Закону України «Про телекомунікації»;

- обробляти з'єднання у випадку відсутності номера абонента «А»;

- вносити зміни до параметрів, характеристик та даних трафіка з метою зміни виду трафіка (зокрема, але не виключно, представляти міжнародний трафік як міжміський або місцевий, змінювати показники обсягу трафіка тощо);

- встановлювати та використовувати кінцеве обладнання для маршрутизації трафіка між мережами;

- здійснювати пропуск та маршрутизацію трафіка з підміною виділеного для операторів телекомунікацій номерного ресурсу;

- використовувати телефонні номери з номерного ресурсу інших зон нумерації;

- направляти трафік через шлюзи між телекомунікаційними мережами без відома операторів телекомунікацій, до мереж яких підключено зазначені шлюзи;

- направляти вид трафіку голосової телефонії по групам каналів, що не призначені для його пропуску;

4. Порядок маршрутизації трафіка голосової телефонії

4.1. Порядок маршрутизації міжнародного трафіка голосової телефонії.

4.1.1. Маршрутизація міжнародного трафіка голосової телефонії повинна здійснюватися лише через МЦК.

4.1.2. В якості МЦК може використовуватися обладнання, яке відповідає наступним вимогам:

- має міжнародний код пункту сигналізації СКС-7 для міжнародного інтерфейсу і національний код пункту сигналізації для національного інтерфейсу;

- має сертифікат про підтвердження відповідності для застосування в якості МЦК;

- має проектну документацію для використання в якості МЦК.

4.1.3. Маршрутизація міжнародного трафіку з використанням технології комутації пакетів повинна здійснюватися через МЦК з функціями медіашлюзу.

4.1.4. Порядок маршрутизації вхідного міжнародного трафіка голосової телефонії:

а) При термінації міжнародного трафіка голосової телефонії на ТМЗК України встановлюється наступний порядок обрання вузлів телекомунікаційної мережі, якою передається цей трафік:

- МЦК;

- АМТС зони абонента якого викликають;

- АТС зони абонента якого викликають.

При безпосередньому підключенні до МЦК АТС міста, де розташований МЦК, допускається виключення АМТС зони абонента, якого викликають, з порядку обрання вузлів телекомунікаційної мережі.

б) При термінації міжнародного трафіка голосової телефонії на мережу рухомого (мобільного) зв’язку України встановлюється наступний порядок обрання вузлів телекомунікаційної мережі, якою передається цей трафік:

- МЦК;

- АМТС;

- ЦКРЗ.

При безпосередньому підключенні ЦКРЗ до МЦК, допускається виключення вузла міжміської телекомунікаційної мережі з порядку обрання вузлів телекомунікаційної мережі, якою передається цей трафік.

4.1.5. Маршрутизація вихідного міжнародного трафіка голосової телефонії з ТМЗК України встановлюється у зворотньому порядку обрання вузлів телекомунікаційної мережі відносно порядку визначеному в п. 4.1.4.

4.1.6. Маршрутизація транзитного міжнародного трафіка голосової телефонії встановлюється у такому порядку обрання вузлів телекомунікаційної мережі:

- МЦК держави, яка надсилає міжнародний трафік голосової телефонії;

- МЦК України;

- МЦК держави, яка отримує міжнародний трафік голосової телефонії.

4.2. Порядок маршрутизації міжміського трафіка голосової телефонії.

4.2.1 Маршрутизація міжміського трафіка повинна здійснюватися лише через АМТС операторів міжміського телефонного зв’язку.

4.2.2. В якості АМТС може використовуватися обладнання, яке відповідає наступним вимогам:

- має транзитний код пункту сигналізації СКС-7 для національного інтерфейсу;

- має сертифікат про підтвердження відповідності для застосування в якості АМТС;

- має проектну документацію для використання в якості АМТС.

4.2.3. Маршрутизація міжміського трафіку з використанням технології комутації пакетів повинна здійснюватися через АМТС з функціями медіашлюзу.

4.2.4 Маршрутизація вхідного міжміського трафіка голосової телефонії на ТМЗК України встановлюється у такому порядку обрання вузлів телекомунікаційної мережі:

- АМТС зони абонента якого викликають;

- АТС зони абонента якого викликають.

4.2.5 Маршрутизація вихідного міжміського трафіка голосової телефонії на ТМЗК України встановлюється у зворотньому порядку обрання вузлів телекомунікаційної мережі відносно порядку вказаному в п. 4.2.4.

4.2.6. Маршрутизація транзитного міжміського трафіка голосової телефонії встановлюється у такому порядку обрання вузлів телекомунікаційної мережі:

- АМТС зони абонента який викликає;

- АМТС, що здійснює транзит;

- АМТС зони абонента якого викликають.

4.3. Порядок маршрутизації  місцевого трафіка голосової телефонії.

4.3.1. Маршрутизація місцевого трафіку голосової телефонії здійснюється операторами фіксованого телефонного зв’язку та операторами фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі через АТС та/або ОПТС, ТС (у разі наявності). Маршрутизація місцевого трафіка голосової телефонії з використанням технології комутації пакетів повинна здійснюватися через відповідні міжмережеві шлюзи.

В якості АТС/ОПТС може використовуватися обладнання, яке відповідає наступним вимогам:

- має код пункту сигналізації для національного інтерфейсу;

- має сертифікат про підтвердження відповідності для застосування в якості АТС/ОПТС;

- має проектну документацію для використання в якості АТС/ОПТС.

4.3.2. Маршрутизація вхідного місцевого трафіка голосової телефонії на ТМЗК України встановлюється у такому порядку обрання вузлів телекомунікаційної мережі:

- ОПТС або ТС (при їх наявності);

- АТС зони абонента якого викликають.

4.3.3. Маршрутизація вихідного місцевого трафіка голосової телефонії на ТМЗК України встановлюється у зворотньому порядку обрання вузлів телекомунікаційної мережі відносно порядку вказаному в п. 4.3.2.

4.4. Порядок маршрутизації трафіка голосової телефонії рухомого (мобільного) зв’язку.

4.4.1. Трафік голосової телефонії від абонентів одного оператора рухомого (мобільного) зв’язку до абонентів іншого оператора рухомого (мобільного) зв’язку передається виключно через ЦКРЗ зазначених операторів.

4.4.2. Трафік голосової телефонії від абонентів оператора фіксованого телефонного зв’язку до абонентів оператора рухомого (мобільного) зв’язку передається в наступній послідовності:

- АТС зони абонента який викликає;

- АМТС зони абонента який викликає;

- ЦКРЗ оператора рухомого (мобільного) зв’язку абонента якого викликають.

4.4.3. Трафік голосової телефонії від абонентів оператора рухомого (мобільного) зв’язку до абонентів оператора фіксованого телефонного зв’язку передається у зворотній послідовності відносно порядку вказаному в п. 4.4.2.

5. Порядок контролю.

5.1. Контроль за дотриманням операторами телекомунікацій порядку маршрутизації трафіка на ТМЗК України здійснюється НКРЗІ:

силами та засобами її структурних підрозділів та/або уповноваженими спеціалізованими підприємствами;

відповідно до «Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій» та «Положення про порядок здійснення нагляду за ринком телекомунікацій».

5.2. Оператори (провайдери) телекомунікацій зобов’язані надавати технічну можливість уповноваженим спеціалізованим підприємствам встановлювати та підключати до ланок сигналізації обладнання для контролю дотримання вимог порядку маршрутизації на вузлах телекомунікаційної мережі.

Директор

Департаменту телекомунікацій					    В.П. Гресько