ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії

з питань регулювання зв’язку України

# 04.02.2010 № 49

# Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      15 лютого 2010 р. 
                                      за N 160/17455

###### ЗМІНИ

###### до Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів  та випромінювальних пристроїв

Додаток 1 до Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів  та випромінювальних пристроїв викласти в такій редакції:

# „Додаток 1

до Порядку реалізації в Україні радіоелектронних

засобів  та випромінювальних пристроїв

ПЕРЕЛІК

радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв,

для реалізації яких не потрібні дозволи на реалізацію

| № з/п | Радіоелектронний засіб, випромінювальний пристрій | Смуги радіочастот, у яких дозволено застосовування РЕЗ | Максимальна дозволена потужність випромінювання РЕЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приймачі для визначення місцезнаходження (типу GPS, Glonass, тощо), у тому числі такі, що мають або не мають радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth | 1176,45 МГц 1227,6 МГц 1575,42 МГц | Виключно для приймання радіосигналів. За наявності радіоінтерфейсу передачі даних Bluetooth – до 10 мВт уключно |
| 2 | Засоби для індивідуального приймання програм теле- і радіомовлення у тому числі супутникові | 148,5 – 283,5 кГц 526,5 – 1606,5 кГц 2300 – 26100 кГц 69,5 – 74 МГц 87,5 – 108 МГц 48,5 – 66 МГц 174 – 230 МГц 470 – 862 МГц 2,3 – 2,4 ГГц 2,5 – 2,7 ГГц 3,4 – 3,7 ГГц 10,15 – 10,3 ГГц 10,5 – 10,65 ГГц 11,7 – 12,5 ГГц 24,5 – 26,5 ГГц 27,5 – 29,5 ГГц 40,5 – 42,5 ГГц | Радіовипромінювання не передбачено |
| 3 | Портативні приймачі сигналів виклику, тривоги або пейджингових сигналів | 160,975 – 161,25 МГц | радіовипромінювання не передбачено |
| 4 | Засоби охоронної сигналізації, що використовуються в транспортних засобах та пульти дистанційного керування засобами охоронної сигналізації, до складу яких входить радіопередавальний пристрій | 9 - 148,5 кГц 6765-6795 кГц 7400-8800 кГц 13 553-13 567 кГц 26 957-27 283 кГц | до 10 мВт уключно |
|  |  | 433,05-434,79 МГц | до 10 мВт уключно |
|  |  | 868-868,6 МГц | до 25 мВт уключно |
|  |  | 880-915 МГц/ 925-960 МГц | до 2 Вт уключно |
|  |  | 1710-1785 МГц/ 1805-1880 МГц | до 1 Вт уключно |
| 5 | Дитячі радіопереговорні засоби | 26,975...27,410 МГц | до 10 мВт уключно |
| 6 | Дитячі радіокеровані іграшки | 26,957-27,283 МГц 34,995-35,225 МГц 40,665 - 40,695 МГц | до 100 мВт уключно |
|  |  | 2400-2483,5 МГц | до 100 мВт уключно |
| 7 | Печі мікрохвильові | 40,3-41,1 МГц 80,6-82,2 МГц | Потужність генератора до 5 кВт уключно |
| 8 | Машини автоматичного оброблення інформації цифрових портативних масою не більш як 10 кг (ноутбук), що містять у своєму складі радіомодулі стільникового зв’язку та/або обладнання радіодоступу | Для радіомодулів систем стільникового зв’язку та/або обладнання радіодоступу: Bluetooth, WiFi | до 100 мВт уключно |
|  |  | WiMAX | до 1 Вт уключно |
|  |  | GSM | до 2 Вт уключно |
|  |  | CDMA | до 1 Вт уключно |
|  |  | UMTS, IMT | до 0,25 Вт уключно |
| 9 | Адаптер радіодоступу (для застосування у персональних комп’ютерах) | Для радіомодулів систем стільникового зв’язку та/або обладнання радіодоступу: Bluetooth, WiFi | до 100 мВт уключно |
|  |  | WiMAX | до 1 Вт уключно |
|  |  | GSM | до 2 Вт уключно |
|  |  | CDMA | до 1 Вт уключно |
|  |  | UMTS, IMT | до 0,25 Вт уключно |
| 10 | USB-адаптер радіодоступу (для застосування у персональних комп’ютерах) | Для радіомодулів систем стільникового зв’язку та/або обладнання радіодоступу: Bluetooth, WiFi | до 100 мВт уключно |
|  |  | WiMAX | до 1 Вт уключно |
|  |  | GSM | до 2 Вт уключно |
|  |  | CDMA | до 1 Вт уключно |
|  |  | UMTS, IMT | до 0,25 Вт уключно |
| 11 | Мікротелефонна гарнітура, яка з’єднується за допомогою радіоінтерфейсу (WiFi, Bluetooth) із іншими пристроями (радіотелефон, смартфон, комунікатор, телевізор, музичний центр, комп’ютер, тощо) | 2400 - 2483,5 МГц | до 2,5 мВт уключно |

* Смуги радіочастот, у яких дозволено застосовування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв визначені Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815.”.

Директор департаменту ліцензування та радіочастот								А. Мартиненко