ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії

з питань регулювання зв’язку України

# 04.02.2010 № 51

Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      15 лютого 2010 р. 
                                      за N 162/17457

ПЕРЕЛІК

радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення яких, в тому числі переміщення у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, не потрібні дозволи

| № з/п | Радіоелектронний засіб, випромінювальний пристрій | Код за УКТЗЕД | Смуги радіочастот, у яких дозволено застосовування РЕЗ в Україні* або стандарти систем радіозв’язку | Дозволена потужність Передавача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не більше десяти радіомікрофонів | 8525 10 90 00 | 30,01-47 МГц 66-74 МГц 87,5-92 МГц 100-108 МГц 174,4-174,6 МГц 174,9-175,1 МГц 433,05-434,79 МГц 863-865 МГц | до 10 мВт уключно |
| 2 | Одна радіостанція „СВ” діапазону, у тому числі, якщо вона встановлена на транспортному засобі | 8525 20 99 00 | 26.960- 27.410 МГц | до 4 Вт уключно |
| 3 | Не більше двох радіотелефонів стільникового зв'язку (у тому числі смартфонів, комунікаторів, тощо) | 8525 20 91 00 | Для систем**: GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 UMTS 2100 IMT 2000 CDMA 450 CDMA 800 | до 2 Вт уключно |
| 4 | Один абонентський термінал глобальної системи рухомого супутникового зв'язку | 8525 20 99 00 | Для систем**: ORBCOMM GLOBALSTAR IRIDIUM | до 1 Вт уключно |
| 5 | Не більше двох телефонних апаратів для провідного зв‘язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT, крім офісних радіо-АТС | 8517 11 00 00 | 1880 - 1900 МГц 2400-2483,5 МГц | до 10 мВт уключно до 100 мВт уключно |
| 6 | Не більше двох приймачів для визначення місцезнаходження (типу GPS, Glonass, тощо), що мають або не мають радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth у тому числі встановлених на транспортному засобі | 8526 91 90 00 | 1176,45 МГц 1227,6 МГц 1575,42 МГц | За наявності радіоінтерфейсу передачі даних Bluetooth – до 10 мВт уключно |
| 7 | Не більше чотирьох засобів охоронної сигналізації, що використовується в моторних транспортних засобах, у тому числі встановлений на транспортному засобі, до складу якого входить радіопередавальний пристрій | 8531 10 20 00 | 9 - 148,5 кГц 6765-6795 кГц 7400-8800 кГц 13 553-13 567 кГц 26 957-27 283 кГц | до 10 мВт уключно |
|  |  |  | 433,05-434,79 МГц | до 10 мВт уключно |
|  |  |  | 868-868,6 МГц | до 25 мВт уключно |
|  |  |  | 880-915 МГц/ 925-960 МГц | до 2 Вт уключно |
|  |  |  | 1710-1785 МГц/ 1805-1880 МГц | до 1 Вт уключно |
| 8 | Не більше чотирьох дитячих радіопереговорних засобів | 8525 20 99 00 | 26,975...27,410 МГц | до 10 мВт уключно |
| 9 | Не більше чотирьох дитячих радіокерованих іграшок | 8526 92 90 00 | 26,957-27,283 МГц 34,995-35,225 МГц 40,665 - 40,695 МГц | до 100 мВт уключно |
|  |  |  | 2400-2483,5 МГц | до 100 мВт уключно |
| 10 | Транспондер системи моніторингу письмової кореспонденції в рамках системи РЕЙМС | 8531 10 80 00 | 119-135 кГц 433,07-433,77 МГц 433,845-433,995 МГц | до 1 мВт уключно |
| 11 | Не більше двох машин автоматичного оброблення інформації цифрових портативних масою не більш як 10 кг (ноутбук), що містять у своєму складі радіомодулі стільникового зв’язку та/або обладнання радіодоступу | 8471 30 00 | Для радіомодулів систем стільникового зв’язку та/або обладнання радіодоступу**: Bluetooth, WiFi | до 100 мВт уключно |
|  |  |  | WiMAX | до 1 Вт уключно |
|  |  |  | GSM | до 2 Вт уключно |
|  |  |  | CDMA | до 1 Вт уключно |
|  |  |  | UMTS, IMT | до 0,25 Вт уключно |
| 12 | Не більше чотирьох адаптерів радіодоступу (пристроїв перетворення сигналів) для застосування у персональних комп’ютерах, що містять у своєму складі радіомодулі стільникового зв’язку та/або обладнання радіодоступу | 8471 50 90 | Для радіомодулів систем стільникового зв’язку та/або обладнання радіодоступу**: Bluetooth, WiFi | до 100 мВт уключно |
|  |  |  | WiMAX | до 1 Вт уключно |
|  |  |  | GSM | до 2 Вт уключно |
|  |  |  | CDMA | до 1 Вт уключно |
|  |  |  | UMTS, IMT | до 0,25 Вт уключно |
| 13 | Не більше чотирьох USB-адаптерів радіодоступу (пристроїв перетворення сигналів) для застосування у персональних комп’ютерах, що містять у своєму складі радіомодулі стільникового зв’язку та/або обладнання радіодоступу | 8471 80 00 | Для радіомодулів систем стільникового зв’язку та/або обладнання радіодоступу**: Bluetooth, WiFi | до 100 мВт уключно |
|  |  |  | WiMAX | до 1 Вт уключно |
|  |  |  | GSM | до 2 Вт уключно |
|  |  |  | CDMA | до 1 Вт уключно |
|  |  |  | UMTS, IMT | до 0,25 Вт уключно |
| 14 | Не більше двох мікротелефонних гарнітур, які з’єднуються за допомогою радіоінтерфейсу (WiFi, Bluetooth, тощо) із іншими пристроями (радіотелефон, смартфон, комунікатор, телевізор, музичний центр, комп’ютер, тощо) | 8518 30 | 2400 - 2483,5 МГц | до 2,5 мВт уключно |
| 15 | Один комплект засобів радіозв’язку УКХ діапазону для забезпечення роботи суддівських колегій при проведенні спортивних змагань | 8525 20 99 00 | 446-446,1 МГц 446,1-446,2 МГц | до 0,5 Вт уключно |
|  |  |  | 412-420 МГц/ 423-430 МГц | до 2 Вт уключно |
| 16 | Не більше чотирьох бездротових навушників | 8525 10 80 00 | 89,9 - 90,2 МГц 863 - 865 МГц | до 10 мВт уключно |
| 17 | Не більше двох кишенькових машинок для записування, відтворення і візуального представлення даних з обчислювальними функціями, що містять у своєму складі радіомодулі стільникового зв’язку та/або обладнання радіодоступу | 8470 10 3000 | Для радіомодулів систем стільникового зв’язку та/або обладнання радіодоступу**: Bluetooth, WiFi | до 100 мВт уключно |
|  |  |  | WiMAX | до 1 Вт уключно |
|  |  |  | GSM | до 2 Вт уключно |
|  |  |  | CDMA | до 1 Вт уключно |
|  |  |  | UMTS, IMT | до 0,25 Вт уключно |
| 18 | Не більше двох відеокамер покадрового зображення та інших записувальних відеокамер, цифрових камер, що містять у своєму складі передавач або передавач та приймач: | 8525 40 | 2400-2483,5 МГц | до 100 мВт уключно |
|  |  |  | 5150-5350 МГц 5470-5670 МГц 5725-5850 МГц | до 200 мВт уключно |
| 19 | Не більше двох апаратів з приладами на основі мікропроцесора, з вмонтованим модемом для доступу в Інтернет та з функцією інтерактивного обміну інформацією, здатних приймати телевізійні сигнали (цифровий декодер з функцією зв’язку ) що містять у своєму складі передавач або передавач та приймач: | 8528 12 91 00 | Для радіомодулів систем стільникового зв’язку та/або обладнання радіодоступу**: Bluetooth, WiFi | до 100 мВт уключно |
|  |  |  | WiMAX | до 1 Вт уключно |
|  |  |  | GSM | до 2 Вт уключно |
|  |  |  | CDMA | до 1 Вт уключно |
|  |  |  | UMTS, IMT | до 0,25 Вт уключно |
| 20 | Не більше чотирьох пультів дистанційного керування засобами охоронної сигналізації, до складу яких входить радіопередавальний пристрій | 8525 20 99 00 8525 10 90 00 | 6765 – 6795 кГц | до 42 дБмкА/м |  |
|  |  |  | 13,553 – 13, 567 МГц | до 42 дБмкА/м |  |
|  |  |  | 40,66 – 40,7 МГц | до 25 мВт уключно |  |
|  |  |  | 433,05 – 434,79 МГц | до 10 мВт уключно |  |
|  |  |  | 868 – 868,6 МГц | до 10 мВт уключно |  |
| 21 | Не більше двох пристроїв введення або пристроїв виведення, що містять або не містять в одному корпусі запам’ятовувальні пристрої | 8471 60 | 2400-2483,5 МГц | до 10 мВт уключно |  |

* Смуги радіочастот, у яких дозволено застосовування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв визначені Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815.

** Можливе ввезення без дозволу у разі відповідності радіоелектронного засобу принаймні одній із зазначених у відповідному пункті системі стільникового зв’язку та/або обладнання радіодоступу.

Директор департаменту ліцензування та радіочастот								А. Мартиненко