Додаток до Рішення НКРЗ

від 15.04.2010 р. № 175

Проект

РЕГЛАМЕНТ АМАТОРСЬКОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

1. Загальні положення

- Регламент аматорського радіозв’язку України (далі – Регламент) розроблено у відповідності до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, Закону України „Про радіочастотний ресурс України”, із урахуванням рекомендації Міжнародної спілки радіоаматорів та Ліги радіоаматорів України.

- Регламент визначає порядок користування радіочастотним ресурсом України аматорською службою радіозв’язку та аматорською супутниковою службою радіозв’язку.

- Дія цього Регламенту поширюється на всіх фізичних та юридичних осіб, які експлуатують, або мають намір експлуатувати аматорські радіостанції на території України.

- Розподіл смуг радіочастот аматорській службі радіозв’язку та аматорській супутниковій службі радіозв’язку здійснено у Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України.

- Виділення смуг радіочастот та визначення особливостей застосування РЕЗ аматорського зв’язку або аматорського супутникового зв’язку здійснено в Плані використання радіочастотного ресурсу України.

- Експлуатація аматорських радіостанцій на території України здійснюється на дозвільній основі.

- Розмір сплати за роботи (послуги), пов’язані з оформленням та видачею документів дозволів дозвільного характеру визначається Державним підприємством „Український державний центр радіочастот” (далі – УДЦР) та його Філіями відповідно до „Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”, пов’язаних із користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу.”

2. Терміни та їх визначення

У Регламенті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

автоматична радіостанція – радіостанція, роботою якої автоматично керує внутрішнє обладнання;

аматорська служба – служба взаємного зв’язку і технічних досліджень, що здійснюються аматорами, тобто особами, що мають певний дозвіл і цікавляться радіотехнікою виключно в особистих цілях і без матеріальної вигоди;

аматорська супутникова служба – служба радіозв’язку, що використовує космічні станції встановлені на штучних супутниках Землі з тією ж метою, що й аматорська служба	;

аматорська радіостанція (АРС) – станція аматорської або аматорської супутникової служби. До складу АРС може входити один або декілька радіопередавачів та радіоприймачів, чи сукупності передавачів та приймачів разом з антенно-фідерними пристроями та допоміжним устаткуванням, що забезпечують аматорський радіозв’язок;

гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (сертифікат HAREC) – іменний документ, який надається в установленому порядку та свідчить про те, що радіоаматор має знання, які відповідають екзаменаційним вимогам, що приведені в Рекомендації Європейської конференції адміністрацій пошт і телекомунікацій (далі – CEPT) T/R 61-02. Власник HAREC має право на отримання документу дозвільного характеру на експлуатацію аматорської радіостанції у будь-якій країні-члені CEPT, або у іншій країні, яка не є членом CEPT, але приймає положення даної Рекомендації, без проходження додаткового екзаменування;

екзаменаційний сертифікат радіоаматора – початківця (сертифікат NOVICE) – іменний документ, який надається в установленому порядку та свідчить про те, що радіоаматор має знання, які відповідають екзаменаційним вимогам, що приведені в Рекомендації CEPT ЕСС (05) 06 та звіті ERС REPORT 32. Власник NOVICE має право на отримання документу дозвільного характеру на експлуатацію аматорської радіостанції радіоаматора- початківця у будь-якій країні-члені CEPT, або у іншій країні, яка не є членом CEPT, але приймає положення даної Рекомендації, без проходження додаткового екзаменування;

радіоаматорська ліцензія (дозвіл) СЕPT (дозвільний документ СЕРТ) – іменний документ радіоамоторів країн-членів CEPT, або інших країн, які не є членами CEPT, але приймають положення Рекомендації CEPT T/R 61-01 що засвідчує право радіоаматора на ведення радіозв’язку у смугах радіочастот аматорської та аматорської супутникової радіослужб. Цей домент є підставою для експлуатації аматорської радіостанції при короткострокових (до трьох місяців) візитах в Україну.

дозвіл на експлуатацію АРС (Дозвіл) – іменний документ національного зразка, який відповідає вимогам СЕРТ та засвідчує право радіоаматора України на ведення радіозв’язку у смугах радіочастот аматорської та аматорської супутникової радіослужб згідно вимог регламенту аматорського радіозв’язку України, рекомендацій СЕРТ. Цей домент дозволяє експлуатацію аматорської радіостанції при короткострокових візитах (до трьох місяців) в   країни-члени CEPT, або до інших країн, які не є членами CEPT, але приймають положення Рекомендації CEPT T/R 61-01;

кваліфікаційно-технічна комісія (КТК) – комісія з визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та перевірки технічного стану АРС;

Ліга радіоаматорів України (ЛРУ) – добровільна всеукраїнська громадська організація радіоаматорів України, яка об’єднує за спільними інтересами аматорів, що зацікавлені у галузі радіозв’язку;

необхідна ширина смуги випромінювання – ширина смуги частот, яка достатня при даному класі випромінювання для забезпечення передачі повідомлень із необхідною швидкістю та якістю при визначених умовах;

носимі (портативні) та пересувні аматорські радіостанції – АРС, які пристосовані для ведення радіозв’язку при пересуванні радіоаматором пішки, або в транспортному засобі, чи на коротких зупинках, або радіостанція, яка пристосована для ведення радіозв’язку з транспортного засобу;

оператор АРС – особа, яка визначеним порядком набула право на експлуатацію АРС;

позивний сигнал – розпізнавальний сигнал передачі станції, який передається при здійсненні радіозв’язку для ідентифікації цієї станції;

присвоєння позивного сигналу – запис у дозволі на експлуатацію АРС відповідної літеро-цифрової комбінації міжнародного формату;

радіоаматор – особа, яка має відповідний дозвіл та займається радіозв’язком виключно в особистих цілях і без матеріальної вигоди;

радіомаяки – автоматичні радіостанції, які здійснюють передачі спеціальних сигналів, за результатами прийому яких визначають умови розповсюдження радіохвиль, а також використовуються в якості об’єкту радіопеленгації при проведенні спортивних змагань із радіоспорту;

ретранслятори (репітери) – автоматичні радіостанції, які транслюють у режимі реального часу передачу іншої радіостанції;

СПС та УПС – спеціальний позивний сигнал та укорочений позивний сигнал, призначення яких здійснюється індивідуальним та колективним аматорським радіостанціям для використання їх протягом певного періоду часу;

стаціонарна аматорська радіостанція – АРС, що розміщується у визначеному фіксованому пункті.

Інші терміни в цьому Регламенті вживаються відповідно до визначень чинних нормативно-правових актів.

3. Експлуатація аматорської радіостанції

- Аматорська радіостанція може бути промислового виробництва або виготовлена самостійно.

- Експлуатація аматорської радіостанції здійснюється на підставі дозволу на експлуатацію, з дотриманням вимог, що зазначені  у цьому Регламенті.

- Користування аматорською радіостанцією може бути:

- індивідуальним, у разі експлуатації АРС радіоаматором особисто;

- колективним, у разі експлуатації АРС колективами радіоаматорів, що утворюються в організаціях, підприємствах, установах, навчальних закладах та закладах культури, громадських об’єднаннях, тощо.

- Технічні характеристики типових аматорських радіостанцій визначені у рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку (далі – МСЕ) R M.1732 та наведені у додатку 1 (таблиці 1-6), а саме:

- у таблиці 1 для амплітудної маніпуляції;

- у таблиці 2 для вузькосмугової телеграфії;

- у таблиці 3 для аналогової радіотелефонії;

- у таблиці 4 для цифрових радіотелефонних і мультимедійних систем;

- у таблицях 5 і 6 для земних станцій аматорського супутникового радіозв’язку.

- Встановлення (монтаж) АРС повинно виконуватись відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань та діючих нормативних документів у галузі будівництва.

- Дозволені смуги радіочастот, максимальні рівні вихідної потужності передавачів та класи випромінювання передавачів аматорських радіостанцій наведені у додатку 1 (таблиця 7).

- Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності та класи випромінювання ретрансляторів, радіомаяків та спортивних АРС наведені у додатку 1 (таблиця 8).

- Рівні послаблення будь-якої складової побічного та/чи позасмугового випромінювання передавачів АРС не повинні бути меншими ніж наведені у додатку 1 (таблиця 9).

- У передавачів АРС із односмуговою модуляцією (ОБС) несуче коливання (частота) і неробоча бокова смуга повинні бути послаблені не менше ніж на 40 дБ кожна.

- При використанні цифрових видів зв’язку параметри вихідного сигналу повинні бути на частотах нижче 30 МГц – не гірші ніж у режимі J3E (ОБС), а на частотах вище 30 МГц - не гірші ніж у режимі F3E (ЧМ).

- У смугах радіочастот нижче 10 МГц використовується нижня бокова смуга (LSB) а у смугах радіочастот вище 10 МГц – верхня бокова смуга (USB).

- Вихідна потужність (Рвих) передавача АРС вимірюється на узгодженому активному навантаженні в режимі безперервного випромінювання вимірювачем потужності або напруги (струму). В останньому випадку потужність розраховується за формулою:

(Вт), або (Вт)

де:

Uекв – напруга на активному навантаженні, В;

Iекв – струм в активному навантаженні, А;

R – величина опору активного навантаження, Ом.

- Стабільність частоти передавачів АРС для зв’язку визначається як абсолютне відхилення частоти (зміна частоти радіопередавача за рахунок власної нестабільності при незмінному положенні органів настройки) протягом 15 хвилин після включення передавача на передачу й повинна бути не гірше ніж 300 Гц (на частотах до 30 МГц) та 1000 Гц (на частотах вище 30 МГц). Стабільність частоти передавачів ретрансляторів, маяків та цифрових автоматичних АРС повинна бути не гірше ніж 300 Гц.

- При спорудженні та експлуатації АРС радіоаматори зобов’язані неухильно дотримуватися державних норм та правил, що діють у галузі зв’язку стосовно улаштування та безпечної експлуатації електроустановок, протипожежної безпеки.

- Експлуатація аматорських ретрансляторів, радіомаяків та спортивних радіостанцій здійснюється об’єднаннями радіоаматорів (радіогуртками, радіоклубами) на підставі дозволу на експлуатацію, який надається УДЦР за відповідним поданням Ліги радіоаматорів України.

- РЕЗ, які входять до складу АРС та технічні характеристики яких відповідають типовим характеристикам аматорських систем, що наведені у додатку 1, можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування і не потребують обов’язкового підтвердження відповідності.

4. Умови користування радіочастотним ресурсом

- При експлуатації АРС радіоаматор повинен виконувати наступні умови користування радіочастотним ресурсом України:

- додержуватися вимог законодавства, державних стандартів, нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів, чинних у сфері користування радіочастотним ресурсом України а також утримуватися від дій, які можуть призвести до порушень законодавства про користування радіочастотним ресурсом України;

- вживати заходи щодо недопущення несанкціонованого доступу до апаратури АРС;

- дотримуватись особливих умов дозволів на експлуатацію АРС;

- надавати на запит представників Державної інспекції зв’язку (далі – ДІЗ) або УДЦР інформацію щодо тактико-технічних характеристик, застосування, розміщення АРС;

- дотримуватися державних санітарних норм і правил захисту населення від електромагнітних випромінювань;

- забезпечувати в установленому законодавством порядку доступ посадовим особам ДІЗ, УДЦР на територію та в приміщення з метою перевірки використання розташованих у них АРС, а також пред’являти за їхньою вимогою відповідні документи, що стосуються питань користування радіочастотним ресурсом України;

- здійснювати експлуатацію лише тих АРС, технічні характеристики РЕЗ яких відповідають характеристикам типових аматорських систем;

- своєчасно виконувати розпорядження (приписи) ДІЗ та попередження УДЦР стосовно усунення порушень умов користування радіочастотним ресурсом, особливих умов дозволів на експлуатацію АРС та норм законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

- забезпечувати за вимогою представників УДЦР або його Філій роботу передавальних радіозасобів для проведення вимірів параметрів РЕЗ зі складу АРС.

- Радіоаматору заборонено передавати право на експлуатацію АРС будь-якій іншій фізичній або юридичній особі.

- У смугах радіочастот, що розподілені для спільного використання аматорській службі, аматорський супутниковій службі та іншим службам радіозв’язку, оператор АРС при здійсненні зв’язку не повинен створювати радіозавад РЕЗ цих служб.

- Необхідна ширина смуги випромінювання АРС (для всіх класів випромінювання) не повинна виходити за межі смуг радіочастот, що розподілені для аматорської та аматорської супутникової служб.

5. Кваліфікація операторів АРС

    - В Україні застосовується наступна класифікація категорій операторів АРС:

- перша – відповідає вищій кваліфікації для ведення передач на КХ та УКХ діапазонах (екзаменаційний рівень CEPT з урахуванням відповідних рекомендацій CEPT);

- друга – відповідає загальній кваліфікації для ведення передач на КХ та УКХ діапазонах (екзаменаційний рівень CEPT з урахуванням відповідних рекомендацій CEPT);

- третя – відповідає початковій кваліфікації для ведення передач на КХ та УКХ діапазонах (екзаменаційний рівень сертифікату радіоаматора-початківця з урахуванням відповідних рекомендацій CEPT).

    - З метою визначення кваліфікації операторів АРС та перевірки технічного стану АРС утворюються кваліфікаційно-технічні комісії (далі – КТК).

    - КТК формуються із працівників УДЦР та представників ЛРУ. Кількісний та персональний склад КТК, внесення змін до складу КТК, розпорядок її роботи, обсяг робочих документів, порядок звітності, місце проведення іспитів визначається щорічно відповідним розпорядженням УДЦР (Філії). КТК діють на громадських засадах.

    - КТК складається з Голови КТК та не менше п’яти членів комісії.

    - До складу КТК можуть залучатися радіоаматори, що мають стаж роботи в першій категорії не менше п’яти років та не допускали порушень регламентуючих документів а також, за згодою, інші фахівці у галузі радіозв’язку.

    - Членом КТК не може бути особа, яка має зацікавленість у результатах іспиту та викрита в упереджених оцінках результатів кваліфікаційного іспиту або технічного огляду АРС.

    - Кількість та чисельний склад КТК повинні забезпечувати можливість кожному бажаючому здобути кваліфікацію оператора АРС здати іспит не пізніше 30 днів із дати подачі відповідної заяви.

    - У своїй діяльності КТК керуються Регламентом аматорського радіозв’язку України та чинним законодавством України.

    - Визначення кваліфікаційного рівня радіоаматорів проводиться за відповідними білетами екзаменаційних програм, що складені з урахуванням рекомендацій СЕРТ.

    - Екзаменаційна програма для радіоаматорів-початківців наведена у додатку 2, а екзаменаційна програма для операторів першої та другої категорій наведена у додатку 3.

    - Кваліфікація оператора АРС визначається

- для радіоаматорів першої категорії – шляхом теоретичного іспиту та практичного передавання/приймання текстів кодом Морзе;

- для радіоаматорів другої категорії – шляхом проведення теоретичного іспиту;

- для радіоаматорів третьої категорії – шляхом проведення теоретичного іспиту у формі співбесіди.

Для радіоаматорів першої та другої категорії встановлено одну з форм проведення теоретичного іспиту – усна, письмова або шляхом вибору правильної відповіді з використанням комп’ютеру.

    - У разі здачі кваліфікаційного іспиту на здобуття кваліфікації оператора першої та другої категорії, кількісний склад КТК повинен бути не менше трьох членів, а для отримання кваліфікації оператора третьої категорії, допускається проведення кваліфікаційного іспиту одним членом КТК, кандидатура якого визначається Головою КТК.

    - Питання екзаменаційних білетів формуються на основі екзаменаційних програм відповідної кваліфікації оператора АРС.

    - Екзаменаційні білети єдиного зразка та критерії оцінювання, відповідно до категорії АРС, розробляються УДЦР разом із ЛРУ та затверджуються начальником УДЦР.

    - Кваліфікаційний іспит із перевірки практичних навичок у передачі текстів кодом Морзе для операторів АРС першої категорії здійснюється тільки з використанням телеграфного ключа Морзе.

    - За позитивними результатами іспиту КТК надає довідку про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 4).

    - Особа, яка має намір пройти кваліфікаційний іспит (далі – Заявник), особисто, через ЛРУ, або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до КТК відповідного адміністративно-територіального регіону, у якому планується експлуатація АРС, із заявою про намір скласти кваліфікаційний іспит. Форма заяви наведена у додатку 5.

    - Заявник допускається до кваліфікаційного іспиту лише за наявності документу, що засвідчує його особу. У разі, якщо Заявник має обмежену правоздатність, подання заяви здійснюють особи, перелік яких встановлено законодавством.

    - КТК у десятиденний термін від дати реєстрації заяви розглядає її на відповідність установленій формі, повноту та правильність оформлення та повідомляє Заявника про розклад роботи кваліфікаційної комісії та вимоги, що висуваються до претендента на здобуття категорії оператора АРС. У будь-якому випадку Заявник повинен бути проекзаменованим не пізніше тридцяти днів від дати реєстрації заяви.

    - Теоретичний іспит проводиться за екзаменаційними білетами відповідної категорії операторів АРС. Умови проведення іспиту для кожної категорії визначаються рішенням КТК.

    - Практична частина кваліфікаційного іспиту складається із приймання на слух та передавання текстів кодом Морзе. Порядок формування цих текстів наведено у додатку 6. Практична частина кваліфікаційного іспиту "приймання текстів кодом Морзе на слух" вважається зарахованою, якщо допущено не більше чотирьох помилок. Практична частина кваліфікаційного іспиту "передача текстів кодом Морзе від руки" вважається зарахованою, якщо допущено не більше однієї невиправленої й чотирьох виправлених помилок.

    - Кваліфікаційний іспит вважається складеним, якщо зараховані теоретична та практична частини іспиту.

    - У разі, якщо кваліфікаційний іспит не складений, його повторне складання проводиться на загальних підставах після подання нової заяви, але не раніше ніж через три місяці після попереднього іспиту.

    - АРС підлягають перевірці технічного стану уразі:

- відкриття;

- підвищення категорії оператора;

- відновлення роботи після тимчасового закриття;

- зміни технічних характеристик РЕЗ зі складу АРС, які пов’язані з використанням додаткових смуг радіочастот.

Перевірка технічного стану проводиться за графіком роботи КТК або по мірі надходження заяв. Форму заяви про проведення технічного огляду АРС наведено у додатку 7.

    - У будь-якому випадку перевірка технічного стану АРС здійснюється не пізніше тридцяти днів із дати реєстрації заяви.

    - Технічні параметри АРС повинні відповідати характеристикам та умовам експлуатації АРС в Україні, які визначені цим Регламентом.

    - За результатами проведення технічного огляду, КТК складає акт технічного огляду АРС (додаток 8).

6. Порядок отримання дозволу на експлуатацію АРС

    - Дозвіл на експлуатацію АРС засвідчує право його власника на експлуатацію АРС протягом визначеного терміну в певних умовах, і підтверджує призначення йому позивного сигналу та кваліфікації відповідної категорії.

    - Дозвіл можуть отримувати:

- громадяни України не обмежені у громадянських правах відповідно до чинного законодавства України;

- громадяни інших країн, що мають відповідний документ на право проживання в Україні;

- громадяни інших країн, що тимчасово перебувають в Україні та мають сертифікати HAREC, NOVICE, дозвільний документ СЕРТ або національний дозвіл (ліцензію) на експлуатацію АРС.

Дозволи на експлуатацію аматорських ретрансляторів, радіомаяків та спортивних радіостанцій можуть отримувати об'єднання радіоаматорів (радіоклуби, радіогуртки) за письмовим поданням Ліги радіоаматорів України.

    - Надання дозволів на експлуатацію, сертифікатів HAREC та NOVICE здійснює УДЦР (Філія).

    - Для отримання Дозволу, Заявник особисто, через ЛРУ, або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до Філії УДЦР відповідного адміністративно-територіального регіону, за місцем проживання із заявою про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ аматорської служби. Форму заяви про видачу дозволу на експлуатацію наведено у додатку 9.

У разі, якщо Заявник проживає в м. Києві або Київської області заявочні документи подаються безпосередньо до УДЦР.

    - Неповнолітніми громадянами додатково подається заява повнолітньої особи (батьків, опікунів), яка дає згоду про видачу Дозволу та бере на себе відповідальність за виконання Заявником вимог цього Регламенту.

    - Для військовослужбовців необхідно додатково мати письмову згоду командування.

    - До заяви про видачу дозволу на експлуатацію АРС додається:

- довідка про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 4);

- акт технічного огляду радіостанції (додаток 8);

- копія паспорту громадянина України (стор. 1-2 та відмітка про місце проживання); неповнолітніми особами – копія свідоцтва про народження та копія паспорту повнолітньої особи (батьків, опікунів), яка дає згоду про видачу дозволу (стор. 1-2 та відмітка про місце проживання);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб) або копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб);

5)      у разі використання РЕЗ промислового виробництва, копію технічного паспорту, у якому визначені технічні характеристики для оцінки параметрів РЕЗ відповідно до додатку 1 (таблиці 1-6).

6)      за наявності, стор. 1 закордонного паспорту громадянина України.

    - Усі подані Заявником документи формуються в окрему справу.

    - Підставами для відмови у видачі дозволу на експлуатацію є:

- заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

- документи оформлені з порушенням вимог цього Регламенту;

- невідповідність даних у документах, поданих Заявником для отримання дозволу;

- невідповідність технічних даних заявлених РЕЗ технічним умовам експлуатації, визначеним цим Регламентом;

- негативні результати погодження Генеральним штабом Збройних Сил України присвоєнь радіочастот для ретрансляторів та радіомаяків.

    - У термін, що не перевищує 15 робочих днів від дати реєстрації заяви УДЦР (Філія) повинна направити Заявникові рахунок на оплату робіт із оформлення Дозволу. Дозвіл (додаток 10) надається Заявникові не пізніше ніж через три робочих дні після пред’явлення ним документу, що підтверджує сплату робіт з його оформлення. Зразок бланку Дозволу наведено у додатку 11.

    - Дозвіл надається на кожну АРС. Термін дії дозволу не може бути меншим за п’ять років, якщо інше не передбачено Планом використання радіочастотного ресурсу України або не заявлено Заявником. У Дозволі зазначаються смуги радіочастот та види радіозв’язку, які визначені для використання АРС в Україні, відповідно до акту технічного огляду АРС. У разі зміни категорії оператора АРС, зміні складу обладнання АРС та технічних характеристик РЕЗ надаєтья новий Дозвіл, із дотриманням пороцедури, що визначена у п.6.2.- 6.10. цього Регламента.

    - Для продовження терміну дії Дозволу оператор АРС повинен не пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну його дії особисто, через уповноважений ним орган чи особу, або рекомендованим листом з описом вкладення звернутися до УДЦР (Філії) із заявою про продовження терміну дії Дозволу. Форму заяви про продовження терміну дії Дозволу наведено у      додатку 12.

    - Підставами для відмови у продовженні терміну дії Дозволу є:

- порушення оператором АРС умов Дозволу;

- невідповідність даних у документах, поданих Заявником для отримання Дозволу.

    - На час візиту на до інших країн, що визнають Рекомендацію CEPT Т/R 61-01, Дозвіл надає можливість оператору першої або другої категорії експлуатувати АРС, протягом обумовленого терміну без отримання документа дозвільного характера цієї країни.

    - У разі перебування за кордоном більше трьох місяців, радіоаматор повинен звернутись до Адміністрації зв’язку або іншого уповноваженого органу країни перебування для отримання документа дозвільного характера. До звернення додається сертифікат HAREK.

    - Оператор АРС першої або другої категорії при експлуатації АРС у випадках, що зазначені у п.6.16 та 6.17 повинен знати вимоги Регламенту аматорського радіозв’язку країни, у якій він планує експлуатувати АРС. Під час здійснення сеансу радіозв’язку він повинен використовувати свій національній позивний сигнал, перед яким, відповідним чином, указувати префікс країни, що відвідується.

    - Надання сертифікату NOVICE громадянам України, що склали іспит на здобуття третьої категорії оператора АРС відповідно до вимог екзаменаційної програми радіоаматора-початківця (NOVICE), здійснюється УДЦР (Філією) на підставі відповідної заяви про видачу цього сертифікату. Форму заяви наведено у додатку 13. За наявностю, до заяви додається копія стор. 1 закордонного паспорту громадянина України. Зразок сертифікату NOVICE наведено у додатку 14.

    - Надання гармонізованого екзаменаційного сертифікату радіоаматора (HAREC) громадянам України, які мають кваліфікацію оператора АРС першої або другої категорії і склали іспит відповідно до вимог екзаменаційної програми, здійснюється УДЦР (Філією) на підставі заяви про видачу гармонізованого екзаменаційного сертифікату радіоаматора (HAREC). Форму заяви наведено у додатку 15. За наявностю, до заяви додається копія стор. 1 закордонного паспорту громадянина України. Зразок сертифікату HAREC наведено у додатку 16.

    - Радіоаматори інших країн, які мають дозвільний документ СЕРТ та тимчасово перебувають на території України, строком трьох місяців від відмітки про прибуття, мають право здійснювати аматорський радіозв’язок у смугах частот, класами випромінювання та з потужністю, визначеними цим Регламентом.

    - Радіоаматори інших країн, які мають дозвільний документ СЕРТ та тимчасово перебувають на території України більше трьох місяців повинні звернутись до УДЦР із заявою про отримання дозвілу на експлуатацію АРС. Форма заяви наведена у додатку 17.

    - Радіоаматори інших країн, які мають сертифікат HAREC та тимчасово перебувають на території України більше трьох місяців повинні звернутись до УДЦР із заявою про отримання дозволу на експлуатацію АРС. Форма заяви наведена у додатку 17.

    - Радіоаматори інших країн, які мають національний документ дозвільного характера на експлуатацію АРС та тимчасово перебувають на території України, повинні звернутись до УДЦР із заявою про отримання дозволу на експлуатацію АРС. Форма заяви наведена у додатку 17.

    - У всіх випадках звернення громадян інших країн до УДЦР із заявою про отриманням дозволу на експлуатацію АРС на території України, до заяви додається:

- копія дозвільного документу СЕРТ (сертифікатів HAREC або NOVICE, національного дозволу (ліцензії);

- копія паспорту та в’їзної візи, за її наявності.

    - У термін, що не перевищує 15 робочих днів від дати реєстрації заяви УДЦР (Філія) направляє Заявникові рахунок на оплату робіт із оформлення Дозволу. Дозвіл надається Заявникові не пізніше ніж через три робочих дні після пред’явлення ним документу, що підтверджує сплату робіт з його оформлення.

    - При підготовці Дозволу УДЦР визначає категорію операторів АРС, відповідно до додатку ІІ Рекомендації CEPT Т/R 61-01.

    - Термін дії Дозволу визначається терміном дії в’їзної візи. В інших випадках термін дії Дозволу не повинен перевищувати одного року.

    - У ході опрацювання заявочних документів, УДЦР, у межах своєї компетенції, може робити запити на одержання додаткової інформації з питань оформлення дозволу на експлуатацію АРС.

    - Дозвіл на експлуатацію УКХ ЧМ ретранслятору, радіомаяку надається об'єднанню радіоаматорів (радіоклубу, радіогуртку).

    - При оформленні дозволу на експлуатацію ретранслятора враховується перелік радіоканалів, що наведено у додатку 18.

    - Для отримання дозволу на експлуатацію ретранслятора, Заявник особисто, через ЛРУ, або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до Філії УДЦР відповідного адміністративно-територіального регіону, за місцем проживання із заявою про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ аматорської служби. Форму заяви про видачу дозволу на експлуатацію наведено у додатку 19. У разі, якщо Заявник проживає в м. Києві або Київської області заявочні документи подаються безпосередньо до УДЦР. До заяви додаються наступні документи:

1)  копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;

2)  копію паспорту особи, що призначена відповідальною за експлуатацію ретранслятора або радіомаяка;

3)  витяг з карти масштабом не більше 1:200 000 із позначенням місця розташування ретранслятора або радіомаяка;

4)  пояснювальну записку з основними технічними характеристиками ретранслятора або радіомаяка (додаток 20, таблиця 5);

5)  подання ЛРУ;

6) висновок Філії УДЦР про відповідність апаратури ретранслятора або радіомаяка технічним вимогам зі складанням акту первинного технічного контролю параметрів РЕЗ (додаток 20).

    - У разі необхідності погодження експлуатації ретранслятора з Генеральним штабом Збройних Сил України термін надання Дозволу продовжується на термін погодження та повинен не перевищувати 80 діб. УДЦР протягом тижня від дати виникнення підстав погодження письмово інформує про це Заявника.

    - За позитивними результатами розгляду заявочних документів, УДЦР направляє Заявникові повідомлення та рахунок на сплату робіт з оформлення дозволу на експлуатацію. Після сплати рахунку, оформлений УДЦР дозвіл на експлуатацію ретранслятора, (радіомаяка) направляється до відповідної Філії УДЦР. Заявник встановлює ретранслятор (радіомаяк) і пред’являє для контролю представникам Філії УДЦР.

    - На підставі акту приймання ретранслятора, радіомаяка (додаток 20), Філія видає Заявникові дозвіл на експлуатацію (додаток 21). Зразок бланку дозволу наведена у додатку 11. Термін дії дозволу – 5 років.

    - Для продовження терміну дії дозволу на експлуатацію ретранслятора (радіомаяка) Заявник подає документи зазначені у пункту 6.30. цього Регламенту.

    - УДЦР надає дозвіл на експлуатацію спортивної радіостанції відповідальній особі, що призначена організатором змагань. До заяви про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ для спортивної радіопеленгації (додаток 22) додається реєстраційна відомість (додаток 23). Зміст дозволу на експлуатацію РЕЗ для спортивної пеленгації наведено у додатку 24.

    - З метою отримання дозволу на експлуатацію для рухомих радіостанцій (носимих, пересувних), що мають номінали радіочастот вище 30 МГц, Заявник звертається з заявою, форма якої наведена у додатку 25. Зразок бланку дозволу наведена в додатку 26, зміст дозволу на експлуатацію рухомої радіостанції –        у  додатку 27.

    - Переоформлення дозволу на експлуатацію АРС здійснюється за умов зміни найменування юридичної особи, прізвища, імені, по батькові фізичної особи, місця знаходження юридичної особи, місця розташування АРС, та реорганізації юридичної особи - власника дозвільного документа.

    - У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу на експлуатацію АРС, власник станції зобов’язаний протягом 30 днів подати заяву про переоформлення Дозволу. Разом із Дозволом, що підлягає переоформленню заявником надаються копії документів, що підтверджують зазначені зміни. Переоформлення Дозволу здійснюється УДЦР у передбачений чинним законодавством термін.

    - Анулювання дозволу на експлуатацію здійснюється у відповідності до процедури, що передбачена Законом України „Про радіочастотний ресурс України”.

7. Вимоги щодо проведення аматорського радіозв’язку

    - Проведення сеансів радіозв’язку операторами АРС повинно здійснюватися тільки у смугах радіочастот, видами радіозв’язку та з рівнями вихідної потужності, що відповідають категорії (кваліфікації оператора) та зазначені у Дозволі.

    - Ширина смуги випромінювання радіопередавача не повинна виходити за межі смуг радіочастот, що розподілені аматорській (аматорській супутниковій) службі та відповідати дозволеному виду зв’язку, залежно від категорії оператора АРС.

    - Перед початком роботи оператор АРС повинен переконатися, що обраний номінал частоти (канал) вільний. І тільки після цього починати сеанс зв’язку.

    - При роботі у смугах радіочастот, що розподілені для спільного використання аматорській, аматорській супутниковій службі та іншими радіослужбами, у разі виникнення радіозавад або за вимогою оператора станції іншої служби, оператор АРС повинен негайно припинити роботу та перейти на інший номінал частоти. Статус розподілу в Україні радіочастот аматорській, аматорській супутниковій службі зазначено у додатку 1 (таблиця 7).

    - Оператор АРС повинен здійснювати радіозв'язок з мінімальною потужністю передавача, що забезпечує необхідну якість зв’язку.

    - Оператору АРС не дозволяється створювати завади шляхом випромінювання у смузі частот, суміжній тій смузі, що вже використовується іншими станціями.

    - Оператор АРС, який першим почав використовувати для роботи вільну частоту, має пріоритет у її використанні відносно інших операторів АРС. Оператор АРС не може претендувати на постійне закріплення за ним номіналу радіочастоти, або забезпечення його вивільнення на момент передачі.

    - Радіозв'язок з іншими радіостанціями, що не належать радіоаматорам, дозволяється тільки у випадку передачі ними сигналів лиха (SOS, MAYDAY) на радіочастотах, що розподілені аматорській службі.

    - Аматорський радіозв'язок повинен проводитися відкритим текстом на радіоаматорську тематику й обмежуватися повідомленнями, що не підпадають під дію Закону України "Про державну таємницю". Мова, яка використовується радіоаматорами при радіозв'язку, обирається ними без будь-яких обмежень.

    - Оператор АРС зобов'язаний передавати позивний сигнал своєї станції на початку та у кінці кожного сеансу радіозв'язку, але не менше ніж один раз на 10 хвилин.

    - При забезпечені радіозв'язку в телеграфному (ТЛГ) режимі оператори АРС повинні використовувати тільки міжнародний код Морзе (додаток 28).

    - При забезпеченні радіозв'язку в телефонному режимі (ОБС, АМ, ЧМ) рекомендується передавати літери позивного сигналу з використанням фонетичної абетки (додаток 29).

    - При проведенні сеансу радіозв'язку обмін інформацією може вестися із застосуванням виразів Q-коду (додаток 30) та радіоаматорського коду (додаток 31).

    - Радіозв'язок між операторами АРС України та іншої країни забороняється, якщо Адміністрацією зв'язку України обмежено проведення такого радіозв’язку.

    - Документом, що підтверджує проведення сеансу аматорського радіозв'язку є картка-квитанція (QSL). Форма QSL може бути довільною, у якій обов'язково вказуються: дата проведення зв'язку, позивний сигнал кореспондента, номінал частоти, клас випромінювання та якість зв'язку.

    - Оператор АРС повинен вести апаратний журнал, у який вносити наступну інформацію про проведений радіозв’язок:

- позивний сигнал кореспондента;

- дату, час, смугу (номінал) радіочастот, вид зв’язку;

- оцінку якості сигналу RST або RS (телеграфного та телефонного).

Інша інформація до апаратного журналу може бути внесена оператором за власним розсудом. Для ретрансляторів та радіомаяків в апаратному журналі повинна міститись інформація стосовно часу їх вмикання та вимкнення. При використанні рухомих радіостанцій ведення апаратного журналу не є обов'язковим.

При веденні апаратного журналу рекомендується використовувати Всесвітній час (UTC) і записувати позивні сигнали літерами латинської абетки. Допускається ведення апаратного журналу в електронному вигляді та збереження його на магнітних (оптичних) носіях. Апаратний журнал повинен бути доступним для здійснення контролю повноважними особами ДІЗ, УДЦР та зберігатись не менше одного року після внесення до нього останніх відомостей.

    - При здійсненні аматорського радіозв'язку операторам АРС забороняється:

- використовувати АРС для передачі міжнародних повідомлень та повідомлень від імені третіх осіб, якщо немає спеціальних домовленостей між Адміністраціями зв’язку зацікавлених країн;

- застосовувати коди та шифри, які приховують зміст інформації, що передається і не визначені для радіоаматорської служби;

- використовувати при роботі АРС позивні сигнали, які не зазначені у дозволі на її експлуатацію або працювати без передачі позивного сигналу;

- використовувати для роботи смуги частот, види зв’язку та рівні вихідної потужності передавача, які не відповідають кваліфікації оператора;

- обговорювати питання міжнаціональних та міжрелігійних відносин, політичної діяльності, стосовно комерційних справ, закликати до зміни державного устрою, військових дій, проявляти відвертий цинізм та нетактовність по відношенню до кореспондента або третьої особи, створювати навмисні радіозавади;

- в ході радіообміну вживати ненормативну лексику;

- використовувати для роботи передавач із рівнем побічного випромінювання, що перевищує встановлені норми та тоном гірше Т-6;

- перестроювати передавач по діапазону в режимі випромінювання;

- створювати перешкоди прийманню телевізійних сигналів на територіях, де забезпечений їх упевнений прийом, за умови, що абонент експлуатує телевізійний приймач та телевізійну антену промислового виготовлення у відповідності з установленими виробниками технічними умовами;

- використовувати при роботі АРС програвання музичних записів, трансляцію радіомовних програм, звукового супроводження телевізійних програм.

7.18. Оператори АРС можуть приймати участь у змаганнях аматорського радіозв’язку, що проводяться національними та міжнародними радіоаматорськими організаціями.

8. Порядок ввезення (вивезення) аматорських радіостанцій в Україну

    - Ввезення в Україну АРС здійснюється за дозволами УДЦР. При цьому технічні характеристики РЕЗ що входять до складу АРС, повинні відповідати характеристикам систем аматорської та аматорської супутникової служб, що наведені у додатку 1 (таблиці 1-6) цього Регламенту.

    - Підставою для отримання дозволу на ввезення в Україну аматорських передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій громадянами України є дозвіл на експлуатацію АРС або екзаменаційний сертифікат радіоаматора-початківця (NOVICE).

    - Громадянам інших країн дозволяється ввезення (зі зворотнім вивезенням) передавальних (приймально-передавальних) аматорських радіостанцій за наявності дозвільного документу CEPT або дозволу на експлуатацію АРС на території України.

9. Позивні сигнали розпізнавання

    - Для розпізнавання передач при проведенні радіоаматорами України сеансів радіозв’язку призначаються позивні сигнали, розподіл яких визначено в Регламенті радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку. Порядок утворення та структура позивних сигналів розпізнавання наведено у додатку 32.

    - Позивні сигнали призначаються УДЦР (Філіями) і зазначаються у дозволі на експлуатацію. При цьому АРС може бути призначений тільки один позивний сигнал на постійній основі.

    - У разі тимчасової зміни місця розташування АРС у межах території України (до одного року), при здійсненні радіозв’язку до позивного сигналу через „ / ” додається:

- літера „А" – у стаціонарних умовах;

- літера „П" („Р” за латинською абеткою) – у польових.

    - При роботі рухомих АРС у межах України, до позивного сигналу через „ / ” додається:

- літера „М” для рухомих сухопутних об’єктів;

- літери „ММ” для об’єктів, що плавають;

- літери „АМ” для об’єктів, що літають.

    - У разі здійснення сеансів  радіозв’язку на території України радіоаматорами інших країн перед особистим позивним через „ / ” додаються літери „UT".

    - При використанні додаткових літер до позивних сигналів, оператор АРС зобов'язаний при здійсненні радіозв’язку повідомляти своє місцезнаходження.

    - Позивні сигнали радіоаматорам-спостерігачам призначаються обласними відділеннями Ліги радіоаматорів України.

    - В Україні можуть використовуватись спеціальні позивні сигнали (далі – СПС) та укорочені позивні сигнали (далі – УПС). За поданням ЛРУ СПС призначаються УДЦР, УПС – УДЦР або його Філіями.

    - СПС та УПС призначаються з метою:

1) привернення уваги українських та закордонних радіоаматорів до видатних подій, ювілейних дат та заходів, які відзначаються в Україні;

2) сприяння роботі аматорських радіостанцій, які забезпечують проведення наукових, спортивних та інших експедицій;

3) досягнення високих спортивних результатів у міжнародних змаганнях із радіозв'язку на коротких та ультракоротких хвилях.

    - СПС та УПС мають право використовувати оператори АРС першої категорії. Термін їх використання обумовлюється у кожному конкретному випадку, але не повинен бути більше одного календарного року (за винятком наукових експедицій в Антарктику, а також тривалих науково-спортивних заходів поза межами України).

    - При призначенні СПС та УПС ураховуються:

1) рекомендації ЛРУ;

2) відсутність порушень з боку оператора АРС протягом попередніх двох років Регламенту аматорського радіозв'язку України та Правил змагання з радіозв’язку.

Для участі в міжнародних змаганнях з радіозв'язку на коротких хвилях СПС можуть бути призначені АРС, які зайняли за попередній рік з 1 по 10 місця (індивідуальні АРС) або з 1 по 3 місця (колективні АРС) за рейтингом аматорських радіостанцій України відповідно до Положення Українського Контест-клубу - UCC. Дані СПС призначаються тільки для використання під час міжнародних змагань. У поточному році одній і тій же АРС для участі в міжнародних змаганнях може бути призначений тільки один СПС для використання з постійного місця розташування АРС.

    - З метою отримання дозволу на експлуатацію із використанням СПС оператор АРС не пізніше ніж за 90 днів до початку його використання подає до КХ-комітету ЛРУ наступні документи:

1) заяву про призначення СПС;

2) клопотання обласного відділення ЛРУ (Виконкому ЛРУ для заходів під егідою ЛРУ) по суті заяви.

    - Заява про призначення СПС повинна містити в собі наступну інформацію:

1) прізвище, ім'я, по батькові оператора АРС, що буде використовувати СПС;

2) позивний сигнал, належність станції (індивідуальна або колективна) та номер дозволу на її експлуатацію;

3) поштову адресу розташування АРС та назву засновника для колективної АРС;

4) обґрунтування необхідності використання СПС із пропозиціями щодо бажаного СПС;

5) термін використання СПС;

6) зобов’язання про обов’язкове підтвердження всіх сеансів радіозв’язку, шляхом розсилання відповідних QSL-карток на протязі 1 року із моменту закінчення конкретного заходу;

7) відомості про СПС, що використовувались, або використовуються в даний час Заявником;

8) зайняте місце АРС Заявника в рейтингу UСС за попередній рік (тільки для участі в змаганнях);

9) перелік змагань, для участі у яких заявляється СПС.

При необхідності КХ-комітет ЛРУ може зробити додатковий запит в обласне відділення ЛРУ, UCC та УКХ-комітет ЛРУ на АРС, яка замовляє СПС. КХ-комітет ЛРУ інформує Заявника та відповідне відділення ЛРУ про прийняте рішення. У разі прийняття позитивного рішення КХ-комітет ЛРУ не пізніше ніж за 60 днів до початку експлуатації АРС із використанням СПС подає відповідне клопотання до УДЦР.

    - Для отримання дозволу на експлуатацію АРС із використанням УПС користувач АРС не пізніше ніж за 60 днів до початку його використання подає до КХ-комітету ЛРУ документи, що визначені у п. 9.13.

КХ-комітет ЛРУ інформує Заявника та відповідне відділення ЛРУ про прийняте рішення. У разі прийняття позитивного рішення КХ-комітет ЛРУ не пізніше ніж за 30 днів до початку експлуатації АРС із використанням УПС подає відповідне клопотання до УДЦР (Філії).

9.15. У строк, що не перевищує 15 робочих днів від дати реєстрації заяви на експлуатацію АРС із використанням СПС та УПС, УДЦР (Філія) надає Заявникові рахунок на оплату робіт із підготовки дозволу. Дозвіл видається Заявникові не пізніше ніж через три робочих дні після пред’явлення ним документу, що підтверджує оплату робіт із підготовки та видачі цього дозволу. Зразок бланку наведена у додатку 10, зміст дозволу – у додатку 33.

9.16. Для ретрансляторів аматорського радіозв’язку позивні сигнали призначаються із серії UR0 в алфавітному порядку суфіксів з урахуванням діапазону роботи ретрансляторів.

10. Радіоаматорська аварійна служба

- АРС України можуть бути залучені для організації радіозв'язку у надзвичайних ситуаціях та операціях із надання допомоги постраждалим від катастроф, стихійних лих і таке інше із правом передачі інформації від (для) третіх осіб у відповідності із чинним законодавством України, Регламентом радіозв'язку та міжнародними домовленостями й угодами.

- У рамках аматорської служби функціонує Радіоаматорська аварійна служба (РАС).

- У повсякденній роботі АРС, що беруть участь у роботі РАС, зобов'язані дотримуватись вимог даного Регламенту. У залежності від умов проходження радіохвиль та часу доби станціям РАС рекомендується використовувати наступні частоти: 3649,0 кГц, 7090,0 кГц, 14292,0 кГц.

- Під час надзвичайних ситуацій усі АРС зобов'язані сприяти роботі радіостанцій РАС.

11. Контроль роботи АРС та відповідальність радіоаматорів

за порушення вимог Регламенту

    - Державний нагляд за дотриманням радіоаматорами норм законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України та умов користування радіочастотним ресурсом здійснює ДІЗ.

    - Технічний радіоконтроль за користуванням радіочастотним ресурсом здійснює УДЦР та його Філії.

    - Оператор АРС повинні забезпечувати представникам ДІЗ, УДЦР вільний доступ до апаратури, споруд АРС, дозвільної та технічної документації, для здійснення функції контролю відповідно до чинного законодавства.

    - За виявлені порушення законодавства у сфері користування РЧР України на радіоаматорів можуть накладатися наступні стягнення:

- попередження (накладається за порушення вимог одного з пунктів: 7.17.6, 7.17.7, 7.17.8, 7.17.9 Регламенту);

- накладення штрафу (за порушення вимог одного з пунктів: 7.17.1, 7.17.2, 7.17.3, 7.17.4, 7.17.5, 7.17.10 та повторного порушення вимог одного з пунктів: 7.17.6, 7.17.7, 7.17.8, 7.17.9 Регламенту);

- анулювання дозволу (відповідно до пункту 6.41 Регламенту).

    - При необхідності накласти стягнення, ДІЗ повідомляє оператора АРС про своє рішення.

    - Після отримання повідомлення оператор  АРС зобов'язаний виконати рішення ДІЗ.

    - Оператор АРС може оскаржити це рішення відповідно до чинного законодавства України.