ПРОЕКТ

# Розроблений Асоціацією

# операторів зв’язку “Телас”

# ПОРЯДОК

формування тарифів на послуги

доступу до кабельної каналізації електрозв’язку

- Загальні положення

  - Цей Порядок визначає механізм формування та встановлення тарифів на послуги доступу до кабельної каналізації електрозв’язку (далі – ККЕ).

  - Цей Порядок поширюється на всіх власників ККЕ, які надають послуги доступу до ККЕ і розміщені на території України.

  - У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

власник ККЕ – оператор, провайдер телекомунікацій, суб’єкт господарювання, у власності якого перебувають лінійно-кабельні споруди, набуті на належній правовій підставі, призначені для забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі загального користування;

добудова / модернізація ККЕ – розширення ємності існуючої кабельної каналізації, що проводиться шляхом прокладання додаткових кабельних каналів та пов’язаних з цим робіт по перебудові оглядових пристроїв;

економічно обґрунтовані витрати – витрати, визначення яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм, технологічних регламентів та врахуванням надання послуг нормованої якості;

замовник – суб’єкт господарювання (оператор/провайдер), якому власник ККЕ на договірних засадах надає доступ до ККЕ для задоволення власних виробничих потреб та надання телекомунікаційних послуг;

калькулювання собівартості послуг доступу до ККЕ – визначення розміру витрат на одиницю послуг за окремими видами витрат;

послуги доступу до ККЕ – розробка та видача технічних умов (далі – ТУ), технічний нагляд власником ККЕ, використання місця в ККЕ;

Інші терміни, що вживаються в цьому Порядку, наведені в пункті 1.2 Порядку доступу до кабельної каналізації електрозв’язку, який затверджено рішенням НКРЗ від 23.07.09 № 1607 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.08.09 за № 736/16752.

- Нормативні посилання

При підготовці цього документа було використано:

Закон України «Про телекомунікації» вiд 18.11.2003 р., остання редакція від 08.10.2008 р;

Порядок доступу до кабельної каналізації електрозв’язку, який затверджено рішенням НКРЗ від 23.07.09 № 1607 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.08.09 за № 736/16752;

Положення  (стандарт)  бухгалтерського  обліку  16 "Витрати", який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 р. за N 27/4248

КНД 45-140-99. Правила технічної експлуатації лінійних споруд первинної мережі ЄНСЗ України;

ВБН В.2.2-45-1-2004. Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди;

КНД 45-189-2003. Керівництво з експлуатації лінійно-кабельних споруд місцевих мереж зв’язку.

- Формування тарифів на послуги доступу до ККЕ

  - Тарифи на доступ до кабельної каналізації електрозв’язку поширюються на такі послуги:

розробка та видача технічних умов (ТУ) – комплекс робіт по підготовці технічних умов на забезпечення можливості фізичного прокладання кабелів електрозв’язку в каналах ККЕ;

технічний нагляд власником ККЕ – комплекс організаційно-технічних заходів, що проводиться з метою здійснення контролю за якістю, технологічною послідовністю та точною відповідністю виконання будівельно-монтажних робіт погодженим проектним рішенням;

використання місця в ККЕ – використання замовником місця в ККЕ, де розміщений кабель електрозв’язку замовника з відповідними технічними характеристиками, визначеними договором на використання ККЕ, укладеним з Власником ККЕ.

  - Згідно зі статтею 67 Закону України «Про телекомунікації» тарифи на послуги доступу до кабельної каналізації електрозв’язку розраховуються на базі собівартості виконаних робіт та отримання прибутку.

  - Собівартість виконаних робіт розраховується із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм оплати праці, відповідних розцінок, нормативів витрат з управління та обслуговування виробництва. Розмір витрат розраховується з додержанням нормативів, які затверджуються Національною комісією з питань регулювання зв’язку України.

  - Розрахунок нормативної собівартості послуги «Розробка та видача технічних умов (ТУ)» базується на виконанні власником ККЕ переліку робіт згідно з Додатком 1.

    - У разі наявності вільної ємності ККЕ технічні умови передбачають прокладання кабелю в існуючих каналах.  Перелік робіт, що виконуються власником ККЕ, наведено у п. 1 Додатку 1.

    - У разі відсутності вільної ємності ККЕ технічні умови можуть передбачати добудову або модернізацію інфраструктури ККЕ. Роботи з модернізації можуть виконуватись із залученням інвестицій або власника ККЕ, або замовника.

    - Якщо роботи з модернізації ККЕ (добудова нового каналу чи ділянки ККЕ) виконані за рахунок коштів замовника, то добудований канал або ділянка ККЕ залишаються у власності замовника, а модернізовані елементи стику (існуючі колодязі та кабельні вводи до будинків) продовжують належати власникові існуючої ККЕ. Перелік робіт, що виконуються власником ККЕ, наведено у п. 2 Додатку 1.

    - Якщо роботи з модернізації ККЕ (добудова нового каналу чи ділянки ККЕ) виконані за рахунок інвестицій власника ККЕ, то добудований канал або ділянка ККЕ належать власнику ККЕ, а подальше надання послуги впроваджується згідно з п. 3.4.1. цього Порядку (розробка та видача ТУ у разі наявності вільної ємності).

    - Сплата за цим тарифом проводиться замовником одноразово.

  - Розрахунок нормативної собівартості послуги «Технічний нагляд власником ККЕ» базується на виконанні Власником ККЕ робіт, перелік яких зазначено у Додатку 2.

    - Сплата за цим тарифом проводиться замовником одноразово.

  - Розрахунок нормативної собівартості послуги «Використання місця в ККЕ» враховує економічно обґрунтовані витрати, які несе власник на утримання ККЕ в належному стані.

    - Перелік робіт, що виконуються власником ККЕ, наведено у Додатку 3.

    - Собівартість ураховує витрати на проведення технічного нагляду, пов’язаного з виконанням цих робіт.

    - Собівартість враховує забезпечення захищеності ККЕ від доступу сторонніх осіб. В оглядових пристроях – колодязях, приямках, шахтах – забезпечується наявність запірних приладів, люків, кришок внутрішніх та зовнішніх з запірними пристроями.

    - Сплата за цим тарифом проводиться замовником на періодичній (щомісячній) основі.

  - У пункті 3.1 цього документа наведено вичерпний перелік тарифів, що пов’язані з використанням ресурсу ККЕ. Введення будь-яких інших тарифів, що приведуть до появи позитивного грошового потоку та/або отримання додаткового доходу власника ККЕ внаслідок реалізації часткового чи повного права власності на ККЕ – неможливе.

- Визначення витрат на надання послуг доступу до ККЕ

  - Собівартість розраховується із застосуванням нормативного методу для кожної послуги окремо.

  - До собівартості послуг відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248 включаються:

прямі матеріальні витрати;

прямі витрати на оплату праці;

інші прямі витрати;

загальновиробничі витрати, пов’язані з наданням послуг доступу до ККЕ.

  - Прямі матеріальні витрати.

    - До складу прямих матеріальних витрат входять витрати, пов’язані з використанням матеріалів, запасних частин, придбаних комплектувальних виробів та інших матеріалів, необхідних для забезпечення виробничого процесу.

  - Прямі витрати на оплату праці.

    - До складу прямих витрат на оплату праці входять:

виплата заробітної плати за окладами й тарифами;

премії та заохочення;

компенсаційні виплати;

оплата відпусток;

оплата іншого невідпрацьованого часу;

інші виплати на оплату праці для персоналу, що безпосередньо задіяний у наданні послуг, вказаних у пп. 3.4 – 3.6.

  - Інші прямі витрати.

    - До  складу  інших  прямих  витрат  включаються  всі  інші 
виробничі  витрати,  які  можуть  бути  безпосередньо віднесені до 
конкретного об'єкта  витрат,  зокрема  амортизація основних засобів (кабельна каналізація електрозв’язку для послуги використання ККЕ), витрати на амортизацію інших необоротних матеріальних активів (обладнання, спеціальні інструменти та пристосування, інвентар тощо).

  - Загальновиробничі витрати.

    - До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов’язані з:

організацією виробництва та управління підрозділами основного виробництва, що визначаються виходячи з нормованої чисельності персоналу, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і тарифних ставок (окладів);

утриманням, експлуатацією, ремонтом, страхуванням, орендою основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення, виконанням регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією;

обслуговуванням виробничого процесу (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки, обов’язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги зв’язку);

податки, збори та інші обов’язкові платежі.

  - До складу економічно обґрунтованих витрат не можуть включатися:

суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

суми неустойки (штраф, пеня);

суми нестачі та втрати від пошкодження цінностей;

витрати, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці;

суми спонсорської та благодійної допомоги;

собівартість реалізованих товарів та виробничих запасів;

втрати від знецінення запасів;

витрати з утримання об’єктів соціальної інфраструктури;

витрати на оплату консалтингових та аудиторських послуг;

витрати на добровільне страхування майна та працівників;

витрати від списання недоамортизованих основних засобів;

витрати, пов’язані із зменшенням власного капіталу.

  - Нормативи трудовитрат, витрат на матеріали, амортизаційних витрат, загальновиробничих витрат, обґрунтована періодичність для кожної з робіт, що повинні виконуватись при наданні послуг доступу до ККЕ затверджуються Національною комісією з питань регулювання зв’язку України.

  - Норми прибутку на калькулювання послуги, закладені в розрахунки тарифів, затверджуються Національною комісією з питань регулювання зв’язку України.

  - Власники ККЕ забезпечують формування інформації про доходи та витрати за сферами діяльності, у тому числі на послуги доступу до ККЕ, відповідно до нормативного документа, що визначає механізм розподілу витрат. Такий нормативний документ розробляється власником ККЕ відповідно до вимог законодавства України про бухгалтерський облік та фінансову звітність і затверджується за погодженням з центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку та НКРЗ.

- Розрахунок тарифів на послуги

  - Розрахунок тарифів на послуги доступу до ККЕ включає визначення розміру економічно обґрунтованих витрат на одиницю калькулювання собівартості з урахуванням обсягу виконаних робіт.

  - Собівартість одиниці калькулювання послуг доступу до ККЕ визначається за формулою:

С = ∑ Сі x Пері,

де  Сі – собівартість виконання окремої роботи;

Пері – періодичність виконання роботи у звітний період (місяць).

  - Економічно обґрунтований тариф (Т) на послуги доступу до  ККЕ для 1 км кабелю за 1 місяць визначається за формулою:

Т = С х Кз +Приб,

де  Приб – прибуток на одиницю калькулювання послуги, грн.;

Кз – коефіцієнт завантаженості каналу кабельної каналізації, що враховує площу зайняття кабелю в каналі кабельної каналізації, використовується тільки для послуги використання місця в ККЕ.

  - Коефіцієнт завантаженості каналу кабельної каналізації (Кз) визначається за формулою:

Кз = Sкаб / Sкан,

де: Sкаб - площа  перетину кабелю, що прокладається в каналі кабельної каналізації, мм2;

Sкан - корисна площа перетину каналу кабельної каналізації, мм2.

    - Площа перетину кабелю, що прокладається в каналі кабельної каналізації визначається за такою формулою:

Sкаб = π × Rкаб²,

де:  π = 3,14;

Rкаб  –  радіус поперечного перетину кабелю, мм.

    - Корисна площа перетину каналу кабельної каналізації визначається за такою формулою:

Sкан = Кн × π × Rкан²,

де:  Rкан   – радіус каналу кабельної каналізації, мм;

Кн – норма завантаженості каналу кабельної каналізації, Кн = 0,75.

  - Під час визначення тарифів на послугу використання місця в ККЕ застосовуються коефіцієнти завантаженості каналу кабельної каналізації (Кз) відповідно до зовнішнього діаметру кабелю згідно з Додатком 4.		.

- Порядок перегляду тарифів

  - Тарифи на послуги підлягають перегляду:

    - У разі продовження терміну дії договору на надання послуг, тарифи переглядаються згідно з існуючими на час перепідписання економічними умовами (зміни за індексом інфляції попереднього періоду, перегляд витрат на оплату праці тощо).

    - У разі невиконання власником ККЕ своїх зобов’язань щодо надання послуг.

  - Тарифи на послуги, що не надаються у належній повноті, мають бути переглянуті. З обчислення тарифів виключається собівартість тих робіт, що фактично не виконуються.

  - Доцільна регулярність перегляду тарифів на надання послуг доступу та використання місця в ККЕ затверджуються Національною комісією з питань регулювання зв’язку України.

Додаток 1

Перелік робіт, що виконуються власником ККЕ задля надання послуги «Розробка та видача технічних умов»

- У разі наявності вільної ємності ККЕ:

вишукувальні роботи з виявлення наявності вільного місця в ККЕ;

унесення даних про резервування (бронювання) вільного місця у системи обліку;

підготовка та видача ТУ на прокладання кабелю;

погодження проекту прокладання кабелю.

- У разі відсутності вільної ємності ККЕ:

вишукувальні роботи з виявлення наявності вільного місця в ККЕ та визначення ділянок, де необхідно модернізувати (будувати) ККЕ;

унесення даних про резервування (бронювання) вільного місця в системах обліку;

підготовка та видача ТУ на прокладання кабелю та на модернізацію (будівництво) ККЕ;

погодження проекту прокладання кабелю в існуючій ККЕ та проекту на модернізацію (будівництво) нових каналів або ділянок ККЕ з урахуванням необхідних заходів щодо організації з’єднання добудованих елементів ККЕ з існуючою інфраструктурою;

виконання необхідних заходів щодо  організації з’єднання добудованих елементів ККЕ з існуючою інфраструктурою.

Додаток 2

Перелік робіт, що виконуються власником ККЕ задля надання послуги «Технічний нагляд власником ККЕ»

оформлення допуску на проведення монтажних робіт;

призначення відповідального працівника для здійснення технічного нагляду за роботою сторонньої організації в ККЕ;

забезпечення виконання вимог згідно з п. 13.10 КНД 45-112-99 «Правила технічної експлуатації лінійних споруд первинної мережі ЄНСЗ України»;

забезпечення обліку нового кабелю та/або добудованих/ модернізованих ділянок ККЕ в належних системах обліку.

Додаток 3

Перелік робіт, що виконуються власником ККЕ задля надання послуги «Використання місця в ККЕ»

очищення внутрішніх кришок люків;

очищення замків;

встановлення консолей, підкладок під кабелі, нумераційних кілець;

виправлення положення кабелів та муфт на консолях;

перевірка проходів мостових каналів;

закладення відкритих каналів;

очищення колодязів;

перевірка на наявність вибухонебезпечних газів;

відкачування води з колодязів;

заміна кришок;

заміна замків;

установлення сигналізації;

виправлення кронштейнів та йоржів;

фарбування кронштейнів та консолей;

оштукатурювання стін цегляних колодязів;

шпаклювання швів, які розійшлися;

фіксування люка колодязя;

нарощування горловини люка, шпаклювання тріщин;

перебудова колодязів;

гідроізоляція колодязів;

ремонт непрохідних і зруйнованих каналів;

захист трубопроводів на окремих ділянках бетонними плитами.

Додаток 4

Коефіцієнти завантаженості каналу кабельної каналізації

| № з/п | Зовнішній діаметр кабелю | Коефіцієнт завантаженості каналу кабельної каналізації (Кз) відповідно до зовнішнього діаметру кабелю |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | до 12 мм (включно) | 0,01920 |
| 2 | понад 12 до 20 мм (включно) | 0,05333 |
| 3 | понад 20 до 25 мм (включно) | 0,08333 |
| 4 | понад 25 до 30 мм (включно) | 0,12000 |
| 5 | понад 30 до 40 мм (включно) | 0,21333 |
| 6 | понад 40 мм | 0,75000 |