НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

27.05.10                                               м. Київ                                               № 238238

Про затвердження Змін до Переліку

радіоелектронних засобів та

випромінювальних пристроїв,

для експлуатації яких не потрібні

дозволи на експлуатацію

Відповідно до статті 29 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.2005  
№ 1208 «Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України» Національна комісія з питань регулювання зв’язку України
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію, затвердженого рішенням НКРЗ від 06.09.2007 № 914,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2007 за № 1297/14564 
(із змінами), що додаються.

2. Департаменту ліцензування та радіочастот у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова                                                                                                  В. Олійник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України

27.05.2010  № 238

Зміни

до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію

- У розділі І «Загальні положення»:

пункт 1.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Цей Перелік поширюється на експлуатацію на території України тільки тих РЕЗ та ВП, які внесені до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, який веде Національна комісія з питань регулювання зв’язку України відповідно до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗ 
від 03.11.2005 № 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2005 за № 1574/11854»;

пункт 1.3 доповнити відповідно до алфавітного порядку новими термінами такого змісту:

«Інтегрована антена – антена, вмонтована в абонентську станцію (термінал) безпроводового доступу (радіодоступу), радіомодуль, адаптер або точку безпроводового доступу за умови конструктивного виключення можливості її заміни або підключення зовнішньої антени.

Обладнання радіодоступу стандарту IEEE 802.11n – РЕЗ, що забезпечує максимальну технічну швидкість обміну даних з іншим обладнанням радіодоступу за протоколом стандарту IEEE 802.11n не менше 100 Мбіт/с.

Обладнання систем передавання даних спеціальних користувачів - РЕЗ, який призначений для організації системи передавання даних спеціальними користувачами та експлуатується виключно спеціальними користувачами».

2. У розділі ІІ «Радіоелектронні засоби»:

після позиції «Обладнання радіодоступу» доповнити новими позиціями «Кінцеве обладнання безпроводового доступу» та «Обладнання радіодоступу стандарту 802.11n» такого змісту:

«

| Тип РЕЗ | Назва РЕЗ | Радіотехнологія / базовий стандарт 1 | Максимальна потужність передавача або максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність, напруженість електричного або магнітного поля | Смуга радіочастот, у якій дозволено застосування (передавання/ приймання) | Особливості використання в Україні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кінцеве обладнання безпроводового доступу | Абонентська станція (термінал) фіксованого безпроводового доступу (3) | Широкосмуговий радіодоступ / EN 301 753 | 0,5 Вт | 1785-1805 МГц | При використанні інтегрованої антени |
|  |  | Мультисервісний радіодоступ | 100 мВт | 10,5-10,65 ГГц / 10,15-10,3 ГГц 12,75-13,25 ГГц 25,5-26,5 ГГц / 24,5-25,5 ГГц | При використанні інтегрованої антени |
| Обладнання радіодоступу стандарту IEEE 802.11n | Абонентська станція радіодоступу (3) | Широкосмуговий радіодоступ / IEEE Std. 802.11n | Сумарна ЕІВП ≤ 100 мВт | 2400-2483,5 МГц 5150-5350 МГц 5470-5670 МГц 5725-5850 МГц | При використанні інтегрованої антени |
|  | Радіомодуль, адаптер | Широкосмуговий радіодоступ / IEEE Std. 802.11n | Сумарна ЕІВП ≤ 100 мВт | 2400-2483,5 МГц 5150-5350 МГц 5470-5670 МГц 5725-5850 МГц | При використанні інтегрованої антени |
|  | Точка безпроводового доступу | Широкосмуговий радіодоступ / IEEE Std. 802.11n | Сумарна ЕІВП ≤ 100 мВт | 2400-2483,5 МГц 5150-5350 МГц 5470-5670 МГц 5725-5850 МГц | При використанні інтегрованої антени. Виключно всередині будівель, якщо щільність потоку потужності на відстані 100 м від зовнішніх (фасадних) стін будівель не перевищує мінус 110 дБВт/(кв. м*1 МГц) |

».

3. Доповнити Перелік розділом ІV «Радіоелектронні засоби спеціальних користувачів, експлуатація яких здійснюється у смугах радіочастот загального користування» такого змісту:

«ІV. Радіоелектронні засоби спеціальних користувачів, експлуатація яких здійснюється у смугах радіочастот загального користування

| Тип РЕЗ | Назва РЕЗ | Радіотехнологія / базовий стандарт 1 | Максимальна потужність передавача або максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність, напруженість електричного або магнітного поля | Смуга радіочастот, у якій дозволено застосування (передавання/ приймання) | Особливості використання в Україні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обладнання систем передавання даних спеціальних користувачів | Обладнання радіодоступу | Радіозв’язок у системі передавання даних | ЕІВП ≤ 2 Вт | 5865 МГц 5885 МГц (5850-5900 МГц) | При використанні інтегрованої антени. Використання за призначенням здійснюватиметься спеціальними користувачами |

».

4. Доповнити додаток до Переліку новими позиціями такого змісту:

«

| Позначення стандарту | Назва мовою оригіналу | Переклад українською мовою |
| --- | --- | --- |
| EN 301 753 | Fixed Radio Systems; Multipoint equipment and antennas; Generic harmonized standard for multipoint digital fixed radio systems and antennas covering the essential requirements under article 3.2 of the Directive 1999/5/EC | Системи фіксованої служби; Обладнання багатоточкових систем та антени; Загальний гармонізований стандарт для багатоточкових цифрових систем фіксованої служби і антени, істотні вимоги до яких визначені у статті 3.2 Директиви 1999/5/EC |
| IEEE Std. 802.11n (2009) | Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 5: Enhancements for Higher Throughput | Частина 11: Безпроводові мережі передачі даних (WLAN); Специфікація управління доступом до середовища (МАС) та фізичний рівень (PHY). Зміна 5: Покращення пропускної здатності |

».

Директор Департаменту

ліцензування та радіочастот                                                          А. Мартиненко

# Text boxes

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 червня 2010 р.

за N 430/17725

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 червня 2010 р.

за N 430/17725

2

3