Проект

РЕГЛАМЕНТ АМАТОРСЬКОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

1. Загальні положення

- Регламент аматорського радіозв’язку України (далі – Регламент) розроблений у відповідності до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, Закону України „Про радіочастотний ресурс України”, з урахуванням рекомендацій Міжнародної спілки радіоаматорів та Ліги радіоаматорів України.

- Регламент визначає порядок користування радіочастотним ресурсом України аматорською службою радіозв’язку та аматорською супутниковою службою радіозв’язку.

- Дія цього Регламенту поширюється на всіх фізичних та юридичних осіб, які експлуатують або мають намір експлуатувати аматорські радіостанції на території України.

- Розподіл смуг радіочастот аматорській службі радіозв’язку та аматорській супутниковій службі радіозв’язку здійснено в Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України.

- Планом використання радіочастотного ресурсу України визначено смуги радіочастот та особливості застосування радіотехнологій аматорського радіозв’язку та аматорського супутникового радіозв’язку.

- Експлуатація аматорських радіостанцій на території України здійснюється на дозвільній основі.

- Розмір оплати за роботи (послуги), пов’язані з оформленням та видачею документів дозвільного характеру визначається Державним підприємством „Український державний центр радіочастот” (далі – УДЦР) та його Філіями відповідно до „Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”, пов’язаних із користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу”.

2. Терміни та їх визначення

У Регламенті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

автоматична радіостанція – радіостанція, роботою якої автоматично керує внутрішнє обладнання;

аматорська служба – служба взаємного зв’язку і технічних досліджень, що здійснюються аматорами, тобто особами, що мають певний дозвіл і цікавляться радіотехнікою виключно в особистих цілях і без матеріальної вигоди;

аматорська супутникова служба – служба радіозв’язку, що використовує космічні станції встановлені на штучних супутниках Землі з тією ж метою, що й аматорська служба;

аматорська радіостанція (АРС) – станція аматорської або аматорської супутникової служби. До складу АРС може входити один або декілька радіопередавачів та радіоприймачів, чи сукупність передавачів та приймачів разом з антенно-фідерними пристроями та допоміжним устаткуванням, що забезпечують аматорський радіозв’язок;

гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (сертифікат HAREC) – документ, який встановленим порядком надається радіоаматору та свідчить про те, що він має знання, які відповідають екзаменаційним вимогам, наведеним в Рекомендації Європейської конференції адміністрацій пошт і телекомунікацій (далі – CEPT) T/R 61-02. Власник сертифікату HAREC має право на отримання документу дозвільного характеру на експлуатацію аматорської радіостанції без проходження додаткового екзаменування в будь-якій країні-члені CEPT або в іншій країні, яка не є членом CEPT, але приймає положення даної Рекомендації;

екзаменаційний сертифікат радіоаматора - початківця (сертифікат NOVICE) – документ, який встановленим порядком надається радіоаматору та свідчить про те, що він має знання, які відповідають екзаменаційним вимогам, наведеним у звіті ERС REPORT 32. Власник сертифікату NOVICE має право на отримання документу дозвільного характеру на експлуатацію аматорської радіостанції радіоаматора-початківця без проходження додаткового екзаменування у будь-якій країні-члені CEPT або в іншій країні, яка не є членом CEPT, але приймає положення звіту ERС REPORT 32;

радіоаматорська ліцензія або дозвіл СЕPT (дозвільний документ СЕРТ) – документ, що засвідчує право радіоаматорів – громадян країн-членів CEPT, або інших країн, які не є членами CEPT, але приймають положення Рекомендації CEPT T/R 61-01, ЕСС (05) 06,  на ведення радіозв’язку в смугах радіочастот аматорської та аматорської супутникової служб;

дозвіл на експлуатацію АРС – документ, що засвідчує право радіоаматора – громадянина України на експлуатацію аматорської радіостанції.

В окремих випадках, радіоаматорам – громадянам інших країн, які тимчасово перебувають на території України, може надаватися дозвіл на експлуатацію АРС у порядку, що визначений в цьому Регламенті;

кваліфікаційно-технічна комісія – комісія з визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та перевірки технічного стану АРС;

Ліга радіоаматорів України (ЛРУ) – добровільна всеукраїнська громадська організація радіоаматорів України, яка об’єднує за спільними інтересами аматорів, що зацікавлені в галузі радіозв’язку;

необхідна ширина смуги випромінювання – ширина смуги частот, яка достатня при даному класі випромінювання для забезпечення передачі повідомлень із необхідною швидкістю та якістю при визначених умовах;

носимі (портативні) аматорські радіостанції – АРС, які пристосовані для ведення радіозв’язку при пересуванні радіоаматора пішки або з транспортного засобу чи на зупинках;

пересувні аматорські радіостанції – АРС, які встановлені на рухомих об’єктах та пристосовані для ведення радіозв’язку під час руху або зупинок;

оператор АРС – особа, яка визначеним порядком набула право на експлуатацію АРС;

позивний сигнал – розпізнавальний сигнал передачі станції, який передається при здійсненні радіозв’язку для ідентифікації цієї станції;

радіомаяки – автоматичні радіостанції, що здійснюють передачі спеціальних сигналів, за результатами прийому яких визначають умови розповсюдження радіохвиль, а також використовуються в якості об’єкту радіопеленгації при проведенні спортивних змагань із радіоспорту;

ретранслятори (репітери) – автоматичні радіостанції, які транслюють у режимі реального часу передачу іншої радіостанції;

стаціонарна аматорська радіостанція – АРС, що розміщується у визначеному фіксованому пункті.

Інші терміни в цьому Регламенті вживаються відповідно до визначень чинних нормативно-правових актів.

3. Експлуатація аматорської радіостанції

- Аматорська радіостанція може бути промислового виробництва або виготовлена самостійно.

- Експлуатація аматорської радіостанції здійснюється на підставі дозволу на експлуатацію, з дотриманням вимог, що зазначені у цьому Регламенті.

- Користування аматорською радіостанцією може бути:

- індивідуальним, у разі експлуатації АРС радіоаматором особисто;

- колективним, у разі експлуатації АРС колективами радіоаматорів, що утворюються в організаціях, підприємствах, установах, громадських об’єднаннях, навчальних закладах та закладах культури, тощо.

- Технічні характеристики типових аматорських радіостанцій визначені у рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку (далі – МСЕ) RM.1732 та наведені у додатку 1 (таблиці 1-6), а саме:

- у таблиці 1 для амплітудної маніпуляції Морзе;

- у таблиці 2 для вузькосмугової телеграфії з прямим знакодрукуванням;

- у таблиці 3 для аматорських радіотелефонних систем;

- у таблиці 4 для цифрових радіотелефонних та мультимедійних систем;

- у таблицях 5 і 6 для аматорських супутникових систем.

- Встановлення (монтаж) АРС повинно виконуватися відповідно до вимог „Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань” та діючих нормативних документів у галузі будівництва.

- Дозволені смуги радіочастот, максимальні рівні вихідної потужності передавачів та види зв’язку АРС (за категоріями операторів) наведені у додатку 1 (таблиця 7).

- Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності, види зв’язку ретрансляторів, радіомаяків та спортивних АРС наведені у додатку 1 (таблиця 8).

- Рівень будь-якого побічного коливання від передавача до антенно-фідерного пристрою на частоті побічного випромінювання не повинен перевищувати відносного та абсолютного значень, наведених у додатку 1 (таблиця 9).

- Несуче коливання (частота) і неробоча бічна смуга передавачів АРС із односмуговою модуляцією (ОБС) повинні бути послаблені не менше ніж на 40 дБ кожна.

- При використанні цифрових систем радіозв’язку параметри вихідного сигналу повинні бути:

- не гірші ніж у режимі J3E (ОБС) – на частотах нижче 30 МГц;

- не гірші ніж у режимі F3E (ЧМ) – на частотах вище 30 МГц.

- У смугах радіочастот нижче 10 МГц використовується нижня бічна смуга (LSB), а у смугах радіочастот вище 10 МГц – верхня бічна смуга (USB).

- Вихідна потужність (Рвих) передавача АРС вимірюється на узгодженому активному навантаженні еквіваленту антени в режимі безперервного випромінювання вимірювачем потужності або напруги (струму). В останньому випадку потужність розраховується за формулою:

(Вт), або (Вт)

де:

Uекв – напруга на активному навантаженні еквіваленту антени, В;

Iекв – струм в активному навантаженні еквіваленту антени, А;

R – величина опору активного навантаження еквіваленту антени, Ом.

- Стабільність частоти передавачів АРС для зв’язку визначається як абсолютне відхилення частоти (зміна частоти радіопередавача за рахунок власної нестабільності при незмінному положенні органів настроювання) протягом 15 хвилин після включення передавача на передачу й повинна бути не гірше ніж 300 Гц (на частотах до 30 МГц) та 1000 Гц (на частотах вище 30 МГц). Стабільність частоти передавачів ретрансляторів, маяків та цифрових автоматичних АРС повинна бути не гірше ніж 300 Гц.

- При спорудженні та експлуатації АРС радіоаматори зобов’язані неухильно дотримуватися державних норм та правил, що діють у галузі зв’язку стосовно улаштування та безпечної експлуатації електроустановок, нормативних документів з пожежної безпеки.

- Експлуатація аматорських ретрансляторів, радіомаяків та спортивних радіостанцій здійснюється на підставі дозволу на експлуатацію, з дотриманням вимог, що зазначені у цьому Регламенті.

- РЕЗ, які входять до складу АРС та технічні характеристики яких відповідають типовим характеристикам аматорських систем, що наведені у додатку 1, можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування і не потребують обов’язкового підтвердження відповідності.

4. Користування радіоаматорами радіочастотним ресурсом України

- Радіоаматорам надається право використовувати смуги радіочастот та види радіозв’язку, що зазначені у дозволі на експлуатацію АРС.

- При експлуатації АРС радіоаматор повинен виконувати наступні умови користування радіочастотним ресурсом України:

- додержуватися вимог законодавства, нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів та державних стандартів чинних у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

- вживати заходи щодо недопущення несанкціонованого доступу сторонніх осіб до апаратури АРС;

- при експлуатації АРС дотримуватися особливих умов, що зазначені у дозволі на експлуатацію;

- забезпечувати виконання вимог державних санітарних норм і правил захисту населення від електромагнітних випромінювань;

- надавати на запит представників Державної інспекції зв’язку (далі – ДІЗ) або УДЦР інформацію щодо тактико-технічних характеристик, застосування, розміщення АРС;

- в установленому законодавством порядку допускати посадових осіб ДІЗ, УДЦР до перевірки експлуатації АРС, а також пред’являти за їх вимогою відповідні документи, що стосуються питань користування радіочастотним ресурсом України;

- експлуатувати лише АРС, технічні характеристики РЕЗ яких відповідають характеристикам типових аматорських систем;

- своєчасно виконувати розпорядження (приписи) ДІЗ та попередження УДЦР стосовно усунення порушень умов користування радіочастотним ресурсом, особливих умов дозволу на експлуатацію АРС та норм законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

- забезпечувати, за вимогою представників УДЦР або його Філій, виконання вимірів технічних параметрів випромінювання РЕЗ зі складу АРС.

- Радіоаматору заборонено передавати право на експлуатацію АРС іншим особам.

- У смугах радіочастот, що розподілені для спільного використання аматорській службі, аматорській супутниковій службі та іншим службам радіозв’язку, оператор АРС при здійсненні зв’язку не повинен створювати радіозавад РЕЗ цих служб.

- Необхідна ширина смуги випромінювання АРС (для всіх класів випромінювання) не повинна перевищувати смуги радіочастот, що розподілена аматорській та аматорській супутниковій радіослужбам.

5. Кваліфікація операторів АРС

    - В Україні, з  урахуванням відповідних рекомендацій CEPT, застосовується наступна класифікація категорій операторів АРС:

- перша – відповідає вищій кваліфікації;

- друга – відповідає загальній кваліфікації;

- третя – відповідає кваліфікації радіоаматора-початківця.

    - З метою визначення кваліфікації операторів АРС та перевірки технічного стану АРС утворюються кваліфікаційно-технічні комісії (далі – КТК).

    - КТК формуються із представників УДЦР, ЛРУ та, за згодою, інших фахівців радіозв’язку. Кількісний та персональний склад КТК, внесення змін до складу КТК, порядок її роботи та звітності, місце проведення іспитів щорічно визначається відповідним наказом начальника УДЦР (Філії). КТК діють на громадських засадах.

    - КТК складається з Голови КТК та не менше п’яти членів комісії.

    - До складу КТК залучаються радіоаматори, що мають стаж роботи в першій категорії не менше п’яти років та не допускали порушень Регламенту аматорського радіозв’язку України.

    - Членом КТК не може бути особа, яка має зацікавленість у результатах іспиту та викрита в упереджених оцінках результатів кваліфікаційного іспиту або технічного огляду АРС.

    - Кількість КТК та їх чисельний склад повинні забезпечувати можливість кожному бажаючому здобути кваліфікацію оператора АРС здати іспит не пізніше 30 днів із дати подачі відповідної заяви.

    - У своїй діяльності КТК керуються Регламентом аматорського радіозв’язку України та відповідними вимогами чинного законодавства України.

    - Визначення кваліфікаційного рівня радіоаматорів проводиться за відповідними екзаменаційними програмами, що складені з урахуванням рекомендацій СЕРТ.

    - Екзаменаційна програма для радіоаматорів-початківців наведена у додатку 2, а для операторів першої та другої категорій – у додатку 3.

    - Кваліфікація оператора АРС визначається:

- для першої категорії – шляхом теоретичного іспиту та практичного передавання/приймання текстів кодом Морзе;

- для другої категорії – шляхом теоретичного іспиту;

- для третьої категорії – шляхом теоретичного іспиту у формі співбесіди.

Для радіоаматорів першої та другої категорії встановлено одну з форм проведення теоретичного іспиту – усна, письмова або шляхом вибору правильної відповіді з використанням комп’ютера.

    - У разі здачі кваліфікаційного іспиту на здобуття кваліфікації оператора першої та другої категорії, кількісний склад КТК повинен бути не менше трьох членів, а для здобуття кваліфікації оператора третьої категорії, допускається проведення кваліфікаційного іспиту одним членом КТК, кандидатура якого визначається Головою КТК.

    - Теоретичний іспит проводиться за екзаменаційними білетами єдиного зразка та критеріями оцінювання, які розроблюються УДЦР разом із ЛРУ на підставі відповідних екзаменаційних програм та затверджуються начальником УДЦР.

    - Для операторів АРС першої категорії кваліфікаційний іспит із перевірки практичних навичок у передачі текстів кодом Морзе здійснюється тільки з використанням телеграфного ключа.

    - КТК, за позитивними результатами іспиту, надає довідку про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 4).

    - Особа, яка має намір пройти кваліфікаційний іспит, особисто, через ЛРУ або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до КТК відповідного адміністративно-територіального регіону, у якому планується експлуатація АРС, із заявою про намір скласти кваліфікаційний іспит. Форма заяви наведена у додатку 5.

    - Заявник допускається до кваліфікаційного іспиту лише за наявності документа, що засвідчує його особу. У разі, якщо Заявник має обмежену правоздатність, подання заяви здійснюють особи, перелік яких встановлено законодавством.

    - КТК у десятиденний термін від дати реєстрації заяви розглядає її на відповідність установленій формі, повноту та правильність оформлення та інформує Заявника про розклад роботи кваліфікаційної комісії та вимоги, що висуваються до претендента на здобуття відповідної категорії оператора АРС. У будь-якому випадку Заявник повинен бути проекзаменованим не пізніше тридцяти днів від дати реєстрації заяви.

    - Умови проведення іспиту для кожної категорії визначаються рішенням КТК.

    - Практична частина кваліфікаційного іспиту складається з приймання на слух та передавання текстів кодом Морзе. Порядок формування цих текстів наведено у додатку 6. Практична частина кваліфікаційного іспиту "приймання текстів кодом Морзе на слух" вважається зарахованою, якщо допущено не більше чотирьох помилок. Практична частина кваліфікаційного іспиту "передача текстів кодом Морзе вважається зарахованою, якщо допущено не більше однієї невиправленої й чотирьох виправлених помилок.

    - Кваліфікаційний іспит вважається складеним, якщо зараховані теоретична та практична частини іспиту.

    - У разі, якщо кваліфікаційний іспит не складений, його повторне складання проводиться на загальних підставах після подання нової заяви, але не раніше ніж через три місяці після попереднього іспиту.

    - АРС підлягають перевірці технічного стану у разі:

- відкриття;

- підвищення категорії оператора;

- відновлення роботи після тимчасового закриття;

- зміни технічних характеристик РЕЗ зі складу АРС, що пов’язані з користуванням додатковими смугами радіочастот.

Перевірка технічного стану проводиться за графіком роботи КТК або по мірі надходження заяв. Форму заяви про проведення технічного огляду АРС наведено у додатку 7.

    - Перевірка технічного стану АРС здійснюється не пізніше тридцяти днів із дати реєстрації заяви.

    - Технічні параметри АРС повинні відповідати характеристикам та умовам експлуатації АРС в Україні, які визначені цим Регламентом.

    - За результатами технічного огляду КТК складає акт. Форму акту наведено у додатку 8.

6. Порядок отримання дозволу на експлуатацію АРС

    - Дозвіл на експлуатацію АРС засвідчує призначення позивного сигналу та право його власника на експлуатацію АРС відповідно до кваліфікації оператора протягом визначеного терміну в певних умовах.

    - Дозвіл мають право отримувати:

- громадяни України не обмежені у громадянських правах відповідно до чинного законодавства України;

- громадяни інших держав, що мають відповідний документ на право проживання в Україні;

- радіоаматори інших країн, що тимчасово перебувають в Україні та мають сертифікати HAREC, NOVICE, дозвільний документ СЕРТ або національний дозвіл (ліцензію) на експлуатацію АРС.

Дозволи на експлуатацію аматорських ретрансляторів, радіомаяків та спортивних радіостанцій мають право отримувати об’єднання радіоаматорів (радіоклуби, радіогуртки) за поданням Ліги радіоаматорів України.

    - Підготовку та надання Дозволів, сертифікатів HAREC та NOVICE здійснює УДЦР або його Філії.

    - Особа, яка має намір експлуатувати АРС, особисто, через ЛРУ або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до Філії УДЦР відповідного адміністративно-територіального регіону, за місцем проживання із заявою про видачу дозволу на експлуатацію АРС. Форму заяви наведено у додатку 9.

У разі, якщо Заявник проживає у м. Києві або Київській області, заявочні документи подаються безпосередньо до УДЦР.

- До заяви про видачу Дозволу додається:

- довідка про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 4);

- акт технічного огляду АРС (додаток 8);

- копія паспорта громадянина України (сторінки 1-2 та відмітка про місце проживання); неповнолітніми особами – копія свідоцтва про народження та копія паспорту повнолітньої особи (батьків, опікунів), яка підтверджує можливість надання дозволу (сторінки 1-2 та відмітка про місце проживання);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб) або копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб);

- у разі використання РЕЗ промислового виробництва, копію технічного паспорта, у якому визначені технічні характеристики РЕЗ;

- за наявності, копію сторінка 1 закордонного паспорта громадянина України.

- При зверненні радіоаматора, який не досяг повноліття, додатково подається заява повнолітньої особи (батьків, опікунів), яка бере на себе відповідальність за виконання Заявником вимог цього Регламенту та підтверджує можливість надання йому Дозволу.

- Для військовослужбовців додатково надається письмова згода командування.

- Подані заявочні документи реєструються, перевіряються на відповідність установленим формам, на повноту та правильність їх оформлення, відповідність основним технічним характеристикам типових аматорських систем (додаток 1).

Заявочні документи оформлені з порушенням установлених вимог або з неповним комплектом документів, не розглядаються, про що в тижневий термін від дати реєстрації заяви Заявник інформується у письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.

У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, Заявник може повторно подати заявочні документи.

Усі подані Заявником документи формуються в окрему справу.

- У термін, що не перевищує 15 робочих днів від дати реєстрації заяви УДЦР (Філія) направляє Заявникові рахунок на оплату робіт із підготовки та оформлення Дозволу. Дозвіл (додаток 10) надається Заявникові не пізніше ніж через три робочі дні після пред’явлення ним документа, що підтверджує оплату робіт з його підготовки та оформлення. Зразок бланку Дозволу наведено у додатку 11.

- Дозвіл надається на кожну АРС. Термін дії дозволу не може бути меншим за п’ять років, якщо інше не передбачено Планом використання радіочастотного ресурсу України або не заявлено Заявником.

- Смуга радіочастот та види радіозв’язку, що має право використовувати радіоаматор, зазначаються у Дозволі на підставі акту технічного огляду АРС.

- Радіоаматор повинен отримувати новий Дозвіл на експлуатацію АРС у разі зміни:

- місця розташування АРС;

- категорії оператора;

- складу обладнання АРС;

- технічних характеристик РЕЗ зі складу АРС, які пов’язані з використанням додаткових смуг радіочастот.

    - При короткострокових візитах (до трьох місяців) до країн-членів CEPT або до інших країн, які не є членами CEPT, але приймають положення Рекомендацій CEPT T/R 61-01 та ECC (05) 06, Дозвіл надає можливість експлуатувати аматорську радіостанцію без отримання документа дозвільного характеру цієї країни.

- У разі перебування за кордоном більше трьох місяців, радіоаматор – громадянин України, з метою отримання документа дозвільного характеру, повинен звернутись до Адміністрації зв’язку або іншого уповноваженого органу країни перебування. До звернення додається сертифікат HAREС або NOVICE.

- При експлуатації АРС в іншій країні оператор повинен знати вимоги Регламенту аматорського радіозв’язку країни, у якій він планує експлуатувати АРС. Під час здійснення сеансу радіозв’язку він має використовувати свій національній позивний сигнал, перед яким, відповідним чином, указувати префікс країни, що відвідується.

- УДЦР (Філія) на підставі відповідної заяви надає сертифікат NOVICE громадянам України, що склали іспит на здобуття третьої категорії оператора АРС відповідно до вимог екзаменаційної програми радіоаматора-початківця (NOVICE). Форму заяви наведено у додатку 12. За наявністю, до заяви додається копія сторінки 1 закордонного паспорту громадянина України. Зразок сертифікату NOVICE наведено у додатку 13.

- УДЦР (Філія) на підставі відповідної заяви надає гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (HAREC) громадянам України, які мають кваліфікацію оператора АРС першої або другої категорії і склали іспит відповідно до вимог екзаменаційної програми. Форму заяви наведено у додатку 12. За наявністю, до заяви додається копія сторінки 1 закордонного паспорта громадянина України. Зразок сертифікату HAREC наведено у додатку 14.

    - Радіоаматори інших країн, які мають дозвільний документ СЕРТ та тимчасово перебувають на території України (до трьох місяців), мають право здійснювати аматорський радіозв’язок у смугах частот, класами випромінювання та з потужністю, що визначені цим Регламентом.

- Радіоаматори інших країн, які мають дозвільний документ СЕРТ та планують перебувати на території України більше трьох місяців повинні звернутися до УДЦР із заявою про видачу дозволу на експлуатацію АРС. Форму заяви наведено у додатку 15.

- Радіоаматори інших країн, що тимчасово перебувають на території України та мають національний документ дозвільного характера на експлуатацію АРС, або сертифікат HAREC (NOVICE), повинні звернутися до УДЦР із заявою про видачу дозволу на експлуатацію АРС. Форму заяви наведено у додатку 15.

- Громадянами інших країн, що тимчасово перебувають на території України, до заяви про видачу дозволу на експлуатацію АРС на території України додається:

- копія дозвільного документу СЕРТ (сертифікатів HAREC або NOVICE, національного дозволу (ліцензії);

- копія паспорту та в’їзної візи, за її наявності.

- У термін, що не перевищує 15 робочих днів від дати реєстрації заяви, УДЦР направляє Заявникові рахунок на оплату робіт із підготовки та оформлення Дозволу. Дозвіл надається не пізніше ніж через три робочих дні після пред’явлення Заявником документу, що підтверджує оплату робіт з його підготовки та оформлення.

- Категорія оператора АРС визначається з урахуванням Рекомендації ECC (05) 06 та додатку ІІ Рекомендації CEPT Т/R 61-01.

- Термін дії Дозволу обумовлюється терміном дії в’їзної візи, але не повинен перевищувати одного року, з правом продовження.

    - Дозвіл на експлуатацію УКХ ЧМ ретранслятора (радіомаяка) надається об’єднанню радіоаматорів (радіоклубу, радіогуртку).

- При оформленні дозволу на експлуатацію ретранслятора враховується перелік радіоканалів, що наведено у додатку 16.

- Особа, яка має намір експлуатувати ретранслятор (радіомаяк), особисто, через ЛРУ або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до Філії УДЦР відповідного адміністративно-територіального регіону, за місцем проживання із заявою про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ аматорської служби.

У разі, якщо Заявник проживає в м. Києві або Київській області заявочні документи подаються безпосередньо до УДЦР. Форму заяви наведено у додатку 17. До заяви додаються наступні документи:

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;

- копія паспорта та копія дозволу на експлуатацію АРС особи, що призначена відповідальною за експлуатацію ретранслятора (радіомаяка);

- витяг з карти масштабом не більше 1:200 000 із позначенням місця розташування ретранслятора (радіомаяка);

- подання ЛРУ.

- Подані заявочні документи реєструються, перевіряються на відповідність установленим формам, на повноту та правильність їх оформлення, відповідність основним технічним характеристикам типових аматорських систем (додаток 1, таблиці 1, 3, 8).

При відсутності зауважень Філія надсилає заявочні документи до УДЦР.

- Заявочні документи оформлені з порушенням установлених вимог або з неповним комплектом документів, не розглядаються, про що в тижневий термін від дати реєстрації заяви Заявник інформується у письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.

У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, Заявник може повторно подати заявочні документи.

- У разі необхідності погодження експлуатації ретранслятора (радіомаяка) з Генеральним штабом Збройних Сил України термін надання Дозволу продовжується на термін погодження та не повинен перевищувати 80 діб. УДЦР протягом тижня від дати виникнення підстав погодження письмово інформує про це Заявника.

- За позитивними результатами розрахунків  умов електоромагнітної сумісності та погодження УДЦР приймає рішення про видачу Дозволу. Про прийняте рішення інформує Заявника та направляє йому рахунок про оплату робіт з його підготовки та оформлення.

- Після оплати Заявником робіт з підготовки та оформлення Дозволу, на підставі акту первинного технічного контролю параметрів РЕЗ (додаток 18) УДЦР (Філія) надає Заявникові дозвіл на експлуатацію. Зразок бланку дозволу наведено в додатку 11, зміст – у додатку 19. Термін дії дозволу не менше 5 років, якщо інше не заявлено Заявником.

- Для продовження терміну дії дозволу на експлуатацію ретранслятора (радіомаяка) Заявник подає документи зазначені у пункті 6.7.2 цього Регламенту.

    - Дозвіл на експлуатацію РЕЗ для спортивної радіопеленгації надається відповідальній особі, що призначена організатором змагань. До заяви про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ додається реєстраційна відомість. Форму заяви наведено у додатку 20, реєстраційної відомості – у додатку 21. Зміст дозволу на експлуатацію РЕЗ наведено у додатку 22.

    - За бажанням радіоаматора, з метою отримання дозволу на експлуатацію рухомих радіостанцій (носимих, пересувних), що входять до складу АРС та використовують смуги радіочастот вище 30 МГц, Заявник звертається із заявою, форму якої наведено у додатку 23. Зразок бланка дозволу наведено в додатку 24, зміст – у додатку 25.

    - Підставами для переоформлення дозволу на експлуатацію є:

- зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – власника дозволу;

- зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи – власника дозволу;

- реорганізація юридичної особи – власника дозволу, шляхом зміни правової форми, перетворення, злиття, приєднання.

- У разі виникнення підстав для переоформлення Дозволу, власник Дозволу зобов’язаний протягом 30 днів подати заяву про його переоформлення. Разом із Дозволом, що підлягає переоформленню, Заявником надаються копії документів, що підтверджують зазначені зміни. Переоформлення Дозволу здійснюється УДЦР (Філією) у передбачений законодавством термін.

    - Підставами для відмови у видачі дозволу на експлуатацію є:

- заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

- документи оформлені з порушенням вимог цього Регламенту;

- невідповідність даних у документах, поданих Заявником для отримання дозволу;

- невідповідність заявлених технічних даних РЕЗ умовам експлуатації, що визначені цим Регламентом;

- негативні результати погодження Генеральним штабом Збройних Сил України присвоєнь радіочастот (у разі проведення) для ретрансляторів та радіомаяків.

    - Для продовження терміну дії Дозволу оператор АРС повинен не пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну його дії особисто, через уповноважений ним орган чи особу, або рекомендованим листом з описом вкладення звернутися до УДЦР (Філії) із заявою про продовження терміну дії Дозволу. Форму заяви наведено у додатку 26.

    - Підставами для відмови у продовженні терміну дії Дозволу є:

- обмеження Планом використання радіочастотним ресурсом України терміну застосування відповідної радіотехнології;

- порушення оператором АРС умов Дозволу;

- невідповідність даних у документах, поданих Заявником для отримання Дозволу.

    - У ході опрацювання заявочних документів, УДЦР, у межах своєї компетенції, може робити запити на отримання уточнених даних з питань підготовки Дозволу з відповідним продовженням терміну підготовки Дозволу за згодою Заявника.

    - Анулювання дозволу на експлуатацію здійснюється відповідно до процедури, що передбачена Законом України „Про радіочастотний ресурс України”.

7. Вимоги щодо проведення аматорського радіозв’язку

    - Проведення сеансів радіозв’язку операторами АРС повинно здійснюватися тільки у смугах радіочастот, видами радіозв’язку та з рівнями вихідної потужності, що відповідають категорії (кваліфікації оператора) та зазначені у Дозволі.

    - Радіозв’язок здійснюється з мінімальною потужністю передавача, що забезпечує необхідну якість зв’язку.

    - Перед початком сеансу радіозв’язку оператор АРС повинен переконатися, що обраний номінал частоти (канал) вільний.

    - У разі виникнення з боку АРС радіозавад роботі РЕЗ інших служб, оператор повинен негайно вжити заходи щодо їх усунення, навіть до припинення випромінювання.

    - При веденні радіозв’язку оператор АРС не повинен створювати завади у суміжних смугах радіочастот, що вже використовуються іншими станціями.

    - Оператор АРС, який першим розпочав сеанс радіозв’язку на вільній частоті, має пріоритет у її використанні відносно інших операторів АРС. Оператор АРС не може претендувати на постійне закріплення за ним номіналу радіочастоти, або вимагати його вивільнення на момент передачі.

    - Радіозв’язок з іншими радіостанціями, що не належать аматорській радіослужбі, дозволяється тільки у випадку передачі ними сигналів лиха (SOS, MAYDAY) на радіочастотах, що розподілені аматорській службі.

    - Аматорський радіозв’язок повинен проводитися відкритим текстом на радіоаматорську тематику й обмежуватися повідомленнями, що не підпадають під дію Закону України „Про державну таємницю”. Мова, яка використовується радіоаматорами при радіозв’язку, обирається ними без будь-яких обмежень.

    - Оператор АРС зобов’язаний передавати позивний сигнал своєї станції на початку та при закінченні сеансу радіозв’язку, але не рідше ніж один раз на 10 хвилин.

    - При роботі в телеграфному (ТЛГ) режимі оператори АРС повинні використовувати міжнародний код Морзе (додаток 27).

    - При роботі в телефонному режимі (ОБС, АМ, ЧМ) рекомендується передавати літери позивного сигналу з використанням фонетичної абетки (додаток 28).

    - Радіообмін може вестися із застосуванням виразів Q-коду (додаток 29) та радіоаматорського коду (додаток 30).

    - В окремих випадках Адміністрацією зв’язку України може бути обмежено проведення радіозв’язку між радіоаматорами України та радіоаматорами деяких країн.

    - Документом, що підтверджує проведення сеансу аматорського радіозв’язку є картка-квитанція (QSL). У ній обов’язково вказуються: дата проведення зв’язку, позивний сигнал кореспондента, номінал частоти, клас випромінювання та якість зв’язку. Форма картки-квитанції (QSL) – довільна.

    - Оператор АРС повинен вести апаратний журнал. В журнал вноситься наступна обов’язкова інформація про проведений радіозв’язок:

- позивний сигнал кореспондента;

- дата, час, смуга (номінал) радіочастот, вид зв’язку;

- оцінка сигналу RST або RS (телеграфного та телефонного).

Додаткова інформація до апаратного журналу може бути внесена оператором за власним розсудом. Для ретрансляторів та радіомаяків в апаратному журналі повинна міститись інформація стосовно часу їх вмикання та вимкнення. При використанні рухомих радіостанцій ведення апаратного журналу не є обов’язковим.

    - При веденні апаратного журналу рекомендується використовувати Всесвітній час (UTC) і записувати позивні сигнали літерами латинської абетки. Допускається ведення апаратного журналу в електронному вигляді та збереження його на магнітних (оптичних) носіях.

    - Апаратний журнал має надаватись для контролю повноважними особами ДІЗ та УДЦР.

    - Апаратний журнал повинен зберігатись не менше одного року після внесення до нього останніх відомостей.

    - При здійсненні аматорського радіозв’язку операторам АРС забороняється:

- використовувати АРС для передачі міжнародних повідомлень та повідомлень від імені третіх осіб, якщо немає спеціальних домовленостей між Адміністраціями зв’язку зацікавлених країн;

- застосовувати коди та шифри, які приховують зміст інформації, що передається і не визначені для радіоаматорської служби;

- використовувати при роботі АРС позивні сигнали, які не зазначені у дозволі на екслуатацію або працювати без передачі позивного сигналу;

- використовувати для роботи смуги частот, види зв’язку та рівні вихідної потужності передавача, які не відповідають кваліфікації оператора;

- обговорювати питання міжнаціональних та міжрелігійних відносин, політичної діяльності, стосовно комерційних справ, закликати до зміни державного устрою, військових дій, проявляти відвертий цинізм та нетактовність по відношенню до кореспондента або третьої особи;

- створювати навмисні радіозавади;

- в ході радіообміну вживати ненормативну лексику;

- використовувати для роботи передавач із рівнем побічного випромінювання, що перевищує встановлені норми та тоном гірше Т-6;

- перестроювати передавач по діапазону в режимі випромінювання;

- створювати завади прийманню населенням телевізійних сигналів;

- використовувати при роботі АРС програвання музичних записів, трансляцію радіомовних програм, звукового супроводження телевізійних програм.

    - Оператори АРС можуть приймати участь у змаганнях аматорського радіозв’язку, що проводяться національними та міжнародними радіоаматорськими організаціями.

8. Порядок ввезення аматорських радіостанцій в Україну

    - Ввезення в Україну АРС здійснюється за дозволами УДЦР. При цьому технічні характеристики РЕЗ, які входять до складу АРС, повинні відповідати тим, що наведені у додатку 1 (таблиці 1-6) цього Регламенту.

    - Підставою для отримання дозволу на ввезення в Україну аматорських передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій громадянами України є дозвіл на експлуатацію АРС або екзаменаційний сертифікат радіоаматора-початківця (NOVICE).

    - Громадянам інших країн дозволяється ввезення (зі зворотнім вивезенням) передавальних (приймально-передавальних) аматорських радіостанцій за наявності дозвільного документу CEPT або дозволу на експлуатацію АРС на території України.

9. Позивні сигнали розпізнавання

    - Для розпізнавання передач АРС призначаються позивні сигнали. Порядок утворення та структура позивних сигналів наведено у додатку 31.

    - Призначення позивного сигналу здійснюється УДЦР (Філіями). Призначений позивний сигнал зазначається у дозволі на експлуатацію АРС. На постійній основі АРС може бути призначений тільки один позивний сигнал.

    - У разі тимчасової (до одного року) зміни місця розташування АРС у межах території України, радіоаматор до призначеного позивного сигналу через знак „ / ” додає:

- літеру „А” – при здійсненні радіозв’язку у стаціонарних умовах;

- літеру „Р” (за латинською абеткою) – при здійсненні радіозв’язку у польових умовах.

    - При роботі АРС з рухомих об’єктів радіоаматор до позивного сигналу через знак „ / ” додає:

- літеру „М” для сухопутних транспортних засобів;

- літери „ММ” для морських (річкових) транспортних засобів;

- літери „АМ” для повітряних транспортних засобів.

    - У разі проведення сеансів  радіозв’язку на території України радіоаматори інших країн перед особистим позивним сигналом через знак „ / ” додають літери „UT”.

    - При використанні додаткових літер до позивних сигналів, оператор АРС зобов’язаний під час проведення сеансів радіозв’язку повідомляти своє місцезнаходження.

    - Позивні сигнали радіоаматорам-спостерігачам призначаються обласними відділеннями ЛРУ.

    - В Україні можуть використовуватися спеціальні позивні сигнали (далі – СПС) та укорочені позивні сигнали (далі – УПС).

    - СПС та УПС мають право використовувати радіоаматори України першої категорії. Термін їх використання обумовлюється у кожному конкретному випадку, але не повинен бути більше одного календарного року (за винятком наукових експедицій в Антарктику, а також тривалих наукових, спортивних заходів поза межами України).

    - СПС призначаються з метою:

- привернення уваги українських та закордонних радіоаматорів до видатних подій, ювілейних дат та заходів, які відзначаються в Україні;

- сприяння роботі аматорських радіостанцій, які забезпечують проведення наукових, спортивних та інших експедицій;

- стимулювання участі у змаганнях з радіозв’язку радіоаматорів за рейтингом аматорських радіостанцій України.

- Критерії відбору та кількість АРС, яким можуть бути присвоєні СПС, визначає ЛРУ.

- З метою отримання дозволу на експлуатацію АРС з використанням СПС, радіоаматор, за процедурою визначеною Лігою, звертається до її Виконкому із заявою, форму якої наведено у додатку 32.

- У разі прийняття позитивного рішення, ЛРУ, не пізніше ніж за 60 днів до початку експлуатації АРС із використанням СПС, направляє до УДЦР заяву радіоаматора із відповідним клопотанням про видачу дозволу на експлуатацію АРС з використанням СПС.

- У термін, що не перевищує 15 робочих днів від дати реєстрації заяви УДЦР направляє Заявникові рахунок на оплату робіт із підготовки та оформлення Дозволу. Дозвіл (додаток 10) надається Заявникові не пізніше ніж через три робочі дні після пред’явлення ним документа, що підтверджує оплату робіт з його підготовки та оформлення. Зміст Дозволу наведено у додатку 33.

    - УПС призначаються з метою досягнення радіоаматорами високих спортивних результатів у змаганнях із радіозв’язку на коротких та ультра коротких хвилях.

- Критерії відбору та кількість АРС, яким можуть бути призначені УПС визначається ЛРУ.

- З метою отримання дозволу на експлуатацію АРС з використанням УПС, радіоаматор, за процедурою визначеною Лігою, звертається до Виконкому ЛРУ (обласних відділень ЛРУ) із заявою, форму якої наведено у додатку 32.

- У разі прийняття позитивного рішення, Виконком ЛРУ (обласні відділення ЛРУ), не пізніше ніж за 30 днів до початку експлуатації АРС із використанням УПС, направляють до УДЦР (для м. Києва та Київської області) або його Філій  заяву радіоаматора із відповідним клопотанням про видачу дозволу на експлуатацію АРС із використанням УПС.

- У термін, що не перевищує 15 робочих днів від дати реєстрації заяви УДЦР (Філія) направляє Заявникові рахунок на оплату робіт із підготовки та оформлення Дозволу. Дозвіл (додаток 10) надається Заявникові не пізніше ніж через три робочі дні після пред’явлення ним документа, що підтверджує оплату робіт з його підготовки та оформлення. Зміст Дозволу наведено у додатку 33.

    - Позивні сигнали ретрансляторам аматорського радіозв’язку призначає УДЦР із серії UR0 в алфавітному порядку суфіксів з урахуванням діапазону частот роботи ретрансляторів.

10. Радіоаматорська аварійна служба

- АРС України можуть бути залучені для організації радіозв’язку у надзвичайних ситуаціях та операціях із надання допомоги постраждалим від катастроф, стихійних лих у відповідності із чинним законодавством України, Регламентом радіозв’язку та міжнародними угодами. При цьому дозволяється передача інформації від (для) третіх осіб.

- В аматорській службі функціонує Радіоаматорська аварійна служба (РАС).

- Залежно від умов проходження радіохвиль та часу АРС РАС рекомендується використовувати наступні частоти: 3649,0 кГц, 7090,0 кГц, 14292,0 кГц з дотриманням вимог даного Регламенту.

- Під час надзвичайних ситуацій оператори АРС зобов’язані сприяти роботі РАС.

11. Контроль роботи АРС та відповідальність радіоаматорів

за порушення вимог Регламенту

    - Державний нагляд за дотриманням радіоаматорами норм законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України та умов користування радіочастотним ресурсом здійснює ДІЗ.

    - Технічний радіоконтроль за користуванням радіочастотним ресурсом здійснює УДЦР та його Філії.

    - З метою здійснення функції контролю, оператори АРС повинні забезпечувати представникам ДІЗ, УДЦР вільний доступ до апаратури, споруд АРС, дозвільної та технічної документації.

    - За виявлені порушення законодавства у сфері користування РЧР України на радіоаматорів можуть накладатися наступні стягнення:

- попередження (накладається за порушення вимог одного з пунктів: 7.19.6, 7.19.7, 7.19.8, 7.19.9 Регламенту);

- накладення штрафу (за порушення вимог одного з пунктів: 7.19.1, 7.19.2, 7.19.3, 7.19.4, 7.19.5, 7.19.10, 7.19.11 та повторного порушення вимог одного з пунктів: 7.19.6, 7.19.7, 7.19.8, 7.19.9 Регламенту);

- анулювання дозволу (відповідно до пункту 6.15 Регламенту).

    - При необхідності накласти стягнення, ДІЗ повідомляє оператора АРС про своє рішення.

    - Після отримання повідомлення оператор  АРС зобов’язаний виконати рішення ДІЗ.

    - Оператор АРС може оскаржити це рішення відповідно до чинного законодавства України.

| Директор департаменту ліцензування та радіочастот | А. Мартиненко |
| --- | --- |