Новий частотний план

сіток центральних радіочастот каналів радіотехнології «широкосмуговий радіодоступ» в смузі радіочастот 3400-3600 МГц

1. Для визначення утворення плану сіток центральних радіочастот каналів радіотехнології «широкосмуговий радіодоступ» для режиму FDD в смузі радіочастот 3400-3600 МГц застосовуються наступні формули:

- Для рознесення центральних радіочастот каналів, (ширини радіоканалу) 
5 МГц, дуплексне рознесення 100 МГц:

вверх: 3502,5 МГц+5 МГц*n,

вниз:   3402,5 МГц+5 МГц*n,

де n=0, 1, 2,…, 19;

- Для рознесення центральних радіочастот каналів, (ширини радіоканалу) 
10 МГц, дуплексне рознесення 100 МГц:

вверх: 3505 МГц+10 МГц*n,

вниз:   3405 МГц+10 МГц*n,

де n=0, 1, 2,…, 9;

- Для рознесення центральних радіочастот каналів, (ширини радіоканалу) 
20 МГц, дуплексне рознесення 100 МГц:

вверх: 3510 МГц+20 МГц*n,

вниз:   3410 МГц+20 МГц*n,

де n=0, 1, 2, 3, 4.

2. Використання радіоелектронних засобів в режимі TDD (time division duplex) здійснюється у межах спарених смуг однакових блоків (смуг радіочастот), визначених для режиму FDD відповідно до пункту 1 цього нового частотного плану.

# Text boxes

Додаток

до рішення НКРЗ

від 23.12.2010 № 588