ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України

14.05.2009 № 1499

Зареєстровано в

Міністерстві юстиції України

20 липня 2009 року

за №654/16670

Зміни

до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію

1. У пункті 1.3 розділу І:

1.1. Терміни «абонентська станція радіодоступу» та «радіомодуль» викласти в такій редакції:

«Абонентська станція радіодоступу – кінцеве обладнання мережі безпроводового доступу, яке забезпечує отримання споживачем телекомунікаційних послуг із використанням радіотехнології широкосмугового (мультисервісного) радіодоступу»;

«Радіомодуль – РЕЗ, який є невід’ємною складовою частиною оргтехніки, у тому числі персональних комп’ютерів, засобів обчислювальної техніки та інших побутових електротехнічних засобів».

1.2. Терміни «аудіопристрій», «безпроводовий телефон», «обладнання радіодоступу», «радіоприймальний пристрій» виключити.

1.3. Доповнити пункт новим терміном такого змісту:

«Точка безпроводового доступу - вузловий елемент (пристрій) телекомунікаційної мережі, який забезпечує доступ користувача до її ресурсів по радіоінтерфейсу.

Застосування обладнання усередині приміщення передбачає, що зона обслуговування обладнання обмежується фасадними стінами будівлі».

2. У розділі ІІ “Радіоелектронні засоби”:

2.1. Позиції «Обладнання радіодоступу», «Безпроводовий телефон», «Персональна радіостанція 4 » викласти в такій редакції:

«

| Тип РЕЗ | Назва РЕЗ | Радіотехнологія / базовий стандарт 1 | Максимальна потужність передавача або максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність, напруженість електричного або магнітного поля | Смуга радіочастот, у якій дозволено застосування (передавання/ приймання) | Особливості використання в Україні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обладнання радіодоступу | Радіомодуль, адаптер | Широкосмуговий радіодоступ / IEEE Std. 802.11b IEEE Std. 802.11g ERC/REC 70-03 | ЕІВП ≤ 100 мВт при використанні прямого розширення спектра та ЕІВП ≤ 500 мВт за технологією розширення спектра за рахунок стрибків по частотах | 2400-2483,5 МГц | Обладнання повинно мати вмонтовану (інтегровану) антену (конструктивно виключена можливість її заміни та/або підключення зовнішньої антени) |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ / IEEE Std. 802.11а ERC/REC 70-03 | ЕІВП ≤ 200 мВт при щільності ЕІВП 10мВт/МГц | 5150-5350 МГц |  |
|  | Точка безпроводового доступу | Широкосмуговий радіодоступ / IEEE Std. 802.11b IEEE Std. 802.11g ERC/REC 70-03 | ЕІВП ≤ 100 мВт при використанні прямого розширення спектра та ЕІВП ≤ 500 мВт за технологією розширення спектра за рахунок стрибків по частотах | 2400-2483,5 МГц | Виключно всередині будівель, якщо щільність потоку потужності на відстані 100 м від зовнішніх (фасадних) стін будівель не перевищує мінус 110 дБВт/(кв. м*1 МГц) |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ / IEEE Std. 802.11а ERC/REC 70-03 | ЕІВП ≤ 200 мВт при щільності ЕІВП 10мВт/МГц | 5150-5350 МГц |  |
|  | Абонентська станція радіодоступу (3) | Широкосмуговий радіодоступ / IEEE Std. 802.16-2004 IEEE Std. 802.16e-2005 | ЕІВП ≤ 1 Вт | 2300-2400 МГц | При використанні інтегрованої антени |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ / IEEE Std. 802.11-2007 | ЕІВП ≤ 100 мВт | 2400-2483,5 МГц | При використанні інтегрованої антени |
|  |  | Мультисервісний радіодоступ / IEEE Std. 802.16-2004 IEEE Std. 802.16e-2005 | ЕІВП ≤ 1 Вт | 2500-2690 МГц | При використанні інтегрованої антени |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ / ІЕЕЕ Std. 802.16-2004 IEEE Std. 802.16e-2005 | ЕІВП ≤ 1 Вт | 3400-3600 МГц | При використанні інтегрованої антени |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ / IEEE Std. 802.11a ІЕЕЕ Std. 802.16-2004 IEEE Std. 802.16e-2005 | ЕІВП ≤ 200 мВт | 5150-5250 МГц 5250-5350 МГц | При використанні інтегрованої антени |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ / IEEE Std. 802.11a IEEE Std. 802.16-2004 IEEE Std. 802.16e-2005 | ЕІВП ≤ 1 Вт | 5470-5670 МГц | При використанні інтегрованої антени |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ /EN 301 893 IEEE Std. 802.11a | ЕІВП ≤ 2 Вт | 5725-5850 МГц | При використанні інтегрованої антени |
| Безпроводовий телефон та пристрої для прийому/передачі аудіо -, відеоінформації та даних (безпроводові камери, адаптери, пристрої догляду за дитиною тощо) | Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою | Аналогові безпроводові телефони | 10 мВт | 30,075-31,3 МГц/ 39,775-40 МГц |  |
|  |  | Цифрова безпроводова телефонія/ EN301 406 | 10 мВт | 1880-1900 МГц | За винятком базової станції із з’єднувачем для підключення зовнішньої антени |
| Персональна радіостанція (4) | Персональна радіостанція | Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок / EN 300 135; EN 300 433 | 10 мВт | 26960-27410 кГц |  |
|  |  | Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок / PMR 446; ДСТУ 4184 | 0,5 Вт | 446,0-446,1 МГц |  |

».

2.2. Після позиції «обладнання радіодоступу» доповнити новою позицією такого змісту:

«

| Тип РЕЗ | Назва РЕЗ | Радіотехнологія / базовий стандарт 1 | Максимальна потужність передавача або максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність, напруженість електричного або магнітного поля | Смуга радіочастот, у якій дозволено застосування (передавання/ приймання) | Особливості використання в Україні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радіорелейна станція | Радіорелейна станція малого радіуса дії | Радіорелейний зв’язок ETSI TR 102 555 | 1 мВт | 59,3-62,3 ГГц |  |

».

2.3 Примітку 3 викласти в такій редакції:

«3 У разі створення радіозавад роботі інших РЕЗ оператор телекомунікацій повинен негайно припинити обслуговування та вжити заходів щодо припинення експлуатації такої абонентської станції до усунення дії радіозавади».

Директор Департаменту

ліцензування та радіочастот                                                                     В. Смоляр

D:\Мои документы\Про дозволи на експлуатацію РЕЗ\Р 1499 до 914 кориговане\зміни до рішення № 914 ред 17 03 20091.doc29.07.2008 13:19

Зміни з документів В.Ф. та літ коректора      29.07.2008 13:19